APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes

2009. gada 25.augusta lēmumu Nr.177

Lēmums publicēts 2009.gada.....................

laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”

RĪGAS RAJONA

ĀDAŽU NOVADA (PAGASTA)

TERITORIJAS PLĀNOJUMS

2006.-2012.

2009.GADA GROZĪJUMI

3.sējums

TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI

(AR 2009.GADA GROZĪJUMIEM)

Plānojuma grozījumi sastāv no 5. sējumiem

Plānojuma ierosinātājs

un izstrādātājs:	Ādažu novada dome, reģ.Nr.90000048472

Gaujas iela 16, Ādaži, Rīgas rajons LV-2164

Domes priekšsēdētājs:	                                    Normunds Breidaks

Plānojuma vadītājs:                                        Silvis Grīnbergs,

sertifikāts arhitekta praksei Nr.10-0180.

Plānojuma grozījumi izstrādāti: Ādažos, 2008./2009.

# TERITORIJAS PLĀNOJUMA GROZĪJUMU SASTĀVS

1.SĒJUMS.

PASKAIDROJUMA RAKSTS

2.SĒJUMS (MAPE).

GRAFISKĀ DAĻA

Esošā situācija. Teritorijas pašreizējā izmantošana teritorijās pie Lielā Baltezera (1.karte)

Ādažu novada (pagasta) perspektīvais zemes izmantošanas plāns (2009.gada grozījumi - plāna atceltajā daļā pie Lielā Baltezera) (2.karte)

Plānotais un esošais gāzes apgādes tīkls ap Lielo Baltezeru (3.karte)

Plānotais un esošais kanalizācijas tīkls ap Lielo Baltezeru (4.karte)

Plānotais un esošais ūdensapgādes tīkls ap Lielo Baltezeru (5.karte)

Aizsargjoslu plāns (ar 2009.gada grozījumiem) (6.karte)

3.SĒJUMS.

TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI

(AR 2009.GADA GROZĪJUMIEM)

I DAĻA.

Apbūves noteikumi (ar 2009.gada grozījumiem)

II DAĻA.

Būvtiesību īstenošanas kārtība (ar 2009.gada grozījumiem)

4. SĒJUMS.

PĀRSKATS PAR TERITORIJAS PLĀNOJUMA GROZĪJUMU IZSTRĀDI

I DAĻA

5. SĒJUMS.

PĀRSKATS PAR TERITORIJAS PLĀNOJUMA GROZĪJUMU IZSTRĀDI

II DAĻA

PIELIKUMI

SATURA RĀDĪTĀJS

IEVADS		9

LIETOŠANAS PAMĀCĪBA	10

I DAĻA. APBŪVES NOTEIKUMI (AR 2009.GADA GROZĪJUMIEM)

1. nodaļa.	PAMATNOSTĀDNES UN SKAIDROJUMI	12

1.1.	Virsraksts	12

1.2.	Darbības lauks	12

1.3.	Nolūks	12

1.4.	Galvenais pamatprincips	12

1.5.	Pārkāpumi un sodi	13

1.6.	Apbūves noteikumu stāšanās spēkā	13

1.7.	Zemesgabala neatbilstoša izmantojuma statuss	13

1.8.	Esošie neatbilstošie zemesgabali	14

1.9.	Esošās būves un uzsāktā projektēšana un būvniecība	14

1.10.	Grozījumi	14

1.11.	Izņēmumi	14

1.12.	Papildinājumi	14

1.13.	Publiskums	15

2. nodaļa.	ATĻAUTO IZMANTOŠANU DEFINĪCIJAS UN JĒDZIENU SKAIDROJUMS	16

3. nodaļa.	ZONĒJUMS UN PLĀNS	24

3.1.	Zemes izmantošanas veidi un to apzīmējumi	24

3.2.	Apzīmējumu pielietošana	24

3.3.	Robežas	24

4. nodaļa.	NOTEIKUMI VISIEM ZEMES IZMANTOŠANAS VEIDIEM	25

4.1.	Pielietojums	25

4.2.	Visās izbūves teritorijās atļautās izmantošanas	25

4.3.	Visās izbūves teritorijās aizliegtās izmantošanas	25

4.4.	Piekļūšanas noteikumi	25

4.5.	Speciāli pasākumi cilvēkiem ar kustību traucējumiem	26

4.6.	Zemesgabalu dalīšana vai apvienošana	26

4.7.	Apbūves intensitātes un brīvās teritorijas rādītāji	26

4.8.	Augstuma ierobežojumi	26

4.9.	Pagalma noteikumi	26

4.10.	Priekšpagalms (priekšdārziņš)	27

4.11.	Iedibināta būvlaide	27

4.12.	Būvju atbilstība zemesgabala robežām	27

4.13.	Redzamības trīsstūri uz stūra zemesgabala	27

4.14.	Attālumi starp ēkām	28

4.14.1.	Insolācijas (izsauļojuma) prasības	28

4.14.2.	Apgaismojuma prasības	28

4.14.3.	Ugunsdrošības prasības	28

4.15.	Aizsardzība pret trokšņiem	29

4.16.	Fasādes, jumti, ūdens notekcaurules	29

4.16.a.	Ugunsdrošības sienas	29

4.17.	Žogi un prettrokšņa sienas	30

4.18.	Skatlogi, reklāmas, markīzes	30

4.18.1.	Skatlogi	30

4.18.2.	Izkārtnes, reklāmas, sludinājumi un citi informatīvi materiāli	30

4.18.3.	Markīzes	30

4.19.	Apgaismes ķermeņi, kioski, paviljoni un citi pagasta ārtelpas elementi	30

4.19.1.	Apgaismes ķermeņi	30

4.19.2.	Kioski, nojumes, paviljoni un citi ārtelpas elementi	31

4.20.	Degvielas uzpildes stacijas	31

4.21.	Saimniecības ēkas	32

4.22.	Būves mājlopiem	33

4.23.	Sanitārie noteikumi fermām un mājlopu būvēm	33

4.24.	Stihiju postījumu atjaunošana	33

4.25.	Inženiertehniskās apgādes nodrošinājums	33

4.26.	Inženierkomunikācijas un iekārtas	34

4.26.1.	Ūdensapgāde un kanalizācija	34

4.26.2.	Enerģētika	34

4.26.3.	Citas prasības	35

4.27.	Attālumi no inženierkomunikācijām līdz citām būvēm	35

4.28.	Attālumi starp inženierkomunikācijām	35

4.29.	Polderu, meliorācijas novadgrāvju un segtās drenāžas tīkla saglabāšana	35

4.30.	Aizsargjoslas	35

4.30.1.	Vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas	37

4.30.2.	Ekspluatācijas aizsargjoslas	40

4.30.3.	Sanitārās aizsargjoslas	44

4.30.4.	Drošības aizsargjoslas	46

4.30.5.	Īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumi aizsargjoslās	47

4.31.	Tauvas josla	47

4.32.	Augsnes virskārtas un koku saglabāšana	49

4.33.	Derīgie izrakteņi	49

4.34.	Zemes transformācija	49

4.35.	Sabiedriski nozīmīgas būves	49

4.36.	Plūdu riska teritorijas	49

4.37.	Riska teritorijas ap lidlaukiem	50

4.38.	Prasības detālplānojumiem	50

5. nodaļa.	PRASĪBAS AUTOMAŠĪNU UN VELOSIPĒDU NOVIETOŠANAI	51

5.1.	Vispārīgās prasības automašīnu novietošanai	51

5.2.	Noteikumi autostāvvietām	51

5.3.	Noteikumi garāžām	51

5.4.	Autostāvvietu un garāžu piebraucamie ceļi	52

5.5.	Prasības velosipēdu novietošanai	52

6. nodaļa.	ATSEVIŠĶU IZBŪVES TERITORIJU IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI	53

6.1.	Savrupmāju dzīvojamās apbūves zona	(DzS)	53

6.1.1.	Definīcija	53

6.1.2.	Vispārīgie izmantošanas noteikumi	53

6.1.3.	Palīgizmantošanu noteikumi	55

6.1.4.	Izņēmumi	55

6.1.5.	Papildinājumi (noteikumu detalizācija)	55

6.2.	Mazstāvu dzīvojamās apbūves zona	(DzM)	56

6.2.1.	Definīcija	56

6.2.2.	Vispārīgie izmantošanas noteikumi	56

6.2.3.	Palīgizmantošanu noteikumi	57

6.2.4.	Izņēmumi	58

6.2.5.	Papildinājumi (noteikumu detalizācija)	58

6.3.	Daudzstāvu dzīvojamās apbūves zona	(DzD)	59

6.3.1.	Definīcija	59

6.3.2.	Vispārīgie izmantošanas noteikumi	59

6.3.3.	Palīgizmantošanu noteikumi	61

6.3.4.	Izņēmumi	61

6.3.5.	Papildinājumi (noteikumu detalizācija)	61

6.4.	Vasarnīcu un dārza māju apbūves zona	(DzV)	62

6.4.1.	Definīcija	62

6.4.2.	Vispārīgie izmantošanas noteikumi	62

6.4.3.	Palīgizmantošanu noteikumi	64

6.4.4.	Izņēmumi	64

6.4.5.	Papildinājumi (noteikumu detalizācija)	64

6.5.	Mežaparka apbūves zona	(DzP)	65

6.5.1.	Definīcija	65

6.5.2.	Vispārīgie izmantošanas noteikumi	65

6.5.3.	Palīgizmantošanu noteikumi	67

6.5.4.	Izņēmumi	68

6.5.5.	Papildinājumi (noteikumu detalizācija)	68

6.6.	Sabiedrisko iestāžu apbūves zona	(JS)	69

6.6.1.	Definīcija	69

6.6.2.	Vispārīgie izmantošanas noteikumi	69

6.6.3.	Palīgizmantošanu noteikumi	69

6.6.4.	Izņēmumi	70

6.6.5.	Papildinājumi (noteikumu detalizācija)	70

6.7.	Darījumu iestāžu apbūves zona	(JD)	71

6.7.1.	Definīcija	71

6.7.2.	Vispārīgie izmantošanas noteikumi	71

6.7.3.	Palīgizmantošanu noteikumi	71

6.7.4.	Izņēmumi	72

6.7.5.	Papildinājumi (noteikumu detalizācija)	72

6.8.	Jaukta dzīvojamās un darījumu iestāžu apbūves zona	(JC)	73

6.8.1.	Definīcija	73

6.8.2.	Vispārīgie izmantošanas noteikumi	73

6.8.3.	Palīgizmantošanu noteikumi	74

6.8.4.	Izņēmumi	74

6.8.5.	Papildinājumi (noteikumu detalizācija)	74

6.9.	Jaukta rūpniecības un darījumu iestāžu apbūves zona	(JR)	75

6.9.1.	Definīcija	75

6.9.2.	Vispārīgie izmantošanas noteikumi	75

6.9.3.	Palīgizmantošanu noteikumi	75

6.9.4.	Izņēmumi	76

6.9.5.	Papildinājumi (noteikumu detalizācija)	76

6.10.	Lauku apbūves zona	(JL)	77

6.10.1.	Definīcija	77

6.10.2.	Vispārīgie izmantošanas noteikumi	77

6.10.3.	Palīgizmantošanu noteikumi	78

6.10.4.	Izņēmumi	79

6.10.5.	Papildinājumi (noteikumu detalizācija)	79

6.11.	Rūpniecības objektu apbūves zona	(RR)	80

6.11.1.	Definīcija	80

6.11.2.	Vispārīgie izmantošanas noteikumi	80

6.11.3.	Palīgizmantošanu noteikumi	80

6.11.4.	Izņēmumi	81

6.11.5.	Papildinājumi (noteikumu detalizācija)	81

6.12.	Tehniskās apbūves zona	(RT)	82

6.12.1.	Definīcija	82

6.12.2.	Vispārīgie izmantošanas noteikumi	82

6.12.3.	Palīgizmantošanu noteikumi	82

6.12.4.	Izņēmumi	83

6.12.5.	Papildinājumi (noteikumu detalizācija)	83

6.13.	Līnijbūvju izbūves teritorijas	(L)	84

6.13.1.	Definīcija	84

6.13.2.	Vispārīgie izmantošanas noteikumi	84

6.13.3.	Palīgizmantošanu noteikumi	88

6.13.4.	Izņēmumi	88

6.13.5.	Papildinājumi (noteikumu detalizācija)	88

6.14.	Atklāto telpu izbūves teritorijas	(Z)	89

6.14.1.	Definīcija	89

6.14.2.	Vispārīgie izmantošanas noteikumi	89

6.14.3.	Palīgizmantošanu noteikumi	91

6.14.4.	Izņēmumi	91

6.14.5.	Papildinājumi (noteikumu detalizācija)	91

6.15.	Lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas	(LS)	92

6.15.1.	Definīcija	92

6.15.2.	Vispārīgie izmantošanas noteikumi	92

6.15.3.	Palīgizmantošanu noteikumi	92

6.15.4.	Izņēmumi	93

6.15.5.	Papildinājumi (noteikumu detalizācija)	93

6.16.	Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas	(MS)	94

6.16.1.	Definīcija	94

6.16.2.	Vispārīgie izmantošanas noteikumi	94

6.16.3.	Palīgizmantošanu noteikumi	95

6.16.4.	Izņēmumi	95

6.16.5.	Papildinājumi (noteikumu detalizācija)	95

6.17.	Karjeru teritorijas	(K)	96

6.17.1.	Definīcija	96

6.17.2.	Vispārīgie izmantošanas noteikumi	96

6.17.3.	Palīgizmantošanu noteikumi	96

6.17.4.	Izņēmumi	96

6.17.5.	Papildinājumi (noteikumu detalizācija)	96

6.18.	Militāro apmācību teritorijas	(MM)	97

6.18.1.	Definīcija	97

6.18.2.	Vispārīgie izmantošanas noteikumi	97

6.18.3.	Palīgizmantošanu noteikumi	97

6.18.4.	Izņēmumi	97

6.18.5.	Papildinājumi (noteikumu detalizācija)	97

6.19.	Turpmākās izpētes teritorijas	(T)	98

6.19.1.	Definīcija	98

6.19.2.	Vispārīgie izmantošanas noteikumi	98

7. nodaļa.	KULTŪRAS PIEMINEKĻU AIZSARDZĪBA	99

7.1.	Vispārīgie noteikumi	99

7.2.	Arhitektūras pieminekļi	101

7.2.1.	Latvijas Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksts	101

7.2.2.	Aizsargjoslas (aizsardzības zonas)	102

7.3.	Vēstures pieminekļi	102

7.3.1.	Latvijas Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksts	102

7.3.2.	Aizsargjoslas (aizsardzības zonas)	102

7.4.	Mākslas pieminekļi	102

7.4.1.	Latvijas Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksts	102

8. nodaļa.	ĪPAŠI AIZSARGĀJAMAS DABAS TERITORIJAS	103

8.1.	Vispārīgie noteikumi	103

8.2.	Valsts aizsardzībā esošo aizsargājamo teritoriju saraksts	104

8.3.	Aizsargjoslas	110

9. nodaļa.	SPĒKĀ ESOŠO DETĀLPLĀNOJUMU SARAKSTS	111

II DAĻA. BŪVTIESĪBU ĪSTENOŠANAS KĀRTĪBA (AR 2009.GADA GROZĪJUMIEM)

1. nodaļa.	VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI	120

2. nodaļa.	BŪVNIECĪBAS PIETEIKUMA IESNIEGŠANA UN IZSKATĪŠANA	120

3. nodaļa.	BŪVNIECĪBAS UZSĀKŠANAS NOSACĪJUMI	121

3.1.	Zemesgabala noma	121

3.2.	Būvprojektēšanas sagatavošana	122

4. nodaļa.	BŪVPROJEKTU SASKAŅOŠANAS NOTEIKUMI	122

4.1.	Vispārīgie noteikumi	122

4.2.	Būvprojektēšanas stadijas	123

4.2.1.	Skiču projekts	123

4.2.2.	Tehniskais projekts	124

5. nodaļa.	BŪVATĻAUJAS SAŅEMŠANAS KĀRTĪBA	124

6. nodaļa.	BŪVDARBU DROŠĪBAS NOTEIKUMI	125

7. nodaļa.	BŪVDARBU UZRAUDZĪBA UN VADĪŠANA	126

8. nodaļa.	BŪVJU PIEŅEMŠANA EKSPLUATĀCIJĀ	127

9. nodaļa.	NAMĪPAŠUMU UZTURĒŠANA	127

10. nodaļa.	NELIETOJAMO BŪVJU ATJAUNOŠANA VAI NOJAUKŠANA	128

IEVADS

1. Gandrīz ikviens zemes izmantošanas veids pašvaldības teritorijā ir saistīts ar lielāku vai mazāku būvniecību. Tādēļ zemes izmantošanas tiesības ir arī būvtiesības, kas nosaka, kādam mērķim, kur, ko un kā ir tiesības būvēt, tas ir, kādi šai apbūvei ir noteikumi. Apbūves noteikumu izstrādāšana ir pagasta teritorijas plānojuma (ģenerālplāna) izstrādāšanas procesa sastāvdaļa, kam saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem ir noteikta procedūra. Ādažu pagasta Apbūves noteikumi ir izstrādāti kā pašvaldības saistošie noteikumi.

Šie Apbūves noteikumi veidoti, par paraugu ņemot pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pasūtījuma arhitektu Edgara Bērziņa un Silvja Grīnberga (IU “Arhitekta Edgara Bērziņa birojs”) izstrādāto apbūves noteikumu modeli, kas aprobēts Tukumā, Rīgā, Jūrmalā, Alūksnē, Liepājā, Jēkabpilī, Ikšķiles pilsētā ar lauku teritoriju, Babītes pagastā, Ķekavas pagastā un citur.

Apbūves noteikumu tekstā iekļauti un kursīvā izcelti noteikumi, kas izriet no likumu un citu normatīvo aktu prasībām, un šajā dokumentā sniedz tikai papildu informāciju par šajos normatīvajos aktos noteiktām prasībām. Tās drīkst pastiprināt, taču nedrīkst atcelt vai mīkstināt.

Lai šos Apbūves noteikumus būtu vieglāk lietot, to sastāvā iekļauta lietošanas pamācība, kā arī definīcijas, kas skaidro pieņemtos jēdzienus un terminus.

2. Saskaņā ar Ādažu novada domes 23.03.2008. sēdes lēmumu Nr. 34 „Par Ādažu novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrādāšanas uzsākšanu sadaļās „Apbūves noteikumi”, „Aizsargjoslu plāns” un sadalās „Ādažu pagasta perspektīvais plāns” atceltajā daļā - teritorijās pie Lielā Baltezera ar appludinājuma varbūtību reizi simt gados”, kā arī , izpildot Satversmes tiesas 21.12.2007. spriedumu Nr. 2007-12-07 „Par Ādažu novada teritorijas plānojuma daļas, kas paredz Lielā Baltezera applūstošās teritorijas apbūvi, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 115.pantam” Aizsargjoslu likuma ar grozījumiem (01.04.2008.) prasības Ādažu  novada (pagasta) Apbūves noteikumos ir veikti grozījumi (noteikumu papildināšana, atsevišķu noteikumu svītrošana (izslēgšana), redakcionāli labojumi u.tml.).

Augstāk minētos grozījumus Ādažu novada (pagasta) Apbūves noteikumos, 2009.gadā, veica S.Grīnbergs un O.Kligins, saskaņā ar teritorijas plānojumu grozījumu tematiku un teritoriju uz ko šie grozījumi attiecas, kā arī ņemot vērā Būvvaldes speciālistu un iedzīvotāju konstruktīvus ierosinājumus.

Lai sakārtotu virszemes ūdensobjektu krastu izmantošanu 10m zonā 2008.gadā tika izdoti Saistošie noteikumi Nr.21 „Par virszemes ūdensobjektu krastu labiekārtošanu un uzturēšanu Ādažu novadā (apstiprināti ar Ādažu novada domes 27.05.2008. lēmumu, protokols Nr. 7, paragrāfs 7.1.).

Vēl 2008.gadā tika izdoti Saistošie noteikumi Nr.8 „Noteikumi ekspluatācijai, būvju uzturēšanai un jaunu būvju būvniecībai meliorētās – nosusinātajās platībās, t.sk. polderu baseinu teritorijā” (apstiprināti ar Ādažu novada domes 29.01.2008. lēmumu Nr.8).

LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

Pirms Ādažu pagasta Apbūves noteikumu pielietošanas jāiepazīstas ar uz teritoriju plānošanu un būvniecību attiecināmiem LR normatīvajiem aktiem. Tas noteikti palīdzēs labāk uztvert Apbūves noteikumos formulētās prasības, kā arī labāk izprast konkrēto situāciju.

Divi raksturīgākie gadījumi Apbūves noteikumu lietošanā ir šādi:

- Zemes īpašnieks vai lietotājs vēlas noskaidrot, kādiem nolūkiem viņš drīkst izmantot zemi un būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot būves uz tās.

- Potenciālais būvētājs kādai noteiktai zemes izmantošanai vēlas atrast zemesgabalu.

Jebkurā gadījumā vispirms jāiepazīstas ar Apbūves noteikumu vispārīgajām nodaļām:

- 1. – „Pamatnostādnes un skaidrojumi”,

- 3. – „Zonējums un plāns”,

- 4. –„Noteikumi visiem zemes izmantošanas veidiem”,

- 5. – „Prasības transporta līdzekļu novietošanai”.

Šo nodaļu noteikumi (prasības) attiecas uz jebkuru zemesgabalu, lai kādā izbūves teritorijā tas atrastos.

Pirmajā gadījumā, pēc iepazīšanās ar vispārīgajām nodaļām, ar plāna „Perspektīvās zemes izmantošanas plāns” palīdzību nepieciešams atrast un noskaidrot interesējošā zemesgabala piederību kādai no izbūves teritorijām. Tad jāatrod attiecīgajai teritorijai atbilstoša 6.nodaļas „Atsevišķu izbūves teritoriju izmantošanas noteikumi” apakšnodaļa. 6.nodaļas apakšnodaļās noteikti nolūki, kādos Ādažu pagastā atļauts izmantot zemi un būvēt, rekonstruēt, renovēt, restaurēt, ierīkot vai izmantot būves attiecīgajā izbūves teritorijā. Nolūki ir noteikti kā atļautās izmantošanas, bet šo izmantošanu definīcijas, kā arī citu jēdzienu skaidrojums atrodams 2.nodaļā „Atļauto izmantošanu definīcijas un jēdzienu skaidrojums”.

Otrajā gadījumā, ja kādai noteiktai izmantošanai jāatrod iespējamais zemesgabals, sākumā, iepazīstoties ar vispārīgajām nodaļām, īpaša uzmanība jāpievērš 4.nodaļai, kur jāpārliecinās, vai nodomātā izmantošana ir atļauta visās izbūves teritorijās. Pēc tam, ja nepieciešams, 2.nodaļā atļauto izmantošanu definīcijās jāatrod nodomātajai izmantošanai atbilstoša atļautā izmantošana un tad 6.nodaļā jāatrod tās apakšnodaļas, kur attiecīgā izmantošana ir atļauta. Tālāk plānā „Perspektīvās zemes izmantošanas plāns” pēc teritoriju apzīmējuma un nosaukuma eksplikācijā būs redzamas tās teritorijas, kuru zemesgabalos vajadzīgā izmantošana atļauta.

Jāņem vērā, ka Apbūves noteikumu 6.nodaļas apakšnodaļas laika gaitā, izstrādājot un pieņemot detālplānojumus, tiks papildinātas ar detalizētiem, tikai uz konkrētu teritoriju attiecināmiem noteikumiem, norādot uz spēkā esošo detālplānojumu, kas ierakstīts 10.nodaļā „Spēkā esošo detālplānojumu saraksts”.

Ar plāna „Perspektīvās zemes izmantošanas plāns” palīdzību bez iepriekš minētā jāpārliecinās, vai interesējošais zemesgabals neatrodas kādā no plānā speciāli apzīmētām teritorijām.

Ja interesējošais zemesgabals atrodas kādā no plānā apzīmētajām kultūras pieminekļu teritorijām vai to aizsargjoslām, tad, papildus iepriekš minēto nodaļu noteikumiem, uz šo zemesgabalu attiecas arī 7.nodaļas „Kultūras pieminekļu aizsardzība” prasības, kur atrodams Latvijas Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksts Ādažu pagastā, kā arī prasības kultūras pieminekļu teritorijās un to aizsargjoslās.

Ja interesējošais zemesgabals atrodas kādā no plānā apzīmētajām īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, tad, papildus iepriekš minēto nodaļu noteikumiem, uz šo zemesgabalu attiecas arī 8.nodaļas „Īpaši aizsargājamas dabas teritorijas” prasības, kur atrodams Valsts aizsardzībā esošo dabas pieminekļu saraksts Ādažu pagastā, kā arī prasības aizsargājamās dabas teritorijās.

9.nodaļā atrodams citu spēkā esošu Ādažu pagasta saistošo noteikumu saraksts.

Nodomātas būvniecības gadījumā jāiepazīstas ar būvtiesību īstenošanas kārtības noteikumiem Ādažu pagastā, kas noteikti Apbūves noteikumu II daļā.

Šāda Apbūves noteikumu lietošanas secība palīdzēs noskaidrot kāda konkrēta zemesgabala izmantošanas iespējas un ierobežojošus noteikumus, kā arī palīdzēs atrast iespējamo zemesgabalu kādai nodomātai izmantošanai.

Apbūves noteikumu tekstā izmantoti šādi spēkā esošo valsts likumu un citu normatīvo aktu, kā arī valsts institūciju nosaukumu saīsinājumi:

ACL	LR likums Par autoceļiem

AL	LR Aizsargjoslu likums

BL	LR Būvniecības likums

CL	Civillikums

CNuN	Celtniecības normas un noteikumi

DL	LR likums Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām

KK	LR Kriminālkodekss

KL	LR likums Par kultūras pieminekļu aizsardzību

LBN 201-07	Latvijas būvnormatīvs “Būvju ugunsdrošība”

LBN 209	Latvijas būvnormatīvs “Instrukcija ģimenes māju un zemnieku sētu projektēšanai”

LR	Latvijas Republika

MK	Ministru kabinets

MKN 112	LR MK Vispārīgie būvnoteikumi

MKN 300	LR MK Peldvietu iekārtošanas un higiēnas noteikumi

MKN 415	LR MK Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi

MKN 449	LR MK Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas, kā arī ģeoloģiskās informācijas izmantošanas vispārīgā kārtība

MKN 502	LR MK Aizsargjoslu ap kapsētām noteikšanas metodika

PL	LR likums Par pašvaldībām

ZL	LR Zvejniecības likums

Ja, noskaidrojot Apbūves noteikumus (prasības), ir radušās kādas neskaidrības vai jautājumi, ieteicams griezties Ādažu pagasta Būvvaldē: Ādažos, Gaujas ielā Nr.16. Līdzīgi būtu jārīkojas, lai noskaidrotu, vai interesējošais zemesgabals nav ietverts kādā jau spēkā esošā detālplānojumā, ar kura prasībām šie Apbūves noteikumi vēl nav papildināti.

I DAĻA

APBŪVES NOTEIKUMI (AR 2009.GADA GROZĪJUMIEM)

1. nodaļa.	PAMATNOSTĀDNES UN SKAIDROJUMI

1.1.	VIRSRAKSTS

Šo Apbūves noteikumu virsraksts ir „Ādažu pagasta Apbūves noteikumi”. Turpmāk tekstā galvenokārt lietots Apbūves noteikumi.

1.2.	DARBĪBAS LAUKS

(1)	Apbūves noteikumi, kas vides plānošanas normatīvo aktu ietvaros tiek izdoti kā pagasta saistošie noteikumi, attiecas uz visu pagasta teritoriju, t.i., uz visām zemēm Ādažu pagasta administratīvajās robežās.

(2)	Apbūves noteikumu prasības ir saistošas visām fiziskajām un juridiskajām personām – zemes īpašniekiem un lietotājiem, veicot jebkādu zemesgabalu sadalīšanu vai apvienošanu, būvju un zemes ierīcības projektēšanu, būvdarbus, rekonstrukciju, renovāciju, restaurāciju vai nojaukšanu.

(3)	Apbūves noteikumi neatbrīvo fiziskās un juridiskās personas no nepieciešamības ievērot spēkā esošo valsts likumu un citu normatīvo aktu prasības.

(4)	Apbūves noteikumi ietver arī valsts likumu un citu normatīvo aktu atsevišķas prasības, kas tekstā izceltas kursīvā, uzrādot iekavās saīsinātu attiecīgā noteikuma avotu, piemēram, (MKN 883).

(5)	Minētās likumu un citu normatīvo aktu prasības regulāri jāpapildina, līdz ar šo normatīvo aktu grozījumu spēkā stāšanos. Šie papildinājumi nav jāuzskata par Apbūves noteikumu grozījumiem.

1.3.	NOLŪKS

Apbūves noteikumi ir līdzeklis Ādažu pagasta pašvaldības mērķu sasniegšanai, lai, nosakot zemes īpašnieku un lietotāju būvtiesības un pienākumus, veicinātu pagasta iedzīvotāju veselību, drošību, ērtības un vispārīgu labklājību, nodrošinot Ādažu pagasta pašvaldības, zemes īpašnieku, lietotāju un vides interešu tiesisku līdzsvarotību.

1.4.	GALVENAIS PAMATPRINCIPS

(1)	Nekādas zemes nedrīkst izmantot un nevienu būvi nedrīkst būvēt, pārbūvēt, paplašināt, ierīkot vai izmantot, ja tas neatbilst Apbūves noteikumiem.

(2)	Nedrīkst izsniegt nekādas pašvaldības institūciju atļaujas vai apliecības nodomātai zemes izmantošanai vai nodomātai būvēšanai, rekonstrukcijai, renovācijai, restaurācijai, ierīkošanai vai izmantošanai, ja ar to tiek pārkāpti jebkādi Apbūves noteikumi.

(3)	Izsniedzot fiziskajai vai juridiskajai personai pašvaldības institūciju atļaujas vai apliecības nodomātai zemes izmantošanai vai nodomātai būvēšanai, rekonstrukcijai, renovācijai, restaurācijai, ierīkošanai vai izmantošanai, jāievēro, lai tas neskartu citu personu intereses.

1.5.	PĀRKĀPUMI UN SODI

(1)	Apbūves noteikumi ir izstrādāti kā pagasta saistošie noteikumi, pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 43.pantu, kas nosaka, ka pagasta padome ir tiesīga izdot saistošus noteikumus par pagasta teritorijas apbūvi, paredzot administratīvo atbildību par to pārkāpšanu, ja tas nav paredzēts likumos (PL, 43.p.).

(2)	Jebkura fiziskā vai juridiskā persona, kura pārkāpj Apbūves noteikumus, ir vainīga šo noteikumu pārkāpumā un sodāma saskaņā ar Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa 26.pantu.

(3)	Vainīgajai fiziskajai vai juridiskajai personai ir pienākums novērst Apbūves noteikumu pārkāpumu.

(4)	Lēmumu par soda apjomu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa noteiktajā kārtībā atkarībā no pārkāpuma veida pieņem Ādažu pagasta padome, balstoties uz Ādažu pagasta padomes Administratīvās komisijas priekšlikumu.

(5)	Pārsūdzība par pagasta pašvaldības lēmuma atbilstību Apbūves noteikumiem, kā arī pārsūdzība būvprojekta akceptēšanas lietā, ir iesniedzama LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministram.

(6)	Ja LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs pārsūdzību noraida, jebkurai fiziskajai vai juridiskajai personai ir tiesības griezties pie tiesas.

1.6.	APBŪVES NOTEIKUMU STĀŠANĀS SPĒKĀ

(1)	Apbūves noteikumi stājas spēkā ar dienu, kad lēmums, ar kuru apstiprināts Ādažu pagasta teritorijas plānojums un izdoti pašvaldības saistošie noteikumi, publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

(2)	Ja tiesa kādu Apbūves noteikumu nodaļu, punktu vai noteikumu atzīst par spēkā neesošu, pārējā šo noteikumu daļa saglabā spēku.

1.7.	ZEMESGABALA NEATBILSTOŠA IZMANTOJUMA STATUSS

(1)	Ja zemesgabala (nekustamā īpašuma) izmantošana likumīgi iesākta, pirms pašvaldība pieņēmusi Apbūves noteikumus, kas nosaka zemesgabalam citu zemes izmantošanas veidu, attiecīgajam zemesgabalam (nekustamajam īpašumam) ir neatbilstoša izmantojuma statuss.

(2)	Neatbilstoša izmantojuma statusa zemesgabala (nekustamā īpašuma) īpašnieks ir tiesīgs turpināt likumīgi iesākto izmantošanu, bet jebkura jauna būvniecība vai cita saimnieciskā darbība jāuzsāk un jāveic atbilstoši šo Apbūves noteikumu prasībām.

(3)	Ja zemesgabala (nekustamā īpašuma) īpašniekam līdz Apbūves noteikumu pieņemšanai, kas nosaka zemesgabalam citu zemes izmantošanas veidu, ir saskaņots (akceptēts) būvprojekts vai izsniegta būves projektēšanas atļauja vai būvatļauja un nav beigušies to derīguma termiņi, tad zemesgabalam ir neatbilstoša izmantojuma statuss, un īpašnieks ir tiesīgs turpināt iesākto būvniecību (izņemot gadījumus, kad pašvaldība kompensē attiecīgā īpašnieka zaudējumus).

(4)	Gadījumā, kad zemesgabals (nekustamais īpašums) tiek pārdots vai atdāvināts, zemesgabals zaudē neatbilstoša izmantojuma statusu, un jaunajam īpašniekam jāievēro šo Apbūves noteikumu prasības.

(5)	Ja, saskaņā ar šiem Apbūves noteikumiem ir jāgroza nekustamā īpašuma lietošanas mērķis, to veic ar brīdi, kad tiek uzsākta jebkura jauna būvniecība vai cita saimnieciskā darbība, kā arī ar brīdi, kad nekustamais īpašums tiek pārdots vai atdāvināts.

1.8.	ESOŠIE NEATBILSTOŠIE ZEMESGABALI

Esošus zemesgabalus ar platību, fronti vai dziļumu, kas mazāks par Apbūves noteikumos noteikto, vai esošus zemesgabalus, ja to platība pārsniedz maksimālo zemesgabala platību, drīkst izmantot un uz tiem drīkst būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot būves atbilstoši attiecīgās izbūves teritorijas (apbūves zonas) noteikumiem ar šādiem nosacījumiem:

- šādus zemesgabalus jānodrošina ar būvnormatīvos noteikto inženiertehnisko apgādi;

- visi citi Apbūves noteikumi ir ievēroti.

1.9.	ESOŠĀS BŪVES UN UZSĀKTĀ PROJEKTĒŠANA UN BŪVNIECĪBA

Ja esošās būves ir likumīgi uzbūvētas vai tiek likumīgi (ar atļauju) projektētas, būvētas, pārbūvētas vai ierīkotas Apbūves noteikumu spēka stāšanās brīdī, kā rezultātā daži būvju raksturlielumi neatbilst, bet esošais zemesgabala zemes izmantošanas veids atbilst Apbūves noteikumiem, tad:

a)	esošās būves drīkst pārbūvēt vai atjaunot ar nosacījumu, ka:

- pārbūvētas vai atjaunotas šīs būves atbildīs visiem tiem Apbūves noteikumiem, kam atbilda esošās būves;

- nekādas pārbūves, ievērojot visas pārējās būves uz zemesgabala, nepalielinās neatbilstību noteikumiem;

b)	esošās būves drīkst paplašināt ar nosacījumu, ka:

- jebkura būves paplašināšana atbilst Apbūves noteikumiem;

- paplašināšana, ievērojot visas citas būves un zemesgabala izmantošanu, nepalielina neatbilstību noteikumiem;

c)	ja pašvaldība nekompensē zaudējumus, iesāktos projektēšanas, būvēšanas, pārbūvēšanas vai ierīkošanas darbus drīkst turpināt.

1.10.	GROZĪJUMI

(1)	Apbūves noteikumu grozījumi sagatavojami vienlaikus ar pagasta teritorijas plānojuma (ģenerālplāna) izstrādāšanu saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

(2)	Apbūves noteikumu grozījumi nedrīkst grozīt valsts likumu un citu normatīvo aktu noteiktās prasības un radīt attiecīgo likumu vai aktu pārkāpumus, ja tie nav akceptēti instancē, kas tos ir pieņēmusi.

1.11.	IZŅĒMUMI

(1)	Jebkurā izbūves teritorijā pieļaujami izņēmumi, ja tie noteikti Apbūves noteikumos.

(2)	Izbūves teritorijas daļā, kas noteikta kā izņēmums, turpina darboties Apbūves noteikumi, kas attiecas uz to izbūves teritoriju, kurā izņēmums atrodas, ar šādiem nosacījumiem:

- ja izņēmuma noteikums ir pretrunā ar kādu Apbūves noteikumu, tad tā vietā stājas izņēmuma noteikums;

- ja izņēmuma noteikums nosaka vienu vai vairākas speciāli atļautas izmantošanas, tad tās ir vienīgās izmantošanas, kādās zemi un būves drīkst izmantot;

- ja izņēmuma noteikums speciāli atļauj vienu vai vairākas izmantošanas papildus atļautajām izmantošanām, tad visi citi izņēmuma noteikumi attiecas arī uz papildus atļautajām izmantošanām.

1.12.	PAPILDINĀJUMI

(1)	Izstrādājot kādai pagasta teritorijas daļai detālplānojumu, jānosaka vai jāprecizē:

- zemesgabalu proporcijas, izmēri un robežas, arī ielu sarkanās līnijas un ceļu zemes nodalījuma joslu robežas,

- zemesgabalu apbūves blīvuma vai apbūves intensitātes un brīvās teritorijas rādītāji,

- būvlaides un nepieciešamie pagalmi (minimālie attālumi no zemesgabala robežām līdz būvēm),

- ēku stāvu skaits un būvju augstums,

- inženiertehniskā apgāde,

- automašīnu novietošana, ielas un piebrauktuves, kā arī pagasta ceļi, uzņēmumu ceļi un māju ceļi,

- aizsargjoslas.

(2)	Izstrādājot konkrētai pagasta teritorijai detālplānojumu var noteikt vai precizēt arī citas prasības.

(3)	Apbūves noteikumi regulāri jāpapildina, līdz ar izstrādātā detālplānojuma stāšanos spēkā:

- uzrādot 10.nodaļā „Spēkā esošo detālplānojumu saraksts" detālplānojuma nosaukumu, pieņemšanas un spēkā stāšanās datumus, kā arī precīzi aprakstot detālplānojumā risinātās teritorijas robežas un norādot šajās robežās ietvertās izbūves teritorijas;

- atspoguļojot 6.nodaļas attiecīgo izbūves teritoriju apakšnodaļās punktā „Papildinājumi (noteikumu detalizācija)" detālplānojuma prasības, kas precizē šos Apbūves noteikumus, kā arī citus noteikumus, kas pamatoti ar detālplānojumu.

(4)	Minētie papildinājumi nav jāuzskata par Apbūves noteikumu grozījumiem.

1.13.	PUBLISKUMS

Šie Apbūves noteikumi ir brīvi pieejami visiem interesentiem. Tādēļ Ādažu pagasta padome regulāri informē par pieņemtajiem Apbūves noteikumu grozījumiem un izdarītajiem papildinājumiem.

2. nodaļa.	ATĻAUTO IZMANTOŠANU DEFINĪCIJAS UN JĒDZIENU SKAIDROJUMS

Šajā nodaļā definētas ar Apbūves noteikumiem atļautās izmantošanas Ādažu pagasta izbūves teritorijās, arī apbūves zonās, kā arī dots svarīgāko pielietoto jēdzienu skaidrojums.

2.1.	Aizmugures pagalma dziļums nozīmē mazāko horizontālo attālumu starp zemesgabala aizmugures robežu un tuvāko jebkuras galvenās būves sienu.

2.2.	Aizmugures pagalms nozīmē zemesgabala daļu starp zemesgabala sānpagalmiem no zemesgabala aizmugures robežas līdz tuvākajai jebkuras galvenās būves aizmugures fasādes sienai.

2.3.	Apbūve ir tādu plānotu, izmantotu vai nodomātu virszemes būvju, arī inženierkomunikāciju, kā arī labiekārtojuma kopums, kur ēkas ir galvenais elements (BL, 1.1.p.).

2.4.	Apbūves blīvums ir procentos izteikta zemesgabala apbūves laukuma attiecība pret tā platību.

2.5.	Apbūves intensitāte ir procentos izteikta stāvu platības attiecība pret zemesgabala platību.

2.6.	Apbūves laukums ir zemesgabala visas ar būvēm apbūvētās platības summa, izņemot pazemes būves, piebraucamos ceļus un labiekārtojumu.

2.7.	Ārējais sānpagalms nozīmē sānpagalmu, kas tieši robežojas ar ielu.

2.8.	Ārstniecības iestāde nozīmē izmantošanu, kas ietver veselības aizsardzības un medicīnas prakses nolūkiem domātu iestādi, arī poliklīniku, slimnīcu, klīniku, ambulanci, sanatoriju un citu iestādi šādiem un līdzīgiem nolūkiem.

2.9.	Atklāta autostāvvieta ir automašīnu novietošanas veids un nozīmē autostāvvietu, kas nav iekļauta ēkā vai tās daļā un kas ir nodalīta (arī nožogota) automašīnu novietošanai uz laiku.

2.10.	Atklāta uzglabāšana nozīmē palīgizmantošanu, kas ietver preču uzglabāšanu brīvā dabā un atklātās, ēkā vai tās daļā neiekļautās platībās, bet kas nav autostāvvieta.

2.11.	Automašīnu novietošana nozīmē visus automašīnu novietošanas veidus tās lietošanas laikā, neatkarīgi no novietošanas ilguma un citiem apstākļiem, izņemot novietošanu apkopei un remontam.

2.12.	Autobusu pieturvieta nozīmē izmantošanu, kas ietver būves autobusu satiksmes apkalpes dienesta un pasažieru vajadzībām, kā arī pastāvīgu pieturas vietu autobusiem un to īslaicīgu novietošanu.

2.13.	Autostāvvieta ir automašīnu novietošanas veids un nozīmē izmantošanu, kas ietver vienas vai vairāku automašīnu novietošanu uz laiku, arī stāvvietas, piebraucamos ceļus un vertikālās komunikācijas.

2.14.	Auto tirdzniecības iestāde nozīmē izmantošanu, kas ietver automašīnu, degvielas, eļļas, smērvielu, riepu, bateriju un rezerves daļu pārdošanu un automašīnu izīrēšanu vai uzglabāšanu izīrēšanas nolūkos, kā arī mazgāšanu, tīrīšanu un tādu nelielu remontdarbu veikšanu, kas ir svarīgi automašīnas aktuālai darbībai.

2.15.	Blīvi apdzīvota vieta (ciems) nozīmē juridisku statusu teritorijām, kurās dominē atļautās izmantošanas ar apbūves raksturu.

2.16.	Brīvā teritorija ir zemesgabala neapbūvētā platība, no kā atskaitīta autostāvvietu un piebraucamo ceļu platība. To raksturo brīvās teritorijas platība procentos no stāvu platības.

2.17.	Būtisks piesārņojums ir valsts kompetentu iestāžu noteikta jebkādas kaitīgas vielas koncentrācija gaisā, augsnē vai ūdenī, kā arī skaņas līmenis, ko nav atļauts pārsniegt vispār vai kādā konkrētā teritorijā.

2.18.	Būve nozīmē arhitektonisku, tehnisku vai konstruktīvu virszemes, pazemes vai zemūdens stacionāru darinājumu, arī ēku vai ēku kopumu, kā arī attiecīgās tehniskās iekārtas (BL, 1.3.p.).

2.19.	Būve mājlopiem nozīmē izmantošanu, kas ietver saimniecības ēku mājlopu izmitināšanai (kūti), kā arī citas būves mājlopiem, arī kūtsmēslu glabātuvi un vircas bedri.

2.20.	Būvlaide nozīmē līniju zemesgabala iekšpusē, kas parasti noteikta paralēli ielas sarkanajai līnijai vai ceļa zemes nodalījuma joslas robežai un kas iedibina minimālo attālumu starp ielas sarkano līniju vai ceļa zemes nodalījuma joslas robežu un jebkuru virszemes būvi, ko drīkst ierīkot. Būvlaidi nosaka arī kā apbūves obligātu atkāpi no kaimiņu robežām, virszemes ūdensobjektiem un inženiertehniskās apgādes komunikācijām.

2.21.	Būvtiesības ir ar Apbūves noteikumiem, nodrošinātas un aizsargātas fizisko un juridisko personu tiesības veikt izbūvi.

2.22.	Dabas piemineklis ir atsevišķs, savrups dabas veidojums: koks, ala, avots, grava, klints, ūdenskritums, akmens un cits dabas retums, kam ir zinātniska, kultūrvēsturiska, estētiska vai ekoloģiska vērtība. Lai nodrošinātu dabas veidojuma saglabāšanu un tā apskates iespēju, aizsargāta tiek arī dabas pieminekļa tuvākā apkārtne.

2.23.	Darījumu iestāde nozīmē izmantošanu, kas ietver banku, apdrošināšanas sabiedrību, viesnīcu, moteli, biroju, kantori, gadatirgu, izstāżu, kongresu un konferenču centru, kā arī citu komerciāla rakstura iestādi, bet neietver nekādu rūpniecību vai vairumtirdzniecību.

2.24.	Dārza māja (vasarnīca) nozīmē zemi un brīvstāvošu būvi, kas plānota, izmantota vai nodomāta rekreācijas nolūkiem vienai ģimenei.

2.25.	Daudzstāvu daudzdzīvokļu nams nozīmē izmantošanu, kas ietver četru vai piecu stāvu ēku vai tās daļu ar dzīvokļiem, kuriem ir kopīga ieeja no zemes līmeņa, un kuru iedzīvotājiem ir tiesības kopīgi lietot priekštelpas, kāpnes un palīgtelpas, kas neatrodas dzīvoklī, kā arī pagalmus uz zemesgabala.

2.26.	Degvielas uzpildes stacija nozīmē izmantošanu, kas ietver degvielas (arī gāzes), eļļas un smērvielu pārdošanu, kā arī mazumtirdzniecības un pakalpojumu objektu un automašīnu mazgāšanu kā palīgizmantošanas. Degvielas uzpildes stacijas izvietošanas iespēju ielas sarkanajās līnijās pamato ar detālplānojumu.

2.27.	Drošības aizsargjosla nozīmē teritoriju, kas noteikta kā josla ap paaugstināta riska objektu. Tās galvenais uzdevums ir nodrošināt šī objekta un tā tuvumā esošo objektu drošību gan tā ekspluatācijā, gan iespējamo avāriju gadījumā, kā arī vides un cilvēku drošību.

2.28.	Dvīņu māja nozīmē divas bloķētas vienas ģimenes dzīvojamās mājas, parasti, katru uz sava zemesgabala.

2.29.	Dzīvoklis kā palīgizmantošana nozīmē palīgizmantošanu, kas ietver atsevišķu dzīvokli un kas sastāv no istabas vai istabām, virtuves un palīgtelpām, un ko izmanto kā īpašnieka, īpašuma pārvaldnieka, dārznieka vai cita, īpašnieka nolīgta, darbinieka mājokli.

2.30.	Ēka (nams, māja) nozīmē atsevišķu arhitektonisku, tehnisku un konstruktīvu virszemes, arī daļēji pazemes būvi.

2.31.	Ēkas augstums ir attālums no zemes virsmas projektētā vidējā līmeņa ēkas vidū ielas vai ceļa pusē līdz tai augstākajai ēkas daļai (dzegas vai parapeta virsmalai, jumta malai, mansarda jumtam, kā arī jumta čukuram, ja jumts stāvāks par 45o), kas aiztur gaismas plūsmu 45o leņķī (sk. 1.zīmējumu). Pagalma ēkas augstumu mēra ēkas vidū no pagalma virsmas projektētā vidējā līmeņa.

2.32.	Ekspluatācijas aizsargjosla nozīmē teritoriju, kas noteikta kā josla gar transporta, telekomunikāciju un citu komunikāciju līnijām, kā arī ap objektiem, kas nodrošina dažādu valsts un pašvaldības dienestu darbību. Tās galvenais uzdevums ir nodrošināt minēto komunikāciju un objektu efektīvu un drošu ekspluatāciju un attīstības iespējas.

2.33.	Ferma nozīmē izmantošanu, kas ietver atsevišķu specializētu, rūpnieciska rakstura lopkopības (govju, cūku, zirgu, putnu u.c.) saimniecību, arī pastaigu laukumus, bet neietver ganības.

2.34.	Galvenā būve nozīmē būvi, parasti ēku, kas plānota, izmantota vai nodomāta galvenajai izmantošanai vai izmantošanām uz zemesgabala.

2.35.	Garāža nozīmē būvi vai tās daļu, kas ietver pastāvīgu automašīnas vai automašīnu novietošanu, un kas var būt gan privātā, gan sabiedriskā garāža. Šajos Apbūves noteikumos garāža privātas garāžas nozīmē netiek lietota, jo ir ietverta dzīvojamajā vai saimniecības ēkā.

2.36.	Hidrotehniska būve nozīmē izmantošanu krastmalu nostiprināšanai, kuģu, jahtu un laivu piestātņu izvietošanai un kuģošanas ceļu aizsargāšanai, un ietver arī dambjus un sūkņu stacijas, kas aiztur ūdeni un regulē ūdens līmeni, pretplūdu pasākumu nodrošināšanai.

2.37.	Iedibināta būvlaide ir esošās apbūves frontes veidotā līnija, ja kvartāla robežās vismaz piecos zemesgabalos galvenās būves pie ielas atrodas uz vienas līnijas.

2.38.	Iekšējais sānpagalms nozīmē to sānpagalmu, kas nerobežojas ar ielu.

2.39.	Individuālais darbs nozīmē palīgizmantošanu, kas ietver vienu vai vairākus individuālā darba veidus saskaņā ar ar LR Ministru Padomes 1993.g. 29.aprīļa lēmumu Nr.220 apstiprināto sarakstu, un var ietvert arī darbību dzīves vietā radošajās profesijās, kā arī darbību dzīvoklī, savrupmājā vai viensētā izvietotā individuālajā uzņēmumā, kura īpašnieks ir šī dzīvokļa vai savrupmājas iemītnieks un kur bez uzņēmuma īpašnieka tam vēl ir nodarbinātas ne vairāk kā trīs fiziskas personas.

2.40.	Insolācija (izsauļojums) ir rādītājs, kas norāda iekštelpu nepieciešamo izsauļojuma ilgumu. To nosaka attiecīgi būvnormatīvi.

2.41.	Inženierkomunikāciju objekts nozīmē izmantošanu, kas ietver valsts vai pagasta inženiertehniskās apgādes (infrastruktūras) objektus, arī elektroapakšstacijas, termoelektrocentrāles un katlumājas, gāzes sadales stacijas un balonu noliktavas, automātiskās telefonu stacijas, kanalizācijas un lietus notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, dzeramā ūdens krātuves un atdzelžošanas stacijas.

2.42.	Inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti nozīmē izmantošanu, kas ietver virszemes, pazemes un zemūdens inženiertehniskās apgādes tīklus un objektus (ūdensvads, kanalizācija, siltumapgāde, telekomunikācijas u.c.), lai pieslēgtu izbūves teritorijas vietējo inženiertehnisko sistēmu maģistrālajām inženierkomunikācijām un to objektiem.

2.43.	Izbūve ir kopīgs nosaukums plānotiem, notiekošiem vai nodomātiem visu veidu teritorijas izmantošanas un attīstības pasākumiem, arī apbūvei un ainavu veidošanai.

2.44.	Izbūves teritorija nozīmē teritoriju, arī apbūves zonu, kas plānota, izmantota vai nodomāta izbūvei.

2.45.	Izglītības iestāde nozīmē izmantošanu, kas ietver iestādi pamata, vidējās un augstākās izglītības iegūšanai, arī speciālās, profesionālās un pieaugušo izglītības iestādi, kā arī iestādi bērnu un jaunatnes brīvā laika nodarbībām.

2.46.	Izmantošana nozīmē tādu plānotu, esošu vai nodomātu zemes un būvju vai to daļas izmantošanu, kas atbilst Ādažu pagasta perspektīvajam zemes izmantošanas plānam (atļautā izmantošana) vai neatbilst Ādažu pagasta perspektīvajam zemes izmantošanas plānam (aizliegtā izmantošana).

2.47.	Kapsēta nozīmē izmantošanu, kas ietver mirušo apbedīšanu un ar to saistītās būves un pasākumus.

2.48.	Karjers nozīmē pagaidu izmantošanu, kas ietver derīgo izrakteņu (kūdra, būvmateriāli) iegūšanu ar atklāto paņēmienu.

2.49.	Kravu stacija nozīmē izmantošanu, kas ietver kravas automašīnu un citu transporta līdzekļu kā pārvadātāju nosūtīšanu un preču pagaidu uzglabāšanu vēlākai nosūtīšanai, arī kravas automašīnu uzglabāšanu, rentēšanu, nomāšanu, īrēšanu un novietošanu par samaksu.

2.50.	Kultūras iestāde nozīmē izmantošanu, kas ietver kultūras centru, teātri, cirku, kinoteātri, koncertzāli, universālas izmantošanas zāli, klubu, muzeju, bibliotēku, mēdiju centru un līdzīgu iestādi.

2.51.	Lauksaimnieciska izmantošana nozīmē izmantošanu, kas ietver augkopību, dārzeņkopību, dārzkopību, lopkopību un ar to saistītos pakalpojumus, izņemot veterināro darbību, kā arī medniecību, un var ietvert arī dzīvnieku kopšanu, kažokzvēru audzēšanu, ogu krūmu un augļu koku audzēšanu un ražas novākšanu, siltumnīcas, velēnu audzēšanu un sēņu audzēšanu, bet neietver fermu.

2.52.	Laukums nozīmē izmantošanu līnijbūvju izbūves teritorijā ielai līdzīgiem nolūkiem, ko iezīmē sarkanās līnijas.

2.53.	Lidlauks nozīmē izmantošanu, kas ietver būves gaisa satiksmes un lidaparātu apkopes nodrošināšanai.

2.54.	Maģistrālā iela nozīmē izmantošanu, kas nodrošina transporta un gājēju komunikācijas starp blīvi apdzīvoto vietu daļām, kā arī nodrošina transporta izvadīšanu uz pagasta ceļiem un valsts autoceļiem. Maģistrālā iela ietver teritoriju ielas sarkanajās līnijās un krustojumus ar vietējās nozīmes ielām.

2.55.	Maģistrālā inženierkomunikācija nozīmē izmantošanu, kas ietver valsts vai pagasta inženiertehniskās apgādes (infrastruktūras) maģistrālos tīklus, arī maģistrālo transportvadu un līdzīgu būvi, kas nepieciešama apgādei ar izejvielām, sakariem, enerģētiskajiem un citiem resursiem, kā arī slēgtu notekūdeņu novadīšanu.

2.56.	Mazstāvu daudzdzīvokļu nams nozīmē izmantošanu, kas ietver ēku vai tās daļu līdz trīs stāviem ar dzīvokļiem, kam ir kopīga ieeja no zemes līmeņa. Nama iedzīvotājiem ir tiesības kopīgi lietot priekštelpas, kāpnes un palīgtelpas, kas neatrodas dzīvoklī, kā arī pagalmus uz zemesgabala.

2.57.	Mežsaimnieciska izmantošana nozīmē izmantošanu, kas ietver mežsaimniecību, kokmateriālu sagatavošanu un ar to saistītos pakalpojumus, un var ietvert arī malkas meža, celulozes meža, lietaskoku, Ziemassvētku eglīšu un citu meža produktu audzēšanu un ciršanu.

2.58.	Mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts nozīmē izmantošanu, kas ietver preču pirkšanu un pārdošanu tieši patērētājam vai sadzīves un citu pakalpojumu nodrošināšanu, arī tirdzniecības centru, universālveikalu, tirgu, veikalu, salonu, aptieku, restorānu, bāru, kafejnīcu, pakalpojumu darbnīcu, bet neietver nekādu rūpniecību, montēšanu, pārstrādi vai vairumtirdzniecību.

2.59.	Meliorācijas būves nozīmē izmantošanu, kas ietver pasākumu sistēmu augsnes radikālai uzlabošanai, galvenokārt tās ūdens režīma regulēšana (nosusinot, apūdeņojot, stādot kokus) un augsnes erozijas novēršana.

2.60.	Navigācijas būve nozīmē izmantošanu, kas ietver būves kuģošanas nodrošināšanai.

2.61.	Nevalstiskas organizācijas iestāde nozīmē izmantošanu, kas ietver darba devēju un profesionālo organizāciju, arodbiedrību, politisko un citu nevalstisko organizāciju, kustību, speciālo interešu grupu vai klubu darbību, bet neietver reliģisku iestādi.

2.62.	Noliktava nozīmē izmantošanu, kas ietver materiālu, vielu, lietu un preču uzkrāšanu, uzglabāšanu un saglabāšanu (saldēšanu).

2.63.	Paaugstināta riska objekts nozīmē objektu ar paaugstinātu iespējamību radīt draudus videi, cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

2.64.	Pagasta ceļš nozīmē izmantošanu, kas nodrošina transporta un gājēju komunikācijas starp pagasta teritorijas daļām, arī starp blīvi apdzīvotām vietām, kā arī nodrošina izeju uz valsts autoceļiem. Pagasta ceļš ietver teritoriju ceļa zemes nodalījuma joslas platumā, bet neietver krustojumus ar valsts autoceļiem.

2.65.	Pagasta grāvis nozīmē izmantošanu, kas nodrošina atklātu virszemes ūdeņu noteci, iekļaujoties vienotā pagasta noteču sistēmā, un ir pagasta pārziņā.

2.66.	Palīgizmantošana nozīmē plānotu, esošu vai nodomātu zemes un būvju vai to daļas izmantošanu, pie šādiem nosacījumiem:

- tā ir pakārtota galvenajai izmantošanai un papildina to;

- tā ir izvietota tajā pašā zemesgabalā, kur galvenā izmantošana.

2.66.	Pansija nozīmē izmantošanu, kas ietver vienas ģimenes dzīvojamo māju, kur ne vairāk kā divas istabas ir pieejamas personai vai personām, kas kā tūrists īslaicīgi apdzīvo minēto dzīvojamo māju, un, kas var ietvert arī ēdināšanu.

2.67.	Parcele ir ar detālplānojumu vai zemes ierīcības projektu noteikta teritorijas pamatvienība līdz tās ierakstīšanai Zemesgrāmatā.

2.68.	Pārvaldes iestāde nozīmē izmantošanu, kas ietver šādas nekomerciālas iestādes: valsts un pašvaldību dienestu pārvaldes, vēstniecības, prokuratūras, tiesas, pasta, policijas, cietuma un ugunsdzēsības iestādes. Šī izmantošana neietver citas Apbūves noteikumos definētās nekomerciālās iestādes, arī nekādu nevalstiskas organizācijas iestādi.

2.69.	 Pasažieru osta nozīmē izmantošanu, kas ietver būves pasažieru kuģu satiksmes apkalpes dienesta un pasažieru apkalpošanas vajadzībām. tekstu:

2.69.a.	Peldvieta nozīmē labiekārtotu vietu atpūtas zonā, kas paredzēta peldēšanai (MK 11.08.1998. not. Nr.300, 1.1.p.)”.

2.70.	Pirmsskolas bērnu iestāde nozīmē izmantošanu, kas ietver mazbērnu novietni, bērnudārzu un citu specializētu iestādi pirmsskolas vecuma bērniem, bet neietver privātu mājas bērnudārzu.

2.70.a. 	Pirts nozīmē izmantošanu, kas ietver mazgāšanās, relaksācijas, atpūtas un citas līdzīga rakstura telpas ar dažādu (lab)iekārtojuma pakāpi. Izšķir nekomerciālai un komerciālai izmantošanai domātas pirtis. Nekomerciālas izmantošanas pirtis atļauts būvēt īpašumos, kuros teritorijas plānotās izmantošanas zonējums atļauj būvēt savrupmāju un tā ir galvenā būve uz attiecīgās zemes vienības. Komerciālās pirtis atļauts būvēt īpašumos, kur atļauta darījumu iestāžu apbūve.

2.70.b.	 Pludmale – 1) jūras, ezera vai upes krasta teritorija starp ūdens līmeni un vietu, kur sākas dabiskā sauszemes veģetācija (MK 11.08.1998. not. Nr.300, 1.3.p.);

2) krasta zonas virsūdens daļa, kas pakļauta gāzumu (viļņu un bangu no viļņu ārdošās darbības, tāpēc bieži tiek radītas mākslīgas pludmales (LE)”.

2.70.c.	Polderis – nosusināta platība, kas ar aizsargdambi norobežota no uzplūstošajiem ūdeņiem un no kuras ūdens noteci novada ar sūknēšanu.

2.71.	Priekšpagalma dziļums nozīmē mazāko horizontālo attālumu starp zemesgabala fronti (sarkano līniju) un tuvāko jebkuras galvenās būves sienu.

2.72.	Priekšpagalms nozīmē zemesgabala daļu visā tā platumā no zemesgabala frontes (sarkanās līnijas) līdz tuvākajai jebkuras galvenās būves galvenās fasādes sienai.

2.73.	Privāts mājas bērnudārzs nozīmē palīgizmantošanu, ko atļāvusi pašvaldība, un kas ietver īslaicīgas (dienas) aprūpes un uzraudzības nodrošināšanu (par atalgojumu vai atlīdzību) dzīvoklī vai dzīvojamā mājā uz laika periodu, ne ilgāku par 24 stundām, ne vairāk par pieciem bērniem (neieskaitot aprūpētāja bērnus) vecumā līdz 10 gadiem.

2.74.	Rekonstrukcija nozīmē būves pārbūvi, izmainot tās apjomu un izmainot vai saglabājot tās funkcijas (MKN 112, 21.p.).

2.75.	Reliģiska iestāde nozīmē izmantošanu, kas ietver jebkādas reģistrētas reliģiskas kopienas darbību, arī kulta ēku.

2.76.	Renovācija nozīmē būves remontu (kapitālo remontu), kas tiek veikts, lai to atjaunotu, nomainot nolietojušos nesošos elementus vai konstrukcijas, kā arī mērķtiecīgu funkcionālu vai tehnisku uzlabojumu ieviešanu būvē, neizmainot tās apjomu (MKN 112, 22.p.).

2.77.	Restaurācija nozīmē būves vēsturiskā veidola atjaunošanu, pamatojoties uz vēsturiskās informācijas zinātnisku izpēti (MKN 112, 23.p.).

2.78.	Rindu māja nozīmē izmantošanu, kas ietver vertikāli trīs un vairākos dzīvokļos sadalītu ēku uz kopīga vai katru uz sava zemesgabala ar neatkarīgām izejām uz priekšpagalmu un aizmugures pagalmu, kas cieši piekļaujas katra dzīvokļa priekšējai un aizmugures sienai.

2.79.	Sabiedriskā garāža nozīmē izmantošanu, kas ietver kooperatīvu vai privātu būvi vai tās daļu pastāvīgai automašīnu novietošanai, kā arī automašīnu apkopi.

2.80.	Sabiedriskie apstādījumi nozīmē izmantošanu tādas sabiedrības ērtības, veselības un labklājības labā apzaļumotas un labiekārtotas teritorijas ierīkošanai un uzturēšanai, kas ir brīvi pieejama sabiedrībai, un ietver parku, dārzu, mežaparku, skvēru, bulvāru, aleju, ielu un ceļu stādījumus.

2.80.a.	Sabiedriski nozīmīga būve – nozīmē izmantošanu būvniecības (jaunbūves vai rekonstrukcijas) procesā radušos arhitektonisku vai tehnisku, vai konstruktīvu ar vidi saistītu unikālu veidojumu (darinājumu), kam ir noteikta sabiedriska funkcija un kuru izmanto (vai projektē izmantošanu) kultūras, izglītības, sporta un citām likumdošanā atļautām publiskām izmantošanām vairāk nekā 50% no ēkas vai būves kopējās platības. Pirms sabiedriski nozīmīgas būves būvniecības uzsākšanas tiek organizēta būvniecības ieceres publiskā apspriešana, ja būvniecības ieceres publiskumu nenodrošina detālplānojums.

2.81.	Saimniecības ēka nozīmē palīgizmantošanu, un var ietvert privātu garāžu, nojumi automašīnas novietošanai, darbnīcu, siltumnīcu, kā arī dārza inventāra, materiālu un sadzīves priekšmetu glabāšanu u.c. Ja šāda ēka piebūvēta vai iebūvēta galvenajā būvē, tā jāuzskata par daļu no galvenās būves, nevis par saimniecības ēku.

2.82.	Sanitārā aizsargjosla nozīmē aizsargjoslu, kas noteikta ap objektu ar paaugstinātām sanitārajām prasībām. Tās galvenais uzdevums ir sanitāro prasību nodrošināšana.

2.83.	Sānpagalma platums nozīmē mazāko horizontālo attālumu starp zemesgabala sānu robežu un tuvāko jebkuras galvenās būves sienu.

2.84.	Sānpagalms nozīmē zemesgabala daļu no priekšpagalma līdz aizmugures robežai un no zemesgabala sānu robežas līdz tuvākajai jebkuras galvenās būves sānu fasādes sienai.

2.85.	Sarkanā līnija ir juridiski noteikta, plānota vai esoša, detālplānojumā vai zemesgabala plānā atzīmēta ielas, laukuma, atklātas autostāvvietas vai inženierkomunikāciju koridora robeža.

2.86.	Savrupmāja (ģimenes māja) nozīmē izmantošanu, kas ietver brīvstāvošu vienas vai divu ģimeņu dzīvojamo māju:

a)	Vienas ģimenes dzīvojamā māja nozīmē izmantošanu, kas ietver vienas ģimenes dzīvošanu (vienu mājsaimniecību).

b)	Divu ģimeņu dzīvojamā māja nozīmē izmantošanu, kas ietver divu kopā dzīvojošu ģimeņu dzīvošanu (divas mājsaimniecības).

2.87.	Sēņu audzētava nozīmē lauksaimniecisku izmantošanu, kas ietver sēņu audzēšanu, meža sēņu un trifeļu vākšanu un ar to saistītos pakalpojumus.

2.88.	Sociālās aprūpes iestāde nozīmē izmantošanu, kas ietver iedzīvotāju sociālo aprūpi, arī sociālās aprūpes centru, internātu, pansionātu, invalīdu namu un citu iestādi šādiem un līdzīgiem nolūkiem.

2.89.	Sporta un atpūtas objekts nozīmē izmantošanu izmantošanu primāri sporta, spēļu, fizisku nodarbību vai izklaidēšanās nolūkā un var ietvert ar to saistītas būves, skatītāju sēdvietas, sporta klubu, sacīkšu zirgu un suņu audzētavu, suņu, kaķu un citu dzīvnieku dresēšanu, jāšanas sporta bāzi, jahtklubu un citu rekreatīvu darbību, kā arī tādas sporta būves, kas kalpo kā palīgizmantošana.

2.90.	Stāvu platība ir zemesgabala kapitālās apbūves visu stāvu, izņemot pagrabstāvus, platību summa. Stāva platība ir platība, ko ierobežo ēkas ārējā kontūra, ietverot ēkas iekšējās un ārējās sienas.

2.91.	Stāvu skaits ir ēkas visu virszemes stāvu skaits, kas ietver pagrabstāvu, ja vairāk kā puse no pagraba augstuma starp pabeigtām griestu un grīdas virsmām ir virs pieguļošās teritorijas virsmas (pagalma ēkai – virs pagalma virsmas) projektētā vidējā līmeņa ēkas vidū ielas vai ceļa pusē. Stāvu skaitā ieskaita arī atļautās izmantošanas vajadzībām izbūvētu jumta stāvu, ja jumta izbūves platība ar 2,5 m un lielāku augstumu pārsniedz 50% no ēkas apbūves laukuma.

2.92.	Tauvas josla ir sauszemes josla gar ūdeņu krastu, kas paredzēta ar zveju un kuģošanu saistītām darbībām.

2.93.	Tehniskās apkopes stacija nozīmē izmantošanu, kas ietver automašīnu apkopi un labošanu, arī pilnīgu to korpusa, rāmja, motora un riepu remontu, krāsošanu, mazgāšanu un tīrīšanu, kā arī eļļu, smērvielu, antifrīzu, riepu, akumulatoru un rezerves daļu pārdošanu.

2.93.a.	Teritorijas pie Lielā Baltezera nozīmē Ādažu novada Baltezera ciema teritorijas daļu, kas atrodas starp Lielā Baltezera krasta līniju un autoceļu A1 „Rīga –Ainaži”, un Baltezera ielu, un Ādažu/Garkalnes novadu sauszemes robežām.

2.94.	Vairumtirdzniecības iestāde nozīmē izmantošanu, kas ietver materiālu, vielu, lietu un citu preču pirkšanu, komplektēšanu, iesaiņošanu, uzkrāšanu, uzglabāšanu un pārdošanu vairumā, bet neietver nekādu preču ražošanu, montēšanu vai pārstrādi.

2.95.	Valsts autoceļš nozīmē izmantošanu, kas veido LR ceļu tīklu un ietver galvenos, 1.šķiras un 2.šķiras valsts autoceļus. Valsts autoceļš ietver teritoriju ceļa zemes nodalījuma joslas platumā un krustojumus ar pagasta ceļiem un ielām.

2.95.b.	Valsts nozīmes meliorācijas sistēmas būve – valstij piederoša meliorācijas sistēma (būve), kuras ekspluatāciju un uzturēšanu veic VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi).

2.95.c	Vēsturiski izveidojies zemesgabals – zemes reformas gaitā izveidots un zemesgrāmatā nostiprināts zemesgabals.

2.96.	Veterinārā iestāde nozīmē izmantošanu, kas ietver veterinārās prakses nolūkiem domātu iestādi lauksaimniecībai, rekreācijai vai hobijam audzētu vai turētu mājlopu, suņu, kaķu, putnu un citu dzīvnieku aprūpei un pārbaudei un var ietvert veterināro slimnīcu, konsultāciju un ķirurģisko kabinetu un citu stacionāru iestādi šādiem un līdzīgiem nolūkiem.

2.97.	Vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjosla nozīmē teritoriju, kas noteikta kā josla ap tādu objektu vai teritoriju, kas ir nozīmīga no vides un dabas resursu aizsardzības un racionālas izmatošanas viedokļa. Šīs aizsargjoslas galvenais uzdevums ir samazināt vai novērst negatīvās antropogēnās iedarbības ietekmi uz šādu objektu vai teritoriju tās saglabāšanas nolūkā.

2.98.	Vieglās rūpniecības uzņēmums nozīmē izmantošanu, kas ietver sastāvdaļu ražošanu un montēšanu, lai iegūtu mazumtirdzniecībai, vairumtirdzniecībai un pakalpojumiem derīgus galaproduktus, un jebkādu preču, vielu un lietu komplektēšanu un iesaiņošanu, izņemot jebkuru darbību, kas rada būtisku piesārņojumu, kā rezultātā ķīmiskie, fizikālie, radioloģiskie un bakterioloģiskie faktori pārsniedz pieļaujamos higiēnas normatīvus.

2.99.	Viensēta (zemnieka sēta) nozīmē izmantošanu, kas ietver dzīvojamo māju (mājas) ar saimniecības ēkām un citām būvēm zemnieka saimniecībā.

2.100.	Viesu māja nozīmē izmantošanu, kas ietver viesu (tūristu) īslaicīgas izmitināšanas un apkalpošanas mītni un ar to saistītās būves un labiekārtojumu.

2.101.	Vietējās nozīmes iela nozīmē izmantošanu, kas ietver dzīvojamo ielu, kravas transporta ielu, gājēju ielu un ceļu (gatvi), parka ceļu, piebrauktuvi un veloceliņu un nodrošina transporta izvadīšanu uz maģistrālajām ielām. Vietējās nozīmes iela ietver teritoriju ielas sarkanajās līnijās, bet neietver krustojumus ar maģistrālajām ielām.

2.102.	Vispārīgās rūpniecības uzņēmums nozīmē izmantošanu, kas ietver ražošanu, montēšanu, pārstrādāšanu, remontēšanu, materiālu un iekārtu, kā arī jebkādu citu preču, vielu un lietu glabāšanu, uzkrāšanu, komplektēšanu, iesaiņošanu un nosūtīšanu.

2.103.	Zemesgabala dziļums nozīmē horizontālu attālumu starp zemesgabala fronti un aizmugures robežu. Tur, kur šīs robežas nav paralēlas, zemesgabala dziļums nozīmē taisnas līnijas garumu, kas savieno zemesgabala frontes un zemesgabala aizmugures robežas viduspunktus. Ja nav zemesgabala aizmugures robežas, zemesgabala dziļums nozīmē taisnas līnijas garumu, kas savieno zemesgabala frontes viduspunktu ar trīsstūra virsotni, ko veido zemesgabala sānu robežas.

2.104.	Zemesgabala fronte nozīmē horizontālu attālumu pa ielas sarkano līniju starp zemesgabala sānu robežām.

2.105.	Zemesgabals (agrāk – gruntsgabals) ir juridiski noteikta, t.i., Zemesgrāmatā ierakstīta teritorijas pamatvienība.

2.106.	Zinātnes iestāde nozīmē izmantošanu, kas ietver zinātniskās pētniecības un līdzīgu iestādi.

3. nodaļa.	ZONĒJUMS UN PLĀNS

3.1.	ZEMES IZMANTOŠANAS VEIDI UN TO APZĪMĒJUMI

(1)	Plānā "Perspektīvās zemes izmantošanas plāns" ar tajā noteikto robežu un Apbūves noteikumos pieņemto apzīmējumu palīdzību attēlots zemes izmantošanas veidu iedalījums izbūves teritorijās:

| Izbūves teritorijas | Plānā pieņemtā krāsa | Apbūves noteikumos pieņemtais apzīmējums |
| --- | --- | --- |
| Dzīvojamās apbūves teritorijas: |  | Dz |
| savrupmāju dzīvojamās apbūves zona | dzeltena | DzS |
| mazstāvu dzīvojamās apbūves zona | oranža | DzM |
| daudzstāvu dzīvojamās apbūves zona | brūna | DzD |
| vasarnīcu un dārza māju apbūves zona | gaiši zaļa | DzV |
| mežaparka apbūves zona | dzeltenzaļa | DzP |
| Jauktas apbūves teritorijas: |  | J |
| sabiedrisko iestāžu apbūves zona | dzeltena ar sarkanu robežu | JS |
| darījumu iestāžu apbūves zona | tumši sarkana | JD |
| jaukta dzīvojamās un darījumu iestāžu apbūves zona | gaiši sarkana | JC |
| jaukta rūpniecības un darījumu iestāžu apbūves zona | pelēka | JR |
| lauku apbūves zona | rozā | JL |
| Rūpniecības un tehniskās apbūves teritorijas: |  | R |
| rūpniecības objektu apbūves zona | tumši pelēka | RR |
| tehniskās apbūves zona | zilganpelēka | RT |
| Līnijbūvju izbūves teritorijas | melna līnija | L |
| Atklāto telpu izbūves teritorijas: |  | Z |
| apstādījumu teritorija | tumši zaļa | ZA |
| mežaparku teritorija | sūnu zaļa | ZM |
| ūdens baseinu teritorija | gaiši zila | ZŪ |
| Lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas | gaiši dzeltena | LS |
| Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas | zaļa | MS |
| Karjeru teritorijas | violeta | K |
| Militāro apmācību teritorijas | haki | MM |
| Turpmākās izpētes teritorijas | balta | T |

(2)	Apzīmējums, papildināts ar ciparu, attēlo to izbūves teritorijas daļu, kas noteikta kā izņēmums, piemēram, apzīmējums JC-1 attēlo to jauktas apbūves zonas daļu, kur ir spēkā pirmais izņēmums šajā apbūves zonā.

3.2.	APZĪMĒJUMU PIELIETOŠANA

Noteiktie izbūves teritoriju apzīmējumi ar burtiem obligāti ievērojami un pielietojami detālplānojumu apzīmējumos, arī pamatojot un veicot Apbūves noteikumu grozīšanu.

3.3.	ROBEŽAS

Ja rodas neskaidrības par plānā attēlotajām izbūves teritoriju robežām, tad jāievēro, ka izbūves teritoriju robežas ir ielu sarkanās līnijas, ceļu zemes nodalījuma joslu robežas vai zemesgabalu robežas, ja vien acīmredzami nav attēlots citādi.

4. nodaļa.	NOTEIKUMI VISIEM ZEMES IZMANTOŠANAS VEIDIEM

4.1.	PIELIETOJUMS

Šīs nodaļas noteikumi attiecas uz visām izbūves teritorijām visā pagasta teritorijā, izņemot gadījumus, ja Apbūves noteikumos noteikts citādi.

4.2.	VISĀS IZBŪVES TERITORIJĀS ATĻAUTĀS IZMANTOŠANAS

Jebkuru izbūves teritoriju, ievērojot Apbūves noteikumus, atļauts izmantot būvju un to daļu izvietošanai saskaņā ar attiecīgajā teritorijā atļautajām izmantošanām, kā arī:

- automašīnu novietošanai;

- sabiedrisko apstādījumu ierīkošanai;

- inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu izvietošanai, ja to paredz ģenerālplāns, detālplānojums (vai inženiertehniskās apgādes shēma) vai būvprojekts;

- degvielas uzpildes stacijas ierīkošanai, ja to pamato ar detālplānojumu;

- vietējās nozīmes ielai, uzņēmuma ceļam, māju ceļam vai piebraucamajam ceļam, ja to pamato ar detālplānojumu;

- palīgizmantošanai.

4.3.	VISĀS IZBŪVES TERITORIJĀS AIZLIEGTĀS IZMANTOŠANAS

(1)	Nevienā izbūves teritorijā nav atļauta tāda zemes un būvju vai kādas to daļas izmantošana, kas rada vairāk nekā būtisku piesārņojumu, t.i., neatbilst valsts vides aizsardzības un sabiedrības veselības iestāžu noteiktām vides kvalitātes prasībām un normatīvo aktu prasībām.

(2)	Ja vien Apbūves noteikumos nav noteikts citādi, nevienu izbūves teritoriju nedrīkst izmantot šādiem nolūkiem:

- izvietot būves aizsargjoslās saskaņā ar Aizsargjoslu likumu;

- veidot karjerus būvmateriālu un melnzemes iegūšanai;

- novietot, savākt un glabāt pamestas, neizmantojamas automašīnas, ja vien šim nolūkam izmantotā zeme nav noteiktā kārtībā projektēta un ierīkota to savāktuvei vai ietverta ēkā;

- vākt, uzkrāt un glabāt kaudzē vai laukumos atkritumus, krāmus, lupatas, metāllūžņus un būvgružus, ja vien šim nolūkam izmantotā zeme nav noteiktā kārtībā projektēta un ierīkota to savāktuvei vai ietverta ēkā. Šī prasība neattiecas uz atkritumu savākšanu speciālās noteikta parauga atkritumu tvertnēs;

- izmantot Apbūves noteikumos atļautajām izmantošanām (arī palīgizmantošanām) kuģu, kravas automašīnu, autobusu, vagonu korpusus vai to daļas;

- izmantot jebkādus ceļojumu treilerus un vagoniņus kā dzīvojamās telpas (arī ēdamtelpas un guļamtelpas), izņemot gadījumus, ja zemesgabalam ir būvlaukuma statuss vai ceļojuma treileru novietošana pamatota ar detālplānojumu tūristu vajadzībām.

4.4.	PIEKĻŪŠANAS NOTEIKUMI

(1)	Drīkst izmantot tikai tādu zemesgabalu, kuram ir nodrošināta piebraukšana, t.i., zemesgabals robežojas ar ceļu, ielu vai laukumu vai piekļūšanu tam nodrošina servitūts.

(2)	Apbūves zonās būvēm jāparedz piebrauktuves vai caurbrauktuves ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai. To parametri jāpieņem atbilstoši attiecīgo būvju projektēšanas būvnormatīviem.

(3)	Piebrauktuves apbūves teritorijas iekšienē un caurbrauktuves ēkās viena no otras jāizvieto ne tālāk par 300 m, bet perimetrālās apbūves gadījumā – ne tālāk par 180m.

(4)	Piebrauktuvju un caurbrauktuvju pieslēgums pie maģistrālo ielu brauktuvēm pieļaujams ne tuvāk par 50m no krustojuma. Dzīvojamo ēku grupām, iestādēm, tirdzniecības un apkalpes centriem piebrauktuves jāparedz ar divām kustības joslām un ietvi, bet savrup izvietotām ēkām – ar vienu kustības joslu un ietvi.

(5)	Jebkuram dzīvoklim, arī dzīvoklim kā palīgizmantošanai, jānodrošina piekļūšana atsevišķi no citām izmantošanām.

(6)	Publiskiem ūdeņiem jānodrošina publiska piekļūšana ik pa diviem apbūves gabaliem, piekļūšanas risinājumu nosakot detālplānojumā vai zemesgabala sadalīšanas projektā.

4.5.	SPECIĀLI PASĀKUMI CILVĒKIEM AR KUSTĪBU TRAUCĒJUMIEM

Projektējot pagasta teritoriju izbūvi, jāparedz speciāli pasākumi, lai cilvēkiem ar kustību traucējumiem pārvietošanās būtu iespējami netraucēta un droša.

4.6.	ZEMESGABALU DALĪŠANA VAI APVIENOŠANA

(1)	Zemesgabalus sadala un jaunus izveido saskaņā ar plānu “Ādažu pagasta perspektīvais zemes izmantošanas plāns” un detālplānojumu, ja tāds ir, ievērojot šos Apbūves noteikumus. Detālplānojumus izstrādā saskaņā ar spēkā esošajiem LR normatīvajiem aktiem.

(2)	Teritorijai, kurā paredzēta zemes vienību sadalīšana, apvienošana vai jauna būvniecība, detālplānojumu nepieciešams izstrādāt MK 19.10.2004. noteikumos Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 54.punktā noteiktajos gadījumos, kā arī, ja zemesgabalu paredzēts sadalīt vairāk kā piecos apbūves gabalos. Pārējos gadījumos izstrādā zemes ierīcības projektu. To izstrādā uz topogrāfiskā plāna pamata, izņemot gadījumus, kad zemesgabali tiek veidoti lauksaimnieciskas vai mežsaimnieciskas izmantošanas nolūkos.

(3)	Nav pieļaujama zemesgabala sadalīšana, ja pret to iebilst kāds no līdzīpašniekiem.

(4)	Nav pieļaujama zemesgabala sadalīšana, ja nav iespējams sadalīt kopīpašumā esošās ēkas reālās daļās.

4.7.	APBŪVES INTENSITĀTES UN BRĪVĀS TERITORIJAS RĀDĪTĀJI

Apbūves intensitātes un brīvās teritorijas rādītājus pamato vai precizē ar detālplānojumu, nepārsniedzot maksimālos apbūves intensitātes rādītājus un nesamazinot minimālos brīvās teritorijas rādītājus.

4.8.	AUGSTUMA IEROBEŽOJUMI

(1)	Ēku un citu būvju augstumu pamato ar detālplānojumu, nepārsniedzot noteiktos maksimālos rādītājus, izņemot gadījumus, kad tas nepieciešams apbūves kompozīcijas veidošanas nolūkos.

(2)	Apbūves noteikumos noteiktie būvju augstumi nav attiecināmi uz jebkādu arhitektonisku izbūvi, virsgaismu, skursteni, torni, karoga mastu, radio vai televīziju uztverošu vai pārraidošu iekārtu, vējrādītāju, zibens novadītāju, baznīcas torni vai kupolu.

(3)	Ēku, augstsprieguma elektropārvades līniju, radiotehnisko un citu būvju, kas var tieši vai netieši apdraudēt lidojumu drošību, izvietojums jāsaskaņo ar uzņēmumiem un iestādēm, kuru pārziņā atrodas lidlauki.

4.9.	PAGALMA NOTEIKUMI

- Galvenajai būvei vai būvēm uz zemesgabala atkarībā no apbūves veida ir viens vai vairāki pagalmi (priekšpagalms, iekšējais sānpagalms, ārējais sānpagalms, aizmugures pagalms) (sk. 2.zīmējumu).

- Viena zemesgabala pagalma daļu nedrīkst uzskatīt par otra zemesgabala pagalma daļu.

Prasītais pagalms ir minimālais pagalms, ko nosaka Apbūves noteikumos noteiktie attālumi no zemesgabala robežām līdz jebkuras galvenās būves virszemes daļai. Nekādu daļu no jebkura prasītā pagalma nedrīkst aizņemt kāda būves virszemes daļa, izņemot:

- saimniecības ēkas, ja tās attiecīgajā pagalmā atļautas;

- arhitektoniskas detaļas un veidojumi, arī sliekšņi, skursteņi, starpdzegas, dzegas, teknes, pilastri un jumta balsti, kas projicējas jebkurā prasītajā pagalmā ne vairāk par 0,5m uz āru no sienas;

- funkcionālas un dekoratīvas būves, arī nolaižami saulessargi (markīzes), dekoratīvas strūklakas, skulptūras, piemiņas plāksnes un žogi;

- atklātas ugunsdzēsības vai āra kāpnes, kam kāpņu pakāpieni un laukumi aprīkoti ar margām, un kas projicējas jebkurā prasītajā pagalmā ne vairāk par 1,5m uz āru no sienas;

- erkeri, kas projicējas jebkurā prasītajā pagalmā ne vairāk par 1,0m uz āru no sienas;

- balkoni, segtas un nesegtas terases, kas projicējas jebkurā prasītajā pagalmā ne vairāk par 2,5m uz āru no sienas.

d)	Zemesgabala īpašniekam pagalmi jāuztur kārtībā, tīri un sausi. Pagalmiem jābūt līdzeniem, lai tur nevarētu sakrāties ūdens.

4.10.	PRIEKŠPAGALMS (PRIEKŠDĀRZIŅŠ)

(1)	Zemesgabala daļu starp būvlaidi un ielas sarkano līniju nedrīkst apbūvēt, nekādas būves virszemes daļas nedrīkst uz tās atrasties, izņemot 4.9.punktā noteiktos gadījumus.

(2)	Ielu vai ceļu paplašināšanai paredzētās zemes joslas pagasta padome var nodot saskarīgo zemesgabalu īpašniekiem bezmaksas pagaidu lietošanā priekšdārziņu ierīkošanai. Apbūves zonās, kur atļauti žogi, šādus priekšdārziņus atļauts iežogot.

(3)	Priekšdārziņos jāierīko apstādījumi vai zālāji ar celiņiem. Priekšdārziņi, atbilstoši pagasta padomes noteikumiem, zemesgabala īpašniekam jāuztur kārtībā. Priekšdārziņus nav atļauts izmantot materiālu atklātai uzglabāšanai.

(4)	Ja pagasta padome nolemj ielu vai ceļu paplašināšanai paredzēto zemes joslu pilnīgi vai daļēji piedalīt pie ielas vai ceļa platuma, zemesgabala īpašniekam pēc pagasta padomes pieprasījuma 3 mēnešu laikā žogs bez atlīdzības jānojauc, zemes josla jāatbrīvo un jānodod pagasta padomes rīcībā.

4.11.	IEDIBINĀTA BŪVLAIDE

Galvenās būves novietnei zemesgabalā, iedibinātas būvlaides gadījumā, ja tā nav spēkā esošajās sarkanajās līnijās, neskatoties uz jebkādiem citiem Apbūves noteikumiem, jāievēro šī iedibinātā būvlaide.

4.12.	BŪVJU ATBILSTĪBA ZEMESGABALA ROBEŽĀM

Nevienas būves neviena daļa nedrīkst projicēties ārpus tā zemesgabala robežas, uz kura tā atrodas, izņemot:

- Apbūves noteikumos paredzēto gadījumu, ja būvlaide sakrīt ar sarkano līniju. Šādā gadījumā būves daļa nedrīkst projicēties brauktuvei tuvāk kā 0,5m un tās apakšējai malai ir jābūt vismaz 3,0m virs ietves;

- ja būve ir žogs starp zemesgabaliem;

- ja kaimiņu zemesgabala īpašnieks piekrīt grozīt zemesgabala robežu pa vertikāli. Tādā gadījumā to jāieraksta Zemesgrāmatā.

4.13.	REDZAMĪBAS TRĪSSTŪRI UZ STŪRA ZEMESGABALA

(1)	Nevienā izbūves teritorijā nedrīkst būvēt, pārbūvēt vai ierīkot nekādu būvi tādā veidā, ka tā traucē skatu starp 0,5m un 3,0m līmeņiem virs krustojošos ielu vai ceļu viduslīniju līmeņa trīsstūra teritorijā, ko ierobežo stūra zemesgabala sarkanās līnijas un līnija, kas savieno punktus uz šīm sarkanajām līnijām 10m attālumā no minēto sarkano līniju krustpunkta vai VAS „Latvijas valsts ceļi” Rīgas rajona nodaļas akceptētā (ievērojot ielu transporta intensitāti un kustības aprēķina ātrumu) attālumā no minēto sarkano līniju krustpunkta, ja sarkanās līnijas jau nav noteiktas, ievērojot redzamības trīsstūri (sk. 3.zīmējumu).

(2)	Ja esošā kapitālā apbūve neļauj izveidot nepieciešamos redzamības trīsstūrus, gājēju un transporta kustības drošība jānodrošina ar kustības regulēšanas vai speciālām tehniskām ierīcēm.

4.14.	ATTĀLUMI STARP ĒKĀM

Attālumi starp dzīvojamām ēkām, dzīvojamām un sabiedriskām, kā arī ražošanas ēkām jāpieņem saskaņā ar insolācijas, apgaismojuma un ugunsdrošības prasībām.

4.14.1.	INSOLĀCIJAS (IZSAUĻOJUMA) PRASĪBAS

(1)	Dzīvojamo un sabiedrisko ēku izvietojumam un orientācijai (izņemot pirmsskolas bērnu iestādes un izglītības iestādes) jānodrošina dzīvojamo telpu un teritoriju nepārtraukta insolācija ne īsāka par 2,5 stundām dienā, laika posmā no 22.marta līdz 22.septembrim.

(2)	Izvietojot pirmsskolas bērnu iestādes, izglītības, ārstniecības un atpūtas iestādes, jānodrošina nepārtraukta 3 stundu ilga to telpu insolācija.

(3)	Meridionāli orientētās dzīvojamās mājās, kurās tiek insolētas visas dzīvokļa istabas, kā arī dzīvojamās apbūves rekonstrukcijas gadījumā, vai arī izvietojot jaunus objektus sevišķi sarežģītos pilsētbūvnieciskos apstākļos (vērtīga vēsturiska pilsētvide, dārga teritorijas sagatavošana, pilsētas centra zona), ir pieļaujama telpu nepārtrauktas insolācijas laika samazināšana par 0,5 stundām.

4.14.2.	APGAISMOJUMA PRASĪBAS

Apgaismojuma prasības jāpieņem saskaņā ar CNuNII-4-79 "Dabiskais un mākslīgais apgaismojums".

4.14.3.	UGUNSDROŠĪBAS PRASĪBAS

(1)	Būvju izvietojumu, ugunsdrošības atstarpes un piebrauktuves jāparedz saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 201-07 „Būvju ugunsdrošība” (apstiprināts ar MK 11.12.2007. noteikumiem Nr.866). Apbūves teritorijās ēkām un būvēm paredz piebrauktuves un caurbrauktuves ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai. Strupceļos galos ierīko vismaz 12x12 metrus lielus laukumus vai lokus ar minimālo diametru 16 metri, kur apgriezties ugunsdzēsības automobiļiem. Piebrauktuvju, iebrauktuvju un caurbrauktuvju platums nedrīkst būt mazāks par 3,5m, augstums – ne mazāk par 4,25m. Piebrauktuvēm ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai jābūt apzīmētām ar drošības/ uguns-drošības zīmēm saskaņā ar obligāti piemērojamo Latvijas standartu LVS 446 „Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai lietojamās drošības zīmes un signālkrāsojums”, kā arī ceļu zīmēm (aizlieguma) saskaņā ar MK 2004.gada 29.jūnija noteikumiem Nr.571 „Ceļu satiksmes noteikumi”.

(2)	Ugunsdzēsības, glābšanas un civilās aizsardzības darbu nodrošinājumu paredzēt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 201-07 „Būvju ugunsdrošība” un Civilās aizsardzības likuma prasībām. Zemesgabalos, kuri piekļaujas vispārīgas lietošanas ceļiem, jāparedz vietas jaunu ugunsdzēsības depo izbūvei saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 201-07 „Būvju ugunsdrošība” un obligāti piemērojamo Latvijas standartu LVS 361 „Ugunsdzēsības depo ierīkošana – Vispārīgās prasības”.

(3)	Ārējo ugunsdzēsības ūdensapgādi jāparedz saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 22-99 „Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves” (apstiprināts ar MK 01.02.2000. noteikumiem Nr.38) un Latvijas būvnormatīvu LBN 201-07 „Būvju ugunsdrošība”. Jāparedz centralizēta ūdensapgāde ar cilpveida tīkliem. Uz ūdensvada maģistrālēm jāparedz aizvari vai aizbīdņi remontējamo posmu atvienošanai, gaisa vārsti cauruļvadu atgaisošanai un izlaides cauruļvadu iztukšošanai. Ugunsdzēsības hidrantus ūdensvada tīklā izvieto tā, lai nodrošinātu katras ēkas vai būves ārējo ugunsdzēsību no vismaz diviem hidrantiem un vismaz trīs stundu laikā. Ugunsdzēsības hidrantus izbūvē saskaņā ar Latvijas standartiem LVS EN 14339 „Apakšzemes ugunsdzēsības hidranti”, LVS EN 14384 „Virszemes ugunsdzēsības hidranti” un LVS 187 „Ugunsdzēsības hidranti”. Jāņem vērā nepieciešamie ūdens patēriņi ārējai un iekšējai ugunsdzēsībai, kā arī saimnieciskām un sadzīves vajadzībām. Pie upēm, ezeriem un citām ūdenskrātuvēm, kuras paredzētas ārējai ugunsdzēsības ūdensapgādei, izbūvē vismaz 3,5m platus piebraucamos ceļus un 12x12m laukumus ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai ar atbilstošas kvalitātes cieto segumu. Ugunsdzēsības ūdens ņemšanas atrašanās vietas , kā arī piebraukšanas ceļus pie tām atzīmē ar norādījuma zīmēm saskaņā ar Latvijas standartu LVS 446 „Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai lietojamās drošības zīmes un signālkrāsojums”.

(4) Paredzēt civilās trauksmes un apziņošanas sistēmas izvietojumu un attīstību saskaņā ar MK 07.08.2007. noteikumiem Nr.539 „Civilās trauksmes un apziņošanas sistēmas izveidošanas, izmantošanas un finansēšanas kārtība”.

(5) Objektiem, kuri atrodas plūdu iespējamās zonās jāparedz pretplūdu pasākumi.

(6) Gadījumos, ja tehnisko un īpašo noteikumu prasības nevar izpildīt, pieļautas atkāpes no būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu ugunsdrošības prasībām un alternatīvie (kompensējošie) tehniskie risinājumi rakstveidā jāsaskaņo ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā..

4.15.	AIZSARDZĪBA PRET TROKŠŅIEM

Pieļaujamo trokšņa līmeni dzīvojamām  mājām un sabiedriskiem objektiem un to teritorijām, trokšņa līmeņa rādītājus galvenajiem trokšņa avotiem, sagaidāmā trokšņa līmeņa noteikšanas kārtību un tā nepieciešamo samazināšanu aprēķinam izraudzītajos punktos, arhitektūras, plānojuma un būvniecības akustikas trokšņa samazināšanas līdzekļu efektivitātes aprēķina metodiku, kā arī galvenās prasības projektēšanai jāpieņem atbilstoši būvnormatīvam „Higiēnas normatīvi trokšņa līmenim apdzīvojamās vietās”.

Trokšņa robežlielumus pieņem saskaņā ar MK 13.07.2004. noteikumiem Nr.597. „Vides trokšņa novērtēšanas kārtība”.

4.16.	FASĀDES, JUMTI, ŪDENS NOTEKCAURULES

(1)	Katra zemesgabala īpašniekam atbilstoši pagasta padomes izdotajiem noteikumiem jāuztur kārtībā ēkas fasādes, jumts, ūdens notekcaurules un renes. Fasādes krāsošana jāveic saskaņā ar Ādažu pagasta padomes izdoto krāsu pasi vai būvprojektā akceptēto krāsojumu.

(2)	Jumti jāizbūvē tā, lai ūdens no tiem netecētu uz kaimiņu zemesgabaliem. Jānovērš iespēja ledus un sniega kupenu krišanai no jumta uz ietves un kaimiņu zemesgabalos.

(3)	Atļauta esošo ēku jumta stāva izbūve, ja tā atbilst Apbūves noteikumu noteikumiem un ja jumta gabarīti, ēkas novietojums un tehniskais stāvoklis atbilst ugunsdrošības prasībām (LBN 201-07). Jumta stāva izbūve uzskatāma par rekonstrukciju.

(4) izlēgts ar 2009.grozījumiem.

(5)	Nav atļauta patvaļīga satelītantenu piestiprināšana pie ēku galvenajām (ielas) fasādēm.

(6)	Nav atļauta patvaļīga lodžiju un balkonu pārbūvēšana, arī aizstiklošana. Logu nomaiņa un lodžiju un balkonu pārbūvēšana jāveic vienlaicīgi visai ēkai saskaņā ar apstiprinātu projektu.

4.16.a.	UGUNSDROŠĪBAS SIENAS

(1)	Ugunsdrošām sienām jābūt augstākām par jumta segumu virsmu vismaz par 600mm, ja vismaz vienam jumta pamatkonstrukciju būvizstrādājumam ugunsreakcijas klase ir zemāka par A2-s1, d0, kā arī izvirzītām vismaz 300mm ārpus ārsienas, ja to konstrukciju veido būvizstrādājumi, kuru ugunsreakcijas klase ir zemāka par A2-s1, d0. Būvēs, kuru ugunsslodze ir lielāka par 1200 MJ/m2, attiecīgie rādītāji ir 750mm un 600mm. (LBN 201-07, 113.p.).

(2)	Ja dažādu līmeņu jumtu starpība ir lielāka par 300mm, ugunsdrošajai sienai jābūt augstākai par augstākā jumta līmeni vismaz par 300mm. (LBN 201-07, 114.p.).

4.17.	ŽOGI UN PRETTROKŠŅA SIENAS

(1)	Tās pagasta teritorijas, kurās apbūvēti vai neapbūvēti zemesgabali ir jāiežogo, nosaka pagasta padome. Žogiem un vārtiem gar ielām un laukumiem jābūt saskanīgiem ar būvju un kaimiņu zemesgabalu žogu arhitektūru.

(2)	Žogus drīkst ierīkot:

- ielas vai ceļa pusē – pa ielas vai ceļa sarkano līniju;

- stūra zemesgabalos – pa redzamības trīsstūra līniju (sk. 3.zīmējumu);

- gar virszemes ūdensobjektiem – pa tauvas joslas robežu;

- pārējos gadījumos – pa zemesgabala robežām.

(3)	Robežžogi abiem kaimiņiem jāizbūvē un jāuztur kārtībā kopīgi, bet ja viņi nevar vienoties, tad katram jāizbūvē un jāuztur kārtībā tā žoga puse, kas, skatoties no zemesgabala uz robežu, atrodas pa labi, turklāt žogam gar visu robežu jābūt pēc iespējas vienā veidā. Gadījumos, ja uz robežas ir būves, kaimiņiem uz pusēm jāizbūvē un jāuztur atlikušās robežžoga daļas.

(4)	Žogi, kas pieguļ ielām jāizbūvē 1,2-2,0 augsti Augstāku žogu būvniecību (līdz 3m augstumam) pamato ar detālplānojumu. Ja kaimiņu zemesgabalu īpašnieki savā starpā vienojušies, robežžogus drīkst izbūvēt pēc sava ieskata, bet ne augstākus par 2,0m. Ja kaimiņi par žogu veidu un augstumu nevar vienoties, pagasta padome apspriež abu kaimiņu priekšlikumus un izlemj kādu žogu būvēt. Šis pagasta padomes lēmums ir saistošs abiem kaimiņiem.

(5)	Nav atļauta dzeloņstiepļu vai tām pielīdzinātu materiālu izmantošana žogos. Nav atļauts žogu stabu atbalstus izvietot ielu sarkano līniju, ceļu un laukumu teritorijā.

(6)	Žogi jākrāso ar izturīgām krāsām. Nedrīkst krāsot dabisko akmeni, keramiku un cēlapmetumu žogos.

(7)	Prettrokšņa sienas nepieciešamību pamato ar detālplānojumu. Īpašos gadījumos par prettrokšņa sienu drīkst izmantot žogu.

(8)	Žogu caurredzamībai jābūt ne mazākai kā 30% no nožogojuma plaknes platības. Ja žoga elementus veido no vairākām materiālu kārtām, tas nedrīkst samazināt noteikto caurredzamības procentu.

4.18.	SKATLOGI, REKLĀMAS, MARKĪZES

4.18.1.	SKATLOGI

Nav atļauta patvaļīga jaunu skatlogu un durvju ierīkošana esošajās ēkās.

4.18.2.	IZKĀRTNES, REKLĀMAS, SLUDINĀJUMI UN CITI INFORMATĪVI MATERIĀLI

Izkārtnes, reklāmas, sludinājumi un citi vizuālās informācijas materiāli izvietojami atbilstoši Ādažu pagasta izdotiem noteikumiem.

4.18.3.	MARKĪZES

Virs skatlogiem atļauts izbūvēt markīzes, ja tās neprojicējas brauktuvei tuvāk kā 0,5 m un to apakšējā mala ir vismaz 2,2 m virs ietves.

4.19.	APGAISMES ĶERMEŅI, KIOSKI, PAVILJONI UN CITI PAGASTA ĀRTELPAS ELEMENTI

4.19.1.	APGAISMES ĶERMEŅI

(1)	Ielu apgaismošanai atļauts izmantot virs ielām iekārtus vai arī pie stabiem piestiprinātus apgaismes ķermeņus. Apgaismes ķermeņiem jābūt arhitektoniski saskanīgiem katra vizuāli vienlaicīgi uztverama ielas posma vai kvartāla garumā, kā arī katra laukuma vai skvēra robežās.

(2)	10m platās un šaurākās ielās vai piebrauktuvēs atļauts izmantot arī pie būvju fasādēm piestiprinātus apgaismes ķermeņus.

(3)	Laukumu un skvēru apgaismošanai atļauts izmantot apgaismes ķermeņus uz stabiem. Atļauts dažāds stabu augstums un apgaismes ķermeņu veids, bet tam jābūt saskanīgam katra laukuma vai skvēra robežās.

(4)	Apgaismes ķermeņi jāpieslēdz pazemes kabeļiem vai kabeļiem būvju sienās. Kabeļi nedrīkst būt redzami būvju fasādēs.

(5)	Brīdinot būves īpašnieku, atbilstošiem pagasta dienestiem ir tiesības piestiprināt pie būvju fasādēm apgaismes ķermeņu, satiksmes regulēšanas tehnisko līdzekļu u.c. gaisa vadu atsaites.

4.19.2.	KIOSKI, NOJUMES, PAVILJONI UN CITI ĀRTELPAS ELEMENTI

(1)	Stacionārus, arī sezonas, tirdzniecības punktus (kioskus, nojumes, stendus, paviljonus un citus), neatkarīgi no to piederības, atļauts būvēt vai novietot gatavus tikai ar pagasta galvenā arhitekta akceptu. Ja minētie objekti robežojas ar ielas sarkano līniju vai ceļa zemes nodalījuma joslu vai atrodas ielas sarkanajās līnijās vai ceļa zemes nodalījuma joslā, nepieciešams arī VAS „Latvijas valsts ceļi” Rīgas rajona nodaļas akcepts.

(2)	Teritorijās, kur ir māju numerācija, zemesgabala īpašniekam jānodrošina, lai pie katras galvenās būves galvenās ieejas uz sienas būtu piestiprināta, pēc pagasta padomes noteiktas formas izgatavota, mājas numura zīme. To piestiprina pie būves fasādes 2,5 līdz 3,0 m augstumā. Ja tā no ielas nav skaidri saskatāma, numura zīmei jābūt arī pie žoga pie ieejas vārtiņiem zemesgabalā. Zīmei ar mājas numuru jābūt arī pie citām ieejām ielas pusē.

(3)	Teritorijās, kur nav māju numerācijas, zemesgabala īpašniekam jānodrošina, lai uz ceļa pie iebrauktuves zemesgabalā būtu uzstādīts, pēc pagasta padomes noteiktas formas izgatavots, mājas nosaukums.

(4)	Teritorijās, kur ielām ir nosaukumi, stūra zemesgabala īpašniekam jānodrošina, lai uz žoga vai būves stūra būtu piestiprināta pēc pagasta padomes noteiktas formas izgatavota plāksnīte ar ielas (laukuma) nosaukumu valsts valodā. Plāksnītes attālumam no žoga vai būves stūra jābūt 0,1 līdz 1,0 m. Pie būves fasādes plāksnīti piestiprina 2,5 līdz 3,0 m augstumā no zemes līmeņa.

(5)	Ādažu pagasta attiecīgo dienestu vadībā specializētiem uzņēmumiem, kā arī zemes lietotājiem – uzņēmumiem, iestādēm, organizācijām un pilsoņiem jānovieto atkritumu tvertnes šim nolūkam speciāli iekārtotās vietās, jāuztur kārtībā piebraucamie ceļi uz atkritumu tvertnēm un jānodrošina pie tām brīva pieeja.

(6)	Tiem zemesgabalu īpašniekiem, kuriem uz zemesgabala ir izvietots mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts, darījumu iestāde, pārvaldes iestāde, ārstniecības iestāde, sociālās aprūpes iestāde, kultūras iestāde, zinātnes iestāde, nevalstiskas organizācijas iestāde, reliģiska iestāde, autoosta, sporta un atpūtas objekts vai daudzstāvu daudzdzīvokļu nams, jānodrošina, lai pie katras ieejas šādā iestādē būtu uzstādīta atkritumu urna, kā arī jānodrošina, lai tā vienmēr būtu tīra, savlaicīgi nokrāsota un salabota. Atbilstoši noteikumiem sadzīves atkritumi regulāri jāizved.

(7)	Zemesgabala īpašnieka pienākums ir pie būves galvenās fasādes piestiprināt karoga turētāju vai uzstādīt brīvi stāvošu, balti krāsotu karoga mastu valsts karoga uzvilkšanai.

4.20.	DEGVIELAS UZPILDES STACIJAS

(1)	Degvielas uzpildes staciju (DUS) būvniecība un ekspluatācija nav atļauta kultūras pieminekļu teritorijās, kā arī memoriālu piemiņas vietu, pieminekļu un aizsargājamu dabas objektu tiešā tuvumā.

DUS būvniecība nav atļauta visā Baltezera ciema teritorijā un Ādažu ciema teritorijas centrālajā daļā, sākot no dabīgās norobežojuma robežas pa labi (virzienā no Baltezera ciema puses) no valsts autoceļa V30.

(2)	Degvielas uzpildes stacijas aizliegts izvietot:

- virszemes ūdensobjektu aizsargjoslās 10m platā joslā (AL, 37.p.5);

- aizsargjoslās ap ūdens ņemšanas vietām – stingra režīma aizsargjoslā un bakterioloģiskajā aizsargjoslā (AL, 39.p.2);

- aizsargjoslās ap gāzes vadiem, gāzapgādes iekārtām un būvēm, gāzes noliktavām un krātuvēm (AL, 56.p.11);

- drošības aizsargjoslās ap vēja ģeneratoriem (AL, 58’.p.5).

(3)	Attālums no degvielas uzpildes stacijas ar pazemes tvertnēm šķidrās degvielas glabāšanai līdz pirmsskolas bērnu iestādes, izglītības iestādes, ārstniecības iestādes (ar stacionāru) zemesgabala robežām vai līdz dzīvojamo un sabiedrisko ēku un būvju sienām jāpieņem ne mazāks par 50 m. Šis attālums jānosaka no degvielas pildnēm un degvielas pazemes tvertnēm. To pieļaujams samazināt, bet ne vairāk kā par 25m, ja degvielas uzpildes stacija paredzēta tikai vieglo automašīnu uzpildei un ne vairāk par 500 uzpildēm dienā.

(4)	Degvielas uzpildes staciju naftas produktu tvertnes un pildnes jāizvieto speciālos laukumos ne tuvāk par:

- 50m no dzīvojamām, sabiedriskām un administratīvām ēkām;

- 30m no skuju koku mežu masīviem;

- 25m no lapu koku masīviem;

- 40m no dzelzceļa malējās sliedes;

- 25m no rūpniecības būvēm;

- attālumu, kas vienlīdzīgs 1,5 balsta augstumiem, no gaisa elektropārvades līnijām.

(5)	Degvielas uzpildes staciju naftas produktu tvertnes jāizvieto ne tuvāk par:

- 15m no kopējas lietošanas ceļiem;

- 10m no vadības pults būves;

- 9m no pildnēm.

(6)	Ja tvertnes ir apakšzemes, tad šos attālumus var samazināt par 50%.

(7)	Pirms degvielas uzpildes staciju projektēšanas uzsākšanas nepieciešams iegūt slēdzienu par grunts piesārņojuma līmeni attiecīgajā vietā.

(8)	Tās vides aizsardzības prasības, kas izriet no degvielas uzpildes stacijas izvietojuma, paredzētiem tehnoloģiskiem un būvnieciskiem risinājumiem, tiek izvirzītas, saņemot tehniskos noteikumus projektēšanai, kā arī izskatot projekta dokumentāciju vides aizsardzības institūcijā.

(9)	Degvielas uzpildes staciju būvniecībā ir pieļaujamas tikai plastificētas apakšzemes degvielas tvertnes. Tvertņu atrašanās daļēji vai pilnīgi virs zemes pieļaujama tikai atsevišķos gadījumos, ja nav iespējami citi risinājumi. Šādos gadījumos nepieciešams veikt īpašus drošību pastiprinošus pasākumus, kuri pirms projektēšanas tiek noteikti īpaši.

(10)	Degvielas uzpildes stacijām jābūt nodrošinātām ar izstrādātās degvielas un lietus notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas iekārtām, kā arī ar gruntsūdens novērošanas aku tīklu pazemes ūdeņu un grunts kvalitātes kontrolei.

(11)	Degvielas uzpildes staciju tvertņu pārbaudi periodiski jāveic licencētai firmai, lai novērstu degvielas noplūdes.

(12)	Kaitīgo vielu izmešu piezemes koncentrācijas jebkādos tehnoloģiskos procesos uz teritorijas robežas un ārpus tās nedrīkst pārsniegt šo vielu maksimāli pieļaujamās koncentrācijas apdzīvotās vietās.

(13)	Pie degvielas uzpildes stacijām jāierīko sabiedriskās tualetes un sabiedrībai pieejami taksofoni.

4.21.	SAIMNIECĪBAS ĒKAS

Ja vien šajos Apbūves noteikumos nav noteikts citādi, saimniecības ēku nedrīkst:

- ierīkot priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā, izņemot gadījumus, kad būvprojektā ir pamatots citādāks risinājums;

- ierīkot tuvāk par 1,0m no zemesgabala iekšējās sānu vai aizmugures robežas. Ar sānu, aizmugures vai, ja nepieciešams, abu kaimiņu zemesgabalu īpašnieku rakstisku piekrišanu, ko viņi apliecina ar parakstiem uz zemesgabala plānojuma lapas, minimālo attālumu līdz zemesgabala robežām drīkst samazināt vai būvēt uz robežas ar noteikumu, ka attālumam no saimniecības ēkas līdz dzīvojamo telpu logiem kaimiņu zemesgabalos jābūt ne mazākam par 6,0m. Ja kaimiņš vai kaimiņi atļauj būvēt uz sava zemesgabala robežas, to jāieraksta Zemesgrāmatā.

4.22.	BŪVES MĀJLOPIEM

(1)	Mājlopiem paredzētas saimniecības ēkas un citas būves drīkst izvietot, ievērojot veterinārās prasības un sanitāri higiēniskās normas.

(2)	Mājlopiem paredzētas saimniecības ēkas un citas būves nedrīkst:

- ierīkot priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā;

- ierīkot tuvāk par 6,0m no zemesgabala robežām. Ar sānu, aizmugures vai abu kaimiņu zemesgabalu īpašnieku rakstisku piekrišanu, ko viņi apliecina ar parakstiem uz zemesgabala plānojuma lapas, minimālo attālumu līdz zemesgabala robežām drīkst samazināt vai būvēt uz robežas ar noteikumu, ka attālumam no mājlopiem paredzētas būves līdz dzīvojamo telpu logiem kaimiņu zemesgabalos jābūt ne mazākam par 15m. Ja kaimiņš vai kaimiņi atļauj būvēt uz sava zemesgabala robežas, to jāieraksta Zemesgrāmatā.

4.23.	SANITĀRIE NOTEIKUMI FERMĀM UN MĀJLOPU BŪVĒM

(1)	Zoohigiēnas prasībām atbilstošai fermai ir jābūt brīvai no lipīgo slimību ierosinātājiem. Fermas teritorijā nedrīkst atrasties purvāji un plūstoša smilts, gruntsūdens līmenim jābūt vismaz 1,0m zem būvējamo ēku pamatiem, ēku būvniecībā jāizvēlas līdzena teritorija ar nelielu līdz 5,0% kritumu uz dienvidiem vai dienvidaustrumiem.

(2)	Fermas teritorijā jāparedz ceļi, vieta dzīvnieku pastaigu aplokiem, palīgēkām, veterinārajiem objektiem un barības noliktavām. Fermas teritorijai jābūt noteiktā attālumā no citām fermām, apdzīvotām vietām, ceļiem u.c. objektiem.

(3)	Vircas bedrēm jābūt betonētām, tās jānosedz.

(4)	Kūtsmēslu glabātuvēm jābūt betonētiem pamatiem ar 0,8-1,0m augstām malām, apkārt jābūt nobetonētam vircas grāvītim uz vircas bedres pusi. Kūtsmēslu glabātuvēm jābūt valdošo vēju virzienā no fermas un dzīvojamām ēkām un zemākā reljefa vietā. Nokrišņu ūdens un vircas uztveršanai apkārt krātuvei jāizveido 0,3-0,4m plats un 0,3m dziļš grāvītis. Mēslu krātuves abos galos jāizveido cieta seguma iebrauktuves.

(5)	Kūtsmēslu kompostēšanas laukumu pie fermām var ierīkot divējādi:

- pēc aukstās uzglabāšanas metodes;

- pēc karstās uzglabāšanas metodes, (rekomendējamais kūtsmēslu uzglabāšanas veids).

(6)	Vircas bedru, kūtsmēslu glabātuvju un kompostēšanas laukumu izvietošana nav atļauta priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā.

(7)	Vircas bedres, kūtsmēslu glabātuves un kompostēšanas laukumi nedrīkst atrasties tuvāk par 150m no jebkuras zemesgabala robežas.

4.24.	STIHIJU POSTĪJUMU ATJAUNOŠANA

Neskatoties uz jebkādiem citiem Apbūves noteikumiem, īpašnieks ir tiesīgs atjaunot ugunsgrēka vai dabas stihijas rezultātā nopostītu vai daļēji nopostītu būvi tajās pašās pamatdimensijās un tajā pašā novietnē, atbilstoši būvprojektam, pēc kura šī būve būvēta, vai, ja būvprojekts nav saglabājies – izstrādājot atbilstoši būves jaunākajai inventarizācijas lietai jaunu būvprojektu.

4.25.	INŽENIERTEHNISKĀS APGĀDES NODROŠINĀJUMS

Visās izbūves teritorijās jānodrošina atļauto objektu inženiertehniskā apgāde saskaņā ar tehniskajiem noteikumiem, kas izriet no ģenerālplāna (teritorijas plānojuma), detālplānojuma vai inženierkomunikāciju attīstības shēmām.

4.26.	INŽENIERKOMUNIKĀCIJAS UN IEKĀRTAS

4.26.1. Ūdensapgāde un kanalizācija.

Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanu jāveic atbilstoši spēkā esošajiem 29.04.2003. MK noteikumiem Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”.

Kanalizācijas ūdeņu novadīšana centralizētajā kanalizācijas sistēmā jāparedz, atbilstoši LR 22.01.2002. MK noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” IX nodaļas prasībām.

4.26.2. Enerģētika.

(1)	Rekonstrukcijas apstākļos jāparedz esošo 110kV un augstāka sprieguma.. elektropārvades gaisvadu līniju pārvietošana ārpus ciemu (blīvi apdzīvotu vietu) teritorijām, vai arī to nomaiņa ar kabeļu līnijām.

(2)	Četru stāvu un augstāku ēku apbūves vietās apdzīvotņu teritorijās elektriskie tīkli ar spriegumu līdz 20kV ieskaitot jāparedz ar kabeļu līnijām.

(3)	Esošas un plānotās dzīvojamo un publisko ēku apbūves teritorijās izvieto vienīgi slēgta tipa transformatoru apakšstacijas (izņemot 10MVA un lielākas jaudas transformatorus) un sadales punktus” (pamatojums: MK 2004.gada noteikumi Nr.1096 „noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, vienos un lauku teritorijās”, 24.punkta redakcija).

(4)	Izslēgts saskaņā ar AS „Latvenergo” 19.06.2009. atzinumā Nr.01VL00-13/2866 atzinumā izteikto piezīmi : „Uz energoapgādes apbūvi neattiecas konkrētā zonējuma minimālās zemes vienības platības ierobežojumus. Energoapgādes objektu esošai un plānotai apbūvei paredzētās zemes platības un novietojumu saskaņot ar AS „Latvenergo””.

(5)	Izvietojot atsevišķus 6-20kV sprieguma sadales punktus un apakšstacijas ar ne vairāk kā diviem 1000kVA un lielākas jaudas transformatoriem un izpildot prasības aizsardzībai pret troksni, attālums no tiem līdz dzīvojamo un sabiedrisko ēku logiem jāpieņem ne mazāks par 10m, bet ārstnieciskās profilakses iestāžu teritorijās – pēc nozaru normatīviem.

(6)	Vietās ar augstu gruntsūdens līmeni transformatoru punktus (KTA) uzstādīšanu paredzēt uz paaugstināta pamata (līdz 0,5m virs zemes virsmas līmeņa), elektropārvades līnijas projektēt kabeļos ceļu sarkano līniju joslās.

(7)	Jaunbūvējamiem objektiem – plūdu riska teritorijās (ar appludinājuma varbūtību vismaz reizi simt gados), izsniedzot APU, uzrādīt iespējamo ūdenslīmeņa pacelšanās augstuma atzīmi BAS.

(8)	Ja apbūvei paredzētā zemes gabalā tiek plānota zemes līmeņa pacelšana (uzbērums), elektropārvades līniju un KTA izbūvi var veikt tikai pēc zemes darbu pabeigšanas, elektroapgādes projektam klāt pievienojot aktu par planēšanas darbu pabeigšanu.

(9)	Izstrādājot detālplānojumu, nepieciešams parādīt esošo 330/110/6-20kV apakšstaciju, 20, 10,6kV un 0,4kV EPL (gaisvadu un kabeļu līniju) un 20/0,4kV vai 10/0,4kV transformatora punktu, sadales punktu, sadaļņu, esošo un projektējamo ēku pievadu atrašanās vietas, inženierkomunikāciju koridorus ar ēkas funkcionēšanai nepieciešamajām inženierkomunikācijām.

(10)	Plānojot jaunu objektu būvniecību, paredzēt vietu inženierkomunikāciju koridoriem to pieslēgšanai pie esošajiem vai jaunizveidojamiem inženiertīkliem;

(11)	Elektroietaišu projektēšanas un būvniecība jāveic atbilstoši 08.11.2005. MK noteikumiem Nr.841 „Elektroapgādes būvju būvniecības kārtība.

4.26.3. Citas prasības.

(1)	Inženierkomunikāciju būvniecības darbos ietilpst teritorijas sakārtošana un ceļa, ielas un ietves seguma atjaunošana;

(2)	Inženierkomunikāciju īpašnieks vai būvniecības pasūtītājs nodrošina iebūvēto inženierkomunikāciju uzmērīšanu un iesniedz Ādažu novada Būvvaldē un SIA „Ādažu Ūdens” topogrāfisko plānu digitālā un izdrukas veidā;

(3)	Pēc inženierkomunikāciju pārbūves (rekonstrukcijas) vai pieslēgšanas centralizētajiem tīkliem ekspluatācijā neizmantojamās inženierkomunikāciju sistēmas vai to sastāvdaļas īpašnieks nojauc;

(4)	Inženierkomunikāciju izvietošana jāplāno atbilstoši MK 28.12.2004. noteikumu Nr.1069 „Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās” prasībām;

(5)	Plānojot inženierkomunikāciju (elektroapgādes objektu un elektroietaišu izvietojumu, ūdensapgādes un kanalizācijas, gāzes un telekomunikāciju) jāparedz to netraucēta apkalpošana (ārpus iežogotām teritorijām) un transporta piekļūšanas iespējas. Nav pieļaujama apbūve energoapgādes objektu aizsargjoslās.

4.27.	ATTĀLUMI NO INŽENIERKOMUNIKĀCIJĀM LĪDZ CITĀM BŪVĒM

Horizontālie attālumi no tuvākajām inženierkomunikācijām līdz citām būvēm jāpieņem saskaņā ar MK 28.12.2004. noteikumiem Nr.1069 „Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās”.

4.28.	ATTĀLUMI STARP INŽENIERKOMUNIKĀCIJĀM

(1)	Horizontālie attālumi starp paralēlām blakus izvietotām pazemes inženierkomunikācijām jāpieņem saskaņā ar MK 28.12.2004. noteikumiem Nr.1069 „Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās”.

4.29.	POLDERU, MELIORĀCIJAS NOVADGRĀVJU UN SEGTĀS DRENĀŽAS TĪKLA SAGLABĀŠANA

(1)	„Polderu, meliorācijas novadgrāvju un segtās drenāžas tīkla saglabāšanu un attīstību veikt saskaņā ar Ādažu novada domes 29.01.2008. sēdē apstiprinātajiem Saistošajiem noteikumiem Nr. 8 „Noteikumi ekspluatācijai, būvju uzturēšanai un jaunu būvju būvniecībai meliorētās - nosusinātajās platībās, t.sk. polderu baseinu teritorijā”.

(2)	Lai novērstu gruntsūdens līmeņa celšanos zemes īpašumos, jāsaglabā esošie meliorācijas novadgrāvji un dabīgās ūdensnotekas, kā arī agrāk izbūvētās drenāžas būves, vai paredzama to pārkārtošana, izstrādājot detālplānojumus.

(3)	Zemesgabalu nedrīkst apbūvēt tuvāk par 10m no valsts nozīmes un koplietošanas  meliorācijas grāvja malas.

(4)	Ja meliorācijas grāvis atrodas zemesgabala robežās, zemesgabalu nedrīkst apbūvēt tuvāk par 1,5m no grāvja malas.

(5)	Koplietošanas meliorācijas sistēmu būvniecības, ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas aprēķina un izmaksu sadales un norēķinu kārtību nosaka saskaņā ar LR MK 03.08.2004. noteikumiem Nr.662 „Koplietošanas meliorācijas sistēmu būvniecības, ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksu aprēķina, to sadales un norēķinu kārtība”.

4.30.	AIZSARGJOSLAS

(1)	Aizsargjoslu likuma objekts ir dažādu veidu aizsargjoslas, aizsargzonas, aizsardzības joslas, kas noteiktas likumos un citos normatīvajos aktos. Aizsargjoslu likuma mērķis ir noteikt:

- aizsargjoslu veidus un to funkcijas;

- aizsargjoslu izveidošanas pamatprincipus;

- aizsargjoslu uzturēšanas un stāvokļa kontroles kārtību;

- saimnieciskās darbības aprobežojumus aizsargjoslās.		(AL, 2.,3.p.)

(2)	Aizsargjoslu likums nosaka šādus aizsargjoslu veidus:

a)	vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas:

- virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas,

- aizsargjoslas ap purviem,

- aizsargjoslas (aizsardzības zonas) ap kultūras pieminekļiem,

- aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām,

- mežu aizsargjoslas ap pilsētām,

- aizsargjoslas ap purviem;

b)	ekspluatācijas aizsargjoslas:

- aizsargjoslas gar ielām, autoceļiem un dzelzceļiem,

- aizsargjoslas gar elektronisko sakaru tīkliem,

- aizsargjoslas ap valsts meteoroloģisko un hidroloģisko novērojumu stacijām un posteņiem un ap citiem stacionāriem valsts nozīmes monitoringa punktiem un posteņiem,

- aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem,

- siltumtīklu aizsargjoslas,

- aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm un ierīcēm,

- aizsargjoslas gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem,

- aizsargjoslas ap ģeodēziskajiem punktiem,

- aizsargjoslas ap navigācijas tehniskajiem līdzekļiem,

- aizsargjoslas ap gāzes vadiem, gāzes apgādes iekārtām un būvēm, gāzes noliktavām un krātuvēm,

- aizsargjoslas ap valsts aizsardzības objektiem;

c)	sanitārās aizsargjoslas:

- aizsargjoslas ap kapsētām,

- aizsargjoslas ap dzīvnieku kapsētām,

- aizsargjoslas ap atkritumu apglabāšanas poligoniem, atkritumu izgāztuvēm, ap izmantošanai pārtikā neparedzēto dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu lieljaudas sadedzināšanas objektiem vai pārstrādes uzņēmumiem un notekūdeņu attīrīšanas iekārtām;

d)	drošības aizsargjoslas:

- aizsargjoslas ap ogļūdeņražu ieguves vietām, naftas, naftas produktu, bīstamo ķīmisko vielu un produktu cauruļvadiem, tilpnēm, krātuvēm, pārstrādes un pārkraušanas uzņēmumiem,

- aizsargjoslas ap vēja ģeneratoriem;

e)	citas aizsargjoslas, ja tādas paredz likums.

(3)	Visu veidu aizsargjoslas nosaka vietējo pašvaldību teritoriju plānojumos, ievērojot normatīvo aktu prasības. Ierosinot tādu objektu būvniecību (ierīkošanu), kuriem Aizsargjoslu likuma 9., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 25., 26., 28., 30., 32., 32.1, 32.2, 32.3 un 32.4 pantā noteiktas aizsargjoslas, kā arī ierosinot šo objektu paplašināšanu, ja paredzēts, ka pēc tās aizsargjoslas aizņems jaunas zemes platības, aizsargjoslas vai izmaiņas tajās saskaņo ar zemes īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem un vietējām pašvaldībām. Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā notiek aizsargjoslas saskaņošana objektam, kuram aizsargjosla noteikta Aizsargjoslu likuma 16., 17., 19. un 22. pantā un tā aizņem zemi, kas ir daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieku kopīpašums. Vietējā pašvaldība iesniedz Valsts zemes dienestam apstiprinātu informāciju par šā panta otrajā daļā minētajiem objektiem un šo objektu aizsargjoslu robežām vai to izmaiņām. Aizsargjoslu robežas iezīmē zemes īpašuma vai lietojuma robežu plānos un likumā noteiktajā kārtībā ieraksta zemesgrāmatā. 						(AL, 33.p.1,2,3,4)

(4)	Aizsargjoslu noteikšanas metodikas projektus izstrādā Aizsargjoslu likumā noteiktās ministrijas vai valsts dienesti.

(5)	Gadījumos, kad vienā vietā pārklājas vairāku veidu aizsargjoslas, spēkā ir stingrākās prasības un lielākais minimālais platums. Visu veidu rīcība šajās vietās jāsaskaņo ieinteresētajām institūcijām.						(AL, 34.p.)

(6)	Vispārīgos aprobežojumus aizsargjoslās nosaka likumi un MK noteikumi, tos var noteikt arī ar pašvaldību saistošajiem noteikumiem, kas izdoti to kompetences ietvaros.

(AL, 35.p.1)

(7)	Ja objektam ir noteikta aizsargjosla, tā īpašniekam ir atļauts aizsargjoslā veikt attiecīgā objekta ekspluatācijai, remontam, renovācijai un rekonstrukcijai nepieciešamos darbus. Par to rakstveidā brīdināms zemes īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs vismaz divas nedēļas pirms darbu uzsākšanas, izņemot avāriju novēršanas vai to seku likvidācijas darbus, kurus var veikt jebkurā laikā bez brīdinājuma.										(AL, 35.p.2)

(8)	Pēc darbu veikšanas objekta īpašnieks sakārto zemes platības, lai tās būtu derīgas izmantošanai paredzētajām vajadzībām, kā arī atlīdzina zemes īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai lietotājam darbu izpildes gaitā nodarītos zaudējumus. Zaudējumu apmēru nosaka un zaudējumus atlīdzina likumos noteiktajā kārtībā vai pēc savstarpējas vienošanās.						(AL, 35.p.4)

(9)	Ja aizsargjoslas sakrīt vai krustojas, ar attiecīgo objektu ekspluatāciju un remontu saistītos darbus kopīgajos aizsargjoslu iecirkņos veic ieinteresētās juridiskās vai fiziskās personas pēc savstarpējas vienošanās.				(AL, 5.p.5)

(10)	Juridiskās un fiziskās personas, veicot aizsargjoslās darbus, kuru dēļ ir nepieciešams objektus aizsargāt no bojājumiem, pārbūvēt vai pārvietot, aizsardzības, pārbūves vai pārvietošanas darbus veic pēc saskaņošanas ar attiecīgā objekta īpašnieku. Ar minētajām darbībām saistītās izmaksas sedz attiecīgā juridiskā vai fiziskā persona vai – pēc savstarpējas vienošanās – objekta īpašnieks.			(AL, 35.p.6)

(11)	Juridiskajām un fiziskajām personām aizsargjoslās jāizpilda attiecīgā objekta īpašnieka likumīgās prasības.					(AL, 35.p.7)

(12)	Pašvaldību, atbildīgo valsts institūciju un objektu īpašnieku dienestiem kontroles un uzraudzības nolūkos atļauts apmeklēt aizsargjoslu teritorijas jebkurā laikā, iepriekš par to brīdinot zemes īpašnieku, bet, ja tiesības lietot zemi nodotas citai personai, – zemes lietotāju.							(AL, 35.p.8)

4.30.1.	VIDES UN DABAS RESURSU AIZSARDZĪBAS AIZSARGJOSLAS

a)	Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas

(1)	Minimālie virszemes ūdensobjektu aizsargjoslu platumi tiek noteikti:

- lauku apvidos (neatkarīgi no zemes kategorijas un īpašuma):

- Gaujai – ne mazāk kā 500m plata josla katrā krastā,

- pārējām vairāk par 100km garām ūdenstecēm – ne mazāk kā 300m plata josla katrā krastā,

- 25-100km garām ūdenstecēm – ne mazāk kā 100m plata josla katrā krastā,

- 10-25km garām ūdenstecēm – ne mazāk kā 50m plata josla katrā krastā,

- līdz 10km garām ūdenstecēm – ne mazāk kā 10m plata josla katrā krastā,

- 100-1000ha lielām ūdenstilpēm – ne mazāka kā 300m plata josla,

- 25-100ha lielām ūdenstilpēm – ne mazāk kā 100m plata josla,

- 10-25ha lielām ūdenstilpēm – ne mazāk kā 50m plata josla,

- līdz 10ha lielām ūdenstilpēm – ne mazāk kā 10m plata josla,

- ūdenstilpei vai ūdenstecei ar applūstošu teritoriju – ne mazāk kā visas aplūstošās teritorijas platumā neatkarīgi no iepriekšējos apakšpunktos noteiktā minimālā aizsargjoslas platuma;

- ciemos – teritoriju plānojumos:

a). ne mazāk kā 10m plata josla katrā krastā, izņemot gadījumus, kad tas nav iespējams esošās apbūves dēļ,

b) gar ūdensobjektiem ar applūstošu teritoriju – visā platumā vai ne mazāk kā līdz esošai norobežojošai būvei (ceļa uzbērumam, aizsargdambim), ja aiz tās esošā teritorija neapplūst;

3)	mākslīgam ūdensobjektam (izņemot gadījumus, kad tas atrodas fiziskās personas īpašuma robežās vai kalpo ūdens novadīšanai no piegulošās teritorijas) – teritorijas plānojumā, bet ne mazāk kā 10m plata josla katrā krastā;

4)	uz salām un pussalām – teritoriju plānojumos, bet ne mazāk kā 20m plata josla.

(AL, 7.p. (2),2)

5)	Aprobežojumi virszemes ūdensobjektu aizsargjoslās:

aplūstošajās teritorijās aizliegts veikt teritorijas uzbēršanu, būvēt ēkas un būves, arī aizsargdambjus, izņemot Aizsargjoslu likuma 37.panta 4) punkta no a) līdz j) apakšpunktos uzskaitītajos gadījumos, bet 10m platā joslā papildus Aizsargjoslu likuma 1., 2., 3.,4., un 4prim punktā minētajam aizliegts 37.panta 5) punkta no a) līdz i) apakšpunktos uzskaitītajā, izņemot b) apakšpunkta iekavās uzskaitītajos gadījumos.

51)	Ciemos gar Lielā un Mazā Baltezera, Dūņezera, Lilastes ezera un Gaujas upes krastiem tiek noteiktas pa applūstošo teritoriju robežām, bet ne mazāk kā 50m plata aizsargjosla. Būvlaide galvenajām būvēm noteikta pa aizsargjoslas robežu, bet ar virszemes ūdensobjekta izmantošanu saistītām palīgbūvēm (pirtīm, laivu novietnēm) 30m attālumā no ūdensobjekta, ievērojot Aizsargjoslu likuma prasības un Ādažu novada domes 27.05.2008. apstiprināto saistošo noteikumus Nr.21 „Par virszemes ūdensobjektu krastu labiekārtošana un uzturēšanu Ādažu novadā”.

6)	Ciemos gar pārējiem virszemes ūdensobjektu krastiem tiek noteiktas pa applūstošo teritoriju robežām, bet ne mazāk kā 20m plata aizsargjosla. Būvlaide noteikta pa aizsargjoslas robežu, izņemot gadījumus, kas atrunāti Ādažu novada domes 27.05.2008. apstiprinātajos saistošajos noteikumos Nr. 21 „Par virszemes ūdensobjektu krastu labiekārtošanu un uzturēšanu Ādažu novadā”.

7) Ārpus ciemiem virszemes ūdensobjektu aizsargjoslu platumi noteikti pa kadastra robežām, ietverot aizsargjoslā visu īpašumu, vai pa dabīgām robežām (ceļiem). Būvlaide galvenajām būvēm tiek noteikta pa applūstošo teritoriju robežām, bet ne mazāk kā 50m attālumā no virszemes ūdensobjekta normālās krasta līnijas, bet ar ūdensobjekta izmantošanu saistītām palīgbūvēm (pirtīm, laivu novietnēm) ne mazāk kā 30m attālumā no ūdensobjekta normālās krasta līnijas.

(2)	Aizsargjoslas platumu nosaka, ņemot vērā gada vidējo ūdens līmeni, bet, ja ir skaidri izteikts stāvs pamatkrasts, – no tā augšējās krants.		(AL, 7.p.3).

(3)	Ja krastu veido vienlaidu dambis, aizsargjosla tiek noteikta līdz dambja ārējās nogāzes pakājei, ja citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi.	(AL, 7.p.4).

(4)	Visi aizsargjoslas noteikumi attiecināmi arī uz teritoriju starp ūdens līmeni un vietu, no kuras mēra aizsargjoslas platumu.			(AL,.7.p.5).

(5)	Aplūstošās teritorijas tiek noteiktas, atbilstoši aprēķinātajām 10% plūdu riska augstuma pazīmēm un situācijai dabā un, orientējoši ir norādītas Aizsargjoslu kartē (ar grozījumiem), atbilstoši mēroga noteiktībai;

(6)	Aplūstošās teritorijas robeža precizējama detālplānojumā, veicot inženier-topogrāfisko uzmērīšanu un MK 03.04.2008. metodikā Nr.406 „Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslu noteikšanas metodika” norādīto pazīmju novērtēšanu dabā.

b)	Aizsargjoslas ap purviem

(1)	Minimālie aizsargjoslu platumi ap purviem tiek noteikti:

- 10-100ha lielām platībām – 20m josla;

- par 100ha lielākām platībām – 50m josla meža augšanas apstākļu tipos uz sausām, nosusinātām, slapjām minerālaugsnēm un nosusinātām kūdras augsnēm un vismaz 100m josla meža augšanas apstākļu tipos uz slapjām kūdras augsnēm (AL, 7.1p.2).

(2)	Purva robežu nosaka mežierīcības projektā.

c)	Aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām

(1)	Ap pazemes ūdens ņemšanas vietu nosaka:

- stingra režīma aizsargjoslu, ņemot vērā ūdens horizonta dabiskās aizsargātības pakāpi:

- 50m platu joslu ap ūdens ņemšanas vietu neaizsargātam ūdens horizontam, kur nav mazcaurlaidīgu nogulumu,

- 30-50m platu joslu ap ūdens ņemšanas vietu relatīvi aizsargātam ūdens horizontam, kur mazcaurlaidīgo nogulumu biezums ir 1,0-10m,

- 10-30m platu joslu ap ūdens ņemšanas vietu labi aizsargātam ūdens horizontam, kur mazcaurlaidīgo nogulumu biezums ir 10-20m,

- 10m platu joslu ap ūdens ņemšanas vietu ļoti labi aizsargātam ūdens horizontam, kur mazcaurlaidīgo nogulumu biezums ir lielāks par 20m;

- bakterioloģisko aizsargjoslu, to aprēķinot tā, lai nodrošinātu mikroorganismu dzīvotspējas izbeigšanos ūdens dabiskās plūsmas laikā līdz ūdens ņemšanas vietai, kur mikroorganismu izdzīvošanas laiks ir noteikts:

- 400 diennaktis, ja nav dabiski aizsargāts ūdens horizonts,

- 200 diennaktis, ja ir dabiski aizsargāts ūdens horizonts;

- ķīmisko aizsargjoslu, to aprēķinot tā, lai nodrošinātu, ka ķīmiskais piesārņojums ūdens ņemšanas vietā tās ekspluatācijas laikā nav iespējams.

(2)	Pazemes ūdens ņemšanas vietu bakterioloģiskajā un ķīmiskajā aizsargjoslā papildus iekļauj virszemes ūdensobjektus, ja tie ir ūdens horizonta infiltratīvās barošanās avots.

(3)	Pazemes ūdens ņemšanas vietu aizsargjoslas nosaka, tās saskaņojot ar VA „Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra” un VA „Sabiedrības veselības aģentūra” Rīgas filiāli.

(4)	Ap virszemes ūdens ņemšanas vietu, arī ūdeni pievadošu kanālu nosaka:

- stingra režīma aizsargjoslu ūdenstecēm:

- uz augšu pa straumi – ne mazāk par 200m,

- uz leju pa straumi – ne mazāk par 100m,

- gar ūdens ņemšanas vietai piegulošo krastu – ne mazāk kā 100m platu joslu no ūdens malas vasaras un rudens mazūdens periodā,

- gar ūdens ņemšanas vietas pretējo krastu: pie ūdensteces platuma mazāka par 100m – joslu visa ūdens akvatorija platumā ietverot pretējo krastu 50m platumā no ūdens malas vasaras un rudens mazūdens periodā; pie ūdensteces platuma lielāka par 100m – ne mazāk kā 100m platu ūdens akvatorija joslu,

- līčveida ūdensteces iecirknim – joslu visa līča akvatorija platumā un ne mazāk kā 100m platu joslu ap to;

- stingra režīma aizsargjoslu ūdenstilpēm:

- ne mazāk kā 100m platu ūdens akvatorija joslu uz visām pusēm,

- gar ūdens ņemšanas vietai piegulošo krastu – ne mazāk kā 100m platu joslu no ūdens malas vasaras un rudens mazūdens periodā ezerā vai pie normāla līmeņa ūdenskrātuvē;

- bakterioloģisko aizsargjoslu;

- ķīmisko aizsargjoslu.

(5)	Urbumiem, akām un avotiem, kurus saimniecībā vai dzeramā ūdens ieguvei izmanto savām vajadzībām individuālie ūdens lietotāji (fiziskās personas), aizsargjoslas nenosaka, ja ir veikta labiekārtošana un novērsta notekūdeņu infiltrācija un ūdens piesārņošana.				(AL, 9.p.2)

4.30.2.	EKSPLUATĀCIJAS AIZSARGJOSLAS

a)	Aizsargjoslas gar ielām un autoceļiem

(1)	Gar ielām un autoceļiem aizsargjoslas nosaka šādi:

- ciemos gar ielām un autoceļiem – teritoriju plānojumos likumā noteiktajā kārtībā un atzīmē zemes gabalu plānos kā sarkano līniju (esoša vai projektēta ielas robeža) un būvlaidi (līnija, kas nosaka attālumu no sarkanās līnijas līdz apbūvei);

- lauku apvidos aizsargjoslu platums gar autoceļiem no ceļa ass uz katru pusi ir:

- valsts galvenajiem autoceļiem –	100m,

- valsts 1.šķiras autoceļiem –	60m,

- valsts 2.šķiras autoceļiem –	30m.

(AL, 13.p.2).

(2)	Būvlaidi gar valsts autoceļu nosaka ar detālplānojumu vai atbilstoši VAS „Latvijas Valsts ceļi” prasībām.

b)	Aizsargjoslas gar elektronisko sakaru tīkliem

(1)	Aizsargjoslām gar elektronisko sakaru tīkliem ir šāds minimālais platums:

- gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām un kabeļu kanalizāciju, elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līnijām – zemes gabals un gaisa telpa elektronisko sakaru tīkla līnijas augstumā, ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas elektronisko sakaru tīkla līnijas katrā pusē 2,5 metru attālumā no elektronisko sakaru tīkla līnijas vai kabeļu kanalizācijas ass;

- gar elektronisko sakaru tīklu jūras kabeļu līnijām un elektronisko sakaru tīklu kabeļu līnijām, kuras šķērso kuģojamās vai plostojamās upes, ezerus, ūdenskrātuves un kanālus, – ūdens platība, ko visā tās dziļumā no ūdens virsmas līdz gultnei ietver paralēlas plaknes, kas atrodas 0,25 jūdžu attālumā no elektronisko sakaru tīkla jūras kabeļu līnijas (katrā tās pusē) un 100 metru attālumā no kabeļa (katrā tā pusē) upēs, ezeros, ūdenskrātuvēs un kanālos;

- ap virszemes un pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju neapkalpojamiem pastiprināšanas un reģenerācijas punktiem, kabeļu sadales skapjiem un kastēm – zemes gabals un gaisa telpa elektronisko sakaru tīkla līnijas augstumā, ko norobežo nosacīta vertikāla virsma 3 metru attālumā no pastiprināšanas punkta, kabeļu sadales skapja vai kabeļu sadales kastes vistālāk izvirzīto daļu projekcijas uz zemes virsmas;

- stigām meža masīvos un stādījumos, kur koku augstums nav lielāks par 4,0m, – 2,5m katrā pusē no līnijas ass līdz koku zariem;

- stigām mežu masīvos un stādījumos, kur koku augstums ir lielāks par 4,0m, – 3,5m katrā pusē no līnijas ass līdz koku zariem;

- vietās, kur iespējami bieži koku krišanas gadījumi, stigas platums nedrīkst būt mazāks par stādījumu vidējo augstumu katrā elektronisko sakaru tīkla līnijas pusē. Atsevišķi koki vai koku grupas, kas aug stigas malās, nocērtamas, ja to augstums ir lielāks nekā koku vidējais augstums. Ja elektronisko sakaru tīkla gaisvadu līnija šķērso parkus, dārzus, dabas rezervātus, dabas liegumus vai citu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas rezervāta, stingrā režīma, dabas lieguma vai regulējamā režīma zonas vai mikroliegumus, pēc savstarpējas vienošanās ar attiecīgajiem uzņēmumiem, organizācijām vai institūcijām atļauts noteikt mazāku stigas platumu.							(AL, 14.p.2)

(2)	Aizsargjoslas ap elektronisko sakaru tīklu radiosakaru līniju torņiem, antenu mastiem un to atsaitēm veido:

- ap elektronisko sakaru tīklu radiosakaru līniju torņiem un antenu mastiem – zemes gabals un gaisa telpa torņa vai masta augstumā, ko norobežo nosacīta vertikāla virsma 1 metra attālumā ārpusē no to nožogojuma vai 5 metru attālumā no to vistālāk izvirzīto daļu projekcijas uz zemes vai citas virsmas, ja tornis vai masts nav nožogots;

- ap elektronisko sakaru tīklu radiosakaru līniju torņu un antenu mastu atsaitēm – zemes gabals un gaisa telpa torņa vai masta augstumā, ko norobežo nosacīta vertikāla virsma 2,5 metru attālumā no atsaites projekcijas uz zemes virsmas un atsaites nostiprinājuma vietas zemē vai citā virsmā.	(AL, 14.p.2’).

c)	Aizsargjoslas ap valsts meteoroloģisko un hidroloģisko novērojumu stacijām un posteņiem un ap citiem stacionāriem valsts nozīmes monitoringa punktiem un posteņiem

Aizsargjoslas platumu ap valsts meteoroloģisko un hidroloģisko novērojumu stacijām un posteņiem un ap citiem stacionāriem valsts nozīmes monitoringa punktiem (izņemot meža monitoringa punktus) un posteņiem nosaka Vides ministrijas Latvijas Vides, ģeoloģijas un hidrometeoroloģijas aģentūra (AL, 15.p.2).

d)	Aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem

Aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem veido:

1)	gar elektrisko tīklu gaisvadu līnijām pilsētās un ciemos – zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas abpus līnijai:

- gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem – 2,5 metru attālumā no līnijas ass,

- gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu vairāk par 20 kilovoltiem līdz 110 kilovoltiem – 4 metru attālumā no malējiem vadiem uz ārpusi no līnijas,

- gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu vairāk par 110 kilovoltiem – 7 metru attālumā no malējiem vadiem uz ārpusi no līnijas;

2)	gar elektrisko tīklu gaisvadu līnijām ārpus pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās – zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas abpus līnijai:

- gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem – 6,5 metru attālumā no līnijas ass,

- gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu vairāk par 20 kilovoltiem līdz 110 kilovoltiem – 20 metru attālumā no malējiem vadiem uz ārpusi no līnijas,

- gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu vairāk par 110 kilovoltiem – 30 metru attālumā no malējiem vadiem uz ārpusi no līnijas;

3)	gar elektrisko tīklu kabeļu līnijām – zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas kabeļu līnijas katrā pusē 1 metra attālumā no kabeļu līnijas ass. Ja kabelis atrodas tuvāk par 1 metru no ēkas vai būves, tad šajā kabeļa pusē aizsargjoslu nosaka tikai līdz ēkas vai būves pamatiem;

4)	gar elektrisko tīklu kabeļu līnijām, kuras zem ūdens līmeņa šķērso virszemes ūdensobjektus, – ūdens platība, ko visā dziļumā no ūdens virsmas līdz gultnei ietver paralēlas plaknes 100 metru attālumā katrā pusē no kabeļu līnijas ass;

5)	ap elektrisko tīklu sadales iekārtām, fīderu punktiem un transformatoru apakšstacijām – zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacīta vertikāla virsma 1 metra attālumā ārpus šo iekārtu nožogojuma vai to vistālāk izvirzīto daļu projekcijas uz zemes vai citas virsmas.				(AL, 16.p.2)

e)	Siltumtīklu aizsargjoslas

Siltumtīklu aizsargjoslas veido:

- gar pazemes siltumvadiem, siltumapgādes iekārtām un būvēm – zemes gabals, kuru aizņem siltumvadi, iekārtas un būves, kā arī zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas 2 metru attālumā katrā pusē no cauruļvada apvalka, kanāla, tuneļa vai citas būves ārmalas;

- ap virszemes siltumvadiem, sadales iekārtām un siltuma punktiem – zemes gabals, kuru aizņem siltumvadi, iekārtas un būves, kā arī zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas 1 metra attālumā katrā pusē no siltumvadu, iekārtu un būvju nožogojuma vai to vistālāk izvirzīto daļu projekcijas uz zemes vai citas virsmas.							AL, 17.p.2)

f)	Aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm un ierīcēm

Aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm un ierīcēm nosaka saskaņā ar MK 13.05.2003. noteikumiem Nr.258.

g)	Aizsargjoslas gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem

Aizsargjoslām gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem ir šāds minimālais platums:

- gar ūdensvadiem un kanalizācijas spiedvadiem, ja tie atrodas līdz 2 metru dziļumam, – 3 metri katrā pusē no cauruļvada ārējās malas;

- gar ūdensvadiem un kanalizācijas spiedvadiem, ja tie atrodas dziļāk par 2 metriem, – 5 metri katrā pusē no cauruļvada ārējās malas;

- gar pašteces kanalizācijas vadiem – 3,0 m katrā pusē no cauruļvada ārējās malas.

(AL, 19.p.2)

h)	Aizsargjoslas ap ģeodēziskajiem punktiem

Aizsargjosla ap ģeodēzisko punktu ir 1,0m plata zemes josla no ģeodēziskā punkta konstrukcijas ārējās malas.						(AL, 20.p.2).

i)	Aizsargjoslas ap navigācijas tehniskajiem līdzekļiem

(1)	Aizsargjosla ap navigācijas tehniskajiem līdzekļiem tiek noteiktas, lai nodrošinātu navigācijas tehnisko līdzekļu nepārtrauktu un efektīvu darbību LR jurisdikcijā esošajos ūdeņos un gaisa telpā.						(AL, 21.p.1)

(2)	Teritorijas bez apbūves tiesībām robeža noteikta 30m attālumā no lidlauka skrejceļa ass un 125m attālumā no lidlauka skrejceļa gala.

(3)	Teritorijas ar ierobežojumiem apbūvei robeža noteikta 2700m rādiusā no lidlauka skrejceļa centra.

(4) Gaisa kuģu lidojumiem potenciāli bīstamu objektu būvniecībai, ierīkošanai vai izvietošanai  nepieciešams pieprasīt Civilās aviācijas aģentūras atļauju.

(saskaņā ar likumu „Par aviāciju”, 41.p.)

j)	Aizsargjoslas ap gāzes vadiem, gāzes apgādes iekārtām un būvēm, gāzes noliktavām un krātuvēm

Ekspluatācijas aizsargjoslas gar gāzesvadiem, gāzes apgādes iekārtām un būvēm, gāzes noliktavām un krātuvēm veido:

1)	gar gāzesvadiem – zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas katrā pusē no gāzesvada ass, gāzesvadam ar spiedienu:

- līdz 0,4megapaskāliem – 1 metra attālumā,

- vairāk par 0,4megapaskāliem līdz 1,6megapaskāliem – 5 metru attālumā,

- vairāk par 1,6megapaskāliem – 15 metru attālumā;

11)	gar gāzes vadiem ar spiedienu vairāk par 0,4 megapaskāliem līdz 6 megapaskāliem, kas atrodas ceļu zemes nodalījuma joslā tuvāk par 5 metriem no celā zemes nodalījuma joslas malas, - līdz ceļa zemes nodalījuma joslas robežai, bet ne mazāk kā 1 metru;

2)	gar gāzesvadiem, kuri zem ūdens līmeņa šķērso virszemes ūdensobjektus, – ūdens platība, ko visā dziļumā no ūdens virsmas līdz gultnei ietver paralēlas plaknes 100 metru attālumā katrā pusē no gāzesvada ass;

3)	ap gāzes apgādes iekārtām un būvēm – zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas ārpus šo objektu būvju ārsienām, iežogojuma vai norobežojošām konstrukcijām:

- ap kondensāta uzglabāšanas tvertnēm – 25 metru attālumā,

- ap gāzes regulēšanas stacijām – 6 metru attālumā,

- ap dabasgāzes kompresoru stacijām un dabasgāzes savākšanas punktiem – 30 metru attālumā,

- ap skapjveida gāzes regulēšanas punktiem un mājas regulatoriem ar gāzes ieejas spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem – 1 metra attālumā,

- ap skapjveida gāzes regulēšanas punktiem un mājas regulatoriem ar gāzes ieejas spiedienu vairāk par 0,4 megapaskāliem līdz 0,6 megapaskāliem – 5 metru attālumā,

- ap atsevišķās būvēs novietotiem gāzes regulēšanas punktiem ar gāzes ieejas spiedienu līdz 0,6 megapaskāliem – 5 metru attālumā,

- ap skapjveida gāzes regulēšanas punktiem un atsevišķās būvēs novietotiem gāzes regulēšanas punktiem ar gāzes ieejas spiedienu vairāk par 0,6 megapaskāliem – 6 metru attālumā,

- ap automobiļu dabasgāzes uzpildes kompresoru stacijām (AGUKS) – 25 metru attālumā,

- ap pretkorozijas elektroķīmiskās aizsardzības iekārtām un to anodu zemējumiem – 4 metru attālumā no iekārtas vai zemējuma kontūras;

4)	ap gāzes noliktavām un krātuvēm – zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas ārpus šo objektu būvju ārsienām, iežogojuma vai norobežojošām konstrukcijām:

- ap gāzes krātuvju urbumiem– 50 metru attālumā,

- ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes noliktavām, krātuvēm un uzpildes stacijām – 100 metru attālumā,

- ap gāzes balonu grupu iekārtām – 10 metru attālumā,

- ap automobiļu gāzes uzpildes stacijām (AGUS) – 10 metru attālumā,

- ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes balonu noliktavām un tirdzniecības punktiem – 10 metru attālumā,

- ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes pazemes cisternu (rezervuāru) grupu iekārtām – 10 metru attālumā.	(AL, 22.p.2)

k)	Aizsargjoslas ap valsts aizsardzības objektiem

Aizsargjoslām ap valsts aizsardzības objektiem minimālais platums ir 25 metri, skaitot no valsts aizsardzības objekta ārējām robežām, maksimālais platums – 600 metru.

(AL, 3.p.2)

4.30.3.	SANITĀRĀS AIZSARGJOSLAS

(1)	Sanitārās aizsargjoslas rūpniecības, komunālajiem un noliktavu objektiem parasti nedrīkst pārsniegt ražotnes zemesgabala robežas.

(2)	Sanitārajās aizsargjoslās nav pieļaujams izvietot dzīvojamās ēkas, bērnu pirmsskolas iestādes, izglītības iestādes, ārstniecības un atpūtas iestādes, sporta būves, sabiedriskos apstādījumus, augļu un sakņu dārzus.

(3)	Ja ražošanas objektu kaitīgā ietekme izplatās ārpus to teritorijas, sanitārās aizsargjoslas ietvaros jāveido funkcionālā aizsargjosla, kurā veicami pasākumi šīs ietekmes novēršanai. Šī funkcionālā aizsargjosla pieskaitāma pie attiecīgā ražošanas objekta teritorijas, nosakot izmantošanas ierobežojumus.

(4)	Katrā konkrētā gadījumā tāda objekta izvietošana, kam nepieciešama sanitārā aizsargjosla, jāpamato un jāsagatavo ietekmes uz vidi novērtējums atbilstoši tehniskajiem noteikumiem.

a)		Aizsargjoslas ap kapsētām

(1)	Aizsargjoslas platums ir 300 m no kapsētas teritorijas robežas ārējās malas. Ja kapsētā ir tikai pēc kremācijas veiktie apbedījumi, aizsargjoslas platums ir 100m 						(MKN 502, p.2).

(2)	Apdzīvotās vietās, kuru apgādei ar dzeramo ūdeni izmanto līdz 20m dziļas akas un avotus, aizsargjoslas platums ir 500m, ja kapsēta atrodas gruntsūdeņu plūsmas augštecē (MKN 502, p.3).

(3)	Ja kapsēta vai atsevišķa apbedījuma vieta ir kultūras piemineklis, aizsargjosla nosakāma saskaņā ar likumu "Par kultūras pieminekļu aizsardzību", bet ne šaurāka, kā noteikts šajos noteikumos (MKN 502, p.4).

(4)	Kapsētām, kurās apbedīšana ir pārtraukta vismaz 25 gadus, aizsargjosla nav nepieciešama, izņemot kapsētas, kurās apbedīti mēra upuri, un kapsētas vai apbedījuma vietas, kuras ir kultūras pieminekļi (MKN 502, p.5).

(5)	Aizsargjoslu likvidē pašvaldība pēc saskaņošanas ar teritoriālo VA „Sabiedrības veselības aģentūra” filiāli un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju (MKN 502, p.6).

(6)	Lai nodrošinātu vides un cilvēka sanitāro aizsardzību, aizsargjoslās aizliegts:

- būvēt jaunas rūpnieciskās, saimnieciskās, sabiedriskās un dzīvojamās ēkas, izņemot kapsētas saimniecībai nepieciešamās ēkas un ēkas pilsētās, ja tās harmoniski papildina esošo apbūvi. Rekonstruējot esošās ēkas, jānovērtē to ietekmi uz vidi;

2)	ierīkot jaunas dzeramā ūdens ņemšanas vietas.

(MKN 502, p.11)

b)	Aizsargjoslas ap dzīvnieku kapsētām

(1)	Sanitāro aizsargjoslu konkrētās robežas nosaka atkarībā no vietas ģeogrāfiskā reljefa: dzīvnieku kapsētu attālumam no dzīvojamām būvēm, dzīvnieku ganībām, ūdens baseiniem, ceļiem, dzīvnieku novietnēm jābūt 500-1000m.

(2)	Dzīvnieku kapsētu teritorijai jābūt iežogotai, bet pēc kapsētas aizpildes zemes platību aizliegts izmantot citiem mērķiem.

c)	Aizsargjoslas ap atkritumu apglabāšanas poligoniem, atkritumu izgāztuvēm, ap izmantošanai pārtikā neparedzēto dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu lieljaudas sadedzināšanas uzņēmumiem vai pārstrādes uzņēmumiem un notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm

(1)	Aizsargjoslas platums ap atkritumu apglabāšanas poligoniem un atkritumu izgāztuvēm ir 100 metru.	(AL, 28.p.2)

(2)	Aizsargjoslas platums ap izmantošanai pārtikā neparedzēto dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu:

- lieljaudas sadedzināšanas uzņēmumiem, kuru sadedzināšanas jauda ir, sākot no 50 kilogramiem stundā, – 100 metru,

- pārstrādes uzņēmumiem, kuri pārstrādā 1. un 2.kategorijas blakusproduktus, – 50 metru.					(AL, 28.p.2’)

(3)	Aizsargjoslas platumu ap notekūdeņu attīrīšanas iekārtām nosaka atkarībā no izmantotās tehnoloģijas un iekārtas tehniskā raksturojuma:

- attīrīšanas ietaisēm ar slēgtu apstrādi visā ciklā (bez vaļējām virsmām notekūdeņu un dūņu uzglabāšanai vai apstrādei), kuru jauda ir lielāka par 5 kubikmetriem notekūdeņu diennaktī, – 50 metru;

- atklātām notekūdeņu apstrādes tilpēm un slēgtai dūņu apstrādei vai slēgtai to uzglabāšanai – 100 metru;

- atklātai notekūdeņu apstrādei un atklātiem dūņu laukiem – 200 metru;

- atklātiem filtrācijas laukiem – 50 metru;

- slēgta tipa bioloģiskajām attīrīšanas ietaisēm un tiem filtrācijas laukiem, kuros ietek attīrīts ūdens no slēgta tipa bioloģiskajām attīrīšanas ietaisēm, ja attīrīšanas ietaišu jauda nepārsniedz 15 m3 diennaktī, – 2 metri.

(AL, 28.p.3)

(4)	Aizsargjoslas nosaka no objekta ārējās robežas vai ārējās malas.

(AL, 28.p.4)

d)	Minimālie attālumi no veterinārās uzraudzības objektiem

(1)	Jāievēro šādi minimālie attālumi no dzīvojamās apbūves:

līdz mājlopu fermām:

- cūku fermām:

- ar gada apgrozību līdz 12tūkst. cūku gadā –	500m,

- ar gada apgrozību 12-54tūkst. cūku gadā –	1500m,

- govju fermām –	300m,

- aitu fermām –	300m,

- kažokzvēru, trušu fermām –	300m,

- putnu fermām –	300m,

- zirgu fermām –	100m;

līdz mājlopu kūtīm zemnieku saimniecībās –	50m;

līdz vircas bedrēm, kas atrodas pie mājlopu kūtīm –	50m;

līdz kūtsmēslu glabātuvēm, kas atrodas pie mājlopu kūtīm –	50m;

līdz kūtsmēslu kompostēšanas laukumam –	100m;

līdz dzīvnieku barības pārstrādes uzņēmumiem –	1000m.

(2)	Jāievēro šādi minimālie attālumi no karantīnas telpām:

- līdz mājdzīvnieku novietnēm –	200m,

- līdz putnu novietnēm –	500m.

(3)	Jāievēro šādi minimālie attālumi no dzīvnieku fermām:

- līdz automaģistrālēm –	300m,

- līdz valsts nozīmes autoceļiem –	150m,

- līdz vietējās nozīmes ceļiem –	50m,

- līdz dzīvojamiem kvartāliem ciemā –	300m.

(4)	Nav pieļaujams, ka ganu ceļi un saimnieciskie ceļi šķērso ciematu.

(5)	Atsevišķu, nesabloķētu dzīvnieku mītņu sanitārā aizsargjosla nedrīkst būt mazāka par	30m.

(6)	Veterināro objektu sanitārās aizsargjoslas līdzīgas fermu attālumu normām, bet ne mazākas par ugunsdzēsībā pieļautajiem 30m.

(7)	Sanitārās aizsargjoslas starp dažādu sugu dzīvnieku novietnēm:

- no govju fermas	- līdz putnu fermai –	200m,

- līdz cūku, zirgu fermai –	150m,

- līdz kažokzvēru, trušu fermai –	1500m;

- no cūku fermas - līdz putnu fermai –	200m,

- līdz govju, zirgu fermai –	150m,

- līdz kažokzvēru, trušu fermai –	1500m;

- no aitu fermas	- līdz putnu fermai –	200m,

- līdz govju, cūku, zirgu fermai –	150m,

- līdz kažokzvēru, trušu fermai –	1500m;

- no zirgu fermas	- līdz putnu fermai –	200m,

- līdz govju, cūku fermai –	150m,

- līdz kažokzvēru, trušu fermai –	1500m;

- no putnu fermas	- līdz putnu fermai –	200m,

- līdz govju, cūku, zirgu fermai –	200m,

- līdz kažokzvēru, trušu fermai –	1500m;

- no kažokzvēru fermas un trušu fermas	- līdz putnu fermai –	1500m,

- līdz govju, zirgu fermai –	1500m,

- līdz kažokzvēru, trušu fermai –	100m.

(8)	Jāievēro šādi minimālie attālumi no lauksaimniecības produktu (piena, gaļas, zivju) pārstrādes uzņēmumiem, kas nav tieši saistīti ar fermām:

- līdz putnu fermai –	1500m,

- līdz govju, cūku, zirgu fermai –	1500m,

- līdz kažokzvēru fermai un trušu fermai –	1500m.

(9)	Jāievēro šādi minimālie attālumi no lopkopības produktu pārstrādes uzņēmumiem:

- līdz dzīvojamajai apbūvei –	1000m,

- līdz dzīvnieku novietnēm –	1500m,

- līdz autoceļiem –	500m.

(10)	Sanitārajās aizsargjoslās aizliegts izvietot dažādas noliktavas, aizsprostot pievedceļus, pieejas, ierīkot atkritumu izgāztuves, kā arī izvietot lopbarības, minerālmēslu, pesticīdu, degvielas, kokmateriālu u.c. materiālu glabātuves, kā arī nedrīkst veikt darbus, kas var radīt gruntsūdens līmeņa paaugstināšanos.

e)	Minimālie attālumi ap sēņu audzētavām

Jāievēro šādi minimālie attālumi no sēņu audzētavas:

- līdz zemesgabala robežai –	150m,

- līdz dzīvojamai mājai kaimiņu zemesgabalā –	300m,

- līdz jauktas apbūves zonai –	300m,

- līdz mazstāvu dzīvojamās apbūves zonai –	300m,

- līdz daudzstāvu dzīvojamās apbūves zonai –	500m.

4.30.4.	DROŠĪBAS AIZSARGJOSLAS

a)	Aizsargjoslas ap ogļūdeņražu ieguves vietām, naftas, naftas produktu, bīstamu ķīmisko vielu un produktu cauruļvadiem, tilpnēm, krātuvēm, pārstrādes un pārkraušanas uzņēmumiem

(1)	Aizsargjoslām ap ogļūdeņražu ieguves vietām, naftas, naftas produktu, bīstamu ķīmisko vielu un produktu cauruļvadiem, tilpnēm, krātuvēm, pārstrādes un pārkraušanas uzņēmumiem ir šāds minimālais platums:

- gar cauruļvadiem – 25 metri no cauruļvada ass;

- ap tilpnēm:

- kuru ietilpība ir lielāka par 200 m3 un kuras paredzētas naftas un naftas produktu ieplūdināšanai avārijas gadījumā, – 50 metru no šīm tilpnēm vai tās norobežojošām konstrukcijām,

- kuru ietilpība ir lielāka par 10m3 un kuras paredzētas bīstamu ķīmisko vielu un produktu ieplūdināšanai avārijas gadījumā, – 50 metru no šīm tilpnēm vai tās norobežojošām konstrukcijām;

- ap naftas un naftas produktu, bīstamu ķīmisko vielu un produktu pārsūknēšanas un iepildīšanas stacijām, rezervuāru parkiem, iepildīšanas un izliešanas estakādēm, piestātnēm un muliņiem, uzsildīšanas punktiem, noliktavām, krātuvēm, pārstrādes un pārkraušanas uzņēmumiem – 100 metru no šo objektu ēkām un būvēm, kurās atrodas nafta, naftas produkti, bīstamas ķīmiskās vielas vai produkti;

- ap ogļūdeņražu ieguves vietām – 50 metru no būvēm un iekārtām, kurās atrodas ogļūdeņraži.							(AL, 30.p.2)

(2)	Drošības aizsargjoslu maksimālais platums ap ogļūdeņražu ieguves vietām, naftas, naftas produktu, bīstamu ķīmisko vielu un produktu cauruļvadiem, tilpnēm, krātuvēm, pārstrādes un pārkraušanas uzņēmumiem ir 500 metru.			(AL, 30.p.3)

b)	Aizsargjoslas ap vēja ģeneratoriem

Aizsargjoslas platums ap vēja ģeneratoriem ir 1,5 reizes lielāks nekā vēja ģeneratoru maksimālais augstums.						(AL, 321.p.)

c)	Aizsargjoslas ap lidlaukiem

(1) Ap lidlaukiem noteiktas aizsargjoslas, kas nosaka teritorijas bez apbūves tiesībām un teritorijas ar ierobežojumiem vai apgrūtinājumiem apbūvei, kurās būvniecība jāsaskaņo ar VA „Civilās aviācijas aģentūra”.

(2) Lidlaukam Eimurlaukos Ādažu novadā noteikta aizsargjosla, kas nosaka ierobežojumu apbūvei 1000m rādiusā no lidlauka kontrolpunkta.

4.30.5. ĪPAŠUMA LIETOŠANAS TIESĪBU APROBEŽOJUMI AIZSARGJOSLĀS

(1)	Īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumi aizsargjoslās noteikti Aizsargjoslu likumā no 35. līdz 58.pantam.

(2)	Papildus Aizsargjoslu likumā noteiktajiem aprobežojumiem 50 m platā joslā gar Lielo un Mazo Baltezeru, Dūņezeru un Lilastes ezeru, kā arī gar Gaujas upes krastiem aizliegta jebkāda būvniecība, izņemot tauvas joslā atļautās būves. Būves, kas saistītas ar virszemes ūdensobjektu izmantošanu (laivu novietnes, pirtis u.c.), atļauts izvietot tuvāk krastam, bet ne tuvāk par 30 m no krasta līnijas, katrā atsevišķā gadījumā to pamatojot ar piekrastes ainavas analīzi.

(3)	Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslās nav atļauta automašīnu novietošana, izņemot šim nolūkam speciāli ierīkotās vietās.

(4)	Lielā un Mazā Baltezerā, Lilastes ezerā un Dūņu ezerā nav atļauta ūdens motociklu un motorlaivu lietošana rūpnieciskās zvejas aizsardzības nolūkos.

4.31.	TAUVAS JOSLA

1) Tauvas josla tiek noteikta zvejas, kuģošanas un ar tām saistīto darbību nodrošināšanai gar ūdeņu krastiem neatkarīgi no īpašuma veida saskaņā ar Zvejniecības likumu.

2)	Tauvas joslu nav jānosaka, ja privātie ūdeņi un tiem pieguļošās sauszemes daļas pieder vienam un tam pašam īpašniekam un zvejas tiesības šajos ūdeņos nepieder valstij.

3)	Gar upēm un ezeriem tauvas josla nav jānorobežo ar speciālām zīmēm. Zemes īpašumu plānos tā apzīmējama kā lietošanas tiesību ierobežojums.

4)	Tauvas josla gar mākslīgi izbūvētiem kanāliem, hidrotehniskām būvēm un citām būvēm uz ūdens (mākslīgi izbūvēta tauvas josla) nosakāma ar šo būvju plāniem. To uztur un apsaimnieko attiecīgie īpašnieki (lietotāji).

5)	Piekrastes zemes īpašniekiem ir tiesības lietot tauvas joslu, ciktāl šīs tiesības neierobežo Zvejniecības likums, citi likumi un normatīvie akti.

6)	Tauvas joslas bezmaksas lietošana ir paredzēta:

- kājāmgājējiem;

- zivju resursu un ūdeņu uzraudzībai;

- robežapsardzībai;

- vides aizsardzībai un ugunsdrošības pasākumu veikšanai.

7)	Tikai vides aizsardzības institūciju speciāli norādītās vietās un pēc saskaņošanas ar zemes īpašnieku tauvas joslā ir atļauta:

- laivu un kuģu piestāšana, to kravu izkraušana un pagaidu uzglabāšana;

- laivu un kuģu pārziemošana, būve un remonts;

- zvejnieku apmetņu ierīkošana, atpūta, zvejas rīku žāvēšana un citas ar zveju saistītas darbības.

8)	Dabiskās tauvas joslas platums ir:

- gar privāto ūdeņu krastiem –	4m;

- gar pārējo ūdeņu krastiem –	10m.

9)	Zivsaimniecības pārvalde tauvas joslas platumu zvejas vajadzībām un Satiksmes ministrijas Jūrniecības departaments – kuģošanas vajadzībām var noteikt arī šaurāku vai platāku, tomēr tas nedrīkst pārsniegt 40 m.

10)	Mākslīgi izbūvētās tauvas joslas platums tiek noteikts attiecīgās būves plānā.

11)	Tauvas joslas platums tiek skaitīts:

- gar upju un ezeru lēzeniem krastiem – no normālās ūdenslīnijas;

- gar upju un ezeru kraujiem krastiem – no krasta nogāžu augšmalas, turklāt tauvas joslas platumā ietilpst arī zeme no ūdenslīmeņa līdz krasta nogāzei un pati nogāze.

12)	Ja krastmalas apbūvētas ar ēkām tādā mērā, ka nav iespējams izmantot visu šī apakšpunkta 8.daļā noteikto platumu, gar ūdeņu krastu atstājama tik plata tauvas josla, lai nodrošinātu ērtu braukšanu pa krastu, ja nepieciešams, izvērtējot atsevišķi katru konkrēto apbūvi.

13)	Atsevišķos gadījumos, kad izbūvē mākslīgās piekrastes, pašvaldības uzdevums ir ierīkot ar Zivsaimniecības pārvaldes piekrišanu zvejas un kuģošanas vajadzībām ērti pieejamās vietās un piebrauktuvju tuvumā tauvas joslas vietā piemērota garuma un platuma piestātnes un uzturēt tās labā stāvoklī un lietošanai derīgas.

14)	Ja dabiski mainās ūdenslīnija, atbilstoši jaunajai ūdenslīnijai mainās arī tauvas josla. Gadījumos, kad upes gultni groza ar mākslīgiem regulēšanas darbiem, ja nepieciešams, zemesgabali jaunām gultnēm un tauvas joslai atsavināmi uz vispārēja pamata saskaņā ar nekustamās mantas piespiedu atsavināšanas normām.							(ZL, 9.p.)

15)	Kam pieder zvejas tiesības, tas var lietot tauvas joslu zvejas vajadzībām. Kur tās platums nav noteikts, tur tas ir 4m.

16)	Zemesgabala īpašnieks nekādā gadījumā nezaudē īpašuma tiesības uz tauvas joslu, tikai viņš nedrīkst pēdējo apsēt, apbūvēt un vispār izmantot tādā veidā, kas traucētu kuģniecību vai pludināšanu. Zemesgabala īpašnieks, bez šaubām, iegūtu pusi no tauvas joslā atrastas apslēptas mantas.		(CL, 1118.p.)

4.32.	AUGSNES VIRSKĀRTAS UN KOKU SAGLABĀŠANA

(1) Izvietojot jebkādu atļauto izmantošanu, zemesgabalā maksimāli jāsaglabā augsnes virskārta un reljefs, kā arī esošie koki.

(2) Veicot būvniecību un/vai teritorijas cita veida izmantošanu, pēc iespējas jāsaglabā dabīgais reljefs un dabīgā augsnes virskārta.

(3) Pēc būvniecības darbu pabeigšanas reljefs (iespēju robežās) un augsnes virskārta jāatjauno.

(4)	Mazvērtīgu koku izciršana, to vietā paredzot jaunus stādījumus, projektēšanas gaitā jāakceptē pagasta pašvaldībā un, uzsākot būvniecību, jāsaņem ciršanas atļauja koku un citu vērtīgu stādījumu nociršanai. Ciršanas atļauja koku ciršanai ir jāsaņem Rīgas reģionālās virsmežniecības Ādažu mežniecībā.

4.33.	DERĪGIE IZRAKTEŅI

(1)	Jebkāda projektēšana un būvniecība teritorijās, zem kurām ir derīgie izrakteņi, saskaņojama ar Valsts uzraudzības iestādēm likumā Par zemes dzīlēm un citos LR normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

(2)	Kārtību, kādā tiek izsniegtas zemes dzīļu izmantošanas licences un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas, ģeoloģiskās informācijas izmantošanas vispārīgo kārtību, maksas apmēru un maksāšanas kārtību par licencēm, atļaujām un derīgo izrakteņu atradņu pasēm, kā arī derīgo izrakteņu (izņemot pazemes ūdeņus) atradnes pases saturu nosaka LR MK 21.06.2005. noteikumi Nr.449 „Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas, kā arī ģeoloģiskās informācijas izmantošanas vispārīgā kārtība”.

4.34.	ZEMES TRANSFORMĀCIJA

(1)	Meža zemes transformācijas nosacījumus nosaka MK 28.09.2004. noteikumi Nr.806 „Meža zemes transformācijas noteikumi”. Plānojot apbūvi mežu platībās jebkura juridiska vai fiziska persona meža zemju transformācijai iesniedz iesniegumu Rīgas reģionālajā virsmežniecībā. Jāveic meža zemju inventarizācija.

(2)	Lauksaimniecībā izmantojamās zemes transformācijas nosacījumus nosaka MK 20.07.2004. noteikumi Nr.619 „Kārtība, kādā lauksaimniecībā izmantojamo zemi transformē par lauksaimniecībā neizmantojamu zemi un izsniedz transformācijas atļaujas

(3)	Mazvērtīgu koku izciršana, to vietā paredzot jaunus stādījumus, projektēšanas gaitā jāakceptē pagasta pašvaldībā un, uzsākot būvniecību, jāsaņem ciršanas atļauja koku un citu vērtīgu stādījumu nociršanai. Ciršanas atļauja koku ciršanai ir jāsaņem Rīgas reģionālās virsmežniecības Ādažu mežniecībā.

4.35.	SABIEDRISKI NOZĪMĪGAS BŪVES

(1) Sabiedriski nozīmīgas būves nosaka MK 01.04.1997. noteikumi Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi”.

(2) Papildus MK noteikumiem „Vispārīgie būvnoteikumi” sabiedriski nozīmīgas būves nosaka Ādažu pagasta padome pēc Ādažu pagasta būvvaldes ierosinājuma.

4.36.	PLŪDU RISKA TERITORIJAS

(1) Par plūdu riska teritoriju nosacīti tiek noteikta teritorija, kas atrodas starp teritorijas plānojumā noteikto virszemes ūdensobjektu aizsargjoslu un 1% plūdu riska teritoriju.

(2) Izvietojot jebkādu stacionāru būvi (ēku) plūdu riska teritorijā, atkarībā no konkrētajiem apstākļiem zemesgabalā, ir jāparedz meliorācija un/vai drenāža. Zemes uzbēršana pieļaujama tikai zem būvēm un ēkām un, ja nepieciešams, pa būves (ēkas ) perimetru ne tālāk par 3m no būves (ēkas) pamatiem un ne vairāk kā 50cm virs augstuma atzīmes konkrētajā vietā un, ievērojot attiecīgos spēkā esošos Latvijas Būvnormatīvus, kas nosaka projektēšanas sagatavošanas un projektēšanas kartību.

(3) Būvprojekta sastāvā izstrādā projekta vertikālā plānojuma daļu.

(4) Lai novērstu gruntsūdeņu līmeņa celšanos jāsaglabā esošie grāvji un dabīgās noteces, iekļaujot tos vienotā noteces sistēmā.

(5) Būvniecībai virszemes ūdensobjektu plūdu riska teritorijās (izvērtējot tajās konkrēto situāciju) notekūdeņu apsaimniekošanai tiek noteiktas papildus prasības:

1) līdz centralizēta kanalizācijas tīkla izbūvei kanalizācijas notekūdeņus savāc vietējās individuālās bioloģiskās attīrīšanas iekārtās vai hermētiski noslēgtās notekūdeņu tvertnēs, kuru apjomi samērojami ar reālo notekūdeņu daudzumu un, kuru regulāru iztukšošanu kontrolē pašvaldības komunālās saimniecības uzņēmums saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem.

2) pēc centralizēta kanalizācijas tīkla izbūves apbūves īpašnieka pienākums ir nodrošināt pieslēgšanos centralizētajam kanalizācijas tīklam.

4.37. RISKA TERITORIJAS AP LIDLAUKIEM

(1) Aizliegta objektu būvniecība, kuri var iekļauties lidlauka šķēršļus ierobežošanas virsmās. Lidlauka šķēršļu ierobežošanas virsmām ir sekojoši parametri:

1) Iekšēja horizontāla virsma 2000m rādiusā no lidlauka kontrolpunkta ir 45m augstumā;

2) Koniska virsma, kura ir ar slīpumu 5% un augstumu 80m no zemes virsma sasniedz rādiusā 2700m no lidlauka kontrolpunkta;

3) Nolaišanās un pacelšanās virsmas ar iekšējas robežas garumu 60m, attālumu no lidlauka sliekšņiem 30m, izplešanas uz katru pusi 10%, garumu 1600m ar slīpumu 5%.

(2) Objektu, kuri ir minēti likuma „Par aviāciju” 41.panta „Gaisa kuģu lidojumiem potenciāli bīstamu objektu būvniecības, ierīkošanas, izvietošanas un apzīmēšanas kārtība” nosacījumos, būvniecība notiek tikai ar VA „Civilās Aviācijas aģentūra” atļauju.

4.38.	PRASĪBAS DETĀLPLĀNOJUMIEM

(1) Detālplānojums īstenojams pa kārtām:

1.kārta:

1) jāveic meliorācijas sistēmas būvniecība vai esošās meliorācijas sistēmas pārbūves pasākumi;

2) jāizbūvē ūdensapgādes, notekūdeņu kanalizācijas un elektroapgādes sistēmas u.c. inženierapgādes tīkli;

3) jāizbūvē ielu pirmā kārta;

2.kārta:

4) ēku pieņemšana ekspluatācijā tiek īstenota tikai pēc pirmajā kārtā uzbūvēto objektu pieņemšanas ekspluatācijā;

5) detālplānojuma īstenošanas gaitā jāveic nepieciešamie pasākumi plānojamo teritoriju apkalpojošo ceļu uzlabošanai un detālplānojuma īstenošanas gaitā bojāto ceļu (ielu) seguma atjaunošanai;

(2) Detālplānojumos zemesgabaliem, kas lielāki par trīs hektāriem (mežaparka apbūves zonā zemes gabaliem, kas lielāki par sešiem ha), jāparedz ne mazāk par 20% publiskās teritorijas no kopējās zemesgabala platības (ielas, skvēri, rotaļu laukumi, apstādījumi u.c.).

(3) Detālplānojumu izstrādes prasībās iekļaut prasību: „Meža zemēs veikt īpaši aizsargājamo biotopu un īpaši aizsargājamo sugu inventarizāciju”.

5. nodaļa.	PRASĪBAS AUTOMAŠĪNU UN VELOSIPĒDU NOVIETOŠANAI

5.1.	VISPĀRĪGĀS PRASĪBAS AUTOMAŠĪNU NOVIETOŠANAI

(1)	Apbūves noteikumu prasības automašīnu novietošanai neattiecas ne uz vienu šo noteikumu pieņemšanas dienā esošu būvi līdz brīdim, kad tās platība tiek palielināta, vai grozīta izmantošana, vai pieaug nodarbināto skaits, dzīvokļu skaits, vietu skaits, vai kāds cits raksturojošs lielums, kas prasītu palielināt automašīnu novietošanai nepieciešamo laukumu. Tad šāds laukums ir jānodrošina līdz minētajām izmaiņām atbilstošam lielumam.

(2)	Nepieciešamo automašīnu novietņu (autostāvvietu) skaitu nosaka, rēķinot vienu autostāvvietu uz katriem 100m2 galvenās būves stāvu platības.

(3)	Atsevišķos objektos autostāvvietu skaitu nosaka, ievērojot šādus autostāvvietu skaita vietējos normatīvus:

a)	tirdzniecības objektos uz 10m2 tirdzniecības zāles un izstāžu platības –	1

b)	restorānos, kafejnīcās uz 100 vietām –	15

c)	sporta būvēs uz 20 skatītāju vietām –	1

d)	kultūras iestādēs uz 100 skatītāju vietām vai uz vienlaikus 100 apmeklētājiem –	15

e)	objektiem atklāto telpu izbūves teritorijās uz vienlaikus 100 apmeklētājiem:

- peldvietās un atpūtas zonās	20

- mežaparkos	10

- īslaicīgas atpūtas objektos	15

f)	tirgos uz 2 tirdzniecības vietām –	1

(4)	Nepieciešamo autostāvvietu skaitu un to izvietojumu objektiem rūpniecības objektu un tehniskās apbūves teritorijās (RR, RT) pamato ar detālplānojumu.

5.2.	NOTEIKUMI AUTOSTĀVVIETĀM

(1)	Ar autostāvvietām jānodrošina tajā brīdī, kad būve ir pabeigta vai paplašināta.

(2)	Autostāvvietas jāizvieto uz tā paša zemesgabala vai tajā pašā būvē, kuras izmantošanai stāvvietas nepieciešamas, izņemot gadījumus, ja Apbūves noteikumos noteikts citādi. Ietverot autostāvvietas citās būvēs, jāievēro Latvijas būvnormatīvi attiecīgo būvju projektēšanai.

(3)	Ja būve vai zemesgabals ietver vairāk nekā vienu izmantošanu un katrai izmantošanai noteikts savs autostāvvietu normatīvs, tad nepieciešamo automašīnu autostāvvietu skaitu nosaka katrai izmantošanai atsevišķi un skaitu summē.

(4)	Autostāvvietas vienai izmantošanai nedrīkst uzskatīt par autostāvvietām jebkādai citai izmantošanai, izņemot, ja kādai no izmantošanām nepieciešams liels skaits īslaicīgas lietošanas autostāvvietu un lietošanas laiku iespējams savietot.

(5)	Zemes platība vienas automašīnas izvietošanai virszemes atklātā autostāvvietā jāpieņem 25m2.

(6)	Zemes platība viena pasažieru autobusa izvietošanai virszemes atklātā autostāvvietā jāpieņem 75m2.

(7)	Iežogotām autostāvvietām ar ietilpību līdz 100 vietām pirms vārtiem jānodrošina 6,0m plats priekšlaukums, bet ar lielāku ietilpību – 12m plats priekšlaukums.

(8)	Zaļie stādījumi iežogotās autostāvvietās jākopj gan iekšpus, gan ārpus iežogojuma zemesgabala robežās.

(9) Atklātas autostāvietas no dzīvojamām teritorijām atdala ar apstādījumu joslu.

5.3.	NOTEIKUMI GARĀŽĀM

Atkarībā no stāvu skaita jāpieņem šādi zemes platības rādītāji, m2 uz vienu vieglo automašīnu:

- vienstāvu	30;

- divstāvu	20;

- trīsstāvu	14;

- četrstāvu	12;

- piecstāvu	10.

5.4.	AUTOSTĀVVIETU UN GARĀŽU PIEBRAUCAMIE CEĻI

(1)	Autostāvvietu un garāžu piebraucamajiem ceļiem jābūt vismaz 3,0 m platiem (katrai joslai), izņemot gadījumus, ja Apbūves noteikumos noteikts citādi.

(2)	Attālums no iebrauktuves garāžā vai izbrauktuves no tās jāpieņem ne mazāks par:

- 50m no krustojuma ar maģistrāli,

- 20m no krustojuma ar vietējās nozīmes ielu,

- 30m no sabiedriskā pasažieru transporta pieturvietas.

5.5.	PRASĪBAS VELOSIPĒDU NOVIETOŠANAI

Tiem zemesgabalu īpašniekiem, kuriem uz zemesgabala ir izvietots mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts, darījumu iestāde, pārvaldes iestāde, izglītības iestāde, pirmsskolas bērnu iestāde, ārstniecības iestāde, sociālās aprūpes iestāde, kultūras iestāde, zinātnes iestāde, nevalstiskas organizācijas iestāde, reliģiska iestāde, autoosta, sporta un atpūtas objekts vai daudzstāvu daudzdzīvokļu nams, jānodrošina, lai pie katras ieejas šādā iestādē būtu nodrošināta iespēja novietot velosipēdus.

6. nodaļa.	ATSEVIŠĶU IZBŪVES TERITORIJU IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI

6.1.	SAVRUPMĀJU DZĪVOJAMĀS APBŪVES ZONA (DzS)

6.1.1.	DEFINĪCIJA

Apbūves noteikumos savrupmāju dzīvojamās apbūves zona (DzS) nozīmē izbūves teritoriju, kurā galvenais zemes un būvju izmantošanas veids ir savrupmāju (vienas ģimenes vai divu ģimeņu dzīvojamo māju) vai dvīņu māju (divu bloķētu vienas ģimenes dzīvojamo māju) apbūve, kur katra no tām izmantojama vienīgi kā vienas vai vairāku kopā dzīvojošu ģimeņu mājoklis.

6.1.2.	VISPĀRĪGIE IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI

a)	Atļautā izmantošana

Nolūki, kādos atļauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot būves uz zemes, kas paredzēta savrupmāju dzīvojamajai apbūvei (DzS), ir:

- savrupmāja,

- dvīņu māja (divas bloķētas ģimenes dzīvojamās mājas),

- atsevišķā zemesgabalā pie maģistrālām ielām – vietējas nozīmes:

-	ārstniecības iestāde,

-	sociālās aprūpes iestāde,

-	pirmsskolas bērnu iestāde,

-	mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts,

-	sporta un atpūtas objekts,

- atsevišķā zemesgabalā, ja to pamato ar detālplānojumu, – vietējas nozīmes:

-	ārstniecības iestāde,

-	sociālās aprūpes iestāde,

-	pirmsskolas bērnu iestāde,

-	mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts,

-	sporta un atpūtas objekts,

- individuālais darbs,

- privāts mājas bērnudārzs,

- saimniecības ēka,

- dzīvoklis kā palīgizmantošana,

- sporta būve kā palīgizmantošana.

b)	Zemesgabala (parceles) minimālā platība

No jauna veidojamu zemesgabalu (parceļu) minimālā platība:

savrupmājai –	1200m2,

katrai no dvīņu mājām –	600m2.

c)	Zemesgabala (parceles) minimālā fronte:

No jauna veidojama zemesgabala (parceles) minimālā fronte nedrīkst būt mazāka par 15m, izņemot gadījumus, kad konkrētās situācijas dēļ nepieciešams citādāks risinājums.

d)	Apbūves maksimālais augstums

(1)	Nevienā mājas punktā ēkas maksimālais augstums nedrīkst pārsniegt pusi no attāluma starp šī punkta projekciju uz zemes un ielas ass līniju un pusotra attāluma starp šī punkta projekciju uz zemes un robežu ar kaimiņu zemesgabalu; (LBN 209, 3.1.2.p.).

(2)	Ja ēka izvietota mazākā attālumā kā 3m no kaimiņu zemesgabala robežas, tad tās jumta jebkura punkta augstums šajā zonā nedrīkst pārsniegt 4,5m (sk. 4.zīmējumu). Šo augstumu drīkst palielināt ar kaimiņu zemesgabala īpašnieka rakstisku piekrišanu, ko viņš apliecina ar parakstu uz zemesgabala plānojuma lapas, norādot augstumu, kādam viņš piekrīt. Tādā gadījumā to jāieraksta Zemesgrāmatā.

e)	Zemesgabala maksimālais apbūves blīvums

Savrupmāju un dvīņu māju apbūvē zemesgabala maksimālais kopējais apbūves laukums nedrīkst pārsniegt 30% no zemesgabala platības; (LBN-209 3.1.3.p.).

f)	Priekšpagalma minimālais dziļums (būvlaide)

(1)	Priekšpagalma minimālais dziļums nedrīkst būt mazāks par 3,0m; (LBN-209, 3.1.1.p.), izņemot iedibinātas būvlaides gadījumus.

(2)	Priekšpagalma minimālais dziļums pie maģistrālās ielas vai pagasta ceļa nedrīkst būt mazāks par 6,0 m, izņemot iedibinātas būvlaides gadījumus.

g)	Sānpagalma minimālais platums

(1)	Sānpagalma minimālais platums un attālums līdz zemesgabala aizmugures robežai nedrīkst būt mazāks par 3,0m; (LBN-209, 3.1.1.p.).

(2)	Ja tiek ievērotas ugunsdrošības un sanitārās normas, kā arī ēku un zemesgabalu insolācijas prasības, ar sānu, aizmugures vai abu kaimiņu zemesgabalu īpašnieku rakstisku piekrišanu, ko viņi apliecina ar parakstiem uz zemesgabala plānojuma lapas, iekšējā sānpagalma minimālo platumu, kā arī attālumu līdz aizmugures robežai drīkst samazināt vai būvēt uz robežas ar noteikumu, ka attālumam no dzīvojamo telpu logiem līdz saimniecības ēkām kaimiņu zemesgabalos jābūt ne mazākam par 6,0m. Ja kaimiņš vai kaimiņi atļauj būvēt uz sava zemesgabala robežas, to jāieraksta Zemesgrāmatā.

(3)	Ārējā sānpagalma minimālais platums pie maģistrālās ielas vai pagasta ceļa nedrīkst būt mazāks par 6,0m.

h)	Aizmugures pagalma minimālais dziļums

(1)	Aizmugures pagalma minimālais dziļums nedrīkst būt mazāks par 3,0m.

(2)	Ja tiek ievērotas ugunsdrošības un sanitārās normas, kā arī ēku un zemesgabalu insolācijas prasības, ar aizmugures kaimiņu zemesgabala īpašnieka rakstisku piekrišanu, ko viņš apliecina ar parakstu uz zemesgabala plānojuma lapas, aizmugures pagalma minimālo dziļumu drīkst samazināt vai būvēt uz robežas ar noteikumu, ka attālumam no dzīvojamo telpu logiem līdz saimniecības ēkām kaimiņu zemesgabalos jābūt ne mazākam par 6,0m. Ja kaimiņš atļauj būvēt uz sava zemesgabala robežas, to jāieraksta Zemesgrāmatā.

i)	Būvju izvietošana pie kaimiņu zemesgabala robežas

(1)	Ja būve izvietota tieši pie kaimiņa zemesgabala robežas, tad būves sienai, kas atrodas uz robežas, jābūt veidotai kā ugunsdrošajai sienai ar iespēju kaimiņam piebūvēt pie tās savu būvi; (LBN-209, 3.1.2.p.).

(2)	Pret zemesgabala sānu vai aizmugures robežu pavērsta dzīvojamās mājas fasāde, kurā ir logi, nedrīkst atrasties tuvāk par 4,0 m no attiecīgās robežas.

j)	Autostāvvietu izvietojums

Visas autostāvvietas jāizvieto zemesgabalā uz piebraucamā ceļa (priekšpagalmā), kā arī sānu vai aizmugures pagalmā ar noteikumu, ka:

- autostāvvietu platība priekšpagalmā (uz piebraucamā ceļa) nepārsniedz 25% no priekšpagalma platības;

- piebraucamā ceļa platums nepārsniedz 5,0m.

k)	Laivu, ceļojuma treileru un kravas automašīnu atklāta novietošana

(1)	Laivu, ceļojuma treileru vai kravas automašīnu atklāta novietošana nav atļauta priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā, izņemot uz piebraucamā ceļa.

(2)	Nav atļauta traktoru, kā arī kravas automašīnu atklāta novietošana, ja kravas automašīnas svars pārsniedz 2,5tonnas.

l)	Komposta vietu izvietojums

(1)	Komposta vietu izvietošana nav atļauta priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā.

(2)	Komposta vietu izvietošana nav atļauta tuvāk par 1,5m no kaimiņu zemesgabala robežas.

(3)	Ar sānu, aizmugures vai, ja nepieciešams, abu kaimiņu zemesgabalu īpašnieku rakstisku piekrišanu, ko viņi apliecina ar parakstiem uz zemesgabala plānojuma lapas, šo attālumu drīkst samazināt vai izvietot komposta vietu uz zemesgabala robežas.

m)	Žogi

Apbūvētiem zemesgabaliem jābūt iežogotiem, ja ar detālplānojumu nav noteikts citādi.

n)	Izbūvējot uz viena zemesgabala vairākas galvenās būves, vienlaicīgi jāparedz zemesgabala sadalīšanas iespējas. Ja zemesgabala sadalīšana nav iespējama, tad uz zemesgabala atļauts izbūvēt vienu galveno būvi.

6.1.3.	PALĪGIZMANTOŠANU NOTEIKUMI

a)	Dzīvoklis

Papildus 6.1.2.punkta noteikumiem, uz dzīvokli attiecas šādi noteikumi:

- Dzīvoklim jāatrodas galvenajā ēkā vai ar to jāsaskaras, vai arī tas jāizbūvē kā dzīvojamā māja.

- Jumta stāvā (bēniņos) izbūvēto pastāvīgi apdzīvojamo telpu augstumam telpas lielākajā daļā jābūt vismaz 2,5 m, arī tad, ja telpa ir apakšējā stāva dzīvokļa sastāvdaļa.

- Dzīvoklis jāizmanto kā galvenās ēkas apkalpotāja (dārznieka, sētnieka) vai pārvaldnieka mājoklis.

b)	Sporta būve

Papildus 6.1.2.punkta noteikumiem, sporta būvi nedrīkst:

- ierīkot starp ielas sarkano līniju vai ceļa zemes nodalījuma joslas robežu un būvlaidi (priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā);

- izmantot komerciāliem nolūkiem.

6.1.4.	IZŅĒMUMI

6.1.5.	PAPILDINĀJUMI (NOTEIKUMU DETALIZĀCIJA)

6.2.	MAZSTĀVU DZĪVOJAMĀS APBŪVES ZONA (DzM)

6.2.1.	DEFINĪCIJA

Apbūves noteikumos mazstāvu dzīvojamās apbūves zona (DzM) nozīmē izbūves teritoriju, kurā galvenais zemes un būvju izmantošanas veids ir mazstāvu daudzdzīvokļu namu un rindu māju dzīvojamā apbūve ar īres vai privātiem dzīvokļiem, kā arī savrupmāju apbūve.

6.2.2.	VISPĀRĪGIE IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI

a)	Atļautā izmantošana

Nolūki, kādos atļauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot būves uz zemes, kas paredzēta mazstāvu dzīvojamajai apbūvei (DzM), ir:

- mazstāvu daudzdzīvokļu nams,

- rindu māja,

- savrupmāja,

- dvīņu māja (divas bloķētas ģimenes dzīvojamās mājas),

- pirmsskolas bērnu iestāde,

- daudzstāvu daudzdzīvokļu nams, ja to pamato ar detālplānojumu,

- atsevišķā zemesgabalā pie maģistrālām ielām vai mazstāvu daudzdzīvokļu nama pirmajā stāvā – vietējas nozīmes:

-	darījumu iestāde,

-	mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts,

-	sporta un atpūtas objekts,

- atsevišķā zemesgabalā, ja to pamato ar detālplānojumu:

-	darījumu iestāde,

-	mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts,

-	sporta un atpūtas objekts,

- zemesgabalos pie maģistrālām ielām vai valsts autoceļiem, ja to pamato ar detālplānojumu:

-	pārvaldes iestāde,

-	degvielas uzpildes stacija,

- individuālais darbs,

- privāts mājas bērnudārzs,

- saimniecības ēka,

- dzīvoklis kā palīgizmantošana,

- sporta būve kā palīgizmantošana.

b)	Zemesgabala (parceles) minimālā platība

No jauna veidojamu zemesgabalu (parceļu) minimālā platība:

mazstāvu daudzdzīvokļu namam –	1200m2,

rindu mājas sekcijai –	300m2.

c)	Zemesgabala (parceles) minimālā fronte:

rindu mājām –	7,5m,

visos pārējos gadījumos –	15m,

izņemot gadījumus, kad konkrētās situācijas dēļ nepieciešams citādāks risinājums.

d)	Apbūves maksimālais augstums

Apbūves maksimālais augstums nedrīkst pārsniegt 12m.

e)	Maksimālais stāvu skaits:	3.

f)	Zemesgabala maksimālā apbūves intensitāte

Zemesgabala maksimālā apbūves intensitāte nedrīkst pārsniegt 60%.

g)	Zemesgabala minimālā brīvā teritorija

Zemesgabala minimālā brīvā teritorija nedrīkst būt mazāka par 40%, pirmsskolas bērnu iestādei – ne mazāka par šīs iestādes stāvu platību.

h)	Priekšpagalma minimālais dziļums (būvlaide)

(1)	Dzīvojamās ēkas ar dzīvokļiem pirmajā stāvā jānovieto, atkāpjoties no ielas sarkanās līnijas ne mazāk par 3,0m, izņemot iedibinātas būvlaides gadījumus.

(2)	Priekšpagalma minimālais dziļums pie maģistrālās ielas vai pagasta ceļa nedrīkst būt mazāks par 6,0m.

(3)	Priekšpagalma dziļums no jauna būvējamām pirmsskolas bērnu iestādēm nedrīkst būt mazāks par 25m.

i)	Attālums starp dzīvojamajām mājām

Attālums starp 2-3 stāvu dzīvojamajām mājām, izvietojot tās ar garākajām fasādēm vienu pretī otrai, jāpieņem ne mazāks par 15 m. Izvietojot pretī vienas ēkas garākajai fasādei otras ēkas gala fasādi ar dzīvojamo istabu logiem, attālums starp tām jāpieņem ne mazāks par 10 m. Ja tiek nodrošināta istabu nepārskatāmība no ēku logiem un ievērotas insolācijas un apgaismojuma normas, minētos attālumus drīkst samazināt.

j)	Izbūvējot uz viena zemesgabala vairākas galvenās būves, vienlaicīgi jāparedz zemesgabala sadalīšanas iespējas. Ja zemesgabala sadalīšana nav iespējama, tad uz zemesgabala atļauts izbūvēt vienu galveno būvi.

k)	Noteikumi savrupmājām un dvīņu mājām

Ierīkojot savrupmājas vai dvīņu mājas, jāievēro Apbūves noteikumu 6.1.apakšnodaļas attiecīgie noteikumi atbilstoši atļautajai izmantošanai.

l)	Citi noteikumi

(1)	Jāievēro šādi attālumi no dzīvojamo māju logiem līdz attiecīgajai teritorijai:

- bērnu rotaļām –	12m,

- pieaugušo iedzīvotāju atpūtai –	10m,

- fizkultūras nodarbībām –	10-40m

(atkarībā no trokšņu līmeņa un nodarbību veida),

- saimnieciskiem mērķiem –	20m,

- suņu pastaigai –	40m,

(2)	Attālums no atkritumu konteineru novietnes līdz laukumiem fizkultūras nodarbībām, bērnu rotaļām un pieaugušo iedzīvotāju atpūtai jāpieņem ne mazāks par 20 m, bet no saimnieciskiem mērķiem paredzētās teritorijas līdz visattālākajai ieejai dzīvojamā ēkā ne lielāks par 100m.

6.2.3.	PALĪGIZMANTOŠANU NOTEIKUMI

a)	Dzīvoklis

Papildus 6.2.2.punkta noteikumiem, uz dzīvokli attiecas šādi noteikumi:

- Dzīvoklim jāatrodas galvenajā ēkā vai ar to jāsaskaras, vai arī tas jāizbūvē kā dzīvojamā māja.

- Jumta stāvā (bēniņos) izbūvēto pastāvīgi apdzīvojamo telpu augstumam telpas lielākajā daļā jābūt vismaz 2,5m, arī tad, ja telpa ir apakšējā stāva dzīvokļa sastāvdaļa.

- Dzīvoklis jāizmanto kā galvenās ēkas apkalpotāja (dārznieka, sētnieka) vai pārvaldnieka mājoklis.

b)	Sporta būve

Papildus 6.2.2.punkta noteikumiem, sporta būvi nedrīkst:

- ierīkot starp ielas sarkano līniju vai ceļa zemes nodalījuma joslas robežu un būvlaidi (priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā);

- izmantot komerciāliem nolūkiem.

6.2.4.	IZŅĒMUMI

Rindu māju, mazstāvu daudzdzīvokļu namu, un daudzstāvu daudzdzīvokļu namu apbūve (būvniecība) nav pieļaujama zemesgabalos (teritorijās) pie Lielā Baltezera.

6.2.5.	PAPILDINĀJUMI (NOTEIKUMU DETALIZĀCIJA)

6.3.	DAUDZSTĀVU DZĪVOJAMĀS APBŪVES ZONA

6.3.1.	DEFINĪCIJA

Apbūves noteikumos daudzstāvu dzīvojamās apbūves zona (DzD) nozīmē izbūves teritoriju, kurā galvenais zemes un būvju izmantošanas veids ir daudzstāvu daudzdzīvokļu namu dzīvojamā apbūve ar īres vai privātiem dzīvokļiem.

6.3.2.	VISPĀRĪGIE IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI

a)	Atļautā izmantošana

Nolūki, kādos atļauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot būves uz zemes, kas paredzēta daudzstāvu dzīvojamajai apbūvei (DzD), ir:

- daudzstāvu daudzdzīvokļu nams,

- mazstāvu daudzdzīvokļu nams,

- rindu māja,

- savrupmāja,

- dvīņu māja (divas bloķētas ģimenes dzīvojamās mājas),

- pirmsskolas bērnu iestāde,

- atsevišķā zemesgabalā pie maģistrālām ielām vai daudzstāvu un mazstāvu daudzdzīvokļu namu pirmajos stāvos – vietējas nozīmes:

-	pārvaldes iestāde,

-	kultūras iestāde,

-	ārstniecības iestāde,

-	sociālās aprūpes iestāde,

-	nevalstiskas organizācijas iestāde,

-	mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts,

-	darījumu iestāde,

-	sporta un atpūtas objekts,

- atsevišķā zemesgabalā, ja to pamato ar detālplānojumu:

-	pārvaldes iestāde,

-	kultūras iestāde,

-	ārstniecības iestāde,

-	sociālās aprūpes iestāde,

-	nevalstiskas organizācijas iestāde,

-	mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts,

-	darījumu iestāde,

-	sporta un atpūtas objekts,

- zemesgabalos pie maģistrālajām ielām vai valsts autoceļiem, ja to pamato ar detālplānojumu:

-	degvielas uzpildes stacija,

- individuālais darbs,

- privāts mājas bērnudārzs,

- saimniecības ēka,

- dzīvoklis kā palīgizmantošana,

- sporta būve kā palīgizmantošana.

b)	Zemesgabala (parceles) minimālā platība

No jauna veidojamu zemesgabalu (parceļu) minimālā platība:	1200 m2.

c)	Zemesgabala (parceles) minimālā fronte:	15m,

izņemot gadījumus, kad konkrētās situācijas dēļ nepieciešams citādāks risinājums.

d)	Apbūves maksimālais augstums

Apbūves maksimālais augstums nedrīkst pārsniegt 20m. Atsevišķos gadījumos apbūves kompozīcijas veidošanas nolūkos Ādažu ciema centrā esošā 12 stāvu daudzdzīvokļu nama rajonā un nekustamajos īpašumos Ūbeļu ielā 9, 11 un 13, atbilstoši spēkā esošajam detālplānojumam, pieļaujams lielāks apbūves maksimālais augstums, to pamatojot ar pilsētvides ainavas kompozīciju, bet ne lielāks par 50m.

e)	Maksimālais stāvu skaits.

Maksimālais stāvu skaits nedrīkst pārsniegt 5 stāvus. Atsevišķos gadījumos apbūves kompozīcijas veidošanas nolūkos Ādažu ciema centrā esošā 12 stāvu daudzdzīvokļu nama rajonā un nekustamajos īpašumos Ūbeļu ielā 9, 11 un 13, atbilstoši spēkā esošajam detālplānojumam, pieļaujams lielāks stāvu skaits, to pamatojot ar pilsētvides ainavas kompozīciju, bet ne lielāks par 12 stāviem.

f)	Zemesgabala maksimālā apbūves intensitāte

Zemesgabala maksimālā apbūves intensitāte nedrīkst pārsniegt 110%. Gadījumos, kad stāvu skaits pārsniedz 5 stāvus, zemesgabala maksimālā apbūves intensitāte nedrīkst pārsniegt 150%.

g)	Zemesgabala minimālā brīvā teritorija

Zemesgabala minimālā brīvā teritorija nedrīkst būt mazāka par 40%, pirmsskolas bērnu iestādei – ne mazāka par šīs iestādes stāvu platību. Gadījumos, kad stāvu skaits pārsniedz 5 stāvus, zemesgabala minimālā brīvā teritorija nedrīkst būt mazāka par 10%.

h)	Priekšpagalma minimālais dziļums (būvlaide)

(1)	Dzīvojamās ēkas ar dzīvokļiem pirmajā stāvā jānovieto atkāpjoties no ielas sarkanajām līnijām ne mazāk par 3,0 m, izņemot iedibinātas būvlaides gadījumus.

(2)	Priekšpagalma minimālais dziļums pie maģistrālās ielas vai pagasta ceļa nedrīkst būt mazāks par 6,0 m.

(3)	Priekšpagalma dziļums no jauna būvējamām pirmsskolas bērnu iestādēm nedrīkst būt mazāks par 25 m.

i)	Attālums starp dzīvojamajām mājām

Attālums starp 4 stāvu dzīvojamajām mājām, izvietojot tās ar garākajām fasādēm vienu pretī otrai, jāpieņem ne mazāks par 20 m. Izvietojot pretī vienas ēkas garākajai fasādei otras ēkas gala fasādi ar dzīvojamo istabu logiem, attālums starp tām jāpieņem ne mazāks par 10 m. Ja tiek nodrošināta istabu nepārskatāmība no ēku logiem un ievērotas insolācijas un apgaismojuma normas, minētos attālumus drīkst samazināt.

j)	Izbūvējot uz viena zemesgabala vairākas galvenās būves, vienlaicīgi jāparedz zemesgabala sadalīšanas iespējas. Ja zemesgabala sadalīšana nav iespējama, tad uz zemesgabala atļauts izbūvēt vienu galveno būvi.

k)	Noteikumi mazstāvu daudzdzīvokļu namiem, rindu mājām, dvīņu mājām un savrupmājām

Ierīkojot mazstāvu daudzdzīvokļu namus, rindu mājas, dvīņu mājas vai savrupmājas, jāievēro Apbūves noteikumu 6.1. un 6.2. apakšnodaļas attiecīgie noteikumi atbilstoši atļautajai izmantošanai.

l)	Citi noteikumi

(1)	Jāievēro šādi attālumi no dzīvojamo māju logiem līdz attiecīgajai teritorijai:

- bērnu rotaļām –	12m,

- pieaugušo iedzīvotāju atpūtai –	10m,

- fizkultūras nodarbībām –	10-40m

(atkarībā no trokšņu līmeņa un nodarbību veida),

- saimnieciskiem mērķiem –	20m,

- suņu pastaigai –	40m.

(2)	Attālums no atkritumu konteineru novietnes līdz laukumiem fizkultūras nodarbībām, bērnu rotaļām un pieaugušo iedzīvotāju atpūtai jāpieņem ne mazāks par 20 m, bet no saimnieciskiem mērķiem paredzētās teritorijas līdz visattālākajai ieejai dzīvojamā ēkā ne lielāks par 100m.

(3) Aizliegts jaunu dzīvojamo ēku būvniecība zemesgabalos, līdz kuriem nav izbūvēti piebraucamie ceļi ar cieto segumu.

6.3.3.	PALĪGIZMANTOŠANU NOTEIKUMI

a)	Dzīvoklis

Papildus 6.3.2.punkta noteikumiem, uz dzīvokli attiecas šādi noteikumi:

- Dzīvoklim jāatrodas galvenajā ēkā vai ar to jāsaskaras, vai arī tas jāizbūvē kā dzīvojamā māja.

- Jumta stāvā (bēniņos) izbūvēto pastāvīgi apdzīvojamo telpu augstumam telpas lielākajā daļā jābūt vismaz 2,5 m, arī tad, ja telpa ir apakšējā stāva dzīvokļa sastāvdaļa.

- Dzīvoklis jāizmanto kā galvenās ēkas apkalpotāja (dārznieka, sētnieka) vai pārvaldnieka mājoklis.

b)	Sporta būve

Papildus 6.3.2.punkta noteikumiem, sporta būvi nedrīkst:

- ierīkot starp ielas sarkano līniju vai ceļa zemes nodalījuma joslas robežu un būvlaidi (priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā);

- izmantot komerciāliem nolūkiem.

6.3.4.	IZŅĒMUMI

Daudzstāvu daudzdzīvokļu namu, mazstāvu daudzdzīvokļu namu un rindu māju apbūve (būvniecība) nav pieļaujama zemesgabalos (teritorijās) pie Lielā Baltezera”.

6.3.5.	PAPILDINĀJUMI (NOTEIKUMU DETALIZĀCIJA)

6.4.	VASARNĪCU UN DĀRZA MĀJU APBŪVES ZONA

6.4.1.	DEFINĪCIJA

Apbūves noteikumos vasarnīcu un dārza māju apbūves zona (DzV) nozīmē izbūves teritoriju, kurā galvenais zemes un būvju izmantošanas veids ir dārzu ierīkošana ģimenes vajadzībām un dārza māju (vasarnīcu) apbūve, kur katra no tām izmantojama vienīgi vienas ģimenes vajadzībām. Pieļaujama vasarnīcu un dārza māju apbūves zonas transformācija par savrupmāju apbūves zonu, to pamatojot ar detālplānojumu.

6.4.2.	VISPĀRĪGIE IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI

a)	Atļautā izmantošana

Nolūki, kādos atļauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot būves uz zemes, kas paredzēta vasarnīcu un dārza māju apbūvei (DzV), ir:

- dārza māja (vasarnīca),

- savrupmāja, ja to pamato ar detālplānojumu,

- atsevišķā zemesgabalā, ja to pamato ar detālplānojumu – vietējas nozīmes:

-	mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts,

-	sporta un atpūtas objekts,

- individuālais darbs,

- privāts mājas bērnudārzs,

- saimniecības ēka,

- sporta būve kā palīgizmantošana.

b)	Zemesgabala (parceles) minimālā platība

No jauna veidojamu zemesgabalu (parceļu) minimālā platība:

dārza mājai (vasarnīcai) –	600m2.

Platību noteikšanā pieļaujamā nesaiste līdz 10%.

c)	Zemesgabala maksimālais apbūves blīvums

Zemesgabala maksimālais apbūves blīvums nedrīkst pārsniegt 15%, stūra zemesgabalos – 20%, bet savrupmāju apbūves gadījumā – 30%.

d)	Zemesgabala (parceles) minimālā fronte:	15m,

izņemot gadījumus, kad konkrētās situācijas dēļ nepieciešams citādāks risinājums.

e)	Priekšpagalma minimālais dziļums (būvlaide)

(1)	Priekšpagalma minimālais dziļums nedrīkst būt mazāks par 3,0m, izņemot iedibinātas būvlaides gadījumus.

(2)	Priekšpagalma minimālais dziļums pie maģistrālās ielas vai pagasta ceļa nedrīkst būt mazāks par 6,0m, izņemot iedibinātas būvlaides gadījumus.

f)	Sānpagalma minimālais platums

(1)	Sānpagalma minimālais platums un attālums līdz zemesgabala aizmugures robežai nedrīkst būt mazāks par 3,0m.

(2)	Ja tiek ievērotas ugunsdrošības un sanitārās normas, kā arī ēku un zemesgabalu insolācijas prasības, ar sānu, aizmugures vai abu kaimiņu zemesgabalu īpašnieku rakstisku piekrišanu, ko viņi apliecina ar parakstiem uz zemesgabala plānojuma lapas, iekšējā sānpagalma minimālo platumu, kā arī attālumu līdz aizmugures robežai drīkst samazināt vai būvēt uz robežas ar noteikumu, ka attālumam no dzīvojamo telpu logiem līdz saimniecības ēkām kaimiņu zemesgabalos jābūt ne mazākam par 6,0m. Ja kaimiņš vai kaimiņi atļauj būvēt uz sava zemesgabala robežas, to jāieraksta Zemesgrāmatā.

(3)	Ārējā sānpagalma minimālais platums pie maģistrālās ielas vai pagasta ceļa nedrīkst būt mazāks par 6,0m.

g)	Aizmugures pagalma minimālais dziļums

(1)	Aizmugures pagalma minimālais dziļums nedrīkst būt mazāks par 3,0m.

(2)	Ja tiek ievērotas ugunsdrošības un sanitārās normas, kā arī ēku un zemesgabalu insolācijas prasības, ar aizmugures kaimiņu zemesgabala īpašnieka rakstisku piekrišanu, ko viņš apliecina ar parakstu uz zemesgabala plānojuma lapas, aizmugures pagalma minimālo dziļumu drīkst samazināt vai būvēt uz robežas ar noteikumu, ka attālumam no dzīvojamo telpu logiem līdz saimniecības ēkām kaimiņu zemesgabalos jābūt ne mazākam par 6,0 m. Ja kaimiņš atļauj būvēt uz sava zemesgabala robežas, to jāieraksta Zemesgrāmatā.

(3)	Aizmugures pagalma minimālais dziļums pie maģistrālās ielas vai pagasta ceļa nedrīkst būt mazāks par 6,0m.

h)	Būvju izvietošana pie kaimiņu zemesgabala robežas

Ja būve izvietota tieši pie kaimiņa zemesgabala robežas, tad būves sienai, kas atrodas uz robežas, jābūt veidotai kā ugunsdrošajai sienai ar iespēju kaimiņam piebūvēt pie tās savu būvi.

i)	Apbūves maksimālais augstums

(1)	Nevienā mājas punktā ēkas maksimālais augstums nedrīkst pārsniegt pusi no attāluma starp šī punkta projekciju uz zemes un ielas ass līniju un pusotra attāluma starp šī punkta projekciju uz zemes un robežu ar kaimiņu zemesgabalu.

(2)	Ja ēka izvietota mazākā attālumā kā 3,0m no kaimiņu zemesgabala robežas, tad tās jumta jebkura punkta augstums šajā zonā nedrīkst pārsniegt 4,5m (sk. 4.zīmējumu). Šo augstumu drīkst palielināt ar kaimiņu zemesgabala īpašnieka rakstisku piekrišanu, ko viņš apliecina ar parakstu uz zemesgabala plānojuma lapas, norādot augstumu, kādam viņš piekrīt. Tādā gadījumā to jāieraksta Zemesgrāmatā.

j)	Maksimālais dārza māju (vasarnīcu) skaits uz zemesgabala:	1

k)	Autostāvvietu izvietojums

Visas autostāvvietas jāizvieto zemesgabalā uz piebraucamā ceļa (priekšpagalmā), kā arī sānu vai aizmugures pagalmā ar noteikumu, ka:

- autostāvvietu platība priekšpagalmā (uz piebraucamā ceļa) nepārsniedz 25% no priekšpagalma platības;

- piebraucamā ceļa platums nepārsniedz 5,0m.

l)	Laivu, ceļojuma treileru un kravas automašīnu atklāta novietošana

(1)	Laivu, ceļojuma treileru vai kravas automašīnu atklāta novietošana nav atļauta priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā, izņemot uz piebraucamā ceļa.

(2)	Nav atļauta traktoru, kā arī kravas automašīnu atklāta novietošana, ja kravas automašīnas svars pārsniedz 2,5 tonnas.

m)	Komposta vietu izvietojums

(1)	Komposta vietu izvietošana nav atļauta priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā.

(2)	Komposta vietu izvietošana nav atļauta tuvāk par 1,5m no kaimiņu zemesgabala robežas.

(3)	Ar sānu, aizmugures vai, ja nepieciešams, abu kaimiņu zemesgabalu īpašnieku rakstisku piekrišanu, ko viņi apliecina ar parakstiem uz zemesgabala plānojuma lapas, šo attālumu drīkst samazināt vai izvietot komposta vietu uz zemesgabala robežas.

n)	Žogi

Apbūvētiem zemesgabaliem jābūt iežogotiem, ja ar detālplānojumu nav noteikts citādi.

o)	Izbūvējot uz viena zemesgabala vairākas galvenās būves, vienlaicīgi jāparedz zemesgabala sadalīšanas iespējas. Ja zemesgabala sadalīšana nav iespējama, tad uz zemesgabala atļauts izbūvēt vienu galveno būvi.

6.4.3.	PALĪGIZMANTOŠANU NOTEIKUMI

a)	Sporta būve

Papildus 6.4.2.punkta noteikumiem, sporta būvi nedrīkst:

- ierīkot starp ielas sarkano līniju un būvlaidi (priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā);

- izmantot komerciāliem nolūkiem.

6.4.4.	IZŅĒMUMI

6.4.5.	PAPILDINĀJUMI (NOTEIKUMU DETALIZĀCIJA)

6.5.	MEŽAPARKA APBŪVES ZONA (DzP)

6.5.1.	DEFINĪCIJA

Apbūves noteikumos mežaparka apbūves zona (DzP) nozīmē izbūves teritoriju, kurā galvenais zemes un būvju izmantošanas veids ir savrupmāju (vienas ģimenes vai divu ģimeņu dzīvojamo māju) apbūve upēm un ezeriem pieguļošā vai ar mežu klātā teritorijā.

6.5.2.	VISPĀRĪGIE IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI

a)	Atļautā izmantošana

Nolūki, kādos atļauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot būves uz zemes, kas paredzēta mežaparka apbūvei (DzP), ir:

- savrupmāja,

- pansija,

- viesu māja,

- atsevišķā zemesgabalā pie maģistrālām ielām – vietējas nozīmes:

-	ārstniecības iestāde,

-	sociālās aprūpes iestāde,

-	pirmsskolas bērnu iestāde,

-	mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts,

-	sporta un atpūtas objekts,

- atsevišķā zemesgabalā, ja to pamato ar detālplānojumu, – vietējas nozīmes:

-	ārstniecības iestāde,

-	sociālās aprūpes iestāde,

-	pirmsskolas bērnu iestāde,

-	mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts,

-	sporta un atpūtas objekts,

- individuālais darbs,

- privāts mājas bērnudārzs,

- saimniecības ēka,

- dzīvoklis kā palīgizmantošana,

- sporta būve kā palīgizmantošana.

b)	Zemesgabala (parceles) minimālā platība

No jauna veidojamu zemesgabalu (parceļu) minimālā platība nedrīkst būt mazāka par 5000m2, ko pieļaujams samazināt līdz 3500m2, to attiecīgi pamatojot ar detālplānojumu.

c)	Zemesgabala (parceles) minimālā fronte:

No jauna veidojama zemesgabala (parceles) minimālā fronte nedrīkst būt mazāka par 40m, izņemot gadījumus, kad konkrētās situācijas dēļ nepieciešams citādāks risinājums.

d)	Apbūves maksimālais augstums

(1) Pieļaujamais dzīvojamo ēku augstums ir 2 stāvi un ne augstāk par 8,0m no teritorijas izbūvētās vai iekoptās virsmas vidējās augstuma atzīmes. Pieļaujams vertikāls arhitektonisks akcents ne augstāk par 12m.

(2)	Saimniecības ēku pieļaujamais augstums ir 1 stāvs, bet ne augstāk par 6,0m no zemes virsmas līdz jumta korei.

(3)	Nevienā mājas punktā ēkas maksimālais augstums nedrīkst pārsniegt pusi no attāluma starp šī punkta projekciju uz zemes un ielas ass līniju un pusotra attāluma starp šī punkta projekciju uz zemes un robežu ar kaimiņu zemesgabalu; (LBN 209, 3.1.2.p.).

(4)	Ja ēka izvietota mazākā attālumā kā 10m no kaimiņu zemesgabala robežas, tad tās jumta jebkura punkta augstums šajā zonā nedrīkst pārsniegt 4,5m. Šo augstumu drīkst palielināt ar kaimiņu zemesgabala īpašnieka rakstisku piekrišanu, ko viņš apliecina ar parakstu uz zemesgabala plānojuma lapas, norādot augstumu, kādam viņš piekrīt. Tādā gadījumā to jāieraksta Zemesgrāmatā.

- Zemesgabala maksimālā apbūves intensitāte

(1) zemesgabala maksimālā apbūves intensitāte nedrīkst pārsniegt 10%.

(2) Ja ciema teritorijā atrodas vēsturiski izveidojušies zemesgabali, kuru platība ir mazāka par 5000m2, apbūves intensitāti drīkst palielināt ar noteikumu, ka stāvu platība nedrīkst pārsniegt 500m2.

- Zemesgabala minimālā brīvā teritorija

(1) Zemesgabala minimālā brīvā teritorija nedrīkst būt mazāka par 800%, pirmsskolas bērnu iestādei – ne mazāka par šīs iestādes stāvu platību.

(2) Ja ciema teritorijā atrodas vēsturiski izveidojušies zemesgabali, kuru platība ir mazāka par 3500m2, to minimālā brīvā teritorija nedrīkst būt mazāka par 400%, bet zemesgabaliem, kuru platība ir robežās no 3500 līdz 5000m2, to minimālā brīvā teritorija nedrīkst būt mazāka par 600%.

- Savrupmāju skaits uz zemesgabala

(1)	Uz zemesgabala nav atļauts izvietot vairāk par vienu savrupmāju.

(2)	Ir pieļaujama vairāku savrupmāju izvietošana uz viena zemesgabala, ja šo zemesgabalu ir iespējams attiecīgi sadalīt, ievērojot minimālās platības prasības.

(3)	Apbūvējot vienu zemesgabalu ar vairākām dzīvojamajām mājām, vienlaicīgi jāparedz zemesgabala sadalīšanas iespējas.

h)	Priekšpagalma minimālais dziļums (būvlaide)

(1) Priekšpagalma minimālais dziļums nedrīkst būt mazāks par 10m.

(2) Vēsturiski izveidojušos zemesgabalos, kuru platība ir mazāka par 3500m2, pie maģistrālajām ielām priekšpagalma minimālo dziļumu (būvlaidi) atļauts samazināt līdz 6m un pie vietējas nozīmes ielām līdz 3m.

(3) Priekšpagalma dziļums no jauna būvējamām pirmsskolas bērnu iestādēm nedrīkst būt mazāks par 25m.

i)	Sānpagalma minimālais platums

(1) Sānpagalma minimālais platums un attālums līdz zemesgabala aizmugures robežai nedrīkst būt mazāks par 10m.

(2) Vēsturiski izveidojušos zemesgabalos (īpašumos), kuru platība ir mazāka par 3500m2, pie maģistrālajām ielām sānpagalma minimālo platumu (būvlaidi) atļauts samazināt līdz 6m, pārējos gadījumos ar kaimiņu zemesgabala īpašnieka rakstisku piekrišanu, kā arī pie vietējas nozīmes ielām sānpagalma minimālo platumu (būvlaidi) atļauts samazināt līdz 3m.

(3) Izņēmuma gadījumos, ja to pamato ar detālplānojumu, ar abu sānu kaimiņu zemesgabalu īpašnieku rakstisku piekrišanu, ko viņi apliecina ar parakstiem uz plānojuma lapas, kurā parādīta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana un izmantošanas aprobežojumi, iekšējā sānpagalma minimālo platumu, kā arī attālumu līdz zemesgabala sānu robežai drīkst samazināt vai būvēt uz robežas ar noteikumu, ka attālumam no dzīvojamo telpu logiem līdz saimniecības ēkām kaimiņu zemesgabalos jābūt ne mazākam par 6,0m.

j)	Aizmugures pagalma minimālais dziļums (būvlaide)

(1) Aizmugures pagalma minimālais dziļums nedrīkst būt mazāks par 10m.

(2) Vēsturiski izveidojušos zemesgabalos (īpašumos), kuru platība ir mazāka par 3500m2, pie maģistrālām ielām aizmugures pagalma dziļumu (būvlaidi) atļauts samazināt līdz 6m, pārējos gadījumos ar kaimiņu zemesgabala īpašnieka rakstisku piekrišanu, kā arī pie vietējas nozīmes ielām, aizmugures pagalma minimālo dziļumu (būvlaidi) atļauts samazināt līdz 3m.

(3) Izņēmuma gadījumos, ja to pamato ar detālplānojumu, ar abu aizmugures kaimiņu zemesgabalu īpašnieku rakstisku piekrišanu, ko viņi apliecina ar parakstiem uz plānojuma lapas, kurā parādīta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana un izmantošanas aprobežojumi, aizmugures pagalma minimālo platumu drīkst samazināt vai būvēt uz robežas ar noteikumu, ka attālumam no dzīvojamo telpu logiem līdz saimniecības ēkām kaimiņu zemesgabalos jābūt ne mazākam par 6m.

- Būvju izvietošana pie kaimiņu zemesgabala robežas

(1) Ja būve izvietota tieši pie kaimiņa zemesgabala robežas, tad būves sienai, kas atrodas uz robežas, jābūt veidotai kā ugunsdrošajai sienai ar iespēju kaimiņam piebūvēt pie tās savu būvi;

(2) Pret zemesgabala sānu vai aizmugures robežu pavērsta dzīvojamās mājas fasāde, kurā ir logi, nedrīkst atrasties tuvāk par 4m no attiecīgās robežas.

- Autostāvvietu izvietojums

Visas autostāvvietas jāizvieto zemesgabalā uz piebraucamā ceļa (priekšpagalmā), kā arī sānu vai aizmugures pagalmā ar noteikumu, ka:

- autostāvvietu platība priekšpagalmā (uz piebraucamā ceļa) nepārsniedz 25% no priekšpagalma platības;

- piebraucamā ceļa platums nepārsniedz 5,0m.

m)	Laivu, ceļojuma treileru un kravas automašīnu atklāta novietošana

(1)	Laivu, ceļojuma treileru vai kravas automašīnu atklāta novietošana nav atļauta priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā, izņemot uz piebraucamā ceļa.

(2)	Nav atļauta traktoru, kā arī kravas automašīnu atklāta novietošana, ja kravas automašīnas svars pārsniedz 2,5tonnas.

n)	Komposta vietu izvietojums

(1)	Komposta vietu izvietošana nav atļauta priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā.

(2)	Komposta vietu izvietošana nav atļauta tuvāk par 1,5m no kaimiņu zemesgabala robežas.

(3)	Ar sānu, aizmugures vai, ja nepieciešams, abu kaimiņu zemesgabalu īpašnieku rakstisku piekrišanu, ko viņi apliecina ar parakstiem uz zemesgabala plānojuma lapas, šo attālumu drīkst samazināt vai izvietot komposta vietu uz zemesgabala robežas.

o)	Žogi

Apbūvētus zemesgabalus drīkst iežogot, ja ar detālplānojumu nav noteikts citādi.

p)	Meža zemes transformācija

Meža zeme transformējama tikai zem ēkām, iekšpagalmiem un piebraucamajiem ceļiem.

6.5.3.	PALĪGIZMANTOŠANU NOTEIKUMI

a)	Dzīvoklis

Papildus 6.5.2.punkta noteikumiem, uz dzīvokli attiecas šādi noteikumi:

- Dzīvoklim jāatrodas galvenajā būvē vai ar to jāsaskaras, vai arī tas jāizbūvē kā dzīvojamā māja.

- Jumta stāvā (bēniņos) izbūvēto pastāvīgi apdzīvojamo telpu augstumam telpas lielākajā daļā jābūt vismaz 2,5m, arī tad, ja telpa ir apakšējā stāva dzīvokļa sastāvdaļa.

- Dzīvoklis jāizmanto kā galvenās ēkas apkalpotāja (dārznieka, sētnieka) vai pārvaldnieka mājoklis.

b)	Sporta būve

Papildus 6.5.2.punkta noteikumiem, sporta būvi nedrīkst:

- ierīkot starp ielas sarkano līniju vai ceļa zemes nodalījuma joslas robežu un būvlaidi (priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā);

- izmantot komerciāliem nolūkiem.

6.5.4.	IZŅĒMUMI

6.5.5.	PAPILDINĀJUMI (NOTEIKUMU DETALIZĀCIJA)

6.6.	SABIEDRISKO IESTĀŽU APBŪVES ZONA

6.6.1.	DEFINĪCIJA

Apbūves noteikumos sabiedrisko iestāžu apbūves zona (JS) nozīmē izbūves teritoriju, kurā galvenais zemes un būvju izmantošanas veids ir valsts, pašvaldības, reliģiska, izglītības, kultūras, zinātnes, ārstniecības, sociālās aprūpes, labdarības vai cita līdzīga nekomerciāla izmantošana.

6.6.2.	VISPĀRĪGIE IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI

a)	Atļautā izmantošana

Nolūki, kādos atļauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot būves uz zemes, kas paredzēta sabiedrisko iestāžu apbūvei (JS), ir:

- pārvaldes iestāde,

- izglītības iestāde,

- pirmsskolas bērnu iestāde,

- ārstniecības iestāde,

- sociālās aprūpes iestāde,

- kultūras iestāde,

- zinātnes iestāde,

- nevalstiskas organizācijas iestāde,

- reliģiska iestāde,

- sporta un atpūtas objekts,

- saimniecības ēka,

- dzīvoklis kā palīgizmantošana.

b)	Zemesgabala (parceles) minimālā platība

No jauna veidojamu zemesgabalu (parceļu) minimālā platība:	1200m2.

c)	Zemesgabala (parceles) minimālā fronte:	15m,

izņemot gadījumus, kad konkrētās situācijas dēļ nepieciešams citādāks risinājums.

d)	Apbūves maksimālais augstums

Apbūves maksimālais augstums nedrīkst pārsniegt 12m.

e)	Maksimālais stāvu skaits:	3 (trīs).

f)	Zemesgabala maksimālā apbūves intensitāte

Zemesgabala maksimālā apbūves intensitāte nedrīkst pārsniegt 150%.

g)	Zemesgabala minimālā brīvā teritorija

Zemesgabala minimālā brīvā teritorija nedrīkst būt mazāka par 10%, pirmsskolas bērnu iestādei – ne mazāka par šīs iestādes stāvu platību.

h)	Priekšpagalma minimālais dziļums (būvlaide)

(1)	Priekšpagalma minimālais dziļums nedrīkst būt mazāks par 3,0m, izņemot iedibinātas būvlaides gadījumus.

(2)	Priekšpagalma minimālais dziļums pie maģistrālās ielas vai pagasta ceļa nedrīkst būt mazāks par 6,0m.

(3)	Priekšpagalma dziļums no jauna būvējamām pirmsskolas bērnu iestādēm un izglītības iestādēm nedrīkst būt mazāks par 25m.

6.6.3.	PALĪGIZMANTOŠANU NOTEIKUMI

a)	Dzīvoklis

Papildus 6.6.2.punkta noteikumiem, uz dzīvokli attiecas šādi noteikumi:

- Dzīvoklim jāatrodas galvenajā ēkā vai ar to jāsaskaras, vai arī tas jāizbūvē kā dzīvojamā māja.

- Jumta stāvā (bēniņos) izbūvēto pastāvīgi apdzīvojamo telpu augstumam telpas lielākajā daļā jābūt vismaz 2,5m, arī tad, ja telpa ir apakšējā stāva dzīvokļa sastāvdaļa.

- Dzīvoklis jāizmanto kā galvenās ēkas īpašnieka vai pārvaldnieka, vai kāda viņu darbinieka mājoklis.

6.6.4.	IZŅĒMUMI

6.6.5.	PAPILDINĀJUMI (NOTEIKUMU DETALIZĀCIJA)

6.7.	DARĪJUMU IESTĀŽU APBŪVES ZONA

6.7.1.	DEFINĪCIJA

Apbūves noteikumos darījumu iestāžu apbūves zona (JD) nozīmē izbūves teritoriju, kurā galvenais zemes un būvju izmantošanas veids ir darījumu (komerciāla rakstura) iestādes: bankas, viesnīcas, biroji un kantori, gadatirgi, konferenču un izstāžu iestādes, kā arī mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekti. Pieļaujama vieglās rūpniecības uzņēmuma, kas rada tikai nebūtisku piesārņojumu, izvietošana, ja to pamato ar detālplānojumu.

6.7.2.	VISPĀRĪGIE IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI

a)	Atļautā izmantošana

Nolūki, kādos atļauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot būves uz zemes, kas paredzēta darījumu iestāžu apbūvei (JD), ir:

- darījumu iestāde,

- mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts,

- pārvaldes iestāde,

- kultūras iestāde,

- zinātnes iestāde,

- sporta un atpūtas objekts,

- degvielas uzpildes stacija,

- vieglās rūpniecības uzņēmums, ja to pamato ar detālplānojumu,

- saimniecības ēka,

- dzīvoklis kā palīgizmantošana.

b)	Zemesgabala (parceles) minimālā platība

No jauna veidojamu zemesgabalu (parceļu) minimālā platība:	1200m2.

c)	Zemesgabala (parceles) minimālā fronte:	15m,

izņemot gadījumus, kad konkrētās situācijas dēļ nepieciešams citādāks risinājums.

d)	Apbūves maksimālais augstums

Apbūves maksimālais augstums nedrīkst pārsniegt 12 m.

e)	Maksimālais stāvu skaits:	3 (trīs).

f)	Zemesgabala maksimālā apbūves intensitāte

Zemesgabala maksimālā apbūves intensitāte nedrīkst pārsniegt 150%.

g)	Zemesgabala minimālā brīvā teritorija

Zemesgabala minimālā brīvā teritorija nedrīkst būt mazāka par 10%.

h)	Priekšpagalma minimālais dziļums (būvlaide)

(1)	Priekšpagalma minimālais dziļums nedrīkst būt mazāks par 3,0 m, izņemot iedibinātas būvlaides gadījumus.

(2)	Priekšpagalma minimālais dziļums pie maģistrālās ielas vai pagasta ceļa nedrīkst būt mazāks par 6,0 m.

6.7.3.	PALĪGIZMANTOŠANU NOTEIKUMI

a)	Dzīvoklis

Papildus 6.7.2.punkta noteikumiem, uz dzīvokli attiecas šādi noteikumi:

- Dzīvoklim jāatrodas galvenajā ēkā vai ar to jāsaskaras, vai arī tas jāizbūvē kā dzīvojamā māja.

- Jumta stāvā (bēniņos) izbūvēto pastāvīgi apdzīvojamo telpu augstumam telpas lielākajā daļā jābūt vismaz 2,5 m, arī tad, ja telpa ir apakšējā stāva dzīvokļa sastāvdaļa.

- Dzīvoklis jāizmanto kā galvenās ēkas īpašnieka vai pārvaldnieka, vai kāda viņu darbinieka mājoklis.

6.7.4.	IZŅĒMUMI

6.7.5.	PAPILDINĀJUMI (NOTEIKUMU DETALIZĀCIJA)

6.8.	JAUKTA DZĪVOJAMĀS UN DARĪJUMU IESTĀŽU APBŪVES ZONA

6.8.1.	DEFINĪCIJA

Apbūves noteikumos jaukta dzīvojamās un darījumu iestāžu apbūves zona (JC) nozīmē izbūves teritoriju, kurā galvenais zemes un būvju izmantošanas veids ir dzīvojamā apbūve un apbūve, kas kalpo sabiedriskiem vai sociāliem nolūkiem un ietver arī valsts, pašvaldības, reliģisku, izglītības, labklājības, labdarības vai citu līdzīgu nekomerciālu izmantošanu, kā arī darījumu iestādes un mazumtirdzniecības un pakalpojumu objektus.

6.8.2.	VISPĀRĪGIE IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI

a)	Atļautā izmantošana

Nolūki, kādos atļauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot būves uz zemes, kas paredzēta jauktai dzīvojamai un darījumu iestāžu apbūvei (JC), ir:

- mazstāvu daudzdzīvokļu nams,

- rindu māja,

- savrupmāja,

- dvīņu māja (divas bloķētas ģimenes dzīvojamās mājas),

- pārvaldes iestāde,

- izglītības iestāde,

- pirmsskolas bērnu iestāde,

- ārstniecības iestāde,

- sociālās aprūpes iestāde,

- kultūras iestāde,

- zinātnes iestāde,

- nevalstiskas organizācijas iestāde,

- reliģiska iestāde,

- sporta un atpūtas objekts,

- darījumu iestāde,

- mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts,

- daudzstāvu daudzdzīvokļu nams, ja to pamato ar detālplānojumu,

- saimniecības ēka,

- dzīvoklis kā palīgizmantošana.

b)	Zemesgabala (parceles) minimālā platība

No jauna veidojamu zemesgabalu (parceļu) minimālā platība:	1200m2.

c)	Zemesgabala (parceles) minimālā fronte:	15m,

izņemot gadījumus, kad konkrētās situācijas dēļ nepieciešams citādāks risinājums.

d)	Priekšpagalma minimālais dziļums (būvlaide)

(1)	Priekšpagalma minimālais dziļums nedrīkst būt mazāks par 3,0m, izņemot iedibinātas būvlaides gadījumus.

(2)	Priekšpagalma minimālais dziļums pie maģistrālās ielas vai pagasta ceļa nedrīkst būt mazāks par 6,0m.

(3)	Priekšpagalma dziļums no jauna būvējamām pirmsskolas bērnu iestādēm un izglītības iestādēm nedrīkst būt mazāks par 25m.

e)	Apbūves maksimālais augstums

Apbūves maksimālais augstums nedrīkst pārsniegt 12 m.

f)	Maksimālais stāvu skaits:	3 (trīs).

g)	Noteikumi mazstāvu un daudzstāvu daudzdzīvokļu namiem, rindu mājām, dvīņu mājām, savrupmājām un darījumu iestādēm

Ierīkojot mazstāvu un daudzstāvu daudzdzīvokļu namus, rindu mājas, dvīņu mājas, savrupmājas vai darījumu iestādes, jāievēro arī Apbūves noteikumu 6.1., 6.2., 6.3. un 6.7. apakšnodaļas attiecīgie noteikumi atbilstoši atļautajai izmantošanai.

6.8.3.	PALĪGIZMANTOŠANU NOTEIKUMI

a)	Dzīvoklis

Papildus 6.8.2.punkta noteikumiem, uz dzīvokli attiecas šādi noteikumi:

- Dzīvoklim jāatrodas galvenajā ēkā vai ar to jāsaskaras, vai arī tas jāizbūvē kā dzīvojamā māja.

- Jumta stāvā (bēniņos) izbūvēto pastāvīgi apdzīvojamo telpu augstumam telpas lielākajā daļā jābūt vismaz 2,5 m, arī tad, ja telpa ir apakšējā stāva dzīvokļa sastāvdaļa.

- Dzīvoklis jāizmanto kā galvenās ēkas īpašnieka vai pārvaldnieka, vai kāda viņu darbinieka mājoklis.

6.8.4.   IZŅĒMUMI

Mazstāvu daudzdzīvokļu namu, daudzstāvu daudzdzīvokļu namu un rindu māju apbūve (būvniecība) nav pieļaujama zemes gabalos (teritorijās) pie Lielā Baltezera.

6.8.5.	PAPILDINĀJUMI (NOTEIKUMU DETALIZĀCIJA)

6.9.	JAUKTA RŪPNIECĪBAS UN DARĪJUMU IESTĀŽU APBŪVES ZONA

6.9.1.	DEFINĪCIJA

Apbūves noteikumos jaukta rūpniecības un darījumu iestāžu apbūves zona (JR) nozīmē izbūves teritoriju, kurā galvenais zemes un būvju izmantošanas veids ir ekoloģiski tīra ražošana, kā arī dažāda rakstura darījumu iestādes. Pieļaujama dzīvojamās apbūves izvietošana, to pamatojot ar detālplānojumu.

6.9.2.	VISPĀRĪGIE IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI

a)	Atļautā izmantošana

Nolūki, kādos atļauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot būves uz zemes, kas paredzēta jauktai darījumu iestāžu un rūpniecības objektu apbūvei (JR), ir:

- vieglās rūpniecības uzņēmums,

- vairumtirdzniecības iestāde,

- kravu stacija,

- noliktava,

- sabiedriskā garāža,

- tehniskās apkopes stacija,

- auto tirdzniecības iestāde,

- inženierkomunikāciju objekts,

- pārvaldes iestāde,

- zinātnes iestāde,

- darījumu iestāde,

- mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts,

- degvielas uzpildes stacija,

- sporta un atpūtas objekts,

- atsevišķā zemesgabalā, ja to pamato ar detālplānojumu:

-	esošs mazstāvu daudzdzīvokļu nams,

-	esoša savrupmāja (vienas vai divu ģimeņu dzīvojamā māja),

- saimniecības ēka,

- atklāta uzglabāšana,

- mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts kā palīgizmantošana,

- dzīvoklis kā palīgizmantošana.

b)	Zemesgabala (parceles) minimālā platība

No jauna veidojamu zemesgabalu (parceļu) minimālā platība:	1200m2.

c)	Zemesgabala (parceles) minimālā fronte:	15m,

izņemot gadījumus, kad konkrētās situācijas dēļ nepieciešams citādāks risinājums.

d)	Apbūves maksimālais augstums

Apbūves maksimālais augstums nedrīkst pārsniegt 15m.

e)	Noteikumi rūpniecības objektiem un darījumu iestādēm

Ierīkojot darījumu iestādes vai rūpniecības objektus, jāievēro arī Apbūves noteikumu 6.7. un 6.11. apakšnodaļas attiecīgie noteikumi atbilstoši atļautajai izmantošanai.

6.9.3.	PALĪGIZMANTOŠANU NOTEIKUMI

a)	Dzīvoklis

Papildus 6.9.2.punkta noteikumiem, uz dzīvokli attiecas šādi noteikumi:

- Dzīvoklim jāatrodas galvenajā būvē vai ar to jāsaskaras.

- Jumta stāvā (bēniņos) izbūvēto pastāvīgi apdzīvojamo telpu augstumam telpas lielākajā daļā jābūt vismaz 2,5 m, arī tad, ja telpa ir apakšējā stāva dzīvokļa sastāvdaļa.

- Dzīvoklis jāizmanto kā galvenās būves īpašnieka vai pārvaldnieka, vai kāda viņu darbinieka mājoklis.

b)	Atklāta uzglabāšana

Papildus 6.9.2.punkta noteikumiem, atklāta uzglabāšana:

- nav atļauta priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā izņemot, ja ar detālplānojumu ir noteikts citādi;

- jānožogo ar nepārtrauktu un necaurredzamu žogu.

6.9.4.	IZŅĒMUMI

6.9.5.	PAPILDINĀJUMI (NOTEIKUMU DETALIZĀCIJA)

6.10.	LAUKU APBŪVES ZONA

6.10.1.	DEFINĪCIJA

Apbūves noteikumos lauku apbūves zona (JL) nozīmē izbūves teritoriju, kurā galvenais zemes un būvju izmantošanas veids šobrīd ir lauksaimniecība, ko atļauts transformēt par apbūves zemi dzīvojamās, darījumu, mazumtirdzniecības un pakalpojumu objektu apbūves nolūkos. Pieļaujama vieglās rūpniecības uzņēmuma, kas rada tikai nebūtisku piesārņojumu, izvietošana.

6.10.2.	VISPĀRĪGIE IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI

a)	Atļautā izmantošana

Nolūki, kādos atļauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot būves uz zemes, kas paredzēta lauku apbūvei (JL), ir:

- savrupmāja,

- dvīņu māja (divas bloķētas ģimenes dzīvojamās mājas),

- mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts,

- pansija,

- viesu māja,

- atsevišķā zemesgabalā, ja to pamato ar detālplānojumu:

-	mazstāvu daudzdzīvokļu nams,

-	rindu māja,

-	pirmsskolas bērnu iestāde,

-	darījumu iestāde,

-	sporta un atpūtas objekts,

-	vieglās rūpniecības uzņēmums,

-	vairumtirdzniecības iestāde,

-	noliktava,

-	degvielas uzpildes stacija,

-	tehniskās apkopes stacija,

-	auto tirdzniecības iestāde,

- lauksaimnieciska izmantošana,

- mežsaimnieciska izmantošana,

- individuālais darbs,

- privāts mājas bērnudārzs,

- saimniecības ēka,

- būve mājlopiem,

- dzīvoklis kā palīgizmantošana,

- sporta būve kā palīgizmantošana.

b)	Zemesgabala (parceles) minimālā platība

No jauna veidojamu zemesgabalu (parceļu) minimālā platība nedrīkst būt mazāka par 2500m2, ko pieļaujams samazināt līdz 1200m2, to attiecīgi pamatojot ar detālplānojumu.

c)	Zemesgabala (parceles) minimālā fronte:	30m,

izņemot gadījumus, kad konkrētās situācijas dēļ nepieciešams citādāks risinājums.

d)	Apbūves maksimālais augstums

Apbūves maksimālais augstums nedrīkst pārsniegt 12m.

e)	Maksimālais stāvu skaits:	3 (trīs).

f)	Priekšpagalma minimālais dziļums (būvlaide)

(1)	Priekšpagalma minimālais dziļums nedrīkst būt mazāks par 3,0m.

(2)	Priekšpagalma minimālais dziļums pie maģistrālās ielas vai pagasta ceļa nedrīkst būt mazāks par 6,0m.

(3)	Priekšpagalma dziļums no jauna būvējamām pirmsskolas bērnu iestādēm nedrīkst būt mazāks par 25m.

g)	Sānpagalma minimālais platums

(1)	Sānpagalma minimālais platums un attālums līdz zemesgabala aizmugures robežai nedrīkst būt mazāks par 3,0m.

(2)	Ja tiek ievērotas ugunsdrošības un sanitārās normas, kā arī ēku un zemesgabalu insolācijas prasības, ar sānu, aizmugures vai abu kaimiņu zemesgabalu īpašnieku rakstisku piekrišanu, ko viņi apliecina ar parakstiem uz zemesgabala plānojuma lapas, iekšējā sānpagalma minimālo platumu, kā arī attālumu līdz aizmugures robežai drīkst samazināt vai būvēt uz robežas ar noteikumu, ka attālumam no dzīvojamo telpu logiem līdz saimniecības ēkām kaimiņu zemesgabalos jābūt ne mazākam par 6,0m. Ja kaimiņš vai kaimiņi atļauj būvēt uz sava zemesgabala robežas, to jāieraksta Zemesgrāmatā.

(3)	Ārējā sānpagalma minimālais platums pie maģistrālās ielas vai pagasta ceļa nedrīkst būt mazāks par 6,0m.

h)	Aizmugures pagalma minimālais dziļums

(1)	Aizmugures pagalma minimālais dziļums nedrīkst būt mazāks par 3,0m.

(2)	Ja tiek ievērotas ugunsdrošības un sanitārās normas, kā arī ēku un zemesgabalu insolācijas prasības, ar aizmugures kaimiņu zemesgabala īpašnieka rakstisku piekrišanu, ko viņš apliecina ar parakstu uz zemesgabala plānojuma lapas, aizmugures pagalma minimālo dziļumu drīkst samazināt vai būvēt uz robežas ar noteikumu, ka attālumam no dzīvojamo telpu logiem līdz saimniecības ēkām kaimiņu zemesgabalos jābūt ne mazākam par 6,0m. Ja kaimiņš atļauj būvēt uz sava zemesgabala robežas, to jāieraksta Zemesgrāmatā.

i)	Būvju izvietošana pie kaimiņu zemesgabala robežas

(1)	Ja būve izvietota tieši pie kaimiņa zemesgabala robežas, tad būves sienai, kas atrodas uz robežas, jābūt veidotai kā ugunsdrošajai sienai ar iespēju kaimiņam piebūvēt pie tās savu būvi.

(2)	Pret zemesgabala sānu vai aizmugures robežu pavērsta dzīvojamās mājas fasāde, kurā ir logi, nedrīkst atrasties tuvāk par 4,0m no attiecīgās robežas.

j)	Noteikumi mazstāvu daudzdzīvokļu namiem, rindu mājām, dvīņu mājām un savrupmājām

Ierīkojot mazstāvu daudzdzīvokļu namus, rindu mājas, dvīņu mājas vai savrupmājas, jāievēro Apbūves noteikumu 6.1. un 6.2. apakšnodaļas attiecīgie noteikumi atbilstoši atļautajai izmantošanai.

k)	Noteikumi lauksaimnieciskai un mežsaimnieciskai izmantošanai

Izmantojot zemi lauksaimniecības vai mežsaimniecības nolūkos, jāievēro arī Apbūves noteikumu 6.15. un 6.16.apakšnodaļas attiecīgie noteikumi atbilstoši atļautajai izmantošanai.

6.10.3.	PALĪGIZMANTOŠANU NOTEIKUMI

a)	Dzīvoklis

Papildus 6.10.2.punkta noteikumiem, uz dzīvokli attiecas šādi noteikumi:

- Dzīvoklim jāatrodas galvenajā ēkā vai ar to jāsaskaras, vai arī tas jāizbūvē kā dzīvojamā māja.

- Jumta stāvā (bēniņos) izbūvēto pastāvīgi apdzīvojamo telpu augstumam telpas lielākajā daļā jābūt vismaz 2,5m, arī tad, ja telpa ir apakšējā stāva dzīvokļa sastāvdaļa.

- Dzīvoklis jāizmanto kā galvenās ēkas īpašnieka vai pārvaldnieka, vai kāda viņu darbinieka mājoklis.

b)	Sporta būve

Papildus 6.10.2.punkta noteikumiem, sporta būvi nedrīkst:

- ierīkot starp ielas sarkano līniju vai ceļa zemes nodalījuma joslas robežu un būvlaidi (priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā);

- izmantot komerciāliem nolūkiem.

6.10.4.	IZŅĒMUMI

6.10.5.	PAPILDINĀJUMI (NOTEIKUMU DETALIZĀCIJA)

6.11.	RŪPNIECĪBAS OBJEKTU APBŪVES ZONA

6.11.1.	DEFINĪCIJA

Apbūves noteikumos rūpniecības objektu apbūves zona (RR) nozīmē izbūves teritoriju, kurā galvenais zemes un būvju izmantošanas veids ir rūpniecības, transporta un noliktavu uzņēmumi un iestādes, arī tādi, kam ir noteiktas sanitārās vai citas aizsargjoslas vai īpašas prasības transportam.

6.11.2.	VISPĀRĪGIE IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI

a)	Atļautā izmantošana

Nolūki, kādos atļauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot būves uz zemes, kas paredzēta rūpniecības objektu apbūvei (RR), ir:

- vispārīgās rūpniecības uzņēmums,

- vieglās rūpniecības uzņēmums,

- vairumtirdzniecības iestāde,

- kravu stacija,

- noliktava,

- ferma,

- sēņu audzētava,

- veterinārā iestāde,

- degvielas uzpildes stacija,

- sabiedriskā garāža,

- tehniskās apkopes stacija,

- auto tirdzniecības iestāde,

- inženierkomunikāciju objekts

- saimniecības ēka,

- atklāta uzglabāšana,

- mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts kā palīgizmantošana.

b)	Zemesgabala (parceles) minimālā platība

No jauna veidojamu zemesgabalu (parceļu) minimālā platība:	1200m2.

c)	Zemesgabala (parceles) minimālā fronte:	15m,

izņemot gadījumus, kad konkrētās situācijas dēļ nepieciešams citādāks risinājums.

d)	Apbūves maksimālais augstums

Apbūves maksimālais augstums nedrīkst pārsniegt 15m.

e)	Zemesgabala maksimālā apbūves intensitāte

Zemesgabala maksimālā apbūves intensitāte nedrīkst pārsniegt 150%.

f)	Zemesgabala minimālā brīvā teritorija

Zemesgabala minimālā brīvā teritorija nedrīkst būt mazāka par 10%.

6.11.3.	PALĪGIZMANTOŠANU NOTEIKUMI

a)	Atklāta uzglabāšana

Papildus 6.11.2.punkta noteikumiem, atklāta uzglabāšana:

- nav atļauta priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā izņemot, ja ar detālplānojumu ir noteikts citādi;

- jānožogo ar nepārtrauktu un necaurredzamu žogu.

b)	Mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts

Papildus 6.11.2.punkta noteikumiem, mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts jānovieto galvenās ēkas iekšpusē.

6.11.4.	IZŅĒMUMI

6.11.5.	PAPILDINĀJUMI (NOTEIKUMU DETALIZĀCIJA)

6.12.	TEHNISKĀS APBŪVES ZONA

6.12.1.	DEFINĪCIJA

Apbūves noteikumos tehniskās apbūves zona (RT) nozīmē izbūves teritoriju, kurā galvenais zemes un būvju izmantošanas veids ir valsts un pagasta inženierkomunikāciju objekti, kā arī transporta un noliktavu uzņēmumi un iestādes.

6.12.2.	VISPĀRĪGIE IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI

a)	Atļautā izmantošana

Nolūki, kādos atļauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot būves uz zemes, kas paredzēta tehniskajai apbūvei (RT), ir:

- inženierkomunikāciju objekts,

- vairumtirdzniecības iestāde,

- kravu stacija,

- noliktava,

- sabiedriskā garāža,

- tehniskās apkopes stacija,

- saimniecības ēka,

- atklāta uzglabāšana,

- atkritumu izgāztuve,

- mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts kā palīgizmantošana,

- dzīvoklis kā palīgizmantošana.

b)	Zemesgabala (parceles) minimālā platība

No jauna veidojamu zemesgabalu (parceļu) minimālā platība:	600m2.

c)	Zemesgabala (parceles) minimālā fronte:	15m,

izņemot gadījumus, kad konkrētās situācijas dēļ nepieciešams citādāks risinājums.

d)	Apbūves maksimālais augstums

Apbūves maksimālais augstums nedrīkst pārsniegt 12m.

6.12.3.	PALĪGIZMANTOŠANU NOTEIKUMI

a)	Atklāta uzglabāšana

Papildus 6.12.2.punkta noteikumiem, atklāta uzglabāšana:

- nav atļauta priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā izņemot, ja ar detālplānojumu ir noteikts citādi;

- jānožogo ar nepārtrauktu un necaurredzamu žogu.

b)	Mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts

Papildus 6.12.2.punkta noteikumiem, mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts jānovieto galvenās ēkas iekšpusē.

c)	Dzīvoklis

Papildus 6.12.2.punkta noteikumiem, uz dzīvokli attiecas šādi noteikumi:

- Dzīvoklim jāatrodas galvenajā būvē vai ar to jāsaskaras.

- Jumta stāvā (bēniņos) izbūvēto pastāvīgi apdzīvojamo telpu augstumam telpas lielākajā daļā jābūt vismaz 2,5m, arī tad, ja telpa ir apakšējā stāva dzīvokļa sastāvdaļa.

- Dzīvoklis jāizmanto kā galvenās būves īpašnieka vai pārvaldnieka, vai kāda viņu darbinieka mājoklis.

6.12.4.	IZŅĒMUMI

6.12.5.	PAPILDINĀJUMI (NOTEIKUMU DETALIZĀCIJA)

6.13.	LĪNIJBŪVJU IZBŪVES TERITORIJAS

6.13.1.	DEFINĪCIJAS

Apbūves noteikumos līnijbūvju izbūves teritorijas (L) nozīmē izbūves teritorijas, kur galvenais zemes un būvju izmantošanas veids ir autotransporta, gājēju un velosipēdistu satiksme, kā arī maģistrālo inženierkomunikāciju izvietošana.

6.13.2.	VISPĀRĪGIE IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI

a)	Atļautā izmantošana

Nolūki, kādos atļauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot būves uz zemes līnijbūvju izbūves teritorijās (L), ir:

- valsts autoceļš,

- pagasta ceļš,

- maģistrālā iela,

- vietējās nozīmes iela,

- laukums,

- atklāta autostāvvieta,

- lidlauks,

- degvielas uzpildes stacija, izvietojumu akceptējot VAS „Latvijas valsts ceļi” Rīgas rajona nodaļā,

- hidrotehniska būve,

- pagasta grāvis,

- maģistrālā inženierkomunikācija,

- pagaidu būve kā palīgizmantošana.

b)	Ceļu klasifikācija

(1)	Valsts ceļi:

Valsts galvenie ceļi: A1 Rīga (Baltezers)-Igaunijas robeža (Ainaži) (II tehniskā kategorija);

Valsts 1.šķiras ceļi: P1 Rīgas rob. (Jaunciems)-Carnikava-Ādaži (III tehniskā kategorija), V1-30 Baltezers-Ādaži (III tehniskā kategorija);

Valsts 2.šķiras ceļi: V1-30 Baltezers-Ādaži (Rīgas gatve) (III tehniskā kategorija), V1-46 Ādaži-Garkalne (Gaujas iela, Attekas iela) (V tehniskā kategorija), V1-49 Garkalne-Ošlauki (V tehniskā kategorija), V1-50 Alderi-Āņi-Lapmeži (V tehniskā kategorija).

(2)	Pagasta (pašvaldības) ceļi:

Savienojošie ceļi: Nikasdēli-Sengauja, Ādažu vidusskola-tehniskais parks, Tallinas šoseja-Grunduļi-Tallinas šoseja, Kārpiņas-Uguntiņas, kā arī pārējie plānā "Transporta shēma" uzrādītie savienojošie ceļi.

Pievedceļi A un B: pārējie plānā "Transporta shēma" uzrādītie pagasta ceļi.

(3)	Ielas:

Maģistrālās ielas: Gaujas iela, V1-47 Baltezers-Ataru ezers, V1-48 Baltezers-Jaunkūlas, V1-51 Baltezers-Mežrozītes, V1-50 Baltezers-Alderi, Kadaga-Kadagas ezers, kā arī pārējās plānā "Transporta shēma" uzrādītās maģistrālās ielas.

Vietējās nozīmes ielas:

Ādažu ciema ielas: Alīdas iela, Attekas iela, Bērzu iela, Cepļa iela, Cielavu iela, Čiekuru iela, Dadzīšu iela, Daugavas iela, Dārza iela, Depo iela, Draudzības iela, Druvas iela, Dzirnavu iela, Gaujas iela, Gaujmalas iela, Graudu iela, Gredzenu iela, Īsā iela, Jaunkūlu iela, Jaunstūrīšu iela, Jēkaba iela, Koku iela, Krastupes iela, Kroņu iela, Kungu iela, Kumelīšu iela, Krūkļu iela, Ķiršu iela, Lakstīgalu iela, Lauku iela, Liepavotu iela, Loka iela, Mazā iela, Mālnieku iela, Muižas iela, Nostūrīšu iela, Nūrnieku iela, Ozolu iela, Parka iela, Pasta iela, Pirmā iela, Plostnieku iela, Pļavu iela, Podnieku iela, Priežu iela, Puķu iela, Rasiņu iela, Rīgas gatve, Remberģu iela, Rožu iela, Saules iela, Skolas iela, Skuju iela, Stārķu iela, Stūrīšu iela, Ūbeļu iela, Vanagu iela, Vārpu iela, Veltas iela, Vēja iela, Vējavas iela, Vējupes iela, Vītolu iela, Zelmeņu iela, Ziedu iela, Zīļu iela.

Alderu ciema ielas: Dores iela, Kanāla iela, Māras iela, Mežmalas iela, Pavasara iela, Pērles iela, Prauliņu iela, Rudens iela,  Vasaras iela, Ziemas iela.

Ataru ciema ielas: Atspulga iela, Krasta iela, Riekstkožu iela, Zeltkalēju iela.

Āņu ciema ielas: Jaungožu iela, Riņķa iela.

Baltezera ciema ielas: Alderu iela, Āķu iela, Baltezera iela, Dreimaņu iela, Ezera iela, Kauguru iela, Meža iela.

Birznieku ciema ielas: Dīķīšu iela, Birznieku iela, Pumpuru iela, Kokles iela, Namiķu iela.

Garkalnes ciema ielas: Aizstrautu iela, Āmuļu iela, Baltā iela, Ceriņu iela, Grantiņu iela, Grīšļu iela, Kastaņu iela, Lazdu iela, Lejas iela, Mēness iela, Podkalnu iela, Podleju iela, Podmalas iela, Riekstu iela, Salas iela, Slokas iela, Stirnu iela, Strautkalnu iela, Upes iela, Vesterotes iela, Zaļā iela, Zāles iela, Zvaigžņu iela.

Kadagas ciema ielas: Akotu iela, Apogu iela, Austrumu iela, Ārputnu iela, Bērzu gatve, Burvju iela, Brūkleņu iela, Cīruļu iela, Dvīņu iela, Dzērveņu iela, Dzilnu iela, Gravas iela, Jāņogu iela, Lāceņu iela, Lindas iela, Melleņu iela, Nogāzes iela, Priežmalas iela, Rododendru iela, Sila iela, Skaru iela, Smilšu iela, Stērstu iela, Upeņu iela, Terēzas iela, Vecupes iela, Zaļākalna iela, Zileņu iela.

Stapriņu ciema ielas: Ainavas iela, Andromēdas iela, Dāliju iela, Dzidrumu iela, Ēnu iela, Inču iela, Imantu iela, Indrānu iela, Īrisu iela, Īvju iela, Krastnieku iela, Lielstapriņu iela, Mazstapriņu iela, Mežezera iela, Piesaules iela, Sārteņu iela, Silmalas iela, Stapriņu iela, Sudraba iela, Ūdens iela, Vaivariņu iela, Vidus iela, Viršu iela, Ziemeļbullas iela, Zelta iela.

Divezeru ciema ielas: Cibuļu iela, Cimeļupītes iela, Dūņezera iela, Grunduļu iela, Lielvārnu iela, Mežotņu iela, Vecvārnu iela.

(4)	Vietējās nozīmes iela ietver:

1) dzīvojamo ielu – gājēju un transporta (izņemot kravas un sabiedrisko pasažieru transportu) kustībai dzīvojamās apbūves teritorijās un saistībai ar maģistrālajām ielām;

2) kravas transporta ielu – galvenokārt kravas un vieglo automašīnu transporta kustībai rūpniecības teritorijās un saistībai ar maģistrālajām ielām;

3) gājēju ielu un ceļu (gatvi) – gājēju sakariem ar darba un atpūtas vietām, apkalpes iestādēm un uzņēmumiem un sabiedriskā transporta pieturām;

4) parka ceļu – gājēju un ierobežotai automašīnu kustībai parkos;

5) piebrauktuvi – automašīnu piebraukšanai dzīvojamajām un publiskajām ēkām, to grupām un citiem objektiem izbūves teritoriju iekšienē;

6) veloceliņu – braukšanai ar velosipēdu pa trasi, kur nav cita veida transporta līdzekļu kustības.

c)	Ceļu un ielu šķērsprofils

(1)	Apbūves noteikumos doti orientējoši ielu šķērsprofili un ceļu zemes nodalījuma joslas platumi, kas jādetalizē ar detālplānojumu.

(2)	Minimālais ceļu zemes nodalījuma joslas platums atkarībā no ceļa tehniskās kategorijas:

- I tehniskās kategorijas ceļiem –	50m,

- II tehniskās kategorijas ceļiem –	31m,

- III tehniskās kategorijas ceļiem –	27m,

- IV tehniskās kategorijas ceļiem –	22m,

- V tehniskās kategorijas ceļiem –	19m.

(CL, 27.p)

(3)	Pagastu, uzņēmumu un māju ceļiem zemes nodalījuma josla ir ceļa zemes klātnes platumā (CL, 27.p).

(4)	Izstrādājot detālplānojumus un būvprojektus, par pamatu jāņem šādi pagasta ceļu zemes nodalījuma joslu platumi:

- savienojošiem ceļiem: Nikasdēli-Sengauja, Kadaga-Kadagas ezers, Ādažu vidusskola-tehn.parks, Tallinas šoseja-Grunduļi-Tallinas šoseja, Grunduļi-Puska –	15,5m,

- pievedceļiem A: Smilšu augstienes ceļi, Ieļi-Apzaļi, Lejnieki Dumpji, Veikals-Stapriņi, Muiža-Ataru ezers, Muiža-Līdumnieki, Lauki-Eimuri, Jaunpļavnieki-Birznieki, Asni-Puska-Siliņi, Centrālās augstienes ceļi u.c. –	14,5m,

- pievedceļiem B: Nikasdēli-Meža klubs, Kadagas ezers-Mazuikas ezers, Bērzu gatve, Miemji-Sengauja, Ceri-Centrālā augstiene, Abzaļi-Lipsti, Stapriņi-Sitlapas, Briljaniti-Lidlauks, Suitiņi-Garciems, Ledoņi-Slejas-Ošlauki, Lužas-Pipari, Āņi-Vecstempji u.c. –	12,5m.

(5)	Izstrādājot detālplānojumus un būvprojektus, par pamatu jāņem šādi attālumi starp ielu sarkanajām līnijām:

- maģistrālajām ielām: (esošajām un perspektīvajām) –	17-25m,

- vietējās nozīmes ielām –	15m (piebrauktuvēm – 12m),

(6)	Izstrādājot detālplānojumus, ielu un ceļu šķērsprofilos jāuzrāda esošās un obligāti jāparedz vieta perspektīvajām inženiertehniskās apgādes komunikācijām (ūdensapgādei, saimnieciskajai kanalizācijai, lietus notekūdeņu kanalizācijai, elektroapgādei, gāzapgādei, telekomunikācijām un, centralizētas siltumapgādes gadījumos, siltumapgādei) tā, lai nodrošinātu visu nekustamo īpašumu pieslēgšanas iespējas. Jānosaka ekspluatācijas aizsargjoslas, ja tās iziet ārpus ielu aizsargjoslām.

d)	Ielu aprēķina parametri

Ielu aprēķina parametri jāpieņem, ievērojot transporta būvju būvnormatīvu prasības.

e)	Strupceļš

Ja iela veido strupceļu, tad brauktuves galā jāveido autotransporta apgriešanās laukums ar iekšējo diametru ne mazāku kā 16 m un ne mazāku kā 30 m, ja jāierīko apgriešanās laukums sabiedriskajam pasažieru transportam. Apgriešanās laukumi nav izmantojami autostāvvietām.

f)	Veloceliņi

(1)	Veloceliņi drīkst būt ar vienvirziena un divvirziena kustību ar ne mazāk par 0,5 m platām drošības joslām sānos. Šauros apstākļos drošības joslu vietā pieļaujams ierīkot 0,75 m augstas norobežojošas barjeras.

(2)	Pieļaujams ierīkot velosipēdu joslas ielu un ceļu brauktuvju malās, atdalot tās ar dubultlīnijas marķējumu. Joslas platumam jābūt ne mazākam par 1,2m transporta plūsmas kustības virzienā un ne mazākam par 1,5m – pretējā virzienā. Joslas platumam, ko ierīko gar ietvi, jābūt ne mazākam par 1,0 m.

g)	Brauktuvju noapaļojumu rādiusi

(1)	Ielu un ceļu brauktuvju noapaļojumu rādiusi krustojumos un pieslēgumos ar regulējamas kustības autoceļiem un maģistrālēm jāpieņem ne mazāki par 8,0 m, bet transporta laukumos – ne mazāki par 12 m.

(2)	Rekonstrukcijas apstākļos un vietējās nozīmes ielu krustojumos un pieslēgumos pieļaujams samazināt minētos lielumus attiecīgi līdz 5,0 un 8,0 m.

(3)	Ja brauktuve nav norobežota ar apmales akmeņiem, pagriezienos brauktuves platums abās pusēs jāpaplašina par 2,0 m.

h)	Inženierkomunikācijas zem ielu brauktuvēm

Ja paredzēts rekonstruēt ielas, zem kuru brauktuvēm izvietotas pazemes inženierkomunikācijas, un ierīkot kapitālu ielas segumu, tad vienlaicīgi jāparedz šo komunikāciju pārlikšana zem ietvēm un sadalošām joslām. Esošo komunikāciju saglabāšana, kā arī jaunu komunikāciju izvietošana kanālos un tuneļos zem brauktuvēm, pieļaujama, ja tas ir attiecīgi pamatots. Esošajās ielās, kurām nav sadalošo joslu, pieļaujama jaunu inženierkomunikāciju izvietošana zem brauktuvēm ar nosacījumu, ka tās izvietotas tunelī vai kanālā.

i)	Prasības ielu, ietvju, grāvju un hidrotehnisko būvju ierīkošanai un uzturēšanai

(1)	Pagasta dienestiem jāierīko un jāremontē pagasta ielas un laukumi to sarkanajās līnijās, pagasta ceļi zemes nodalījuma joslas platumā, kā arī lietus ūdens novadīšanas sistēma, arī pagasta grāvji un caurtekas zem ielām un pagasta ceļiem.

(2)	Pagasta dienestiem jāuztur kārtībā pagasta ielu, laukumu un ceļu brauktuves, kā arī caurtekas zem pagasta ielām un ceļiem un pagasta bilancē esošās hidrotehniskās būves.

(3)	Zemesgabala īpašniekam jāuztur kārtībā ietves, ietvju pārbrauktuves un pagasta grāvjus gar zemesgabala ielas robežu, pagasta grāvjus sava zemesgabala robežās, kā arī privātās ielas un hidrotehniskās būves, atbilstoši pagasta padomes izdotiem noteikumiem.

(4)	Pagasta dienestiem ir tiesības izbūvēt vai pārbūvēt grāvjus privāto zemesgabalu robežās saskaņā ar detālplānojumu vai būvprojektu, kā arī tos tīrīt, par to savlaicīgi informējot zemesgabalu īpašniekus.

(5)	Pagasta dienestiem ir tiesības izbūvēt vai pārbūvēt pretplūdu pasākumu nodrošināšanai nepieciešamās hidrotehniskās būves privāto zemesgabalu robežās saskaņā ar detālplānojumu vai būvprojektu, kā arī tās uzturēt kārtībā, par veicamajiem pasākumiem savlaicīgi informējot zemesgabalu īpašniekus.

(6)	Ūdens caurvadīšanai un novadīšanai zemesgabalu īpašnieki ar pagasta padomes atļauju drīkst sava zemesgabala robežās grozīt grāvju virzienus, kā arī ierīkot caurules saskaņā ar pagasta padomes izdotiem tehniskajiem noteikumiem.

(7)	Ietvju augstumam pie ielas braucamās daļas jābūt 15cm.

(8)	Ielu pārejās jāveido uzbrauktuves uz ietves bērnu un invalīdu ratiņiem ar ielas apmales vertikālo daļu ne augstāku par 2,5cm.

(9)	Ja, izdarot būvdarbus, nepieciešama ielas vai pagasta ceļa slēgšana, jāsaņem pagasta pašvaldības atļauja.

(10)	Valsts autoceļi tiek būvēti, remontēti un uzturēti par valsts līdzekļiem (ACL 12.p.). Valsts dienestiem jāierīko, jāremontē un jāuztur kārtībā arī caurtekas zem valsts autoceļiem.

(11)	Valsts autoceļu zemes nodalījuma joslas zemes ir valsts ceļu dienesta lietojumā. Šajā ceļu zemes nodalījuma joslā ir aizliegts veikt jebkādus darbus bez valsts ceļu dienesta atļaujas (ACL, 27.p).

j)	Klātne (segums)

Pagasta ceļu un ielu, kā arī laukumu, atklātu autostāvvietu un ietvju, klātnēm jābūt ar cietu segumu. Autostāvietu iesegumus, kur tas iespējams, izmantot šķembzāli, zāles klāju ar ģeotekstila stiprinājumu vai caurumotu betona plākšņu un zālāja kombināciju;

k)	Valsts autoceļu nodalījuma joslas, ielu un pašvaldības ceļu sarkano līniju maiņa nav Ādažu novada teritorijas plānojuma grozījumi. Ielu sarkanās līnijas nosaka vai precizē, izstrādājot detālplānojumus;

l)	Apbūves noteikumu pašvaldības un ielu sarakstu regulāri papildina ar jaunu ekspluatācijā pieņemtu ceļu un ielu sarakstu. Saraksta papildinājumi Apbūves noteikumu grozījumi.

6.13.3.	PALĪGIZMANTOŠANU NOTEIKUMI

a)	Pagaidu būve:

kas plānota, izmantota vai nodomāta uz noteiktu vai nenoteiktu laiku, t.i., tai ir pagaidu statuss (piemēram, kioski, paviljoni, nojumes, sabiedriskā transporta pieturvietas u.c.),

kuras būvkonstrukcijas atbilst pagaidu statusam,

kas jānojauc līdz ar pagaidu statusa izbeigšanos un netiek kompensēta,

kuras izvietojumu akceptē VAS „Latvijas valsts ceļi” Rīgas rajona nodaļa un pagasta galvenais arhitekts.

b)	Ielu tirdzniecība

Ielu tirdzniecība atļauta tikai attiecīgi šim nolūkam paredzētajās vietās pēc tirdzniecības atļaujas saņemšanas pagasta padomē.

6.13.4.	IZŅĒMUMI

6.13.5.	PAPILDINĀJUMI (NOTEIKUMU DETALIZĀCIJA)

6.14.	ATKLĀTO TELPU IZBŪVES TERITORIJAS

6.14.1.	DEFINĪCIJA

Apbūves noteikumos atklāto telpu izbūves teritorijas (Z) nozīmē izbūves teritorijas, ko veido sabiedrībai pieejamas dabas un apzaļumotās teritorijas (arī kapsētas), atpūtas teritorijas, aizsargstādījumi, pludmales un ūdenskrātuves, kur apbūve nav galvenais zemes izmantošanas veids, bet izmantošana lielākā vai mazākā mērā, atkarībā no attiecīgās izbūves teritorijas daļas īpatnībām, ir saistīta ar dabas resursu izmantošanu, arī rekreāciju un vides aizsardzību.

6.14.2.	VISPĀRĪGIE IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI

a)	Darbības lauks

Atklāto telpu izbūves teritorijas (Z), ietver:

- apstādījumu teritorijas (ZA), t.i., sabiedrībai pieejamas ar augiem apaudzētas un koptas sabiedrisko apstādījumu teritorijas, kur neiegūst produkciju, un kas ietver parku, dārzu un skvēru stādījumus, pludmales, arī peldvietas, kā arī ar rekreāciju saistītas būves un pretplūdu dambjus;

- mežaparku teritorijas (ZM), t.i., sabiedrībai pieejamas labiekārtotas mežu un citu zaļo stādījumu teritorijas, kas ietver mežus, mežaparkus, dabas liegumus, aizsargstādījumus un kapsētas, kā arī ar attiecīgo izmantošanu saistītas būves, arī sporta un atpūtas objektus;

- ūdens baseinu teritorijas (ZŪ), t.i., sabiedrībai pieejamas teritorijas, kas ietver dabīgas vai mākslīgas ūdenstilpes (ezerus, dīķus u.c.) un ūdensteces (upes, kanālus, strautus u.c.), kuru izmantošana saistīta ar transportu, rekreāciju un virszemes ūdeņu noteci, kā arī būves, kas saistītas ar attiecīgā ūdens baseina izmantošanu (ostas, laivu piestātnes, peldētavas u.c.) un uzturēšanu (slūžas, dambji u.c.).

b)	Atļautā izmantošana

(1)	Nolūki, kādos atļauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot būves uz zemes atklāto telpu izbūves teritorijās (Z), var izrietēt tikai no šo teritoriju īpatnībām un ar tām saistīto izmantošanu nepieciešamības.

(2)	Šo teritoriju atļautās izmantošanas un to noteikumus, atkarībā no ekoloģiskajiem apstākļiem, pamato ar attiecīgās teritorijas detālplānojumu.

(3)	Liegumu teritoriju izmantošanu un aizsardzību regulē vispārējie aizsargājamo teritoriju aizsardzības un izmantošanas noteikumi, kā arī individuālie aizsargājamās teritorijas aizsardzības un izmantošanas noteikumi un aizsargājamās teritorijas dabas aizsardzības plāns katram liegumam (sk. 8.nodaļu).

c)	Priekšpagalma minimālais dziļums (būvlaide)

Kapsētām priekšpagalma dziļums nedrīkst būt mazāks par 6,0 m.

d)	Maksimālais stāvu skaits:	2 (divi);

e)	Prasības gājēju celiņiem

(1)	Celiņa platumam viena cilvēka kustības joslai jābūt 75 cm modulī un 150cm celiņiem, kur paredzēta pārvietošanās ar invalīdu ratiņiem;

(2)	Jaunu celiņu klātnei koplietošanas zaļo stādījumu teritorijā atļauti dažādi segumi.

f)	Peldvietu iekārtošanas noteikumi

(1)	Vispārīgās peldvietu iekārtošanas un higiēnas prasības, kuras peldsezonā jāievēro visās ūdenstilpēs un ūdenstecēs, kas MK 1997.gada 22.aprīļa noteikumos Nr.155 "Noteikumi par ūdens lietošanas atļaujām" minētas kā peldvietu ūdeņi, nosaka MK 1998.gada 11.augusta noteikumi Nr.300 "Peldvietu iekārtošanas un higiēnas noteikumi".

(2)	Par peldvietu iekārtošanu, ūdenstilpes un pludmales izmantošanas drošību, to uzturēšanu kārtībā un peldvietu higiēnas prasību ievērošanu ir atbildīga attiecīgās teritorijas pašvaldība vai, ja peldvieta atrodas fiziskas vai juridiskas personas īpašumā vai valdījumā, – attiecīgais zemes īpašnieks vai lietotājs (MKN 300, 6.p.).

(3)	Zemes īpašnieks vai lietotājs (arī pašvaldība) peldvietu projektus saskaņo ar Vides ministrijas reģionālajām vides pārvaldēm un ar Labklājības ministrijas teritoriālajām VA „Sabiedrības veselības aģentūra” filiālēm centriem (MKN 300, 8.p.).

(4)	Zemes īpašnieks vai lietotājs (arī pašvaldība) norāda konkrētās peldvietas atrašanās vietu, nosaka peldvietas robežas un tās izmantošanas nosacījumus un nodrošina attiecīgās informācijas pieejamību peldvietā. Peldvietu izvietojumu norāda teritorijas plānojumā (MKN 300, 9.p.).

(5)	Peldvietās nav pieļaujama motorizēto ūdens transportlīdzekļu (ūdensmotociklu, kuteru, kuģu) atrašanās un izmantošana, izņemot glābšanas dienestu transportlīdzekļus, valsts un pašvaldību organizētajai kontrolei paredzētos transportlīdzekļus, kā arī aktīvajai atpūtai paredzētos transportlīdzekļus, kuri izmantojami šim nolūkam atvēlētajās vietās (MKN 300, 12.p.).

(6)	Peldvietu norobežo ar bojām, lentēm vai negrimstošiem materiāliem. Peldvietas peldēšanās sektorā, kas paredzēts bērniem līdz 10 gadu vecumam, pamatni izveido ar nelielu slīpumu un maksimālo dziļumu, kas nepārsniedz 70 cm (MKN 300, 13.p.).

(7)	Zemes īpašnieks vai lietotājs (arī pašvaldība) peldvietās nodrošina neatliekamo medicīnisko palīdzību, kā arī, ja nepieciešams, glābšanas pasākumus (MKN 300, 14.p.).

(8)	Zemes īpašnieks vai lietotājs (arī pašvaldība) nodrošina peldvietu apgādi ar dzeramo ūdeni (MKN 300, 15.p.).

(9)	Zemes īpašnieks vai lietotājs (arī pašvaldība) nodrošina peldvietas ar ģērbtuvēm, tualetēm un atkritumu konteineriem (MKN 300, 16.p.).

(10)	Ierīkojot peldvietās tualetes, paredz kanalizācijas sistēmu ar notekūdeņu novadīšanu kanalizācijas tīklā vai vietējās attīrīšanas iekārtās vai izmanto pārvietojamās tualetes (MKN 300, 17.p.).

(11)	Zemes īpašnieks vai lietotājs (arī pašvaldība) peldvietās nodrošina smilšu virskārtas irdināšanu, kā arī savlaicīgu atkritumu savākšanu un izvešanu ne retāk kā divas reizes nedēļā (MKN.300, 18.p.).

(12)	Peldvietās nav pieļaujama dzīvnieku uzturēšanās, ir aizliegts vest dzīvniekus pastaigā un peldināt (MKN 300, 19.p.).

(13)	Zemes īpašnieks vai lietotājs (arī pašvaldība) pirms katras peldsezonas sākuma saņem Labklājības ministrijas teritoriālās VA „Sabiedrības veselības aģentūra” Rīgas filiāles atzinumu par peldvietas atbilstību noteikumiem (MKN 300, 21.p.).

(14)	Zemes īpašnieks vai lietotājs (arī pašvaldība) peldvietā nodrošina pieejamību informācijai par peldvietas ūdens kvalitāti, kā arī labi redzamā vietā attiecīgi norāda šādu informāciju: "peldēties atļauts", "peldēties nav ieteicams" vai "peldēties nav atļauts" (MKN 300, 27.p.).

g)	Prasības atklāto telpu izbūves teritoriju ierīkošanai un uzturēšanai

(1)	Sabiedrisko apstādījumu teritorijām jābūt labiekārtotām.

(2)	Apstādījumu, arī peldvietu, mežaparku (izņemot aizsargstādījumus) un pludmales teritorijas, kā arī virszemes ūdeņu noteces sistēmu atklāto telpu izbūves teritorijā pagasta administratīvajās robežās ierīko un uztur kārtībā šīs teritorijas īpašnieks.

(3)	Aizsargstādījumus ierīko un uztur kārtībā ar aizsargjoslām nodrošināmo objektu īpašnieki.

(4)	Dabas liegumu teritoriju ierīkošanas un uzturēšanas kārtību nosaka likums Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām (sk. 8.nodaļu).

6.14.3.	PALĪGIZMANTOŠANU NOTEIKUMI

a)	Saimniecības ēka ierīkojama saskaņā ar detālplānojumā noteiktām prasībām.

6.14.4.	IZŅĒMUMI

6.14.5.	PAPILDINĀJUMI (NOTEIKUMU DETALIZĀCIJA)

6.15.	LAUKSAIMNIECĪBĀ IZMANTOJAMĀS TERITORIJAS

6.15.1.	DEFINĪCIJA

Apbūves noteikumos lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas (LS) nozīmē teritorijas, kur galvenais zemes un būvju izmantošanas veids ir augkopība, dārzeņkopība, dārzkopība, lopkopība, biškopība, zivsaimniecība (dīķsaimniecība) un ar to saistītie pakalpojumi, kā arī medniecība, un ietver lielsaimniecību un mazsaimniecību teritorijas.

6.15.2.	VISPĀRĪGIE IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI

a)	Atļautā izmantošana

Nolūki, kādos atļauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot būves uz zemes lauksaimniecībā izmantojamās teritorijās (LS), ir:

- lauksaimnieciska izmantošana,

- mežsaimnieciska izmantošana,

- ferma,

- viensēta (zemnieka sēta),

- pansija,

- viesu māja,

- sporta un atpūtas objekts, ja to pamato ar detālplānojumu,

- zemesgabalos pie valsts autoceļiem, ja to pamato ar detālplānojumu:

-	mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts,

-	degvielas uzpildes stacija,

- individuālais darbs,

- privāts mājas bērnudārzs,

- saimniecības ēka,

- būve mājlopiem,

- dzīvoklis kā palīgizmantošana,

- atklāta uzglabāšana,

- sporta būve kā palīgizmantošana.

b)	Zemesgabala (parceles) minimālā platība

(1)	Lielsaimniecību teritorijās (zemes kvalitatīvais novērtējums ir 51balle un vairāk) jaunveidojamu zemesgabalu minimālā platība nedrīkst būt mazāka par 20ha.

(2)	Mazsaimniecību teritorijās (zemes kvalitatīvais novērtējums ir 50 balles un mazāk) jaunveidojamu zemesgabalu minimālā platība nedrīkst būt mazāka par 2,0ha.

c)	Noteikumi viensētām (zemnieku sētām)

1)	Apbūves maksimālais augstums

Pieļaujamais dzīvojamo ēku augstums ir 2 (divi) stāvi un ne augstāk par 8,0m no teritorijas izbūvētās vai iekoptās virsmas vidējās augstuma atzīmes. Pieļaujams vertikāls arhitektonisks akcents ne augstāk par 12 m.

2)	Priekšpagalma minimālais dziļums (būvlaide)

Priekšpagalma minimālais dziļums nedrīkst būt mazāks par 25m.

3)	Sānpagalma minimālais platums

Sānpagalma minimālais platums un attālums līdz zemesgabala aizmugures robežai nedrīkst būt mazāks par 30 m.

4)	Aizmugures pagalma minimālais dziļums

Aizmugures pagalma minimālais dziļums nedrīkst būt mazāks par 30 m.

5)	Laivu, ceļojuma treileru un kravas automašīnu atklāta novietošana

Laivu, ceļojuma treileru, kravas automašīnu un traktoru atklāta novietošana nav atļauta priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā, izņemot uz piebraucamā ceļa.

6)	Izbūvējot uz viena zemesgabala vairākas galvenās būves, vienlaicīgi jāparedz zemesgabala sadalīšanas iespējas. Ja zemesgabala sadalīšana nav iespējama, tad uz zemesgabala atļauts izbūvēt vienu galveno būvi.

d)	Maksimālais mājlopu skaits

Maksimālais vienlaikus atļautais mājlopu skaits fermā vai kūtī, ja saimniecība izmanto tikai savas ganības, nedrīkst pārsniegt šādu pieļaujamo mājlopu skaitu uz lauksaimniecībā izmantojamo platību:

- 1 (viena) liellopa uzturēšanai –	1,5ha (t.sk., ganības – 0,4-0,5 ha),

- 40-50 aitu uzturēšanai –	1,0ha kultivētas ganības,

- 20cnt cūku kopējās dzīvās masas uzturēšanai –	1,0ha ganības.

e)	Noteikumi mežsaimnieciskai izmantošanai

Mežsaimnieciskas izmantošanas gadījumā, jāievēro Apbūves noteikumu 6.16.apakšnodaļas attiecīgie noteikumi.

f)	Citi noteikumi

1) Ja lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) tiek paredzēts izmantot citiem mērķiem (apbūvei, dīķiem, karjeriem, apmežošanai u.c.) jāveic lauksaimniecības izmantojamās zemes transformācija saskaņā ar 20.07.2004. MK noteikumiem Nr.619;

2) LIZ meliorētās teritorijas nav atļauts transformēt uz mežsaimniecības teritoriju bez meliorācijas sistēmu pārkārtošanas projekta, lai nepasliktinātu gruntsūdens režīmu blakus esošajos zemju īpašumos.

6.15.3.	PALĪGIZMANTOŠANU NOTEIKUMI

a)	Dzīvoklis

Papildus 6.15.2.punkta noteikumiem, uz dzīvokli attiecas šādi noteikumi:

- Dzīvoklim jāatrodas galvenajā ēkā vai ar to jāsaskaras, vai arī tas jāizbūvē kā dzīvojamā māja.

- Jumta stāvā (bēniņos) izbūvēto pastāvīgi apdzīvojamo telpu augstumam telpas lielākajā daļā jābūt vismaz 2,5m, arī tad, ja telpa ir apakšējā stāva dzīvokļa sastāvdaļa.

- Dzīvoklis jāizmanto kā galvenās ēkas apkalpotāja (dārznieka, sētnieka), pārvaldnieka vai laukstrādnieka mājoklis.

b)	Atklāta uzglabāšana

Papildus 6.15.2.punkta noteikumiem, atklāta uzglabāšana nav atļauta priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā.

c)	Sporta būve

Papildus 6.15.2.punkta noteikumiem, sporta būvi nedrīkst ierīkot starp ielas vai ceļa sarkano līniju vai ceļa zemes nodalījuma joslas robežu un būvlaidi (priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā).

6.15.4.	IZŅĒMUMI

6.15.5.	PAPILDINĀJUMI (NOTEIKUMU DETALIZĀCIJA)

6.16.	MEŽSAIMNIECĪBĀ IZMANTOJAMĀS TERITORIJAS

6.16.1.	DEFINĪCIJA

Apbūves noteikumos mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas (MS) nozīmē teritorijas, kur galvenais zemes un būvju izmantošanas veids ir mežsaimniecība un kokmateriālu sagatavošana, kā arī ar mežsaimniecību un kokmateriālu sagatavošanu saistītie pakalpojumi.

6.16.2.	VISPĀRĪGIE IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI

a)	Atļautā izmantošana

Nolūki, kādos atļauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot būves uz zemes mežsaimniecībā izmantojamās teritorijās (LS), ir:

- mežsaimnieciska izmantošana,

- lauksaimnieciska izmantošana,

- viensēta (mežsarga sēta),

- pansija,

- viesu māja,

- sporta un atpūtas objekts, ja to pamato ar detālplānojumu,

- zemesgabalos pie valsts autoceļiem, ja to pamato ar detālplānojumu:

-	mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts,

-	degvielas uzpildes stacija,

- individuālais darbs,

- privāts mājas bērnudārzs,

- saimniecības ēka,

- būve mājlopiem,

- dzīvoklis kā palīgizmantošana,

- atklāta uzglabāšana,

- sporta būve kā palīgizmantošana.

1) Lai atvieglotu meža zemju apsaimniekošanu un nesadrumstalotu meža zemes ārpus apdzīvotām vietām ieteicams zemes gabala minimālo platību no jauna veidojamajai parcelei noteikt 2,0ha;

2) meža zemju transformācija atļauta tikai teritorijas plānojumā noteiktajās teritorijās, izstrādājot detālplānojumu, ievērojot likumdošanā noteiktās prasības.

b)	Noteikumi viensētām

1)	Apbūves maksimālais augstums

Pieļaujamais dzīvojamo ēku augstums ir 2 stāvi un ne augstāk par 8m no teritorijas izbūvētās vai iekoptās virsmas vidējās augstuma atzīmes. Pieļaujams vertikāls arhitektonisks akcents ne augstāk par 12m.

2)	Priekšpagalma minimālais dziļums (būvlaide)

Priekšpagalma minimālais dziļums nedrīkst būt mazāks par 25m.

3)	Sānpagalma minimālais platums

Sānpagalma minimālais platums un attālums līdz zemesgabala aizmugures robežai nedrīkst būt mazāks par 30m.

4)	Aizmugures pagalma minimālais dziļums

Aizmugures pagalma minimālais dziļums nedrīkst būt mazāks par 30m.

5)	Laivu, ceļojuma treileru un kravas automašīnu atklāta novietošana

Laivu, ceļojuma treileru, kravas automašīnu un traktoru atklāta novietošana nav atļauta priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā, izņemot uz piebraucamā ceļa.

6)	Izbūvējot uz viena zemesgabala vairākas galvenās būves, vienlaicīgi jāparedz zemesgabala sadalīšanas iespējas. Ja zemesgabala sadalīšana nav iespējama, tad uz zemesgabala atļauts izbūvēt vienu galveno būvi.

c)	Noteikumi lauksaimnieciskai izmantošanai

Lauksaimnieciskas izmantošanas gadījumā, jāievēro Apbūves noteikumu 6.15.apakšnodaļas attiecīgie noteikumi.

6.16.3.	PALĪGIZMANTOŠANU NOTEIKUMI

a)	Dzīvoklis

Papildus 6.16.2.punkta noteikumiem, uz dzīvokli attiecas šādi noteikumi:

- Dzīvoklim jāatrodas galvenajā ēkā vai ar to jāsaskaras, vai arī tas jāizbūvē kā dzīvojamā māja.

- Jumta stāvā (bēniņos) izbūvēt pastāvīgi apdzīvojamo telpu augstumam telpas lielākajā daļā jābūt vismaz 2,5m, arī tad, ja telpa ir apakšējā stāva dzīvokļa sastāvdaļa.

- Dzīvoklis jāizmanto kā galvenās ēkas apkalpotāja (dārznieka, sētnieka), pārvaldnieka vai mežstrādnieka mājoklis.

b)	Atklāta uzglabāšana

Papildus 6.16.2.punkta noteikumiem, atklāta uzglabāšana nav atļauta priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā izņemot, ja ar detālplānojumu ir noteikts citādi.

c)	Sporta būve

Papildus 6.16.2.punkta noteikumiem, sporta būvi nedrīkst ierīkot starp ielas vai ceļa sarkano līniju un būvlaidi (priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā).

6.16.4.	IZŅĒMUMI

6.16.5.	PAPILDINĀJUMI (NOTEIKUMU DETALIZĀCIJA)

6.17.	KARJERU TERITORIJAS

6.17.1.	DEFINĪCIJA

Apbūves noteikumos karjeru teritorijas (K) nozīmē teritorijas, kur galvenais zemes un būvju izmantošanas veids ir ieguves rūpniecība.

6.17.2.	VISPĀRĪGIE IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI

a)	Atļautā izmantošana

Nolūki, kādos atļauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot būves uz zemes, kas paredzēta ieguves rūpniecībai (K), ir:

- karjers,

- lauksaimnieciska izmantošana,

- mežsaimnieciska izmantošana,

- saimniecības ēka,

- atklāta uzglabāšana,

- pagaidu būve kā palīgizmantošana.

b)	Noteikumi lauksaimnieciskai izmantošanai

Lauksaimnieciskas izmantošanas gadījumā, jāievēro Apbūves noteikumu 6.15.apakšnodaļas attiecīgie noteikumi.

c)	Noteikumi mežsaimnieciskai izmantošanai

Mežsaimnieciskas izmantošanas gadījumā, jāievēro Apbūves noteikumu 6.16.apakšnodaļas attiecīgie noteikumi.

6.17.3.	PALĪGIZMANTOŠANU NOTEIKUMI

a)	Pagaidu būve:

kas plānota, izmantota vai nodomāta uz noteiktu vai nenoteiktu laiku, t.i., tai ir pagaidu statuss,

kuras būvkonstrukcijas atbilst pagaidu statusam,

kas jānojauc līdz ar pagaidu statusa izbeigšanos un netiek kompensēta.

6.17.4.	IZŅĒMUMI

6.17.5.	PAPILDINĀJUMI (NOTEIKUMU DETALIZĀCIJA)

6.18.	MILITĀRO APMĀCĪBU TERITORIJAS

6.18.1.	DEFINĪCIJA

Apbūves noteikumos militāro apmācību teritorijas (MM) nozīmē teritorijas, kur galvenais zemes un būvju izmantošanas veids ir militārās apmācības.

6.18.2.	VISPĀRĪGIE IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI

(1)	Nolūki, kādos atļauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot būves uz zemes militāro apmācību teritorijās (MM), var izrietēt no militāro apmācību īpatnībām un ar tām saistīto izmantošanu nepieciešamības.

(2)	Šo teritoriju atļautās izmantošanas un to noteikumus, atkarībā no drošības apsvērumiem, ekoloģiskajiem apstākļiem un pieļaujamās ietekmes uz pieguļošo teritoriju, pamato ar attiecīgās teritorijas detālplānojumu.

6.18.3.	PALĪGIZMANTOŠANU NOTEIKUMI

6.18.4.	IZŅĒMUMI

6.18.5.	PAPILDINĀJUMI (NOTEIKUMU DETALIZĀCIJA)

6.19.	TURPMĀKĀS IZPĒTES TERITORIJAS

6.19.1.	DEFINĪCIJA

Turpmākās izpētes teritorijas (T) nozīmē Ādažu pagasta perspektīvajā zemes izmantošanas plānā nodalītas teritorijas, kur zemes un būvju izmantošanas veids pagaidām nav noteikts un kur tas būs jānosaka turpmākā plānošanas procesā, t.i., tādas teritorijas, kas rezervētas valsts vai reģionālas nozīmes infrastruktūras objektu izbūvei, kā arī tādas teritorijas, kurās veicama kompleksa un padziļināta izpēte, lai varētu tikt noteikts šīs teritorijas turpmākais atļautas izmantošanas veids.

6.19.2.	VISPĀRĪGIE IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI

(1)	Turpmākās izpētes teritorijām zemes un būvju izmantošanas veidu nosaka ģenplānā (teritorijas plānojumā) vai tā grozījumos.

(2)	Līdz plānošanas pabeigšanai šajās teritorijās atļauta tikai esošā izmantošana, bet tās attīstība tikai ar pagaidu statusu.

(3)	Atkarībā no turpmākās izpētes un plānošanas procesa virzības, katrā no šīm teritorijām  iespējamie papildinājumi, precizējumi vai grozījumi zemesgabalu attīstības plānošanā noskaidrojami Ādažu novada (pagasta) domē.

(4) Turpmākās izpētes teritorijas statusa maiņu (grozīšanu) nosaka, ievērojot attiecīgās nozares institūcijas atzinumu vai lēmumu un, pamatojoties uz Ādažu novada domes lēmumu.

(5) Atļautā izmantošana:

1) zem rezervētajām autoceļu un dzelzceļu trasēm vai citādiem nolūkiem rezervētām teritorijām tiek atļauta īstermiņa izmantošana:

- lauksaimniecība – augkopība, sakņkopība, stādu audzētavas, mājlopu pagaidu mītnes, šķūņi, noliktavas, savvaļas dzīvnieku dārzi u.c.;

- tūrisms, sports un rekreācija – kempingi, skatu torņi, laivu piestātnes, sezonas kafejnīcas, mobilie moteļi, sporta laukumi, auto, moto, veloceliņu trases;

- transporta infrastruktūra – vietējas nozīmes ceļi, auto stāvlaukumi, noliktavas, uzglabāšanas laukumi;

- mazdārziņi, sakņu dārzi;

- biomasa audzēšana;

2) atsevišķos gadījumos tiek atļauta ilglaicīga turpmākās izpētes teritorijas izmantošana uz termiņu, ko nosaka attiecīgās nozares atbildīgā institūcija un, ja noslēgta attiecīga vienošanās (līgums) ar Ādažu novada domi.

7. nodaļa.	KULTŪRAS PIEMINEKĻU AIZSARDZĪBA

7.1.	VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

7.1.1.	Kultūras pieminekļus ir aizliegts iznīcināt. Nekustamos kultūras pieminekļus drīkst pārvietot vai pārveidot tikai izņēmuma gadījumā ar Kultūras ministrijas Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas (turpmāk – Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija) atļauju. Kultūras pieminekļa pārveidošana vai tā oriģinālo daļu aizstāšana ar jaunām daļām pieļaujama tikai tad, ja tā ir vienīgā iespēja, kā saglabāt pieminekli, vai arī tad, ja pārveidojuma rezultātā nepazeminās pieminekļa kultūrvēsturiskā vērtība. (KL, 3.pants)

7.1.2.	Valsts pārvaldi kultūras pieminekļu aizsardzībā un izmantošanā nodrošina MK, un to realizē Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija.

Likumos un MK noteikumos noteiktās kompetences ietvaros Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas izdotie administratīvie akti – norādījumi – par katra atsevišķa kultūras pieminekļa izmantošanu un saglabāšanu ir saistoši attiecīgā kultūras pieminekļa īpašniekam (lietotājam).							(KL, 5.pants)

7.1.3.	Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija katrā rajonā un republikas pilsētā ieceļ valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspektoru, kas ir pakļauts tieši inspekcijai un darbojas saskaņā ar dienesta instrukciju.				(KL, 6.pants).

7.1.4.	Kultūras pieminekļi LR var būt valsts, pašvaldību, kā arī fizisko un citu juridisko personu īpašumā.

Nostiprinot īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kas atzīts par kultūras pieminekli, Zemesgrāmatā izdarāma attiecīga atzīme par tiesību aprobežojumiem. Šāda atzīme tiek izdarīta, pamatojoties uz Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas iesniegumu.

Ja nekustamais īpašums ir kultūras piemineklis, tas ir pietiekams pamats attiecīgās atzīmes izdarīšanai Zemesgrāmatā. Atzīme izdarāma 10 dienu laikā no Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas iesnieguma saņemšanas dienas vai vienlaikus ar īpašuma tiesību reģistrāciju. Nekustamo kultūras pieminekļu sarakstus Zemesgrāmatu nodaļām iesniedz attiecīgais valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspektors.		(KL, 7.pants)

7.1.5.	Ja kultūras pieminekļa īpašnieks atsavina kultūras pieminekli, valstij ir pirmpirkuma tiesības. Kārtību, kādā valsts realizē pirmpirkuma tiesības, nosaka MK noteikumi.

Aizliegts atsavināt viena kultūras pieminekļa vai pieminekļu kompleksa atsevišķas daļas, kā arī sadalīt zemi, ja tādējādi tiek apdraudēta kultūras pieminekļa saglabāšana.

Kultūras pieminekļu atsavināšana var notikt, ja par nodomu atsavināt kultūras pieminekli tā īpašnieks ir paziņojis Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai, attiecīgā rajona valsts kultūras pieminekļu inspektors ir apsekojis kultūras pieminekli un nākamais tā īpašnieks ir iepazīstināts ar norādījumiem par attiecīgā kultūras pieminekļa izmantošanu un saglabāšanu.							(KL, 8.pants)

7.1.6.	Zemesgabalus, uz kuriem atrodas kultūras pieminekļi, drīkst piešķirt lietošanā vai iegūt īpašumā zemes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tikai tad, ja nākamais lietotājs vai īpašnieks ir iepazīstināts ar norādījumiem par attiecīgā kultūras pieminekļa izmantošanu un saglabāšanu.						 (KL, 9.pants).

7.1.7.	Fiziskajām un juridiskajām personām jānodrošina, lai tiktu saglabāti kultūras pieminekļi, kas ir to īpašumā (valdījumā). Valsts īpašumā esošo kultūras pieminekļu saglabāšanu nodrošina to lietotāji.

Kultūras pieminekļa īpašnieka (lietotāja) pienākums ir:

- ievērot likumus un citus normatīvos aktus, kā arī Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas norādījumus par kultūras pieminekļu izmantošanu un saglabāšanu;

- informēt Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju par katru bojājumu, kas radies īpašumā (valdījumā) esošajam kultūras piemineklim.	(KL, 11.pants)

7.1.8.	Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai ir tiesības apsekot objektus, kuriem ir kultūras vērtība, lai izlemtu jautājumu par to ņemšanu valsts uzskaitē.        (KL, 13.pants).

7.1.9.	Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstu apstiprina MK. Kultūras pieminekļus atbilstoši to vēsturiskajai, zinātniskajai, mākslinieciskajai vai citādai kultūras vērtībai iedala valsts un vietējās nozīmes pieminekļos. Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksts publicējams laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta projektā objektu iekļauj Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija. Attiecīgais valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspektors rakstveidā paziņo objekta īpašniekam (lietotājam) par viņa īpašumā (valdījumā) esošā objekta iekļaušanu valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta projektā. Objekta īpašnieks (lietotājs) par savu attieksmi pret objekta iekļaušanu valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta projektā 30 dienu laikā no paziņojuma saņemšanas brīža informē Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju, kura izskata šo iesniegumu.

Objekta iekļaušanai valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā nav vajadzīga īpašnieka (lietotāja) piekrišana. Viņam tiek noteikti nodokļu atvieglojumi vai kompensēti zaudējumi, ja tādi radušies sakarā ar zemes vai objekta lietošanas ierobežojumiem.

Kultūras pieminekļu un to teritoriju iezīmēšanu administratīvi teritoriālo vienību plānos un valsts kadastrālās uzmērīšanas dokumentos nodrošina Valsts zemes dienests par valsts budžeta līdzekļiem.						(KL, 14.pants)

7.1.10.	Objekta izslēgšana no valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta pieļaujama, ja objekts pilnībā zaudējis savu kultūras pieminekļa vērtību. Objektus no valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta izslēdz MK pēc Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas ierosinājuma (KL, 15.pants).

7.1.11.	Jaunatklātie objekti, kam ir vēsturiska, zinātniska, mākslinieciska vai citāda kultūras vērtība, neatkarīgi no tā, kā īpašumā tie atrodas, līdz jautājuma izlemšanai par šo objektu iekļaušanu valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, bet ne ilgāk kā sešus mēnešus no dienas, kad par to ticis informēts objekta īpašnieks, atrodas valsts aizsardzībā.

Par objektiem, kuri atrasti zemē, virs zemes, ūdenī, senās celtnēs vai to daļās un atliekās un kuriem varētu būt vēsturiska, zinātniska, mākslinieciska vai citāda kultūras vērtība, atradējam 10 dienu laikā jāpaziņo Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai.

(KL, 17.pants)

7.1.12.	Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspektors nosūta kultūras pieminekļa īpašniekam (lietotājam) norādījumus par attiecīgā kultūras pieminekļa izmantošanu un saglabāšanu. Šie norādījumi stājas spēkā ar brīdi, kad kultūras pieminekļa īpašnieks (lietotājs) tos saņēmis un ar parakstu apliecinājis, ka iepazinies ar tiem (KL, 20.pants).

7.1.13.	Vērtīgas vēsturiskas vides aizsardzība jānodrošina, veicot kompleksu rekonstrukciju, vienlaicīgi restaurējot arhitektoniski un kultūrvēsturiski nozīmīgās ēkas, rekonstruējot, modernizējot, kapitāli remontējot esošās ēkas, izlases kārtībā būvējot jaunus objektus, saglabājot vides īpatnības, attīstot inženierkomunikācijas un uzlabojot teritorijas labiekārtojumu.

7.1.14.	Kultūras pieminekļi konservējami, restaurējami un remontējami tikai ar inspekcijas rakstveida atļauju un tās kontrolē.

Kultūras pieminekļu izpētes darbus, kas var novest pie kultūras pieminekļa pārveidošanas, arī arheoloģisko izpēti, drīkst veikt tikai ar inspekcijas rakstveida atļauju un tās kontrolē.

(KL, 21.pants)

7.1.15.	Pirms būvniecības, meliorācijas, ceļu būves, derīgo izrakteņu ieguves un citu saimniecisko darbu uzsākšanas šo darbu veicējam jānodrošina kultūras vērtību apzināšana paredzamo darbu zonā. Fiziskajām un juridiskajām personām, kas saimnieciskās darbības rezultātā atklāj arheoloģiskus vai citus objektus ar kultūrvēsturisku vērtību, par to nekavējoties jāziņo inspekcijai un turpmākie darbi jāpārtrauc (KL, 22.pants).

7.1.16.	Lai nodrošinātu kultūras pieminekļu aizsardzību, tiek noteiktas kultūras pieminekļu aizsargjoslas. To izveidošanai nav vajadzīga zemes lietotāja vai īpašnieka piekrišana. Ap kultūras pieminekļiem, kam nav noteiktas aizsargjoslas, un jaunatklātajiem kultūras pieminekļiem ir 500m aizsardzības zona. Jebkuru saimniecisko darbību pieminekļu aizsargjoslā, kas var atstāt iespaidu uz aizsargājamo pieminekli, drīkst veikt tikai ar inspekcijas atļauju.

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas priekšnieks, ņemot vērā MK noteikumus, var noteikt vidi degradējošus objektus, kas atrodas kultūras pieminekļu aizsargjoslās. Šie objekti paredzami nojaukšanai, un nav pieļaujama to turpmākā attīstība.

(KL, 23.pants)

7.1.17.	Attālums starp kultūras pieminekļiem un inženierkomunikācijām rekonstrukcijas situācijā jāpieņem ne mazāks par:

- 5,0m līdz ūdensvadam, kanalizācijai vai siltumvadam,

- 2,0m līdz pārējām inženierkomunikācijām.

Šajos gadījumos jāgarantē speciālu tehnisku pasākumu veikšana būvdarbu laikā.

7.1.18.	Kultūras pieminekļa konservāciju, uzturēšanu, remontu un restaurāciju veic kultūras pieminekļa īpašnieks (lietotājs) par saviem līdzekļiem.

Pēc Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas ierosinājuma no valsts budžeta piešķir līdzekļus kultūras pieminekļa izpētei un saimnieciski neizmantojamu valsts nozīmes kultūras pieminekļu konservācijai un restaurācijai, bet no pašvaldību budžetiem – līdzekļus saimnieciski neizmantojamu vietējās nozīmes kultūras pieminekļu konservācijai un restaurācijai.

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija katrā konkrētajā gadījumā slēdz līgumu ar attiecīgā pieminekļa īpašnieku (lietotāju) par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu kultūras pieminekļu izpētei un valsts nozīmes kultūras pieminekļu konservācijai un restaurācijai, kā arī kontrolē šo līdzekļu izlietojumu. Izpētes darbus, kas nepieciešami sakarā ar būvniecību, meliorāciju, ceļu būvi un citas saimnieciskās darbības veikšanu, finansē darbu izpildītājs uz pasūtītāja rēķina.						(KL, 24.pants)

7.1.19.	Kultūras pieminekļus, kuru saglabāšanu īpašnieks nenodrošina, pēc Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas ierosinājuma atsavina tiesas ceļā. Namīpašumu atsavināšanas gadījumā īrnieku tiesības tiek saglabātas saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem.							(KL, 27.pants)

7.1.20.	Katram kultūras piemineklim var noteikt tā kultūrvēsturisko vērtību. To veic Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija. Atlīdzība par kaitējumu, kas izdarīts kultūras piemineklim, tiek aprēķināta atbilstoši šim kultūras piemineklim noteiktajai kultūrvēsturiskajai vērtība.					(KL, 28.pants)

7.1.21.	Darījumi ar kultūras pieminekļiem, kas veikti, pārkāpjot likumā noteikto kārtību, atzīstami par spēkā neesošiem.

Par kultūras pieminekļu aizsardzības, izmantošanas, uzskaites, restaurācijas un remonta noteikumu neizpildīšanu, kultūras pieminekļu aizsargjoslu režīma pārkāpšanu un par citiem normatīvajos aktos paredzētajiem pārkāpumiem personas saucamas pie kriminālās, administratīvās vai citas atbildības saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem.    (KL, 30.pants)

7.2.	ARHITEKTŪRAS PIEMINEKĻI

7.2.1.	LATVIJAS VALSTS AIZSARGĀJAMO KULTŪRAS PIEMINEKĻU SARAKSTS

Nr.8332.	Baltezera (Ādažu) luterāņu baznīca. Valsts nozīme. 1778.g. Rīgas raj., Ādažu novads., Baltezers.

7.2.2.	AIZSARGJOSLAS (AIZSARDZĪBAS ZONAS)

Saskaņā ar LR likuma Par kultūras pieminekļu aizsardzību 23.pantu ap arhitektūras pieminekļiem ir 500m aizsargjosla (aizsardzības zona).

7.3.	VĒSTURES PIEMINEKĻI

7.3.1.	LATVIJAS VALSTS AIZSARGĀJAMO KULTŪRAS PIEMINEKĻU SARAKSTS

Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta papildinājumos iekļautie objekti:

„Nr.8565 Komunistiskā terora upuru piemiņas vieta. Valsts nozīme. Rīgas raj. Ādažu novads (pag.), Baltezers”.

7.3.2.	AIZSARGJOSLAS (AIZSARDZĪBAS ZONAS)

Saskaņā ar LR likuma Par kultūras pieminekļu aizsardzību 23.pantu ap vēstures pieminekļiem ir 500 m aizsargjosla (aizsardzības zona).

7.4.	MĀKSLAS PIEMINEKĻI

7.4.1.	LATVIJAS VALSTS AIZSARGĀJAMO KULTŪRAS PIEMINEKĻU SARAKSTS

Nr.4194.	Portāli (2). Valsts nozīme. 18.gs. 70.g. Rīgas raj., Ādažu pag., Baltezerā, Ādažu luterāņu baznīcā.

8. nodaļa.	ĪPAŠI AIZSARGĀJAMAS DABAS TERITORIJAS

8.1.	VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

8.1.1.	Katrai aizsargājamai teritorijai izstrādā aizsardzības un izmantošanas noteikumus, lai nodrošinātu šīs teritorijas aizsardzību un nepieļautu tās vērtības samazināšanos. Aizsargājamo teritoriju aizsardzības un izmantošanas noteikumi nosaka nepieciešamo, pieļaujamo un aizliegto darbību šajās teritorijās.

Ir vispārējie aizsargājamo teritoriju aizsardzības un izmatošanas noteikumi, individuālie aizsargājamo teritoriju aizsardzības un izmantošanas noteikumi un aizsargājamo teritoriju dabas aizsardzības plāni.					(DL, 15.pants)

8.1.2.	Zemes īpašnieka un lietotāja pienākums ir:

- nodrošināt aizsargājamo teritoriju aizsardzības un izmantošanas noteikumu ievērošanu un veikt attiecīgajās teritorijās aizsardzības un kopšanas pasākumus;

- ziņot aizsargājamās teritorijas pārvaldes institūcijai, valsts vides aizsardzības institūcijai un pašvaldībai par esošajām vai iespējamām izmaiņām dabas veidojumos, kā arī aizsardzības un izmantošanas noteikumu pārkāpumiem.	(DL, 24.pants)

8.1.3.	Zinātniskās, dabas aizsardzības un citādas darbības veikšanai aizsargājamās teritorijās, saskaņojot ar valsts vides aizsardzības institūciju, var izveidot aizsargājamās teritorijas pārvaldes institūciju.

Lēmumu par aizsargājamās teritorijas pārvaldes institūcijas izveidošanu pieņem valsts institūcija, ar kuras lēmumu ir izveidota aizsargājamā teritorija.

To aizsargājamo teritoriju pārvaldi, kurām nav savas pārvaldes institūcijas, realizē pašvaldība.

Aizsargājamo teritoriju pārvaldi koordinē augstākā valsts vides aizsardzības institūcija.

(DL, 25.pants)

8.1.4.	Nepieciešamo saimniecisko pasākumu veikšanai aizsargājamās teritorijās likumā noteiktajā kārtībā var izveidot bezpeļņas organizācijas.			(DL, 26.pants).

8.1.5.	Aizsargājamo teritoriju valsts kontroli īsteno LR Vides aizsardzības valsts inspekcija un citas valsts institūcijas savas kompetences ietvaros.			(DL, 27.pants)

8.1.6.	Saeimas un MK apstiprināto aizsargājamo teritoriju izveidošanu, saglabāšanu, uzturēšanu un pārvaldi finansē no valsts budžeta līdzekļiem.

Pašvaldību apstiprināto aizsargājamo teritoriju izveidošanu, saglabāšanu, uzturēšanu un pārvaldi finansē no pašvaldību budžetu līdzekļiem.			(DL, 28.pants)

8.1.7.	Zemes īpašniekam un lietotājam ir tiesības uz nodokļu atvieglojumiem vai citādu likumā noteikto atlīdzību, ja aizsargājamās teritorijas aizsardzības un izmantošanas noteikumu ievērošana rada viņam zaudējumus.				(DL, 29.pants)

8.1.8.	Visi zinātniskie pētījumi, kurus paredzēts veikt aizsargājamās teritorijās, ir jāreģistrē augstākajā valsts vides aizsardzības institūcijā, jāsaskaņo ar aizsargājamās teritorijas pārvaldes institūciju un likumā noteiktajā kārtībā arī ar zemes īpašnieku vai lietotāju. Par zinātniskajiem pētījumiem jāinformē pašvaldība (DL, 32.pants).

8.1.9.	Zeme aizsargājamās teritorijās var būt valsts, pašvaldību, kā arī fizisko un juridisko personu īpašumā.						 (DL, 33.pants)

8.1.10.	Aizsargājamās teritorijas zemes īpašuma tiesības bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem var atjaunot un zemi fizisko un juridisko personu īpašumā var nodot tikai tad, ja šīs personas apņemas ievērot aizsargājamās teritorijas aizsardzības un izmantošanas noteikumus un dabas aizsardzības plānu.

Par to izdara ierakstu lēmumā par zemes piešķiršanu īpašumā, nostiprinot šos noteikumus ar ierakstu zemesgrāmatā.

Lēmums par zemes piešķiršanu īpašumā jāsaskaņo ar valsts vides aizsardzības institūciju.

(DL, 34.pants)

8.1.11.	Valstij ir pirmpirkuma tiesības uz zemi aizsargājamās teritorijās.

Zemes īpašniekiem ir pienākums informēt valsts vides aizsardzības institūciju par nodomu pārdot sev piederošo zemi aizsargājamā teritorijā.

Valsts vides aizsardzības institūcijai rakstveidā jāpaziņo zemes īpašniekam savs atzinums par zemes pirkuma iespējām divu mēnešu laikā pēc zemes īpašnieka paziņojuma saņemšanas.							(DL, 35.pants)

8.1.12.	Aizsargājamās teritorijas aizsardzības un izmantošanas noteikumu pārkāpšanas, kā arī dabas aizsardzības plāna neievērošanas gadījumā, valstij ir tiesības likumdošanas aktos noteiktajā kārtībā piespiedu kārtā atsavināt zemi tās īpašniekam .	DL, 36.pants).

8.1.13.	Zemi aizsargājamās teritorijās var nodot lietošanā jebkurai fiziskajai un juridiskajai personai likumdošanas aktos noteiktajā kārtībā, ja šī persona noslēdz līgumu par aizsargājamās teritorijas aizsardzības un izmantošanas noteikumu un dabas aizsardzības plānu ievērošanu.

Līgumu slēgšanas kārtību nosaka augstākā valsts vides aizsardzības institūcija.

Aizsargājamās teritorijas aizsardzības un izmantošanas noteikumu pārkāpšanas, kā arī dabas aizsardzības plāna neievērošanas gadījumā zemes lietotājam likumdošanas aktos noteiktajā kārtībā var izbeigt zemes lietošanas tiesības, zemi atņemot. DL, 37.pants)

8.1.14.	Pašvaldības noformē saistību rakstus par to aizsargājamo teritoriju saglabāšanu, aizsardzību un uzturēšanu, kuras atrodas to īpašumā, lietošanā vai ir ieskaitītas valsts rezerves zemē un atrodas pašvaldības pārziņā esošajā teritorijā.

Saistību rakstu noformēšanas kārtību nosaka augstākā valsts vides aizsardzības institūcija.

(DL, 38.pants)

8.1.15.	Fiziskās un juridiskās personas, kas pārkāpušas aizsargājamās teritorijas aizsardzības un izmantošanas noteikumus, saucamas pie administratīvās atbildības, kriminālatbildības, disciplinārās vai citas atbildības saskaņā ar LR likumiem.

Fizisko un juridisko personu saukšana pie administratīvās atbildības, kriminālatbildības vai disciplinārās atbildības neatbrīvo tās no pienākuma veikt atjaunošanas darbus vai, ja atjaunošana nav iespējama, atlīdzināt kaitējumu.			DL, 39.pants)

8.1.16.	Aizsargājamās teritorijas statusu var likvidēt tikai tad, ja zudusi aizsargājamās teritorijas vērtība.

Atzinumu par aizsargājamās teritorijas statusa likvidēšanas pamatotību dod augstākā valsts aizsardzības institūcija tikai pēc tam, kad saņemts ekoloģiskās ekspertīzes atzinums.

Lēmums par izsargājamās teritorijas statusa likvidēšanu, pamatojoties uz šo atzinumu, pieņem valsts institūcija, kura pieņēmusi lēmumu par attiecīgās aizsargājamās teritorijas izveidošanu.							DL, 40.pants)

8.2.	VALSTS AIZSARDZĪBĀ ESOŠO AIZSARGĀJAMO TERITORIJU SARAKSTS

a)	Dabas liegumi:

Nr….	Lielā Baltezera salas.

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, „Natura 2000” teritorija.

Administratīvais iedalījums: Ādažu, Garkalnes pagasts.

Platība: 20 ha.

Dibināšanas gads: 1977.

Dabas vērtības: Nelielā un samērā izolētā teritorijā konstatēts salīdzinoši liels vaskulāro augu sugu skaits. Nozīmīga lapkoku praulgrauža aizsardzības vieta. Salu teritoriju klāj priežu meži, platlapju meži (liepu), piekrastē pārmitri melnalkšņu meži, kas ir ES Biotopu direktīvas biotops.

Dabas aizsardzības plāns: ir.

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav.

Nr….	Lieluikas un Mazuikas ezeri.

Aizsardzības kategorija: dabas liegums (ietilpst aizsargājamo ainavu apvidū Ādaži), Natura 2000 teritorija.

Administratīvais iedalījums: Ādažu pagasts.

Platība: 192 ha.

Dibināšanas gads: 1999.

Dabas vērtības: Abi ezeri ir ļoti nozīmīgi reto oligotrofo augu sugu un šādu biotopu saglabāšanā. Oligotrofie ezeri Latvijā vairs nav sastopami. Tie izzuduši ezeru attīstības gaitā, kad tajos, uzkrājoties organiskajām vielām, veidojas bagātīgs augājs, līdz ar to šī uzskatāma par ļoti nozīmīgu teritoriju šādu ezeru aizsardzībā un saglabāšanā.

Dabas aizsardzības plāns: ir.

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav.

(1)	Dabas liegumu teritorijā aizliegts:

- veikt jebkādas darbības, par kurām saskaņā ar MK 22.08.2003. noteikumu Nr.415 5.punktu pieņemts lēmums, ka tām ir vai var būt:

- būtiska negatīva ietekme uz dabiskajiem biotopiem, savvaļas dzīvnieku, augu un sēņu sugām un to dzīvotnēm vai savvaļas dzīvnieku populāciju vairošanos, atpūtu un barošanos, kā arī pulcēšanos migrācijas periodā;

- negatīva ietekme uz īpaši aizsargājamiem biotopiem, īpaši aizsargājamām sugām un to dzīvotnēm;

- pārvietoties ar ūdens motocikliem un motorjahtām, izņemot valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu pārvietošanos, pildot dienesta pienākumus;

- lietot ūdensputnu medībās šāviņus, kas satur svinu;

- pļaut virzienā no lauka malām uz centru;

- veikt zemes transformāciju, izņemot zemes transformāciju (pēc rakstiskas saskaņošanas ar aizsargājamās teritorijas administrāciju) nacionālo parku dabas lieguma zonās un zemes transformāciju (pēc saskaņošanas ar aizsargājamās teritorijas administrāciju vai, ja tādas nav, ar reģionālo vides pārvaldi) šo noteikumu 16.28.2.apakšpunktā minēto darbību veikšanai;

- ierīkot purvos dzērveņu plantācijas;

- nosusināt purvus;

- dedzināt sauso zāli un niedres, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams dabas aizsardzības plānā paredzēto dabas apsaimniekošanas pasākumu veikšanai un rakstiski saskaņots ar aizsargājamās teritorijas administrāciju vai, ja tādas nav, ar reģionālo vides pārvaldi;

- cirst kokus galvenajā cirtē un rekonstruktīvajā cirtē;

- cirst kokus kopšanas cirtē (izņemot slimību inficētos, kaitēkļu invadētos vai citādi bojātos kokus saskaņā ar šo noteikumu 16.29.apakšpunktu un citiem normatīvajiem aktiem), ja valdaudzes vecums pārsniedz:

- priežu un ozolu audzēm – 60 gadus;

- egļu, bērzu, melnalkšņu, ošu un liepu audzēm – 50 gadus;

- apšu audzēm - 30 gadus;

- no 15.aprīļa līdz 31.jūlijam veikt mežsaimniecisko darbību, izņemot meža ugunsdrošības pasākumus, meža atjaunošanu ar rokas darbarīkiem un bīstamo koku (koku, kas apdraud cilvēku dzīvību un veselību, tuvumā esošās ēkas vai infrastruktūras objektus) ciršanu un novākšanu;

- atzarot augošus kokus mežaudzēs, izņemot koku atzarošanu skatu punktu ierīkošanai un uzturēšanai, kā arī satiksmes drošībai uz vispārējās lietošanas ceļiem;

- cirst nokaltušus kokus un izvākt kritušus kokus, kritalas vai to daļas, kuru diametrs resnākajā vietā ir lielāks par 25 cm, izņemot bīstamo koku novākšanu;

- nobraukt no ceļiem un pārvietoties ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, mopēdiem, motorolleriem, pajūgiem un zirgiem pa meža un lauksaimniecības zemēm, ja tas nav saistīts ar šo teritoriju apsaimniekošanu vai uzraudzību vai valsts aizsardzības uzdevumu veikšanu;

- ierīkot nometnes un celt teltis ārpus īpaši norādītām vietām;

- kurināt ugunskurus ārpus īpaši norādītām vai speciāli ierīkotām vietām;

- rīkot auto sacensības, moto sacensības, ūdens motosporta un ūdensslēpošanas sacensības, kā arī rallijus, treniņbraucienus un izmēģinājuma braucienus;

- ierīkot savvaļas augu, sēņu un dzīvnieku, kā arī to produktu pārdošanas un iepirkšanas punktus;

- izmantot speciālas vākšanas palīgierīces savvaļas ogu un sēņu lasīšanā;

- uzstādīt vēja ģeneratorus;

- pieļaut suņu atrašanos brīvā dabā bez pavadas un uzpurņa, izņemot medības un valsts robežas apsardzību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktos gadījumus un kārtību;

- iegūt derīgos izrakteņus;

- bojāt vai iznīcināt (arī uzarot vai kultivējot) palieņu, terašu un meža pļavas un lauces, izņemot medījamo dzīvnieku piebarošanas lauces;

- sadalīt zemes īpašumus zemes vienībās, kas mazākas par 10 hektāriem;

- veikt darbības, kas izraisa augsnes eroziju;

- ierīkot jaunas iežogotas savvaļas dzīvnieku sugu brīvdabas audzētavas;

- celt un ierīkot jaunus aizsprostus un citas ūdens regulēšanas ietaises, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams dabas aizsardzības plānā paredzēto biotopu atjaunošanas pasākumu veikšanai un rakstiski saskaņots ar aizsargājamās teritorijas administrāciju vai, ja tādas nav, ar reģionālo vides pārvaldi;

- bez rakstiskas saskaņošanas ar aizsargājamās teritorijas administrāciju vai, ja tādas nav, ar reģionālo vides pārvaldi:

- organizēt brīvā dabā masu sporta, izklaides un atpūtas pasākumus, kuros piedalās vairāk nekā 50 cilvēku;

- veikt ceļu (arī sliežu ceļu), inženierkomunikāciju un citu inženierbūvju restaurāciju, renovāciju vai rekonstrukciju;

- ierīkot izziņas, atpūtas un tūrisma infrastruktūras objektus;

- atjaunot un ieaudzēt mežu;

- mainīt zemes lietošanas mērķi;

- vākt dabas materiālus kolekcijām;

- veikt zinātniskos pētījumus;

- ierīkot jaunas un paplašināt esošās ūdenstransporta līdzekļu bāzes;

- cirst slimību inficētos, kaitēkļu invadētos vai citādi bojātos kokus kopšanas cirtē, sanitārajā cirtē un galvenajā cirtē pēc Valsts meža dienesta sanitārā atzinuma bez rakstiskas saskaņošanas ar reģionālo vides pārvaldi, izņemot koku ciršanu aizsargājamās teritorijās, kurām ir izveidota administrācija, kas izsniedz koku ciršanas apliecinājumus.

(2)	Būvniecība dabas liegumā pieļaujama atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam, ievērojot normatīvajos aktos un dabas aizsardzības plānā (ja tāds ir) noteikto kārtību un ierobežojumus.				(MKN 415, 16.p.)

b)	Aizsargājamo ainavu apvidi:

Nr.9	Aizsargājamo ainavu apvidus Ādaži.

Aizsardzības kategorija: aizsargājamo ainavu apvidus (ietilpst dabas liegums Lieluikas un Mazuikas ezeri), Natura 2000 teritorija.

Administratīvais iedalījums: Ādažu, Sējas pagasts.

Platība: 6126 ha.

Dibināšanas gads: 2004.

Dabas vērtības: Militāro mācību rezultātā izveidojušies Latvijas apstākļos reti biotopi – ievērojamas virsāju platības un klaji vai vāji apauguši smiltāji. Nozīmīgākā vieta valstī biotopa – sausi virsāji – saglabāšanā. Teritorijā sastop arī ap 10 ha ES Biotopu direktīvas 1.pielikuma biotopa – klajas iekšzemes kāpas ar kāpsmildzenes pļavām un ap 40 ha molīnijas pļavas uz kaļķainām, kūdrainām augsnēm. Teritorijā konstatēts liels skaits īpaši aizsargājamu augu un dzīvnieku sugu: 24 augu sugas, 21 putnu suga, 8 bezmugurkaulnieku, 1 abinieku suga. Viena no labākajām vietām stepes čipstei Latvijā, liela rubeņu populācija. Salīdzinoši augsta reto putnu sugu daudzveidība, arī ormanītis, purva piekūns, zilrīklīte u.c.

Dabas aizsardzības plāns: nav.

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav.

(1)	Aizsargājamo ainavu apvidu teritorijā aizliegts:

- veikt jebkādas darbības, kas būtiski pārveido raksturīgo ainavu;

- uzstādīt vēja ģeneratorus;

- nobraukt no ceļiem un pārvietoties ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, mopēdiem, motorolleriem un pajūgiem pa meža un lauksaimniecības zemēm, ja tas nav saistīts ar šo teritoriju apsaimniekošanu vai uzraudzību vai valsts aizsardzības uzdevumu veikšanu;

- bez rakstiskas saskaņošanas ar aizsargājamās teritorijas administrāciju vai, ja tādas nav, ar reģionālo vides pārvaldi ierīkot izziņas, atpūtas un tūrisma infrastruktūras objektus;

- veicot kopšanas cirti, izcirst valdošās koku sugas valdaudzes kokus (izņemot kokus tehnoloģiskajos koridoros, augšanā atpalikušos, slimību inficētos, kaitēkļu invadētos vai citādi bojātos kokus), ja valdošās koku sugas vecums pārsniedz:

- priežu un ozolu audzēm – 80 gadus;

- egļu, bērzu, melnalkšņu, ošu un liepu audzēm – 60 gadus;

- apšu audzēm – 35 gadus.

(2)	Būvniecība aizsargājamo ainavu apvidū pieļaujama atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam, ievērojot normatīvajos aktos un dabas aizsardzības plānā (ja tāds ir) noteikto kārtību un ierobežojumus.			(MKN 415, 20.p.)

c)	Dabas pieminekļi:

(1)	Aizsargājamie koki – vietējo un svešzemju sugu dižkoki – koki, kuru apkārtmērs 1,3 metru augstumā no koka sakņu kakla vai augstums nav mazāks par šādiem MKN 415 noteiktajiem izmēriem (MKN 415, 22.2.p.):

| Suga | Apkārtmērs 1,3m augstumā (m) | Augstums, (m) |
| --- | --- | --- |
| 1.Vietējās sugas |  |  |
| Apse | 3,5 | 35 |
| Baltalksnis | 1,6 | 25 |
| Āra bērzs | 3,0 | 33 |
| Purva bērzs | 3,0 | 32 |
| Pūpolvītols | 1,9 | 22 |
| Egle | 3,0 | 37 |
| Hibrīdais alksnis | 1,5 | 32 |
| Parastā goba | 4,0 | 28 |
| Parastā ieva | 1,7 | 22 |
| Parastā kļava | 3,5 | 27 |
| Parastā liepa | 4,0 | 33 |
| Parastā vīksna | 4,0 | 30 |
| Melnalksnis | 3,0 | 30 |
| Parastais osis | 4,0 | 34 |
| Parastais ozols | 5,0 | 32 |
| parastais skābardis | 1,9 | 20 |
| Parastais pīlādzis | 1,7 | 21 |
| Parastā priede | 3,0 | 38 |
| Šķetra | 1,6 | 22 |
| Zviedrijas kadiķis | 0,8 | 11 |

| 2.Svešzemju sugas |  |  |
| --- | --- | --- |
| Balzama baltegle | 1,5 | 24 |
| Eiropas baltegle | 2,7 | 32 |
| Eiropas ciedru priede | 1,6 | 22 |
| Eiropas lapegle | 3,2 | 39 |
| Kanādas suga (hemlokegle) | 1,3 | 15 |
| Krievijas lapegle | 3,0 | 34 |
| Mmelnā priede | 1,9 | 23 |
| Menzīsa duglāzija | 2,4 | – |
| Rietumu tūja | 1,4 | 16 |
| Sibīrijas baltegle | 1,8 | 30 |
| Sibīrijas ciedru priede | 1,9 | 22 |
| Veimutpriede | 2,7 | 36 |
| Vienkrāsas baltegle | 1,7 | 32 |
| Ailantlapu riekstkoks | 1,4 | 20 |
| Āra bērzs, šķeltlapu | 1,6 | 25 |
| Baltā robīnija | 1,9 | 20 |
| Baltais vītols | 4,5 | 20 |
| Britānijas goba | 3,2 | 30 |
| Duglasa krustābele | 0,8 | 10 |
| Dzeltenais bērzs | 1,2 | 15 |
| Hibrīdpīlādzis | 1,0 | 10 |
| Holandes liepa | 2,8 | 26 |
| Kalnu kļava | 2,2 | 20 |
| Krimas liepa | 1,9 | 20 |
| Lauku kļava | 1,5 | 18 |
| Mandžūrijas riekstkoks | 1,6 | 18 |
| Papeles un to hibrīdi | 5,0 | 35 |
| Papīra bērzs | 1,6 | 20 |
| Parastais dižskābardis | 3,8 | – |
| Parastais dižskābardis, purpurlapu | 3,1 | 30 |
| Parastais ozols, piramidālais | 2,4 | 24 |
| Parastā goba, lietussargveida | 1,9 | – |
| Parastā zirgkastaņa | 3,0 | 23 |
| Pelēkais riekstkoks | 2,8 | 20 |
| Pensilvānijas osis | 2,0 | 23 |
| Platlapu liepa | 3,1 | 27 |
| Punktainā krustābele | 1,0 | 8 |
| Saldķirsis | 1,6 | 12 |
| Sarkanais ozols | 1,9 | 27 |
| Sarkstošais vītols | 3,1 | 25 |
| Stepju goba | 2,2 | 20 |
| Sudraba kļava | 3,2 | 26 |
| Sudrabvītols | 4,5 | 20 |
| Vācijas krustābele | 0,7 | 10 |
| Zaļais osis | 2,0 | 23 |
| Zviedrijas pīlādzis | 1,9 | 12 |

(2)	Aizsargājamā koka nociršana (novākšana) pieļaujama tikai gadījumos, ja tas kļuvis bīstams (apdraud cilvēku dzīvību un veselību, tuvumā esošās ēkas vai infrastruktūras objektus) un ir saņemta reģionālās vides pārvaldes rakstiska atļauja. (MKN 415., 27.p.)

8.3.	AIZSARGJOSLAS

(1)	Lai samazinātu ūdens transporta līdzekļu radīto negatīvo ietekmi (viļņošanās radīto krasta noskalošanu, trokšņa ietekmi uz salu faunu), dabas liegumam „Lielā Baltezera salas” ap salām noteikta aizsargjosla 20 m platībā. Vietās, kur ap salām esošā niedru josla ir platāka par 20 m, aizsargjosla sakrīt ar salu krastu niedru joslu. Šajā joslā aizliegts braukt ar motorizētajiem ūdens transporta līdzekļiem un aizliegts izvietot laipas un piestātnes.

(2)	Dabas pieminekļu teritorijā un 10 metru rādiusā ap aizsargājamiem kokiem (mērot no aizsargājamā koka vainaga projekcijas ārējās malas) un akmeņiem aizliegts:

- veikt jebkādu saimniecisko vai cita veida darbību, kuras rezultātā tiek vai var tikt bojāts vai iznīcināts dabas piemineklis vai mazināta tā dabiskā estētiskā nozīme;

- iegūt derīgos izrakteņus;

- ierīkot atpūtas vietas un nometnes, celt teltis un kurināt ugunskurus ārpus īpaši norādītām vai speciāli ierīkotām vietām;

- bez rakstiskas saskaņošanas ar aizsargājamās teritorijas (kurā ietilpst dabas pieminekļa teritorija) administrāciju vai, ja tādas nav, ar reģionālo vides pārvaldi:

- ierīkot izziņas, atpūtas un tūrisma infrastruktūras objektus;

- veikt dabas pieminekļu apsaimniekošanas pasākumus to turpmākai aizsardzībai un saglabāšanai, ja šie pasākumi nav paredzēti dabas aizsardzības plānā;

- veikt tādu pazemes būvju celtniecību un ekspluatāciju, kuras nav saistītas ar derīgo izrakteņu ieguvi;

- mainīt zemes lietošanas mērķi.			(MKN 415, 23.p.)

(3)	Papildus minētajām prasībām 10 metru rādiusā ap aizsargājamiem kokiem aizliegts:

- veikt jebkādas darbības, kas var negatīvi ietekmēt aizsargājamo koku augšanu un dabisko attīstību;

- apkraut aizsargājamos kokus;

- mainīt vides apstākļus – ūdens un barošanās režīmu;

- veikt zemes transformāciju;

- iznīcināt vai būtiski mainīt dabisko zemsedzi, izņemot krūmu un koku ciršanu saskaņā ar šiem noteikumiem, citiem normatīvajiem aktiem un dabas aizsardzības plānu;

- cirst kokus bez rakstiskas saskaņošanas ar reģionālo vides pārvaldi, izņemot koku ciršanu tajā aizsargājamo koku teritorijā, kas ietilpst tādā aizsargājamā teritorijā, kurai ir izveidota administrācija, kas izsniedz koku ciršanas apliecinājumus.					(MKN 415, 26.p.)

PIELIKUMS

10. nodaļa.	SPĒKĀ ESOŠO DETĀLPLĀNOJUMU SARAKSTS

Ādažu  novada (pagasta) padome pieņēmusi šādus detālplānojumus:

1. „Zemesgabala Rīgas rajona Ādažu pagasta „Lazdukalnos” 1.zemes gabala sadalīšanas projekts (detālais plānojums)” (Saistošie noteikumi Nr.6, pieņemti 2000.12.12. ar lēmumu Nr.52 § 7.3), (Rīgas rajona Ādažu pagastā „Lazdukalni” 1.z.g. (zemes kadastra Nr. 8044-011-0011) robežās.).

2. „Detālā plānojuma projekts Ādažos, Gaujas ielā 39” (Saistošie noteikumi Nr.7-1, pieņemti 2001.13.02. ar lēmumu Nr.56 § 8.2), (Rīgas rajona Ādažu pagastā Gaujas ielā Nr.39 (zemes kadastra Nr. 8044-008-0235) robežās.)

3. „Detālā plānojuma projekts Rīgas rajona Ādažu pagasta saimniecībai “Emīlijas” (Saistošie noteikumi Nr.8, pieņemti 2001.17.07. ar lēmumu Nr.5 § 4.5), (Rīgas rajona Ādažu pagasta saimniecības “Emīlijas” (zemes kadastra Nr. 8044-009-0039) robežās.)

4. „Detālais plānojums Ādažu pagasta “Strautkalnu” zemesgabalam” (Saistošie noteikumi Nr.9, pieņemti 2001.17.07. ar lēmumu Nr.5 § 4.6), (Rīgas rajona Ādažu pagasta zemesgabala “Strautkalni” (zemes kadastra Nr. 8044-012-0200) robežās.)

5. „Detālplānojums Ādažu pagasta zemesgabalam “Jaunkūlas”” (Saistošie noteikumi Nr.10, pieņemti 2001.17.07. ar lēmumu Nr.5 § 4.7), (Rīgas rajona Ādažu pagasta saimniecības “Jaunkūlas” 1.zemes gabala (zemes kadastra Nr. 8044-010-0042) robežās.)

6. „Detālais plānojums teritorijai Ādažu pagastā starp Lilastes ezeru un Vecvārnu ceļu” (Saistošie noteikumi Nr.11, pieņemti 2002.19.03. ar lēmumu Nr.3 § 6.4), (Rīgas rajona Ādažu pagasta zemesgabalu “Grunduļi” (kad.Nr.8044-001-0016), “Cibuļi” (kad.Nr.8044-001-0017), “Mežotnes” (kad.Nr.8044-001-0018), “Lielvārnas” (kad.Nr.8044-001-0026) un daļas no zemesgabala “Vecvārnas” (kad.Nr.8044-001-0024) robežās.)

7. „Saimniecības “Kalmnieki” (Ādažu pagasts, Rīgas rajons ) zemes sadalījuma projekts (detālais plānojums)” (Saistošie noteikumi Nr.12, pieņemti 2001.19.03. ar lēmumu Nr.3 § 3.27), (Rīgas rajona Ādažu pagasta zemesgabala “Kalmnieki” (kad.Nr.8044-008-0117) robežās.)

8. „Ādažu pagasta zemesgabala “Rīkuļi” 2.zemes gabala detālplānojums” (Saistošie noteikumi Nr.13, pieņemti 2003.15.04. ar lēmumu Nr.4), (Rīgas rajona Ādažu pagasta zemesgabala “Rīkuļi” 2. zemes gabala (kad.Nr.8044-011-0009) robežās.)

9. „Saimniecības “Krastnieki” un “Saliņas” (Ādažu pagasts, Rīgas rajons) zemes sadalījuma projects (detālplānojums)” (Saistošie noteikumi Nr.14, pieņemti 2003.20.05. ar lēmumu Nr.5 § 3.26), (Rīgas rajona Ādažu pagasta zemesgabalu “Krastnieki” (kad.Nr.8044-003-0028) un “Saliņas” (kad.Nr.8044-003-0058) robežās.)

10. „Detālplānojuma projekts (Rīgas raj., Ādažu pagasts “Mārsili”)” (Saistošie noteikumi Nr.15, pieņemti 2003.20.05. ar lēmumu Nr.5 § 3.27), (Rīgas rajona Ādažu pagasta zemesgabala “Mārsili” (kad.Nr.8044-013-0351) robežās.)

11. „Saimniecības “Dārtas’ (Ādažu pagasts, Rīgas rajons) zemes sadalījuma projects (detālplānojums)” (Saistošie noteikumi Nr.16, pieņemti 2003.20.05. ar lēmumu Nr.5 § 3.28), (Rīgas rajona Ādažu pagasta zemesgabala “Dārtas” (kad.Nr.8044-008-0275) robežās.)

12. „Saimniecības “Uguntiņas” (Ādažu pagasts, Rīgas rajons) zemes sadalījuma projekts (detālplānojums)” (Saistošie noteikumi Nr.18, pieņemti 2003.17.06. ar lēmumu Nr.7 § 5.6), (Rīgas rajona Ādažu pagasta zemesgabalu “Uguntiņas-1” (kad.Nr.8044-002-0269), “Uguntiņas-2” (kad.Nr.8044-002-0270), “Uguntiņas-3” (kad.Nr.8044-002-0271), “Uguntiņas-4” (kad.Nr.8044-002-0272), “Uguntiņas-5” (kad.Nr.8044-002-0273) un “Uguntiņas-6” (kad.Nr.8044-002-0274) robežās. )

13. „Rīgas rajona Ādažu pagasta zemesgabala “Spīdolas” detālplānojums” (Saistošie noteikumi Nr.19, pieņemti 2003.15.07. ar lēmumu Nr.44 § 2.8), (Rīgas rajona Ādažu pagasta zemesgabalu “Spīdolas” (kad.Nr.8044-013-0238), “Spīguļi” (kad. Nr.8044-013-0461), Baltezera ielā 36 (kad.Nr.8044-013-0455), Baltezera ielā 36a (kad. Nr.8044-013-00456), Baltezera ielā 36b (kad.Nr.8044-013-0457), Baltezera ielā 38 (kad. Nr.8044-013-0458), Baltezera ielā 38a (kad.Nr.8044-013-00459) un Baltezera ielā 38b (kad. Nr.8044-013-0237) robežās.)

14. „Ādažu pagasta nekustamā īpašuma “Valteri” detālplānojums” (Saistošie noteikumi Nr.20, pieņemti 2003.15.07. ar lēmumu Nr.43 protokols Nr.8 § 2.7), (Ādažu pagasta zemesgabala “Valteri” (kad. Nr.8044-008-0301) robežās.)

15. „Rīgas rajona Ādažu pagasta nekustamā īpašuma “Kārpiņas” 1. un 2. zemes gabala detālplānojums” (Saistošie noteikumi Nr.22, pieņemti 2003.16.09. ar lēmumu Nr.52 protokols Nr.10 § 6.18 ), (Rīgas rajona Ādažu pagasta nekustamā īpašuma “Kārpiņas” 1. un 2. zemes gabala (kad. Nr.8044-001-0004 un Nr.8044-001-0005) robežās, ietverot starp tiem esošā pagasta ceļa C2 (Uguntiņas-Kārpiņas) daļu.)

16. „Detālplānojums Rīgas rajona Ādažu pagasta zemesgabalam “Mežaparks” (kadastra Nr. 8044-005-0132)” (Saistošie noteikumi Nr.23, pieņemti 2003.16.09. ar lēmumu Nr.53 protokols Nr.10 § 6.19), (Rīgas rajona Ādažu pagasta nekustamā īpašuma “Mežaparks” (kad.Nr.8044-005-0132) robežās.)

17. „Detālplānojums Rīgas rajona Ādažu pagasta “Jaunbullas” (kadastra Nr.8044-003-0049)” (Saistošie noteikumi Nr.22, pieņemti 2003.25.11. ar lēmums Nr.73 protokols Nr.13 § 5.20 ), (Rīgas rajona Ādažu pagasta nekustamā īpašuma “Jaunbullas” (kad.Nr.8044-003-0049) robežās.)

18. „Rīgas rajona Ādažu pagasta zemesgabala “Aizstrauti” detālplānojums” (Saistošie noteikumi Nr.25, pieņemti 2003.25.11. ar lēmumu Nr.74 protokols Nr.13 § 5.21), (Rīgas rajona Ādažu pagasta nekustamā īpašuma “Aizstrauti” (kad.Nr.8044-011-0014) robežās.)

19. „Rīgas rajona Ādažu pagasta zemesgabala “Grandi” (“Lantveiduļi”) detālplānojums” (Saistošie noteikumi Nr.26, pieņemti 2003.25.11. ar lēmumu Nr.75 protokols Nr.13 § 5.22), ( Rīgas rajona Ādažu pagasta nekustamā īpašuma “Grandi” (“Lantveiduļi” 6.z.g.) (kad. Nr.8044-012-0113) robežās.)

20. „Bārdas”, “Bērzmalas”, “Meijas”, “Rudzupuķes” – teritoriju, Rīgas rajona, Ādažu pagastā, detālplānoju” (Saistošie noteikumi Nr.28, pieņemti 2003.16.12. ar lēmumu Nr.81 protokols Nr.14 § 5.13), (Rīgas rajona Ādažu pagasta nekustamo īpašumu “Bārdas” (kad.Nr.8044-008-0132), “Bērzmalas” (kad.Nr.8044-008-0296), “Meijas” (kad.Nr.8044-008-0295) un “Rudzupuķes” (kad.Nr.8044-008-0044) robežas, ietverot blakus esošās ielas.)

21. „Detālplānojuma projekts Ādažu pagasta „Bērzu gatve 28”” (Saistošie noteikumi Nr.29, pieņemti 2004.25.05. ar lēmumu Nr.37 protokols Nr.6 § 2.9), (Bērzu gatve Nr.28 (kad.Nr.8044-002-0111) robežas, ietverot blakus esošās ielas.)

22. „Detālplānojuma projekts Ādažu pagasta „Galēji”” (Saistošie noteikumi Nr.30, pieņemti 2004.25.05. ar lēmumu Nr.38 protokols Nr.6 § 2.10), (Rīgas rajona Ādažu pagasta zemesgabala „Galēji” (kad.Nr.8044-011-0003) robežas, ietverot blakus esošo Gaujas-Baltezera kanāla un Gaujas upes piekrasti un projektējamo ielu no zemesgabala „Galēji” līdz Podnieku ielai.)

23. „Rīgas rajona, Ādažu pagasta nekustamiem īpašumiem „Žagatas”, „Ezermuižas” un „Dumpji” (Saistošie noteikumi Nr.31, pieņemti 2004.15.06. ar lēmumu Nr.50 protokols Nr.7 § 2.4 ), (Rīgas rajona Ādažu pagasta nekustamo īpašumu „Žagatas” (kad.Nr.8044-014-0004), „Ezermuižas” (kad.Nr.8044-014-0019) un „Dumpji” (kad.Nr.8044-014-0043) robežas)

24. „Rīgas rajona Ādažu pagasta zemesgabala „Jaunārputni” detālplānojums” (Saistošie noteikumi Nr.32, pieņemti 2004.15.06. ar lēmumu Nr.49 protokols Nr.7 § 2.3 ), (Rīgas rajona Ādažu pagasta nekustamā īpašuma „Jaunārputni” (kad. Nr.8044-003-0066) robežas, ietverot blakus esošās ielas)

25. „Rīgas rajona Ādažu pagasta saimniecības „Silāres” detālais plānojums” (Saistošie noteikumi Nr.33, pieņemti 2004.20.07. ar lēmumu Nr.59 protokols Nr.9 § 2.1), (Rīgas rajona Ādažu pagasta nekustamā īpašuma „Silāres” (kad. Nr.8044-012-0081) robežas).

26. „Detālais plānojums nekustamajiem īpašumiem „Vālodzītes”, „Vīgriezes”, „Rītarasas” un „Saulespļava” Rīgas rajona Ādažu pagastā” (Saistošie noteikumi Nr.34, pieņemti 2004.17.08. ar lēmumu Nr.68 protokols Nr.10 § 2.1 ), (Rīgas rajona Ādažu pagasta nekustamo īpašumu „Vālodzītes” (kad.Nr.8044-005-0139), „Vīgriezes (kad.Nr.8044-005-0140), „Rītarasas” (kad. Nr.8044-005-0138) un „Saulespļava” (kad. Nr.8044-005-0005) robežas.)

27. „Rīgas rajona Ādažu pagasta zemesgabala „Zemītes” detālplānojums” (Saistošie noteikumi Nr.35, pieņemti 2004.17.08. ar lēmumu Nr.69 protokols Nr.10 § 2.2), (Rīgas rajona Ādažu pagasta nekustamā īpašuma „Zemītes” (kad. Nr.8044-003-0100) robežas, ietverot projektēto ceļu.)

28. „Detālplānojums zemesgabalam „Luksti”, Ādažu pagasts, Rīgas rajons” (Saistošie noteikumi Nr.36, pieņemti 2004.21.09. ar lēmumu Nr.82 ), (Rīgas rajona Ādažu pagasta nekustamā īpašuma „Luksti” (kad. Nr.8044-010-0128) robežas, ietverot projektētos pievedceļus.)

29. „Detālplānojums Ādažu pagasta zemesgabala „Pumpuri” 1.zemesgabalam” (Saistošie noteikumi Nr.37, pieņemti 2004.21.09. ar lēmumu Nr.83 ), (Rīgas rajona Ādažu pagasta nekustamā īpašuma „Pumpuri” 1. zemes gabala (kad. Nr.8044-004-0017) robežas, ietverot blakus esošos autoceļus.)

30. „Rīgas rajona Ādažu pagasta nekustamo īpašumu „Ūbeles”, „Pētersoni” un „Krastupes” detālplānojums” (Saistošie noteikumi Nr.38, pieņemti 2004.16.11. ar lēmumu Nr.104), (Rīgas rajona Ādažu pagasta nekustamo īpašumu “Ūbeles” (kad. Nr.8044-011-0046), “Pētersoni” (kad.Nr.8044-011-0019), “Krastupes” (kad.Nr.8044-011-0109) “Skursteņi-2” (kad. Nr.8044-011-0116), VAS Latvenergo TA T-1151 (kad.Nr.8044-011-0108), “Skursteņi” (kad.Nr.8044-011-0040), “Sliedes” (kad.Nr.8044-011-0047), “Zemdegas” 2.z.g. (kad. Nr.8044-011-0045) un “Podnieki” (kad. Nr.8044-011-0018) robežas, ietverot blakus esošās ielas un ceļus.)

31. „Rīgas rajona Ādažu pagasta nekustamo īpašumu Krasta ielā 10, Krasta ielā 12 un Krasta ielā 13 detālplānojums” (Saistošie noteikumi Nr.40, pieņemti 2004.21.12. ar lēmumu Nr.116), (Rīgas rajona Ādažu pagasta nekustamo īpašumu Krasta ielā 10 (kad.Nr.8044-009-0067), Krasta ielā 12 (kad. Nr.8044-009-0069) un Krasta ielā 13 (kad. Nr.8044-009-0066) robežas, ietverot blakus esošās ielas un ceļus.)

__________________________________________________________________________________

32. „Rīgas rajona Ādažu pagasta nekustamo īpašumu Krasta ielā 10, Krasta ielā 12, Krasta ielā 12 u Krasta ielā13 detālplānojums” (Saistošie noteikumi Nr.40, pieņemti 2004.21.12. ar lēmumu Nr.116), (Rīgas rajona Ādažu novada nekustamo īpašumu Krasta ielā 10 (kad. Nr. 8044-009-0067), Krasta ielā 12 (kad. Nr. 8044-009-0069) un Krasta ielā 13 (kad..Nr. 8044-009-0066) robežas, ietverot blakus esošās ielas un ceļus).

33. „Nekustamā īpašuma „Dārzi - teritorijas, Rīgas rajona, Ādažu pagastā, (kad. Nr.:8044-004-0061 detālplānojums” (Saistošie noteikumi Nr.11, pieņemti 23.05.2006. ar lēmumu Nr.34), (Rīgas rajona Ādažu novada nekustamā īpašuma “Dārzi” (kad.Nr.8044-004-0061) robežās, ietverot blakus esošās ielas).

34. „Ozollauki”, „Birzes”, „Dīķīši”, „Mazdīķi”, „Rēzijas” teritoriju  Rīgas rajona, Ādažu pagasta (kad. Nr.8044-004-0344, Nr.8044-004-0073, Nr.:8044-004-0075, Nr.8044-004-0072, Nr.: 8044-004-0076, Nr.:8044-004-0335) detālplānojums” (Saistošie noteikumi Nr.12, pieņemti 23.05.2006. ar lēmumu Nr.35), (Rīgas rajona Ādažu novada nekustamā īpašuma „Ozollauki” (kad.Nr.8044-004-0344), „Birzes” (kad.Nr.8044-004-0073), „Dīķīši” (kad.Nr.8044-004-0075), „Dīķi” (kad.Nr.8044-004-0072), „Mazdīķi” (kad.Nr.8044-004-0076) un „Rēzijas” (kad.Nr.8044-004-0335) robežās, ietverot blakus esošo pašvaldības ceļu).

35. „Rīgas rajona Ādažu novada zemesgabalu Podnieku ielā 2,kad.Nr.80440110041, Draudzības ielā 48, kad. Nr.80440070163 un „Rīkuļi-4”, kad. Nr.80440110010 detālplānojums” (Saistošie noteikumi Nr.17, pieņemti 27.06.2006. ar lēmumu Nr.52), (Rīgas rajona Ādažu novada nekustamo īpašumu Podnieku ielā 2 (kad.Nr.8044-011-0041), Draudzības ielā 48 (kad. Nr.8044-007-0163) un „Rīkuļi-4” (kad. Nr.8044-011-0010) robežas, ietverot blakus esošo pašvaldības ceļus (ielu)).

36. „Detālplānojuma projekts Rīgas raj., Ādažu pagasts, „Eduļi” (kad. Nr.8044-012-0230)” (Saistošie noteikumi Nr.30, pieņemti 14.11.2006. ar lēmumu Nr.112 un Saistošie noteikumi Nr.30 (grozījumi Ādažu novada 27.06.2006. saistošajos noteikumos Nr.14) ),  pieņemti 14.11.2006.),  (Rīgas rajona Ādažu novada nekustamā īpašuma „Eduļi” (kad.Nr.8044-012-0230) robežās, ietverot blakus esošo pašvaldības ceļu (ielu)).

37. „Rīgas rajona, Ādažu novada zemesgabalu „Zeduļi” kad.Nr. 8044 005 0007, „Vilsoni”, kad. Nr. 804 005 0137 un „Oliņi”, kad. Nr. 804 005 1467 detālplānojums” (Saistošie noteikumi Nr.16, pieņemti 27.06.2006. ar lēmumu Nr.51), (Rīgas rajona Ādažu novada nekustamo īpašumu „Zeduļi” (kad. Nr.8044-005-0007), „Vilsoni” (kad. Nr.8044-005-0137) un „Oliņi” (kad. Nr.8044-005-0146)  robežās, ietverot blakus esošo pašvaldības ceļu (ielu)).

38. „Rīgas rajona Ādažu novada nekustamo īpašumu „Veckūlas” 3.z.g., „Sakarnieki”  un „Jaunkūlas-4” detālplānojums” (Saistošie noteikumi Nr.19, pieņemti 27.06.2006. ar lēmumu Nr.54), (Rīgas rajona Ādažu novada nekustamo īpašumu „Veckūlas” 3.z.g. (kad.Nr.8044-010-0019), „Sakarnieki” (kad.Nr.8044-010-0102) un „Jaunkūlas-4” (kad.Nr.8044-010-0099) robežās, ietverot blakus esošos pašvaldības ceļus (ielas)).

39. „Rīgas rajona Ādažu novada zemesgabala „Riekstkoži” detālplānojums” (Saistošie noteikumi Nr.18, pieņemti 27.06.2006. ar lēmumu Nr.53), (Rīgas rajona Ādažu novada nekustamā īpašuma „Riekstkoži” (kad. Nr.8044-009-0073) robežās, ietverot blakus esošo pašvaldības ceļu (ielu)).

40. „Detālplānojums Ādažu novada zemesgabalam „Jaungoži”” (Saistošie noteikumi Nr.15, pieņemti 27.06.2006. ar lēmumu Nr.50), (Rīgas rajona Ādažu novada nekustamā īpašuma „Jaungoži” (kad. Nr.8044-012-0189) robežās, ietverot blakus esošo pašvaldības ceļu (ielu) un valsts autoceļu).

41. „Detālplānojums Rīgas rajons, Ādažu pagasts, nekustamie īpašumi: „Intas” un „Alises”” (Saistošie noteikumi Nr.20, pieņemti 25.07.2006. ar lēmumu Nr.60), (Rīgas rajona Ādažu novada nekustamo īpašumu „Intas” (kad. Nr.8044-010-0080) un „Alises” (kad. Nr.8044-010-0016) robežās, ietverot blakus esošos pašvaldības ceļus (ielas)).

## 42. „Rīgas rajona Ādažu novada zemesgabala „Aleksandri”, kad. Nr.8044 001 0042 detālplānojums” (Saistošie noteikumi Nr.22, pieņemti 25.07.2006. ar lēmumu Nr.621 un Saistošie noteikumi Nr.31 (grozījumi Ādažu novada 25.07.2006. saistošajos noteikumos Nr.22), pieņemti 14.11.2006.), (Rīgas rajona Ādažu novada nekustamā īpašuma „Aleksandri” (kad. Nr.8044-001-0042), ietverot blakus esošos pašvaldības ceļus (ielas)).

43. „Rīgas rajona, Ādažu pagasta, Kadagas ciema daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas detālplānojums” (Saistošie noteikumi Nr.23, pieņemti 25.07.2006. ar lēmumu Nr.63), (Rīgas rajona Ādažu novada Kadagas ciema daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas, ietverot blakus esošos pašvaldības ceļus (ielas)).

44. „Rīgas rajona Ādažu novada Ādažu zemesgabala „Vīteri”, kad. Nr.8044 012 0107 detālplānojums” (Saistošie noteikumi Nr.21, pieņemti 25.07.2006. ar lēmumu Nr.61), (Rīgas rajona Ādažu novada nekustamā īpašuma „Vīteri” (kad.Nr.8044-012-0107), ietverot blakus esošos pašvaldības ceļus (ielas).

45. Detālplānojuma projekts nekustamam īpašumam „Jāņa pļava”, Ādažu novadā” (Saistošie noteikumi Nr.26, pieņemti 26.09.2006. ar lēmumu Nr.94), (Rīgas rajona Ādažu novada nekustamā īpašuma „Jāņa pļava” (kad.Nr.8044-014-0128) robežās, ietverot blakus esošo pašvaldības ceļu (ielu)).

46. „Rīgas rajona Ādažu novada zemesgabala „Ievupes”, kad. Nr. 8040 04 0253 detālplānojums” (Saistošie noteikumi Nr.25, pieņemti 26.09.2006. ar lēmumu Nr.93), (Rīgas rajona Ādažu novada nekustamā īpašuma „Ievupes” (kad.Nr.8044-008-0253) robežās, ietverot blakus esošo pašvaldības ielu).

47. „„Laukkalni”, „Imantas”, „Mārlauki”, „Indrāni”, „Lauciņi”, „Lauki”, „Grodas”, „Cekules”, Zelta iela Nr.1,3,5,7,9, Ēnu ielā Nr.1, Sudraba ielā Nr.10,12 - nekustamo īpašumu teritorijas, Rīgas rajona, Ādažu novadā ar kad. Nr. 8044-003-0060, Nr.:8044-003-0021, Nr.8044-003-0070, Nr.8044-004-0004, Nr.8044-003-0061, Nr.8044-003-0092, Nr.8044-003-0091, Nr.8044-003-0173, Nr.8044-003-0174, Nr.8044-003-0175, Nr.8044-003-0176, Nr.8044-003-0178, Nr.8044-003-0179, Nr.8044-003-0180, Nr.8044-003-0181 detālplānojums” (Saistošie noteikumi Nr.105, pieņemti 24.10.2006. ar lēmumu Nr.105), (Rīgas rajona Ādažu nekustamo īpašumu „Laukkalni”, Imantas”, „Mārlauki”, „Indrāni”, „Sandras”, „Induļi”, „Čiekuri”, „Lauciņi”, „Lauki”, „Grodas”, „Cekules”, Zelta ielā Nr.1,3,5,7,9, Ēnu ielā Nr.1 un Sudraba ielā Nr.10,12 robežās, ietverot blakus esošās un projektētās ielas un ceļus).

48. Rīgas rajona Ādažu novada zemesgabalu „Irši” 80440120278, „Āmuļi”, 80440120017 un „Ošveiduļi”, 80440120106 detālplānojums” (Saistošie noteikumi Nr.28, pieņemti 24.10.2006. ar lēmumu Nr.104), (Rīgas rajona Ādažu nekustamo īpašumu „Irši” (kad.Nr.8044-012-0278), Āmuļi” (kad.Nr.8044-012-0017) un „Ošveiduļi” (kad.Nr.8044-012-0106) robežās, ietverot blakus esošās un projektētās ielas un ceļus).

49. „Detālplānojums Rīgas rajons, Ādažu pagasts, nekustamie īpašumi „Podlejas”, kad. Nr.8044-012-0099, „Podkalni” kad. Nr.8044-012-0014, „Slejmalas”, kad. Nr.8044-012-0079, „Grantiņi”, kad. Nr.8044-012-0082” (Saistošie noteikumi Nr.33, pieņemti 21.11.2006. ar lēmumu Nr.120), (Rīgas rajona Ādažu novada nekustamo īpašumu „Podlejas” (kad.Nr.8044-012-0099), „Podkalni”, (kad. Nr.8044-012-0014 „Slejmalas” (kad. Nr.8044-012-0079) un „Grantiņi” (kad. Nr.8044-012-0082) robežās, ietverot blakus esošā valsts autoceļa daļu).

50. „Detālplānojums Rīgas rajons, Ādažu pagasts, nekustamie īpašumi „Brieži” kad. Nr.8044-010-0049, „Lielpriedes” kad. Nr.8044-010-0049, „Pauguriņi” kad. Nr.8044-010-0058, „Ilgdimanti” kadastra Nr.8044-010-0066”, „Kalmes” kad. Nr.8044-007-0193,  (Saistošie noteikumi Nr.32, pieņemti 21.11.2006. ar lēmumu Nr.118), (Rīgas rajona Ādažu nekustamo īpašumu „Brieži” (kad. Nr.8044-010-0049), „Lielpriedes” (kad. Nr.8044-010-0049), „Pauguriņi” (kad. Nr.8044-010-0058, „Ilgdimanti” (kad. Nr.8044-010-0066) un „Kalmes” 3.z.g. (kad. Nr.8044-010-0076) robežās, ietverot blakus esošās un projektētās ielas un ceļus).

51. „Rīgas rajona Ādažu novada nekustamo īpašumu „Dravnieki” kad.Nr. 8044 003 0030 un „Ozolkalni”, kad.Nr. 8044 003 0023 detālplānojums” (Saistošie noteikumi Nr.35, pieņemti 22.12.2006. ar lēmumu Nr.136), (Rīgas rajona Ādažu nekustamo īpašumu „Dravnieki” (kad. Nr.8044-003-0030) un „Ozolkalni” (kad. Nr.8044-003-0023) robežās, ietverot blakus esošās un projektētās ielas un ceļus).

52. „Detālplānojums Ādažu novada ceļam „Kadagas ezers - Puska” un nekustamajiem īpašumiem „Sāgas”, „Rīti”, „Ķērpji”, „Mežavoti”, „Bruņinieki”” (Saistošie noteikumi Nr.3, pieņemti 23.01.2007. ar lēmumu Nr.7), (Rīgas rajona Ādažu nekustamo īpašumu „Sāgas” (kad.Nr.8044-001-0065), „Rīti” (kad. Nr.8044-001-0066, „Ķērpji” (kad. Nr.8044-001-0030, „Mežavoti” (kad. Nr.8044-001-0019), „Bruņinieki” (kad.Nr.8044-001-0098) un „Ūdensrozes” (kad. Nr.8044-001-0029) robežās, ietverot Ādažu novada ceļa “Kadagas ezers - Puska” perspektīvo trasi un „Valsts mežs 8044” zemes vienības ar kad. Nr.8044-001-0040 daļu).

53. pagastā, (kad. Nr. 80440050024, 80440050025; Nr. 80440050141, 80440050142, Nr. 80440050212; Nr. 80440050211;  Nr. 80440050058; Nr. 80440050144; 80440050143) detālplānojums” (Saistošie noteikumi Nr.5, pieņemti 27.02.2007. ar lēmumu Nr.16), (Rīgas rajona Ādažu novada Kadagas ciema nekustamo īpašumu „Ķurzuļi” (kad. Nr.8044-005-0024 un 8044-005-0025), „Zābaki” (kad. Nr.8044-005-0141 un 8044-005-0142), „Dienvidi” (kad.Nr.8044-005-0212), „Pūpēži” (kad. Nr.8044-005-0211), „Pēči” (kad. Nr.8044-005-0058), „Avotiņi” (kad.Nr.8044-005-0143) un nekustamā īpašuma „Ūdensrožu parks” (kad. Nr.8044-005-0102) daļas robežās, ietverot esošās un projektētās ielas).

54. „Nekustamo īpašumu „Jaunzariņi”, „Jaunkatlapas”, „Miķeļi”, „Provinces”, „Mežarputni”, - teritoriju, Rīgas rajona Ādažu novadā, ar kad. Nr.8044-009-0025, Nr.8044-009-0004, Nr.: 8044-009-0003, Nr.8044-009-0020, Nr.8044-009-0001, detālplānojums” (Saistošie noteikumi Nr.6, pieņemti 27.02.2007. ar lēmumu Nr.17), (Rīgas rajona Ādažu nekustamo īpašumu „Jaunzariņi” (kad. Nr.8044-009-0025), „Jaunkatlapas” (kad. Nr.8044-009-0004), „Miķeļi” (kad. Nr.8044-009-0003), „Provinces” (kad. Nr.8044-009-0020) un „Mežārputni” (kad. Nr.8044-009-0001) robežās, ietverot esošās un projektētās ielas).

55. „Rīgas rajona Ādažu novada nekustamā īpašuma „Dailas” („Kalndores” 5.z.g.) detālplānojums” (Saistošie noteikumi Nr.13, pieņemti 24.04.2007. ar lēmumu Nr.40), (Rīgas rajona Ādažu novada Ādažu ciema nekustamā īpašuma „Dailas” (kad. Nr.8044-011-0033) robežās, ietverot esošās un projektētās ielas).

56. „Rīgas rajona Ādažu novada zemesgabalu „Smiltāji”, „Asari” un „Vēži”  detālplānojums” (Saistošie noteikumi Nr.14, pieņemti 24.04.2007. ar lēmumu Nr.41), (Rīgas rajona Ādažu novada Kadagas ciema nekustamo īpašumu „Smiltāji” (kad. Nr.8044-002-0224), „Asari” (kad. Nr.8044-002-0171) un „Vēži” (kad.  Nr.8044-002-0170) robežās, ietverot esošās un projektētās ielas).

57. „Ādažu novada nekustamo īpašumu „Jaunkārkli 1. un 2.z.g.”, „Kārkli” un „Ādažu novada meži”  detālplānojums” (Saistošie noteikumi Nr.17, pieņemti 29.05.2007. ar lēmumu Nr.51), (Rīgas rajona Ādažu novada Ādažu ciema nekustamā īpašuma „Jaunkārkli” 1. un 2.z.g. (kad. Nr.8044-002-0319 un 8044-004-0136), „Kārkli” (kad. Nr.8044-004-0106) un „Ādažu novada meži” (kad. Nr.8044-004-0290) robežās, ietverot esošās un projektētās ielas).

58. „Rīgas rajona Ādažu pagasta nekustamā īpašuma Birzlejas  detālplānojums” (Saistošie noteikumi Nr.16, pieņemti 29.05.2007. ar lēmumu Nr.50), (Rīgas rajona Ādažu novada Ādažu ciema nekustamā īpašuma „Birzlejas” (kad. Nr.8044-004-0305) robežās, ietverot esošās un projektētās ielas).

59. Rīgas rajona Ādažu novada Ādažu ciema nekustamā īpašuma „Vējupes iela 43” (kad. Nr. 8044 008 0333) detālplānojums” (Saistošie noteikumi Nr.23, pieņemti 26.06.2007. ar lēmumu Nr.66), (Rīgas rajona Ādažu novada Ādažu ciema nekustamā īpašuma Vējupes ielā 43 (kad.Nr.8044-008-0333) robežās, ietverot blakus esošo ielu).

60. „Rīgas rajona Ādažu novada zemesgabalu „Mežstapriņi”, kad. Nr. 8044007005, „Krastnieki”, kad.Nr. 8044 003 0028 un „Piekrastnieki”, kad. Nr. 80440030251 detālplānojums” (Saistošie noteikumi Nr.22, pieņemti 26.06.2007. ar lēmumu Nr.65), (Rīgas rajona Ādažu novada Stapriņu ciema nekustamo īpašumu „Mežstapriņi” (kad. Nr.8044-007-0057), „Krastnieki” (kad. Nr.8044-003-0028) un „Piekrastnieki” (kad. Nr.8044-003-0251) robežās, ietverot blakus esošās un projektētās ielas).

61. „„Dzirkstes” ar kadastra nr.: 8044 003 0269 teritorijas, Rīgas rajona, Ādažu novadā detālplānojums” (Saistošie noteikumi Nr.26, pieņemti 24.07.2007. ar lēmumu Nr.70), (Rīgas rajona Ādažu novada Stapriņu ciema nekustamo īpašumu „Dzirkstes” (kad.Nr.8044-003-0269), ietverot blakus esošās un projektētās ielas).

62. „Rīgas rajona Ādažu novada nekustamo īpašumu „Jaunirbes” 1.z.g., „Cinīši” un „Čukstes” („Žagarlauki”) detālplānojums” (Saistošie noteikumi Nr.37, pieņemti 23.10.2007. ar lēmumu Nr.93), (Rīgas rajona Ādažu novada nekustamo īpašumu „Jaunirbes” 1.z.g. (kad. Nr.8044-011-0026), „Cinīši” (kad. Nr.8044-011-0015) un „Čukstes” („Žagarlauki”) (kad. Nr .8044-011-0027) robežās, ietverot blakus esošās un projektētās ielas).

63. „Detālplānojuma projekts Rīgas rajons, Ādažu novads, īpašums „Ješkas” kad. Nr.8044 011 0054” (Saistošie noteikumi Nr.40, pieņemti 23.10.2007. ar lēmumu Nr.96), (Rīgas rajona Ādažu novada Ādažu ciema nekustamā īpašuma „Ješkas” (kad. Nr.8044-011-0054) robežās, ietverot blakus esošās un projektētās ielas).

64. „Detālplānojuma projekts Rīgas rajons, Ādažu novads, īpašums „Kaspersoni”, kad. Nr.8044 011 0020, īpašums „Teiči”, kad. Nr.8044 011 0023” (Saistošie noteikumi Nr.39, pieņemti 23.10.2007. ar lēmumu Nr.95), (Rīgas rajona Ādažu novada nekustamo īpašumu „Kaspersoni” (kad.Nr.8044-011-0020) un „Teiči” (kad. Nr.8044-011-0023) robežās, ietverot blakus esošās un projektētās ielas).

65. „Detālplānojuma projekts Rīgas rajons, Ādažu novads, īpašums „Kūlas” 1.zemes gabals,  kadastra Nr. 8044 011 0025” (Saistošie noteikumi Nr.41, pieņemti 23.10.2007. ar lēmumu Nr.97), (Rīgas rajona Ādažu novada nekustamā īpašuma „Kūlas” (kad. Nr.8044-011-0025) robežās, ietverot blakus esošās un projektētās ielas).

66. „Detālplānojuma projekts Rīgas rajons, Ādažu novads, īpašums „Vējlauki”, kad. Nr. 8044 011 0028” (Saistošie noteikumi Nr.38, pieņemti 23.10.2007. ar lēmumu Nr.94), (Rīgas rajona Ādažu novada nekustamā īpašuma „Vējlauki” (kad. Nr.8044-011-0028) robežās, ietverot blakus esošās un projektētās ielas).

67. „Detālplānojums Rīgas rajons, Ādažu novada, nekustamais īpašums „Kumelīši”, kad. Nr.8044-008-0382” (Saistošie noteikumi Nr.44, pieņemti 27.11.2007. ar lēmumu Nr.102), (Rīgas rajona Ādažu novada Ādažu ciema nekustamā īpašuma „Kumelīši” (kad. Nr. 8044 008 0382) robežās, ietverot blakus esošās ielas).

68. „Detālplānojums Rīgas rajons, Ādažu novada, nekustamais īpašums „Liepnieki”, kad. Nr. 8044-011-0021, kad. Nr. 8044-011-0107, kad. Nr. 8044-011-0053” (Saistošie noteikumi Nr.45, pieņemti 27.11.2007. ar lēmumu Nr.103), (Rīgas rajona Ādažu novada Ādažu ciema nekustamā īpašuma „Liepnieki” (kad. Nr.Nr.8044 011 0021; 8044 01 0107; 8044 011 0053) robežās, ietverot blakus esošās ielas).

69. „Detālplānojums „Līksnas. Šūpoles”” (Saistošie noteikumi Nr.51, pieņemti 21.12.2007. ar lēmumu Nr.114), (Rīgas rajona Ādažu novada Stapriņu ciema nekustāmajos īpašumos „Līksnas” (kad. Nr.8044 010 0193) un „Šūpoles” (kad. Nr.8044 010 0192) robežās, ietverot blakus esošo ielu).

70. „Detālplānojums Rīgas rajons, Ādažu novada, nekustamie īpašumi „Ziemļ-bullas”, kad. Nr.8044-003-0011 „Liānas”, kad. Nr.8044-003-0093 „Mājas”, kad. Nr.8044-003-0084” „Annas, kadastra Nr. 8044-003-0095”  (Saistošie noteikumi Nr.52, pieņemti 21.12.2007. ar lēmumu Nr.115), (Rīgas rajona Ādažu novada Stapriņu ciema nekustamo īpašumu „Ziemeļ-bullas” (kad. Nr. 8044 003 00011), „Liānas” (kad. Nr.8044 003 0093), „Annas” (kad. Nr.8044 003 0095) un „Mājas” (kad. Nr.8044 003 0084 robežās, ietverot blakus esošo ielu).

71. „Detālais plānojums teritorijai Ādažos Attekas ielā 16/18” (Saistošie noteikumi Nr.53, pieņemti 21.12.2007. ar lēmumu Nr.116), (Rīgas rajona Ādažu novada Ādažu ciema nekustamā īpašuma (teritorijas) Attekas ielā 16/18 (kad.Nr.8044 007 0385) robežās, ietverot blakus esošās ielas).

72. „Detālplānojums Rīgas rajons, Ādažu novads, nekustamais īpašums: „Pumpuri” 1.zemes vienība, kadastra Nr.8044-004-0017” (Saistošie noteikumi Nr.3, pieņemti 29.01.2008. ar lēmumu Nr.1), (Rīgas rajona Ādažu novada Birznieku ciema nekustamā īpašuma „Pumpuri” 1.z.v. (kad.Nr.8044 004 0017) robežās, ietverot blakus esošos ceļus).

73. „Ādažu novada nekustamā īpašuma „Silmalas” detālplānojums” (Saistošie noteikumi Nr.4, pieņemti 29.01.2008. ar lēmumu Nr.2), (Rīgas rajona Ādažu novada nekustamā īpašuma „Silmalas” (kad.Nr.8044 012 0046) robežās, ietverot blakus esošo vietējas nozīmes ceļu).

74. „”Vēveri” ar kadastra Nr.: 8044 011 0044 teritorijas Rīgas rajona Ādažu novadā detālplānojums” (Saistošie noteikumi Nr.5, pieņemti 29.01.2008. ar lēmumu Nr.3), (Rīgas rajona Ādažu novada Ādažu ciema nekustamā īpašuma „Vēveri” (kad. Nr.Nr.8044 011 0044) robežās, ietverot blakus esošās ielas.

75. Ādažu novada nekustamā īpašuma „Stapriņi” detālplānojums” (Saistošie noteikumi Nr.10, pieņemti 26.12.2008. ar lēmumu Nr.10), (Rīgas rajona Ādažu novada Stapriņu ciema nekustamā īpašuma „Stapriņi” (kad. Nr.8044 003 0081) robežās, ietverot blakus esošo vietējas nozīmes ceļu).

76. „Ādažu novada nekustamā īpašuma „Stelpes” detālplānojums” (Saistošie noteikumi Nr.9, pieņemti 26.02.2008. ar lēmumu Nr.9), (Rīgas rajona Ādažu novada Alderu ciema nekustamā īpašuma „Stelpes” (kad. Nr.8044 014 0055) robežās, ietverot blakus esošo vietējas nozīmes ceļu.

77. „Rīgas rajona Ādažu novada zemesgabala „Ogas” detālplānojums” (Saistošie noteikumi Nr.13, pieņemti 25.03.2007. ar lēmumu Nr.29), (Rīgas rajona Ādažu novada Kadagas ciema nekustamā īpašuma „Ogas” (kad. Nr.8044 005 0129) robežās, ietverot blakus esošo vietējas nozīmes ceļus).

78. „Nekustamā īpašuma „Skujenieki”, Rīgas rajona Ādažu novadā, ar kad. Nr.8044-009-0017, detālplānojums” (Saistošie noteikumi Nr.12, pieņemti 25.03.2008. ar lēmumu Nr.28), (Rīgas rajona Ādažu novada Eimuru ciema nekustamā īpašuma „Skujenieki” (kad. Nr.8044 009 0017) robežās).

79. „Detālplānojums „Ezeroši” Divezeru ciems, Ādažu novads, Rīgas rajons” (Saistošie noteikumi Nr.19, pieņemti 27.05.2008. ar lēmumu Nr.72), (Rīgas rajona Ādažu novada Divezeru ciema nekustamā īpašuma „Ezeroši” (kad. Nr.8044 001 0009; 8044 001 0056) robežās, ietverot starp īpašuma daļām esošo ceļa daļu).

80. Detālplānojums „Augšvairogi 1., 2., 3., 4.z.g.”, „Mazvairogi 1., 2., 3., 4.z.g, Ādažu novads” (Saistošie noteikumi Nr.18, pieņemti 27.05.2008. ar lēmumu Nr.71), (Rīgas rajona Ādažu novada  Kadagas ciema nekustamo īpašumu „Augšvairogi” 1., 2., 3., 4. z.g. (kad. Nr.8044 005 0043, 8044 005 0044, 8044 005 0045, 8044 005 0046) un „Mazvairogi” (kad. Nr. 8044 005 0017, 8044 005 0018, 8044 005 0016, 8044 005 0047) robežās, ietverot blakus esošos vietējas nozīmes ceļus).

81. „Rīgas rajona Ādažu novada „Mežavēji” detālplānojums” (Saistošie noteikumi Nr.20, pieņemti 27.05.2008. ar lēmumu Nr.73), (Rīgas rajona Ādažu novada  Kadagas ciema nekustamā īpašuma „Mežavēji” (kad.Nr.8044 005 0350) robežās).

82. 0208)” (Saistošie noteikumi Nr.23, pieņemti 27.06.2008. ar lēmumu Nr.90), (Rīgas rajona Ādažu novada Ādažu ciema nekustamā īpašuma Gaujas ielā 27a (kad.Nr.8044 007 0208) robežās, ietverot blakus esošās ielas un vietējas nozīmes ceļus).

83. „Ādažu novada dārzkopību sabiedrības „Smilgas” detālplānojums” (Saistošie noteikumi Nr.24, pieņemti 26.08.2008. ar lēmumu Nr.118), (Rīgas rajona Ādažu novada Ādažu ciema mazdārziņu teritorijā „SMILGAS” nekustamo īpašumu Smilgas 133a (kad. Nr. 8044 004 0144), Smilgas 133 (kad. Nr.8044 004 0145), Smilgas 134 (kad. Nr. 8044 004 0146), Smilgas 135 (kad. Nr. 8044 004 0147), Smilgas 136 (kad. Nr. 8044 004 0148), Smilgas 137 (kad. Nr. 80044 004 0149), Smilgas 138 (kad. Nr. 8004 004 0070), Smilgas 84 (kad. Nr. 8044 004 0122), Smilgas 83 (kad. Nr. 8044 004 0180), Smilgas 82 (kad. Nr. 8044 004 0121), Smilgas 81 (kad. Nr. 8044 004 0120), Smilgas 80 (kad. Nr. 8044 004 0131), Smilgas 70 (kad Nr. 8044 004 0130), Smilgas 71 (kad. Nr. 8044 004 0172), Smilgas 72 (kad. Nr. 8044 004 0173), Smilgas 73 (kad. Nr. 80044 004 0174), Smilgas 74 (kad. Nr. 8044 004 0175), Smilgas 75 (kad. Nr. 8044 004 0176), Smilgas 76 (kad. Nr. 8044 004 0177), Smilgas 77 (kad. Nr. 8044 004 0127) Smilgas 78 (kad. Nr. 80044 004 0178), Smilgas 69 (kad. Nr. 8044 004 0171), Smilgas 67 (kad. Nr. 8044 004 0170), Smilgas 66 ( kad. Nr. 8044 004 0169), Smilgas 65 (kad. Nr. 8044 004 0125), Smilgas 64 (kad. Nr. 8044 004 0135), Smilgas 63 (kad. Nr. 80044 004 0104), Smilgas 62 (kad. Nr. 8044 004 0103), Smilgas 61 (kad. Nr.8044 004 0129), Smilgas 60 (kad. Nr. 8044 004 0133) robežās, ietverot blakus esošos ceļus).

84. Nekustamā īpašuma „Valumi”, Kadagas ciema, Ādažu novada,  Rīgas rajons , (kad. Nr.8044-005-0067), detālplānojums” (Saistošie noteikumi Nr.25, pieņemti 23.09.2008. ar lēmumu Nr.128), (Rīgas rajona Ādažu novada Kadagas ciema nekustamā īpašuma „Vaļumi” (kad.Nr.8044 005 0067) robežās, ietverot blakus esošās ielas un ceļus).

85. „Ādažu novada nekustamā īpašuma „Vagulīši” detālplānojums” (Saistošie noteikumi Nr.26, pieņemti 23.09.2008. ar lēmumu Nr.129), (Rīgas rajona Ādažu novada Ādažu ciema nekustamā īpašuma „Vagulīši” (kad. Nr.8044 004 0011) robežās, ietverot blakus esošās ielas un vietējas nozīmes ceļus).

86. „Rīgas rajona Ādažu novada Ataru ciema nekutamo īpašumu „Dārznieki”  (kad. Nr.8044 009 0011), „Austrumdārzi” (kad. Nr.8044 009 0070) detālplānojums” (Saistošie noteikumi Nr.27, pieņemti 23.09.2008. ar lēmumu Nr.130), (Rīgas rajona Ādažu novada Ādažu ciema nekustamo īpašumu „Dārznieki” (kad. Nr.8044 009 0011) un „Austrumdārzi” (kad. Nr.8044 009 0070) un no tiem atdalīto zemes vienību (kad. Nr.8044 009 0097, 8044 009 0098 un 8044 009 0099) robežās, ietverot blakus esošās maģistrālās ielas daļu).

87. Detālplānojums Rīgas raj., Ādažu nov., „Niedrītes”” (Saistošie noteikumi Nr.30, pieņemti 28.10.2008. ar lēmumu Nr.179), (Rīgas rajona Ādažu novada Baltezera ciema nekustamā īpašuma „Niedrītes” (kad. Nr.8044 013 0279) robežās, ietverot blakus esošās ielas daļu).

88. Rīgas rajona Ādažu novada Kadagas ciema nekutamā īpašuma „Lāceņu iela 1” kad. Nr.8044 002 0280 detālplānojums” (Saistošie noteikumi Nr.32, pieņemti 25.11.2008. ar lēmumu Nr.190), (Rīgas rajona Ādažu novada Kadagas ciema nekustamā īpašuma Lāceņu ielā 1 (kad.Nr.8044 002 0280) robežās, ietverot blakus esošās ielas daļu).

89. „Rīgas rajons, Ādažu novads,  Kadagas „Dzelzenes” (kad. Nr.80440110034) detālplānojuma projekts” (Saistošie noteikumi Nr.31, pieņemti 25.11.2008. ar lēmumu Nr.189), (Rīgas rajona Ādažu novada Ādažu ciema nekustamā īpašuma „Dzelzenes” (kad. Nr.8044 011 0034) robežās, ietverot blakus esošās ielas daļu).

90. „Rīgas rajona Ādažu novada nekutamā īpašuma „Jaunliepas” detālplānojums” (Saistošie noteikumi Nr.35, pieņemti 23.12.2008. ar lēmumu Nr.202), (Rīgas rajona Ādažu novada Kadagas ciema nekustamā īpašuma „Jaunliepas” (kad. Nr.8044 005 0004) robežās, ietverot blakus esošo ielu daļas).

91. „”Inčulejas” ar kad. Nr.8044 003 0274 teritorijas, Rīgas rajona Ādažu novadā detālplānojums” (Saistošie noteikumi Nr.1, pieņemti 27.01.2009. ar lēmumu Nr.3), (Rīgas rajona Ādažu novada Stapriņu ciema nekustamā īpašuma „Inčulejas” (kad. Nr.8044 003 0274) robežās, ietverot blakus esošās ielas).

92. „Rīgas rajona Ādažu novada Birznieku ciema nekustamie īpašumi „Langas” (kad. Nr.8044 004 0064), „Langas A” (kad. Nr.8044 004 0459), Rīgas gatve 71 (kad. Nr.8044 004 0063) detālplānojuma projekts” (Saistošie noteikumi Nr.6, pieņemti 24.02.2009. ar lēmumu Nr.24), (Rīgas rajona Ādažu novada Birznieku ciema nekustamo īpašumu „Langas”, „Langas A” un Rīgas gatvē 71 robežās, ietverot blakus esošo ielu daļas).

Piezīme: Detālplānojuma saraksta regulāra papildināšana nav teritorijas plānojuma grozījumi.

II. DAĻA. BŪVTIESĪBU ĪSTENOŠANAS KĀRTĪBA (AR 2009.GADA GROZĪJUMIEM)

1. nodaļa.	VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1.	Būvtiesību īstenošanas kārtība nosaka būvniecības, arī rekonstrukcijas, renovācijas, restaurācijas, labiekārtošanas un citu apbūves priekšlikumu izskatīšanas, saskaņošanas, projektēšanas un būvēšanas kārtību saskaņā ar MK 01.02.1997. noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” (turpmāk – Vispārīgie būvnoteikumi) un ir attiecināma uz jebkuras juridiskas vai fiziskas personas nodomātu vai izstrādātu apbūves priekšlikumu neatkarīgi no nekustamā īpašuma piederības.

1.2.	Būvtiesību īstenošanas kārtība paredz iesaistīto Ādažu pagasta padomes institūciju darbības atklātību.

1.3.	(1)	Būvtiesību īstenošanai pagasta teritorijā noteikta šāda vispārīga procesuāla secība:

a)	būves mets – apbūves priekšlikums;

b)	būvniecības pieteikums – uzskaites karte;

c)	akceptēts būvprojekts;

d)	būvatļauja;

e)	būvdarbi;

- būves pieņemšana ekspluatācijā.

(2)	Likumīgas būvniecības uzsākšanai šajos noteikumos paredzētajā kārtībā jāsaņem būvatļauja. Būvatļauju izsniedz uz akceptēta būvprojekta pamata.

1.4.	Par apbūves priekšlikuma izskatīšanas gaitu visās instancēs līdz lēmuma pieņemšanai ir atbildīgs pagasta galvenais arhitekts vai tā funkcijas pildoša amatpersona (turpmāk – Pagasta galvenais arhitekts).

2. nodaļa.	BŪVNIECĪBAS PIETEIKUMA IESNIEGŠANA UN IZSKATĪŠANA

2.1.	Jebkura fiziska vai juridiska persona (turpmāk – Būvniecības ierosinātājs), kura nodomājusi Ādažu pagasta teritorijā veikt būvniecību, var Ādažu pagasta būvvaldē (turpmāk – Būvvaldē) iepazīties ar Ādažu pagasta apbūves noteikumiem (turpmāk – Apbūves noteikumiem), kultūras pieminekļu aizsardzības, ugunsdrošības, sanitārajām, higiēnas, vides aizsardzības u.c. prasībām. Ja kādi noteikumi vai prasības nav skaidras, Būvvalde tos precizē, izskaidro vai, gadījumos, ja jautājums nav pagasta pašvaldības kompetencē, paskaidro, kāda institūcija var sniegt kompetentu skaidrojumu.

2.2.	Būvniecību var ierosināt nekustamā īpašuma īpašnieks, nomnieks, lietotājs vai to pilnvarota persona (projekta vadītājs) (MKN 112, 31.p.).

2.3.	Būvniecības ierosinātājs iesniedz Būvvaldē būvniecības pieteikumu – uzskaites karti (MKN 112, 32.p.). Būvniecības pieteikuma – uzskaites kartes veidlapa ir vienota visām būvvaldēm (sk. Vispārīgie būvnoteikumi, 1.pielikums) (MKN 112, 33.p.).

2.4.	Būvniecības pieteikums – uzskaites karte iesniedzama arī tad, ja iepriekš ir izstrādāts būves mets vai ir nepieciešamie tehniskie noteikumi inženierkomunikāciju pieslēgšanai (MKN 112, 34.p.).

2.5.	Līdz ar būvniecības pieteikumu Būvniecības ierosinātājs iesniedz Pagasta galvenajam arhitektam izskatīšanai:

a) apbūves priekšlikuma īsu izklāstu,

b) zemesgabala plānojuma skici,

c) zemesgabala īpašuma vai lietošanas tiesības apliecinošu dokumentu vai lūgumu iznomāt attiecīgo zemesgabalu, ja tas ir valsts vai pašvaldības īpašums.

2.6.	Būvniecības pieteikumu – uzskaites karti Būvvalde reģistrē, izskata un 14 dienu laikā no tās reģistrācijas dienas sniedz rakstisku atzinumu par būvniecības pieteikumā – uzskaites kartē minētās būvniecības atbilstību ģenerālplānam, Apbūves noteikumiem, kā arī attiecīgās teritorijas detālplānojumam, vai sniedz motivētu atteikumu, izņemot gadījumus, ja saskaņā ar Būvniecības likuma 12.pantu nepieciešama būvniecības publiska apspriešana. Ja nav attiecīgās teritorijas detāplānojuma, atzinumā var noteikt papildu nosacījumus. (MKN 112, 35.p.).

Uzsākot būvniecību vai rekonstrukcijas darbus Būvvalde, izdodot PAU informē būvniecības ierosinātāju, ka īpašums (ēka un /vai zemesgabals) atrodas iespējamo plūdu riska teritorijā un ieraksta PAU attiecīgus nosacījumus būvniecībai.

  - Ja saskaņā ar Būvniecības likuma 12.pantu nepieciešama būvniecības publiska apspriešana, ko saskaņā ar MK Būvniecības publiskās apspriešanas noteikumiem Nr.309 jāorganizē pašvaldības Būvvaldei, vai ja ir kādi nopietni iebildumi, Būvvalde iesniedz būvniecības pieteikumu izskatīšanai Ādažu pagasta padomes Attīstības komitejā, kas nosaka paredzētā objekta publiskās apspriešanas kārtību, nosacījumus, kas ietverami atzinumā vai atteikuma motivāciju.

  - Būvniecības publisko apspriešanu Būvniecības likumā noteiktajos gadījumos organizē Būvvalde vai attiecīgā ministrija, ja būvniecība, arī specializētā būvniecība, paredzēta par valsts līdzekļiem (MKN 309, 3.p.).

2.9.	Saskaņā ar Būvniecības likuma 12.pantu pašvaldība ir tiesīga pagarināt atzinuma vai atteikuma par būvniecības ieceri izsniegšanas termiņu uz publiskās apspriešanas laiku, bet ne ilgāku par trīs mēnešiem (MKN 112, 50.p.).

2.10.	(1)	Ja vairāki Būvniecības ierosinātāji iesnieguši būvniecības pieteikumus kādam konkrētam pašvaldības vai valsts īpašumā esošam zemesgabalam, Būvvalde šos priekšlikumus izskata konkursa kārtībā.

(2)	Ja saņemts būvniecības pieteikums par sabiedrībai īpaši nozīmīga zemesgabala attīstību, Būvvalde ir tiesīga organizēt konkursu par labāko apbūves priekšlikumu.

2.11.	Ja būvprojektu izstrādā tikai interjeram, neizmainot nesošo būvkonstrukciju noturību, vai iekšējam pārplānojumam un netiek skartas kādas trešās personas īpašuma tiesības vai intereses, šo noteikumu 2.3.apakšpunktā minētais būvniecības pieteikums – uzskaites karte nav nepieciešama (MKN 112, 37.p).

2.12.	Strīdus, būvniecības pieteikumu izskatīšanas sakarā, izskata Ādažu pagasta padomes Attīstības komiteja. Ja no Būvvaldes saņemts atteikums, būvniecības ierosinātājs ir tiesīgs lūgt pašvaldību pārskatīt Būvvaldes lēmumu. Ja būvniecības ierosinātāju neapmierina pašvaldības lēmums, to var iesniegt izskatīšanai tiesā. (MKN 112, 38.p.)

2.13.	Pozitīvs Būvvaldes atzinums ir pamats būvprojektēšanas veikšanai, bet nedod tiesības uzsākt būvdarbus (MKN 112, 40.p.).

3. nodaļa.	BŪVNIECĪBAS UZSĀKŠANAS NOSACĪJUMI

3.1.	ZEMESGABALA NOMA

3.1.1.	Būvniecības ierosinātājam, kurš nodomājis apbūvēt sev nepiederošu zemesgabalu, jāsaņem izziņa no Ādažu pagasta padomes par nodomātā zemesgabala piederību.

3.1.2.	Zemesgabala nomas tiesības būvniecības ierosinātājs iegūst, noslēdzot zemes nomas līgumu ar zemesgabala īpašnieku līdz būvatļaujas pieprasīšanai.

3.1.3.	Pašvaldība līgumu par zemes nomu noslēdz pēc attiecīga Ādažu pagasta padomes lēmuma pieņemšanas. Līgumā tiek noteikta nomas kārtība un tās nosacījumi.

3.1.4.	Zemesgabala nomas tiesības pilnā apjomā būvniecības ierosinātājs iegūst, izpildot visus zemes nomas līgumā, būvprojektā un būvatļaujā izvirzītos nosacījumus. Šo nosacījumu neievērošana var būt par iemeslu līguma darbības pārtraukšanai, nosacījumu pārskatīšanai vai līguma laušanai.

3.1.5.	Zemesgabala nomas strīdu izskata pusēm vienojoties. Ja puses nevar vienoties, strīdu izskata tiesa.

3.2.	BŪVPROJEKTĒŠANAS SAGATAVOŠANA

3.2.1.	Lai uzsāktu būvprojektēšanu, nepieciešami šādi dokumenti un materiāli. (MKN 112, 41.p.):

situācijas plāns mērogā M1:2000-M1:10 000;

zemesgabala topogrāfiskais plāns mērogā M1:500-M1:1000;

būves inventarizācijas materiāli, ja būvprojektu izstrādā esošai būvei;

plānošanas un arhitektūras uzdevums;

būves tehniskās apsekošanas dati, ja tādi ir nepieciešami;

- Būvvaldes (vai 2.7.punktā minētajā gadījumā – Ādažu pagasta padomes Attīstības komitejas) atzinums par būvniecības pieteikumu.

3.2.2.	Ja apbūve nodomāta uz pagasta īpašumā esoša zemesgabala, Būvvaldes atzinums nedod Būvniecības ierosinātājam garantijas projektēšanai, kamēr nav noslēgts zemes nomas līgums.

4. nodaļa.	BŪVPROJEKTU SASKAŅOŠANAS NOTEIKUMI

4.1.	VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

4.1.1.	Būvprojektu saskaņošanas noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar Būvniecības likumu, likumu Par pašvaldībām un Vispārīgajiem būvnoteikumiem, kā arī ievērojot pašvaldības dienestu un uzņēmumu ieinteresētību aizsargāt vidi un inženierkomunikācijas Ādažu pagastā.

4.1.2.	Gadījumos, ja tehnisko un īpašo noteikumu prasības nevar izpildīt, būvprojekta tehniskie risinājumi saskaņojami institūcijās, kas izdevušas attiecīgos noteikumus. Atkāpes no tehniskajiem noteikumiem un īpašajiem noteikumiem saskaņojamas savlaicīgi projektēšanas gaitā, atzīmi par saskaņojumu izdara uz būvprojekta ģenerālplāna rasējuma lapas vai atbilstoši izmaina tehniskos risinājumus.				(MKN 112, 95.p.)

4.1.3.	Būvvalde, kuras administratīvajā teritorijā paredzēta būvniecība, saskaņo būvprojektus būvēm, kurām MK noteicis īpašu būvniecības procesa kārtību saskaņā ar Būvniecības likuma 6.pantu.							(MKN 112, 96.p.)

4.1.4.	Izstrādāto būvprojektu (ar atbilstošiem izpildītāju parakstiem) saskaņo pasūtītājs.

(MKN 112, 97.p.)

4.1.5.	Ja būvprojektu paredzēts īstenot pa būves kārtām, atsevišķa būvkompleksa tehnisko projektu var saskaņot, ja visam būvobjektam vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajā kārtībā ir saskaņots skiču projekts.					(MKN 112, 97.p.)

4.1.6.	(1)	Visi būvprojekti būvdarbu veikšanai Ādažu pagasta teritorijā, arī pagaidu nozīmes būvobjektos, jāiesniedz saskaņošanai Būvvaldē trīs eksemplāros.

(2)	Būvvalde pārbauda projekta risinājumu atbilstību Apbūves noteikumiem un Būvvaldes atzinumā izvirzītajām prasībām.

4.1.7.	Būvprojekts ir akceptēts, ja, uz tā ir spiedogs un Pagasta galvenā arhitekta paraksts, kā arī akcepts ir reģistrēts Būvvaldē.

4.1.8.	(1)	Būvprojektu akceptēšanai iesniedz Būvniecības ierosinātājs vai viņa pilnvarotā persona (turpmāk – pasūtītājs).

(2)	Ja zemesgabals vai ēka ir valsts vai pašvaldības īpašumā vai pārvaldījumā, būvprojekts jāakceptē atbildīgajā valsts vai pašvaldības institūcijā, saņemot no tās atzinumu un pievienojot būvprojektam.

4.1.9.	(1)	Būvprojekta izskatīšana ir Būvvaldes kompetencē, kas uz projekta izskatīšanu var pieaicināt projekta autoru un pasūtītāju.

(2)	Būvvalde piecu kalendāra dienu laikā pieņem lēmumu par būvprojekta akceptu vai sagatavo pasūtītājam motivētu rakstisku atbildi par neatbilstību Būvvaldes atzinumā izvirzītajiem nosacījumiem vai būvnormatīvu prasībām, kā arī par nepieciešamajiem papildinājumiem vai korekcijām.

(3)	Ja atbilde nav sagatavota un nosūtīta noteiktajā laikā, būvprojekts uzskatāms par akceptētu.

(4)	Atkārtoti iesniedzot projektu akceptēšanai, saskaņošanas kārtība ir tāda pati.

4.1.10.	Būvvaldes atteikumu akceptēt būvprojektu pasūtītājs var iesniegt pārskatīšanai pašvaldībā. Ja pasūtītāju neapmierina pašvaldības lēmums, to var pārsūdzēt tiesā. (MKN 112, 104.p.)

4.1.11.	Pēc būvprojekta akcepta saņemšanas pasūtītājs var iesniegt Būvvaldē pieprasījumu būvatļaujas saņemšanai.					(MKN 112, 105.p.).

4.1.12.	Izmaiņas akceptētā būvprojektā veicamas saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu 4.10.punktu.

4.1.13.	(1)	Akceptēto būvprojektu reģistrē un viens tā eksemplārs paliek Būvvaldes arhīvā.

(2)	Arhīva eksemplāram obligāti jāsatur šādi materiāli:

- projekta sastāvs un atsevišķo sējumu saturs;

paskaidrojuma raksts;

visi projektēšanas izejmateriāli;

- projekta Teritorijas sadaļa (zemesgabala plānojums), kur jābūt šādai informācijai:

- zemesgabala robežas,

- pieguļošo ielu nosaukumi,

- visu kaimiņu zemesgabalu kadastra numuri un adreses,

- esošā un projektētā apbūve, tās galvenie parametri, kā arī zemesgabala robežām tuvākās kaimiņu ēkas,

- teritorijas labiekārtojums, vērtīgākie koki, norādot izcērtamos,

- iekšējie ceļi un laukumi,

- projektētās un esošās ārējās inženiertehniskās komunikācijas,

- virsūdeņu novadīšanas virzieni;

e)	ēku fasādes, norādot apdares materiālus un fasādes krāsojumu;

f)	stāvu plāni, raksturīgie griezumi;

g)	citi materiāli, kas norādīti Būvvaldes atzinumā vai Būvnormatīvos.

4.2.	BŪVPROJEKTĒŠANAS STADIJAS

4.2.1.	SKIČU PROJEKTS

(1)	Skiču projektu iesniedz saskaņošanai, lai pārliecinātos par apbūves priekšlikuma atbilstību Apbūves noteikumiem un precizētu citas iespējamās prasības.

(2)	Skiču projekta saskaņošana ietver tā skaņošanu:

- ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Rīgas rajona nodaļu, ja projektētais objekts ir kultūras piemineklis vai tas atrodas pieminekļa aizsargjoslā (aizsardzības zonā);

- ar Pagasta galveno arhitektu.

(3)	Skiču projekta saskaņojums ir spēkā vienu gadu, ja nav uzsākta objekta būvprojekta izstrādāšana.

(4)	Būvvaldē saskaņots skiču projekts ir pamats tehniskā projekta izstrādāšanai.

MKN 112, 85.p.)

(5)	Saskaņots skiču projekts nedod tiesības saņemt būvatļauju vai uzsākt būvdarbus.

(MKN112, 88.p.)

(6) Saskaņots skiču projekts nedod tiesības saņemt būvatļauju vai uzsākt būvdarbus (MNK 112,88.p.), izņemot Ādažu novada 27.05.2008. saistošo noteikumu Nr.21 „ Par virszemes ūdensobjektu krastu labiekārtošanu un uzturēšanu Ādažu novadā” 2.3.1. un 2.3.2.punktos minētajos (noteiktajos) gadījumos.

4.2.2.	TEHNISKAIS PROJEKTS

(1)	Tehniskā projekta risinājumam jānodrošina būvdarbu veikšana, kā arī teritorijas sakārtošanas, rekultivācijas un citu darbu izpilde šajos noteikumos un citos tiesību aktos noteiktajā kārtībā un atbilstoši līgumam par būvprojektēšanas darbu veikšanu (MKN 112, 91.p.).

(2)	Tehniskā projekta risinājumam jāgarantē būves un tās atsevišķu elementu stiprība, stigrība, noturība, aizsardzība pret sprādzieniem un ugunsdrošība, darba un vides aizsardzība kā būvniecības, tā ekspluatācijas laikā	.		(MKN 112, 92.p.)

(3)	Tehniskā projekta apjomu projektēšanas uzdevumā un līgumā par būvprojektēšanas darbu veikšanu nosaka pasūtītājs kopīgi ar projektētāju saskaņā ar būvvaldes sniegto atzinumu par būvniecības ieceri vai plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

(MKN 112, 93.p.)

(4)	Tehniskajam projektam jāatbilst Latvijas būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem, kā arī apbūves noteikumiem, būvvaldes plānošanas un arhitektūras uzdevumam, pašvaldību vai citu institūciju izdotajiem tehniskajiem noteikumiem un būvvaldē saskaņotam skiču projektam (ja projektēšana notiek divās stadijās).	(MKN 112, 94.p.)

(5)	Būvprojekta akceptēšana veicama saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu 4.9.punktu.

5. nodaļa.	BŪVATĻAUJAS SAŅEMŠANAS KĀRTĪBA

5.1.	Jebkurai būvei pagasta teritorijā neatkarīgi no īpašuma formas pirms būvdarbu uzsākšanas jāsaņem Būvvaldes izdota būvatļauja.

5.2.	Būvatļaujas saņemšanai pasūtītājs vai viņa pilnvarotā persona iesniedz Būvvaldei šādus dokumentus atkarībā no zemes īpašuma formas, būves veida un rakstura (MKN 112, 116.p.):

- būvatļaujas pieprasījumu;

- Būvvaldē akceptētu būvprojektu, izņemot gadījumus, kas paredzēti Vispārīgajos būvnoteikumos;

- nekustamā īpašuma vai lietošanas tiesības un apbūves tiesības apliecinošus dokumentus;

- normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos, arī, ja būvniecību paredzēts veikt pilnīgi vai daļēji par valsts vai pašvaldības līdzekļiem – LR Ekonomikas ministrijas Būvniecības departamenta slēdzienu par būvprojektu;

- sertificēta atbildīgā būvdarbu vadītāja un sertificēta būvuzrauga, ja tāds ir pieaicināts, saistību rakstu (sk. Vispārīgie būvnoteikumi, 6.pielikums), uzrādot sertifikāta kopiju. Saistību rakstu aizpilda divos eksemplāros, un viens no tiem glabājas pie saistību raksta iesniedzēja;

līguma par autoruzraudzību kopiju un autoruzraudzības žurnālu, ja paredzēta būvdarbu autoruzraudzība;

būvdarbu žurnālu;

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atļauju, ja būve ir kultūras piemineklis vai tā atrodas pieminekļa aizsargjoslā (aizsardzības zonā).

5.3.	Ja objekta būvapjoms nepārsniedz 3000m3, pasūtītājam jāiesniedz tikai 5.2.punkta a), b) un c) apakšpunktos noteiktie dokumenti.

5.4.	Būvatļaujas saņemšanai kapitālā remonta veikšanai būves īpašniekam vai lietotājam jāiesniedz tikai 5.2.punkta a), b), c) un e) apakšpunktos noteiktie dokumenti.

5.5.	(1)	Bez būvatļaujas atļauts veikt remontdarbus, kam nav nepieciešams būvprojekts (bez izmaiņām funkcionālajā plānojumā un fasāžu risinājumā, bez arhitektonisku elementu rekonstrukcijas, bez durvju un logu nomaiņas ēku galvenajās fasādēs, nenojaucot vai nemainot nesošās konstrukcijas), kā arī būvēt ēkas, kam saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu 62.punktu nav nepieciešams būvprojekts:

- pagaidu būvi, ja tās apjoms, būvvieta un nojaukšanas termiņš saskaņots Būvvaldē;

- mazēku lauku apvidū, ja tās apjoms un būvvieta saskaņota Būvvaldē;

- sezonas būvi – nekapitālu (LBN 401), galvenokārt lauksaimniecībā izmantojamu būvi, kuras kalpošanas laiks ir viena sezona.

(2)	Ja ēka ir kultūras piemineklis, tad par remontu jāinformē Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Rīgas rajona nodaļa, kas var norādīt uz īpašu kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumu ievērošanas nepieciešamību.

5.6.	Lai paātrinātu būvniecības procesu, tehnisko projektu var izstrādāt divos etapos: 1. būvlaukuma sagatavošana un pamatu izbūve; 2. būves tehniskais projekts.

5.7.	Būvatļauja ir derīga līdz tajā norādītajam termiņam, bet ne mazāk par vienu gadu (MKN 112, 118.p.). Ja būvdarbi ieilgst, pasūtītājam pirms norādītā termiņa beigām būvatļaujas termiņš jāpagarina, iesniedzot Būvvaldei iesniegumu, kurā izskaidroti būvdarbu ieilgšanas apstākļi.

5.8.	Būvdarbu uzsākšana bez būvatļaujas vai turpināšana pēc būvatļaujas derīguma termiņa izbeigšanās uzskatāma par patvaļīgo būvniecību ar visām no tā izrietošām sekām saskaņā ar pastāvošo likumdošanu (BL, 13.p.).

5.9.	Ja būvdarbu laikā mainās kāds no būvatļaujas saņemšanas nosacījumiem (būvprojekts, pasūtītājs, būvētājs, būvuzņēmējs, būvuzraugs), tad pasūtītājam 5 dienu laikā izmaiņas jāpiesaka Būvvaldei vai būvdarbi jāpārtrauc. Būvatļauja pārreģistrējama Būvvaldē, un Būvvalde var lemt par būvatļaujas derīguma termiņa izmaiņām.	(MKN 112, p.118.)

5.10.	Būvvalde vai Valsts būvinspekcija var anulēt būvatļauju, ja

- netiek ievērotas Būvniecības likuma 13.panta, Vispārīgo būvnoteikumu un šo noteikumu prasības;

- būvdarbi tiek veikti ar atkāpēm no akceptēta būvprojekta vai ar atkāpēm no saskaņota darbu veikšanas projekta;

- būvlaukumā netiek ievērotas ugunsdrošības, darba aizsardzības vai vides aizsardzības normatīvo aktu prasības.					(MKN 112, 120.p.)

6. nodaļa.	BŪVDARBU DROŠĪBAS NOTEIKUMI

6.1.	(1)	Būvlaukums jāiežogo ar vismaz 1,8 m augstu pagaidu žogu. Tā izvietojums un izskats jāsaskaņo ar pagasta galveno arhitektu.

(2)	Žoga ārpusē redzamā vietā jābūt plāksnītei ar būvējamā objekta nosaukumu, pasūtītāja, būvuzņēmēja un projektētāja rekvizītiem.

(3)	Žogs jānojauc līdz būves uzrādīšanai pieņemšanas komisijai.

6.2.	Par būvlaukumam izmantoto teritoriju (arī sastatņu uzstādīšanai), ja tā ir pašvaldības īpašumā vai valdījumā, pasūtītājam savlaicīgi jānoslēdz līgums ar pagasta padomi par nepieciešamās teritorijas nomu tās izmantošanas laikā.

6.3.	(1)	Pagaidu žoga izvietojumam jāatbilst darbu veikšanas projektam. Tam jābūt saskaņotam ar Būvvaldi un, ja žogs izvietots gar valsts autoceļu, ar VAS „Latvijas valsts ceļi” Rīgas rajona nodaļu.

(2)	Darbu veikšanas projektā bez iežogotās teritorijas jāuzrāda materiālu un būvtehnikas izvietojums, drošības pasākumi un būvdarbu veikšanas termiņi.

6.4.	(1)	Pagaidu žoga ierīkošana uz ietvēm un brauktuvēm pieļaujama tikai tad, ja citādi nav iespējams un ir VAS „Latvijas valsts ceļi” Rīgas rajona nodaļas (gar valsts autoceļu) un Būvvaldes atļauja.

(2)	Šajā gadījumā pagaidu žogs trīs un vairākstāvu objekta būvlaukuma iežogošanai jāaprīko ar gājēju laipām tā ārpusē. Tām pāri jāizveido nojume gājēju aizsargāšanai no krītošiem priekšmetiem ar slīpumu uz būves pusi.

(3)	Žogu un sastatņu stabus nedrīkst ierakt ietvēs un brauktuvēs ar cieto segumu. Tie jānostiprina ar šķēršļiem.

6.5.	Ja gājēju pārvietošanās paredzēta zem sastatnēm, tad tās noklājamas ar divām kārtām pamīšus liktiem dēļiem, bet sastatņu nākamajā stāvā jābūt par sastatnēm platākai nojumei ar slīpumu uz būves pusi.

6.6.	Būvmateriālus un būvgružus nedrīkst novietot ārpus iežogotā būvlaukuma.

6.7.	Visi būvdarbi būvlaukumā jāveic tā, lai būtu nodrošināta kā strādājošo, tā garāmgājēju drošība, atbilstoši spēkā esošajiem būvnormatīviem.

6.8.	Bedres un tranšejas ārpus būvžoga jānorobežo ar margām, bet gājēju pārejās jāierīko tiltiņi ar 1,0 m augstām margām, iestājoties tumsai – jānodrošina apgaismojums.

6.9.	Par darbu drošību, kā arī ugunsdrošību visā būvdarbu veikšanas laikā personīgi atbild pasūtītājs, ja šīs funkcijas ar līgumu nav nodotas būvuzņēmējam vai citai personai. Tādā gadījumā par darba aizsardzību būvlaukumā ir atbildīgs galvenā būvuzņēmēja atbildīgais darbu vadītājs, bet par atsevišķiem darbu veidiem – darbuzņēmēju atbildīgie darbu vadītāji (MKN 112, p151).

6.10.	Pirms zemesdarbu uzsākšanas pasūtītājam vai darbu vadītājam Būvvaldē jāsaņem darbu veikšanas atļauja, kā arī koku ciršanas atļauja, ja ciršana būvprojektā ir paredzēta.

6.11.	Ja no būves rodas apdraudējums, un īpašnieks vai lietotājs nenovērš draudošās briesmas, tad pašvaldība var novērst apdraudējumu no būves vai nojaukt šādu būvi uz tās īpašnieka vai lietotāja rēķina.

7. nodaļa.	BŪVDARBU UZRAUDZĪBA UN VADĪŠANA

7.1.	(1)	Būvdarbu uzraudzības mērķis ir nodrošināt būvdarbu izpildes kvalitāti būvē, tās atbilstību būvnormatīvu prasībām un akceptētajam būvprojektam, kā arī būvē izmantoto materiālu, būvdetaļu, konstrukciju, iekārtu un ierīču atbilstību valsts standartiem, reģistrētajiem izstrādājumu tehniskajiem noteikumiem un citiem kvalitātes rādītājiem.

(2)	Būvdarbu uzraudzību savā būvē, atbilstoši Latvijas būvnormatīva LBN 303 prasībām, nodrošina pasūtītājs.

7.2.	Būvdarbu uzraudzību visā būvdarbu laikā veic pasūtītāja iecelts sertificēts būvuzraugs, kas saņēmis būvprakses sertifikātu.

7.3.	Būvvalde pieprasa būvuzraugu, ja:

- būvniecība tiek veikta par valsts vai pašvaldības līdzekļiem;

- būves paredzētais lietojums, konstrukcijas vai būvdarbu izpildes paņēmieni saskaņā ar ekspertīzes atzinumu saistīti ar paaugstinātu risku.		MKN 112, 159.p.):

7.4.	Būvējot savrupmāju, būvuzrauga funkcijas drīkst veikt pats pasūtītājs, nodrošinot 7.1.punktā minēto būvuzraudzības mērķu sasniegšanu.

7.5.	Būvuzraugu pēc sertifikāta kopijas un saistību raksta iesniegšanas, reģistrē Būvvalde. Būvuzraugs nedrīkst vienlaicīgi būt būves būvuzņēmēja tiešs vai netiešs darbinieks.

7.6.	Būves autoruzraudzības mērķis ir nodrošināt būves atbilstību projektam vai tā pieļaujamajiem grozījumiem.

7.7.	Pasūtītājs ir tiesīgs pieaicināt būvprojekta autoru vai viņa pārstāvi autoruzraudzības veikšanai saskaņā ar pasūtītāja un projektētāja vienošanos (līgumu). Autoruzraudzības kārtību atbilstoši Būvniecības likuma 26.pantam nosaka LBN 304 (MKN 112, 160.p.).

7.8.	Būvvalde pieprasa autoruzraudzību				(MKN 112, 161.p.):

- visām būvēm pagasta ģenerālplānā noteiktajā centra daļā;

- sabiedriskajām ēkām un būvēm;

- restaurējamām un rekonstruējamām būvēm;

- būvēm, kurām MK noteicis īpašu būvniecības procesa kārtību saskaņā ar Būvniecības likuma 6.pantu, – ja to pieprasa attiecīgā ministrija;

- dzīvojamām ēkām, izņemot ģimenes mājas;

- rūpnieciskām būvēm, kuru autoruzraudzību pieprasa reģionālā vides pārvalde vai ja Būvvalde to uzskata par nepieciešamu.

7.9.	(1)	Būvniecības valsts kontroli veic Valsts būvinspekcija un pašvaldību būvinspektori (BL 29., 30.p.).

(2)	Kontroli Būvvalde īsteno ar būvju pārbaudēm. Pārbaudes būvē ir tiesīgi veikt arī citi valsts uzraudzības dienesti (ugunsdrošības, vides aizsardzības, vides un sabiedrības veselības, kultūras pieminekļu aizsardzības, valsts darba tehniskā inspekcija u.c.).

7.10.	Būvdarbu žurnāls, autoruzraudzības žurnāls (ja tiek veikta autoruzraudzība), kā arī būvprojekts, būvatļaujas kopija, iebūvēto materiālu un konstrukciju atbilstības deklarācijas un testēšanas pārskati ir pieejami būvlaukumā tām amatpersonām, kurām ir tiesības kontrolēt būvdarbus (MKN 112, 141.p.).

7.11.	Būvdarbu vadīšanai būvuzņēmējs vai pasūtītājs (ja pasūtītājs pats ir būvuzņēmējs) ieceļ sertificētu būvdarbu vadītāju.

7.12.	Ja pasūtītājs pats ir būvuzņēmējs (būvētājs), viņš drīkst pats uzņemties būvdarbu vadītāja un būvuzrauga pienākumus un atbildību. Būvētājam nav nepieciešams būvprakses sertifikāts, ja viņš savām vajadzībām būvē nelielas būves, kas nav augstākas par diviem stāviem un, kuru apbūves laukums nav lielāks par 400 m2 un būvapjoms – par 3000m3.

8. nodaļa.	BŪVJU PIEŅEMŠANA EKSPLUATĀCIJĀ

Būvobjektu pieņem ekspluatācijā Latvijas būvnormatīvā LBN 301 noteiktajā kārtībā. Būvobjekta pieņemšanas aktā nosaka ar pasūtītāju saskaņotu termiņu, kurā galvenais būvuzņēmējs par saviem līdzekļiem novērš pēc būvobjekta nodošanas atklājušos būvdarbu defektus. Minētais termiņš nedrīkst būt mazāks par vienu gadu nelieliem būvobjektiem vai mazāks par diviem gadiem – daudzstāvu un specializētajām būvēm, arī maģistrālajām inženiertehniskajām komunikācijām.

9. nodaļa.	NAMĪPAŠUMU UZTURĒŠANA

9.1.	Namīpašnieka pienākums ir periodiski, ne retāk kā reizi 3(trīs) gados, veikt šādus pasākumus visu namīpašuma ēku uzturēšanai kārtībā, nepārveidojot to ārējo izskatu:

- ēku jumta un ūdens noteku nepieciešamais remontu;

- fasāžu koka apšuvuma un arhitektūras detaļu remontu;

- fasādes, logu un durvju krāsojuma atjaunošanu, izmaiņas saskaņojot Būvvaldē;

- zemesgabala teritorijā atrodošos būvju, pievedceļu un žogu nepieciešamo remontu.

9.2.	Namīpašnieka pienākums ir pie ēkas ielas fasādes piestiprināt karoga turētāju vai uzstādīt brīvi stāvošu, balti krāsotu karoga mastu valsts karoga uzvilkšanai.

9.3.	Katram nekustamajam īpašumam blīvi apdzīvotās vietās (ciemos) pagasta teritorijā jābūt apzīmētam ar numura zīmi, kas izgatavojama pēc vienota parauga. Uz numura zīmes jānorāda ielas nosaukums, ēkas vai zemesgabala numurs, īpašnieka uzvārds. Teritorijās, kur nav māju numerācijas, zemesgabala īpašniekam jānodrošina, lai uz ceļa pie iebrauktuves zemesgabalā būtu uzstādīts, pēc pagasta padomes noteiktas formas izgatavots, mājas nosaukums.

9.4.	Visiem zemesgabalu īpašniekiem ciemos (blīvi apdzīvotās vietās) pie izbūvētām ielām un laukumiem jāuztur kārtībā ietves. Ietve ir ielas daļa starp brauktuvi un zemesgabala robežu. Tās izmērus un seguma veidu nosaka pašvaldība.

9.5.	Esošās ietves atjaunojamas tajā pašā materiālā, no kāda ietve izbūvēta. Ja tas nav iespējams, segums nomaināms visā zemesgabala garumā.

9.6.	Ja zemesgabala īpašnieks nav izpildījis ietves atjaunošanas vai remonta darbus, pašvaldībai ir tiesības ietvju labošanu un atjaunošanu izdarīt uz īpašnieka rēķina.

9.7.	Visiem zemesgabalu īpašniekiem jāuztur kārtībā un ne retāk kā reizi gadā jātīra ūdens novadīšanas grāvji, kas atrodas zemesgabalā.

10. nodaļa.	NELIETOJAMO BŪVJU ATJAUNOŠANA VAI NOJAUKŠANA

  - Īpašniekiem, kuru būves ir kļuvušas nelietojamas (pilnīgi vai daļēji sagruvušas, izdegušas, izpostītas) vai nonākušas tādā stāvoklī, ka to lietošana ir bīstama vai tā sabojā ainavu, tās nojauc vai saved kārtībā, atbilstoši LR Civillikuma 1084.panta prasībām”.

10.2.	Būves nelietojamību un tās atjaunošanas vai nojaukšanas termiņu atkarībā no būves stāvokļa, apjoma un sarežģītības nosaka pagasta padomes iecelta komisija, vai sertificēts eksperts.

10.3.	Komisijas vai eksperta lēmumu var apstrīdēt pagasta padomē 30 dienu laikā pēc lēmuma saņemšanas.

10.4.	Ja noteiktajā termiņā nelietojamās būves īpašnieks neizpilda komisijas lēmumu, tad pagasta padome pieņem lēmumu par nelietojamās būves nojaukšanu un nojaukšanas izdevumu piedzīšanu no būves īpašnieka.

10.5.	Būvju nojaukšanai nepieciešama Būvvaldes atļauja. Tās saņemšanai iesniegumam jāpievieno atbilstošs situācijas plāns, kur atzīmētas nojaukšanai paredzētās būves, kā arī, pēc Būvvaldes pieprasījuma, nojaukšanas projekts.

10.6.	Nojaukto būvju vietas pilnīgi jānotīra un jānolīdzina. Būves nojaukšanas fakts noformējams ar attiecīgu komisijas aktu.

10.7.	Ja būvju nojaukšanas laikā iespējami gājēju un transporta satiksmes traucējumi, darbi jāsaskaņo ar VAS „Latvijas valsts ceļi” Rīgas rajona nodaļu.

***