Atklāts konkursa

„Sniega tīrīšana”

NOLIKUMS

Id.Nr.: ĀND 2016/181

- Vispārējā informācija

  - Iepirkuma identifikācijas numurs:

ĀND 2016/181

  - Pasūtītājs:

Ādažu novada dome

  - Pasūtītāja rekvizīti:

| Adrese: | Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr. | 90000048472 |
| Norēķinu konts: | LV43TREL9802419010000 |
| Bankas kods: | TRELLV22 |
| Tālrunis: | 67997350 |
| Fakss: | 67997828 |

  - Kontaktpersona iepirkuma procedūras jautājumos:

Rita Šteina, tālr.: 67996298, e-pasts: rita.steina@adazi.lv

  - Kontaktpersona iepirkuma priekšmeta jautājumos:

Pēteris Sabļins, tālr.: 679966, peteris.sablins@adazi.lv.

- Informācija par iepirkumu

  - Iepirkums ir sadalīts 7 (septiņās) iepirkuma daļās. Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu vai vairākām iepirkuma daļām. Pretendents ir tiesīgs iesniegt vairākus piedāvājumus par vienu iepirkuma daļu, ja tā rīcībā ir vairākas konkrētajai daļai atbilstošas tehnikas vienības.

  - Aizliegts iesniegt piedāvājuma variantus par vienu un to pašu tehnikas vienību. Šādi piedāvājumi tiks izslēgti no turpmākas vērtēšanas.

  - Ja pretendents būs iesniedzis piedāvājumu vairākās iepirkuma daļās ar vienu tehnikas vienību, šādā gadījumā piedāvājumu izvērtēšanas gaitā, konsultējoties ar pretendentu, komisija pieņems lēmumu par līguma slēgšanu ar attiecīgu pretendentu tikai vienā iepirkuma daļā.

  - CPV kods: 90620000-9.

  - Šī iepirkuma prasībām atbilstošu piedāvājumu saņemšanas gadījumā tiks noslēgts 1 (viens) līgums – vispārīgā vienošanās par katru iepirkuma daļu. Vispārīgās vienošanās dalībnieku skaits norādīts pielikumā Nr.1. Ar vispārīgās vienošanās dalībniekiem līgums tiks noslēgts par pretendentu piedāvājumos norādītajām vienību cenām un par tehniskajā specifikācijā noteikto kopējo pakalpojuma apjomu. Tomēr iepirkuma dokumentācijas pielikumā norādītais kopējais pakalpojuma apjoms līguma darbības laikā var būt mazāks.

  - Līguma izpildes termiņš ir – 6 mēneši kopš Līguma noslēgšanas.

  - Vispārīgās vienošanās dalībnieki tiks noteikti, izmantojot lētākās cenas kritēriju.

  - Iepirkuma Nolikums un visa ar iepirkumu saistītā publiskojamā informācija ir brīvi pieejami Pasūtītāja mājas lapā internetā www.adazi.lv.

- Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība

  - Piedāvājums jāiesniedz līdz 2016.gada 30.septembrim plkst.10:00, iesniedzot personīgi Ādažu novada domē, Ādažos, Gaujas ielā 33A, 306.kabinetā (Kanceleja) 3.stāvā, vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam.

  - Piedāvājumi, kas iesniegti pēc šajā Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa, netiks izskatīti un neatvērtā veidā tiks atdoti atpakaļ Pretendentam.

- Piedāvājuma derīguma termiņš

  - Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs, t.i., saistošs iesniedzējam 50 (piecdesmit) kalendārās dienas, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas.

  - Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevarēs noslēgt piedāvājumu derīguma termiņa laikā, Pasūtītājs un Pretendents/i var vienoties par piedāvājuma spēkā esamības termiņa pagarināšanu.

- Piedāvājuma noformēšana

  - Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā iepakojumā – 3 (trīs) eksemplāros (viens oriģināls un divas kopijas). Uz piedāvājuma iepakojuma jābūt šādām norādēm:

- pasūtītāja nosaukums un adrese;

- Iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs;

- Atzīme „Neatvērt līdz 2016. gada 30.septembra plkst.10:00”.

  - Katrs piedāvājuma eksemplāra sējums sastāv no trim daļām:

- pretendenta atlases dokumenti, ieskaitot pieteikumu dalībai iepirkumā;

- tehniskais piedāvājums (vienā vai vairākās piedāvājuma daļās);

- finanšu piedāvājums (vienā vai vairākās piedāvājuma daļās).

  - Visas piedāvājuma daļas iesniedzamas vienā sējumā. Dokumentiem jābūt cauršūtiem vai caurauklotiem. Auklu gali jāpārlīmē un jābūt norādei par kopējo lappušu skaitu piedāvājumā. Lapas jānumurē un tām jāatbilst satura rādītājam. Visi piedāvājumi jāievieto 5.1.punktā minētajā iepakojumā.

  - Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.

  - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā.

  - Ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, tās jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, pieteikumu paraksta visas personas, kas ietilps personu grupā.

  - Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas konkursā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu.

  - Komisija pieņem izskatīšanai tikai tos Pretendentu iesniegtos piedāvājumus, kas noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim.

  - Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums un netiks atdoti atpakaļ Pretendentiem.

- Prasības Pretendentiem

  - Kvalifikācijas prasības:

    - Pretendents normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēts Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs;

    - uz pretendentu (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad šī prasība attiecināma atsevišķi uz katru piegādātāju apvienības dalībnieku) vai personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi;

    - uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju*, kura veicamo Pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, vai pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi;

* Šā Nolikuma izpratnē apakšuzņēmējs ir pretendenta vai tā apakšuzņēmēja piesaistīta vai nolīgta persona, kura veic pakalpojumus, kas nepieciešami ar pasūtītāju noslēgta līguma izpildei neatkarīgi no tā, vai šī persona pakalpojumus veic pretendentam vai citam apakšuzņēmējam.

  - Tehniskās un profesionālās spējas:

    - Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā jābūt pozitīvai pieredzei vismaz 2 (divu) līdzvērtīgu līgumu izpildē. Par līdzvērtīgiem tiks uzskatīti tādi līgumi, kuru priekšmets ir ielu un ceļu attīrīšana no sniega ar traktortehniku un līguma summa ir vismaz 2000,00 EUR bez PVN.

    - Pretendentam jābūt tehniskai iespējai nodrošināt piedāvātā pakalpojuma sniegšanu. Pretendentam jāiesniedz to tehnikas vienību tehnisko pašu kopijas, ar kurām tas ir paredzējis nodrošināt līguma izpildi. Ja tehniskajā pasē nav atzīmes par pretendentu kā tehnikas vienības īpašnieku vai turētāju, pretendents iesniedz dokumentus, kas apliecina tā tiesības lietot attiecīgo tehniku.

- Iesniedzamie dokumenti

  - Kvalifikācijas dokumenti

    - Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā atbilstoši Nolikumam pievienotajai formai (skatīt 1. pielikumu).

    - Pretendenta pieredzes apraksts un 2 atsauksmes (apliecinātas kopijas), lai apliecinātu 6.2. a) apakšpunktā noteikto prasību.

    - Pretendenta piedāvāto tehnikas vienību tehnisko pasu apliecinātas kopijas.

    - Valsts ieņēmumu dienesta vai elektroniskās deklarēšanas sistēmas izdotu izziņu par to, ka pretendentam (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad šī prasība attiecināma atsevišķi uz katru piegādātāju apvienības dalībnieku) vai personālsabiedrības biedriem, ja pretendents ir personālsabiedrība, pretendenta norādītajam apakšuzņēmējam, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, vai pretendenta norādītajai personai, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, iepirkuma izsludināšanas dienā Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

    - Valsts ieņēmumu dienesta vai elektroniskās deklarēšanas sistēmas izdotu izziņu par pretendenta (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad šī prasība attiecināma atsevišķi uz katru piegādātāju apvienības dalībnieku) vai personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, vai pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru ceturkšņu periodā.

  - Tehniskais piedāvājums

Pretendentam jāiesniedz to tehnikas vienību tehnisko pašu kopijas, ar kurām tas ir paredzējis nodrošināt līguma izpildi. Ja tehniskajā pasē nav atzīmes par pretendentu kā tehnikas vienības īpašnieku vai turētāju, pretendents iesniedz dokumentus, kas apliecina tā tiesības lietot attiecīgo tehniku.

  - Finanšu piedāvājums

Finanšu piedāvājums sagatavojams saskaņā ar tehniskajā specifikācijā iekļautajām paraugformām. Piedāvātajās vienību cenās jāiekļauj visi ar pakalpojuma sniegšanu saistītie izdevumi (tostarp, bet ne tikai - šofera, degvielas, remontu, amortizācijas u.c izdevumi).

- Piedāvājumu izvēles kritēriji

  - Katrā iepirkuma daļā tiks pieņemts lēmums slēgt vispārīgo vienošanos ar 2.pielikumā norādīto vispārīgās vienošanās dalībnieku skaitu – ar lētāko cenu pretendentiem. Ja vispārīgās vienošanās dalībnieku skaits nebūs pietiekams, tas nebūs šķērslis vispārīgās vienošanās slēgšanai.

Pielikumā:

- Pieteikums dalībai iepirkumā.

- Tehniskā specifikācija.

- Vispārīgās vienošanās projekts.

Pielikums Nr.1

Iepirkuma Id. Nr. ĀND 2016/181

Pieteikums dalībai iepirkumā

Iepirkuma Identifikācijas Nr. ____

Ādažu novada domes Iepirkuma komisijai

| sastādīšanas vieta |  | datums |
| --- | --- | --- |

Saskaņā ar Nolikumu es apakšā parakstījies apliecinu, ka:

- ___________________________ (pretendenta nosaukums) piekrīt Nolikuma noteikumiem un garantē Nolikuma un tā pielikumu prasību izpildi. Noteikumi ir skaidri un saprotami;

- Pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu;

- Šis piedāvājums ir spēkā 50 (piecdesmit) kalendārās dienas no piedāvājuma atvēršanas sanāksmes.

| Informācija par pretendentu |
| --- |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Reģistrācijas numurs: |  |
| Juridiskā adrese: |  |
| Pasta adrese: |  |
| Tālrunis: |  | Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  |
| Finanšu rekvizīti |
| Bankas nosaukums: |  |
| Bankas kods: |  |
| Konta numurs: |  |
| Informācija par pretendenta kontaktpersonu (atbildīgo personu) |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Ieņemamais amats: |  |
| Tālrunis: |  | Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  |

Ar šo apliecinām, ka iesniedzam piedāvājumu šādās iepirkuma daļās (atbilstošās daļas atzīmēt vai kopēt, ja ir iesniegti vairāki piedāvājumu varianti):

□ 1.iepirkuma daļa. Maršruts Nr.1. Piedāvātās tehnikas valsts Nr.:________ ;

□ 2.iepirkuma daļa. Maršruts Nr.2 Piedāvātās tehnikas valsts Nr.:________;

□ 3.iepirkuma daļa. Maršruts Nr.3 Piedāvātās tehnikas valsts Nr.:________;

□ 4.iepirkuma daļa. Maršruts Nr.4 Piedāvātās tehnikas valsts Nr.:________;

□ 5.iepirkuma daļa. Maršruts Nr.5 Piedāvātās tehnikas valsts Nr.:________;

□ 6.iepirkuma daļa. Maršruts Nr.6 Piedāvātās tehnikas valsts Nr.:________;

□ 7.iepirkuma daļa. Maršruts Nr.7 Piedāvātās tehnikas valsts Nr.:________;

| Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds |  |
| Pilnvarotās personas amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |

Z.v.

Pielikums Nr.2

Iepirkuma Id. Nr. ĀND 2016/181

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

- iepirkuma daļa. Traktortehnikas vai smagās kravas mašīnas pakalpojumi maģistrālo ceļu attīrīšanai no sniega, kaisīšanai ar sašķidrinātu sāli un kaisīšanai ar smilts sāls maisījumu. Tehnikas vienība 1 gab. Maršruts nr. 1

| N.p.k. | Tehnikas nosaukums | Tehniskā specifikācija | Mērvienība | Vispārīgās vienošanās dalībnieku skaits | Vispārīgās vienošanās kopsumma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tehnika ceļu attīrīšanai no sniega, ceļu kaisīšanai ar sašķidrinātu sāli, kaisīšanai ar smilts sāls maisījumu un sniega vaļņu pārvietošanai | Sniega tīrīšana 7,0 m platumā. Brauktuves kaisīšana 7,0 m platumā ar materiālu (sašķidrināto sāli - 20g/m2)) 7,0 m platumā. Sniega tīrīšana 7,0 m platumā un brauktuves kaisīšana ar materiālu (sašķidrināto sāli - 20g/m2). Slīdamības likvidēšana ar smilts - sāls maisījumu (840:160), izkaisot 1,0 m3 uz 1 km (minimālais brauktuves platums 7,0m). Sniega vaļņu pārvietošana 1 km minimālais platums 6,0 m. | attīrītās brauktuves 1 km, nokaisītā (sašķidrinātais sāls) brauktuves 1 km nokaisītās (sašķidrinātais sāls) un notīrītās brauktuves 1 km nokaisīta brauktuve ar smilts sāls maisījumu 1 km. sniega vaļņu pārvietošana 1 km | 3 | 31 000,00 EUR ar PVN |

- iepirkuma daļa. Riteņu traktora ar frontālo lāpstu vai paaugstinātās caurgājamības smagā kravas mašīna ar frontālo lāpstu (smagās mašīnas garums nedrīkst pārsniegt 5,5 m) pakalpojumi. Ielu un ceļu attīrīšanai no sniega. Minimālais brauktuves platums 4 m. Tehnikas vienības 1 gab. Maršruts nr. 2

| N.p.k. | Tehnikas nosaukums | Tehniskā specifikācija | Mērvienība | Vispārīgās vienošanās dalībnieku skaits | Vispārīgās vienošanās kopsumma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Riteņu traktors ar frontālo lāpstu vai paaugstinātas caurgājamības smagā kravas mašīna ar frontālo lāpstu (mašīnas garums nedrīkst pārsniegt 5,5m. (izņemot autogreideri) | Attīrītā brauktuve no sniega, minimālais platums 4,0 m. Sniega vaļņu pārvietošana 1 km minimālais platums 4,0 m. | 1) attīrīta brauktuve no sniega 1 km. 2) sniega vaļņu pārvietošana 1 km | 3 | 12 101,00 EUR ar PVN |

- iepirkuma daļa. Riteņu traktora ar frontālo lāpstu vai paaugstinātās caurgājamības smagā kravas mašīna ar frontālo lāpstu (smagās mašīnas garums nedrīkst pārsniegt 5,5 m) pakalpojumi. Ielu un ceļu attīrīšanai no sniega. Minimālais brauktuves platums 4 m. Tehnikas vienības 1 gab. Maršruts nr. 3

| N.p.k. | Tehnikas nosaukums | Tehniskā specifikācija | Mērvienība | Vispārīgās vienošanās dalībnieku skaits | Vispārīgās vienošanās kopsumma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Riteņu traktors ar frontālo lāpstu vai paaugstinātas caurgājamības smagā kravas mašīna ar frontālo lāpstu (mašīnas garums nedrīkst pārsniegt 5,5m. (izņemot autogreideri) | Attīrītā brauktuve no sniega, minimālais platums 4,0 m. Sniega vaļņu pārvietošana 1 km minimālais platums 4,0 m. | attīrīta brauktuve no sniega 1 km. sniega vaļņu pārvietošana 1 km | 3 | 11 093,00 EUR ar PVN |

- iepirkuma daļa. Riteņu traktora ar frontālo lāpstu vai paaugstinātās caurgājamības smagā kravas mašīna ar frontālo lāpstu pakalpojumi. Ielu un ceļu attīrīšanai no sniega. Brauktuves minimālais platums 6m. Tehnikas vienība 1 gab. Maršruts nr. 4

| N.p.k. | Tehnikas nosaukums | Tehniskā specifikācija | Mērvienība | Vispārīgās vienošanās dalībnieku skaits | Vispārīgās vienošanās kopsumma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Riteņu traktors ar frontālo lāpstu vai paaugstinātas caurgājamības smagā kravas mašīna ar frontālo lāpstu (izņemot autogreideri) | Attīrītā brauktuve no sniega, minimālais platums 6,0 m. Sniega vaļņu pārvietošana 1 km minimālais platums 6,0 m. | 1) attīrīta brauktuve no sniega 1 km. 2) sniega vaļņu pārvietošana 1 km | 3 | 10 806,00 EUR ar PVN |

- iepirkuma daļa. Riteņu traktora ar frontālo lāpstu vai paaugstinātās caurgājamības smagā kravas mašīna ar frontālo lāpstu pakalpojumi. Ielu un ceļu attīrīšanai no sniega. Brauktuves minimālais platums 6m. Tehnikas vienība 1 gab. Maršruts nr. 5

| N.p.k. | Tehnikas nosaukums | Tehniskā specifikācija | Mērvienība | Vispārīgās vienošanās dalībnieku skaits | Vispārīgās vienošanās kopsumma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Riteņu traktors ar frontālo lāpstu vai paaugstinātas caurgājamības smagā kravas mašīna ar frontālo lāpstu (izņemot autogreideri) | Attīrītā brauktuve no sniega, minimālais platums 6,0 m. Sniega vaļņu pārvietošana 1 km minimālais platums 6,0 m. | 1) attīrīta brauktuve no sniega 1 km. 2) sniega vaļņu pārvietošana 1 km | 3 | 20 000,00 EUR ar PVN |

- iepirkuma daļa. Riteņu traktora ar frontālo lāpstu (aprīkots ar sāls - smilts maisījuma kaisīšanas iekārtu) pakalpojumi. Ietves attīrīšanai no sniega un pretslīdes materiāla kaisīšana. Minimālais ietves platums 1,5-2m. Tehnikas vienības – 1 gab. Maršruts nr.6 un Ādažu novada pašvaldības ietves.

| N.p.k. | Tehnikas nosaukums | Tehniskā specifikācija | Mērvienība | Vispārīgās vienošanās dalībnieku skaits | Vispārīgās vienošanās kopsumma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Riteņu traktors ar frontālo lāpstu (aprīkots ar sāls - smilts maisījuma kaisīšanas iekārtu). | Attīrītā ietve no sniega minimālais platums 1,5-2,0m. Slīdamības likvidēšana ar smilts - sāls maisījumu (840:160), izkaisot 0,3 m3 uz 1 km (minimālais ietves platums 1,5-2,0m). Slīdamības likvidēšana ar granīta šķembām (iekraušanas vieta Kadagas katlu māja), izkaisot 0,3 m3 uz 1 km (minimālais ietves platums 1,5-2,0m). Sniega vaļņu pārvietošana 1 km (minimālais ietves platums 1,5-2,0m). | 1) attīrīts ietves segums no sniega 1 km 2) nokaisīts ar smilts sāls maisījumu ietves segums 1 km 3) nokaisīts ar granīta šķembām (iekraušanas vieta Kadagas katlu māja) ietves segums 1 km 4) sniega vaļņu pārvietošana 1 km | 3 | 25 000,00 EUR ar PVN |

- iepirkuma daļa. Riteņu traktora ar frontālo lāpstu (aprīkots ar sāls - smilts maisījuma kaisīšanas iekārtu) pakalpojumi. Stāvlaukumu, teritoriju, pagalmu, ietvju attīrīšana no sniega un pretslīdes materiāla kaisīšana. Tehnikas vienības – 1 gab. Maršruts nr.7 un Ādažu novada pašvaldības teritorijas objekti.

| N.p.k. | Tehnikas nosaukums | Tehniskā specifikācija | Mērvienība | Vispārīgās vienošanās dalībnieku skaits | Vispārīgās vienošanās kopsumma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Riteņu traktors ar frontālo lāpstu (aprīkots ar sāls - smilts maisījuma kaisīšanas iekārtu). | Attīrītā pašvaldības teritorija no sniega. Slīdamības likvidēšana ar smilts - sāls maisījumu (840:160), izkaisot 30 gramus uz 1 m2. Slīdamības likvidēšana ar granīta šķembām (iekraušanas vieta Kadagas katlu māja), izkaisot 40 gramus uz 1 m2. | 1) attīrīta teritorija no sniega 1 m2 2) nokaisīta pašvaldības teritorija ar smilts sāls maisījumu 1 m2 3) nokaisīta pašvaldības teritorija ar granīta šķembām 1 m2 | 3 | 20 000,00 EUR ar PVN |

- Veicamo pakalpojumu apraksts

  - Autoceļa attīrīšana no irdena sniega

Autoceļu attīrīšanu no irdena sniega veic ar kravas automašīnu vai citu tehniku, kas aprīkota ar sniega lāpstu vai lāpstām. Atbrīvo brauktuvi no irdena sniega, lai nodrošinātu ielu ziemas uzturēšanas klases prasībām atbilstošus braukšanas apstākļus.

  - Sniega vaļņu pārvietošana

Sniega vaļņus pazemina vai pārvieto, to augstumam uz ceļa klātnes pārsniedzot autoceļu uzturēšanas klasei noteikto pieļaujamo augstumu. Sniega vaļņu pārvietošana ārpus autoceļa klātnes, tiek veikta tehnikai pārvietojoties paralēli ceļa asij; Pavasarī sniega vaļņus pārvieto, nodrošinot nomales ātrāku atkušanu un virszemes ūdeņu novadi no autoceļa klātnes.

  - Slīdamības likvidēšana

    - ar smilts - sāls maisījumu (840:160), veic ar tehniku, kas aprīkota ar sniega lāpstu un kaisītāju, izkaisot 0,3 m3 vai 1,0 m3 uz 1 km, saskaņā ar Pasūtījumā noteikto. Kaisāmās joslas platums uz ietves ne mazāk kā 1,5 m uz brauktuves platums ne mazāks kā 7 m. Kaisītājam jānodrošina iespēja vienmērīgi izkaisīt noteiktu kaisāmā materiāla daudzumu.

    - ar mitro sāli 140kg uz 1 km 7 m platu joslu

Autoceļa braucamās daļas kaisīšanu sāk, ja uz tās parādās piebraukts sniegs ar slidenu virsmu vai, ja uz ceļa braucamās daļas veidojas slidena ledus – atkalas kārta.

Vienmērīgi jāizkaisa 20 g mitrā sāls uz 1 m2 braucamās daļas. Kaisīšanu ar  mitro sāli ieteicams pārtraukt, ja ceļa segas virsmas temperatūra pazeminās zem -100C. Sāli automātiski samitrina ar NaCl vai CaCl2 šķīdumu tieši pirms izkaisīšanas vai izkaisīšanas brīdī. Sāls samitrināšanas pakāpe ir atkarīga no laikapstākļiem. Kaisīšanas ātrums 40 km/stundā līdz 60 km/stundā. Pirms kaisīšanas brauktuvei jābūt atbrīvotai no svaiga sniega, slapja sniega vai sniega, kas sajaukts ar smiltīm vai sāli.

    - ar granīta šķembiņām

Kaisīšanu ar šķembiņām pielieto ietves pašvaldības teritoriju kaisīšanai‚ ja uz tās parādās piebraukts sniegs‚ kura augšējā kārta veido slidenu virsmu vai‚ ja atmosfēras iedarbības rezultātā uz ceļa braucamās daļas veidojas apledojums.

Vienmērīgi jāizkaisa 0‚3 m3 uz ietves 1 km un 40 grami uz 1 m2 Ādažu novada pašvaldības teritorijās. Pirms kaisīšanas brauktuvei jābūt atbrīvotai no irdena sniega, slapja sniega vai sniega, kas sajaukts ar smilti vai sāli.

Kaisīšana tehnikas operatoram jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ceļa aprīkojums un ceļa tuvumā esošās būves.

- Tehniskās specifikācijas apraksts

  - Iekārtas: autoceļu un ielu attīrīšanu no irdena sniega un slīdamības novēršanu veic ar kravas automašīnu vai citu tehnika, kas aprīkota ar sniega lāpstu vai lāpstām un kaisīšanas iekārtu (norādīt pretendentam pieejamās tehnikas, kas nepieciešama pakalpojumu sniegšanai, sarakstu );

  - Darba apraksts: pārbrauciens līdz darba vietai, autoceļa joslas attīrīšana no irdena sniega un slīdamības novēršanu, braucot paralēli ceļa asij, informācijas nosūtīšana par izpildīto darbu, pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē;

  - Darba izpilde: darbi izpildāmi saskaņā ar Ādažu novada autoceļu un ielu maršrutu sarakstu, ceļu un ielu attīrīšana no sniega un slīdamības novēršanu veicama intensīvas snigšanas, atkalas vai sniegputeņa gadījumos, sniega tīrīšana un slīdamības novēršanu jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, lai netiktu bojātas automašīnas, ceļa aprīkojums un ceļa tuvumā esošās būves. Nav pieļaujama sniega vaļņa izveidošanās uz koplietošanas pieslēdzošo ceļu braucamās daļas (krustojumos un pieslēgumos). Nav pieļaujama sniega sastumšana kaudzēs krustojumos.

  - Aprīkojums: visām sniega tīrīšanas un ceļu, ielu kasīšanas tehnikas vienības, kas iesaistītas 6. maršruta darbos, jābūt aprīkotām ar globālās pozicionēšanas sistēmu (turpmāk – GPS). Ādažu novada domei jābūt elektroniskai - interneta pieejai darba izpildē iesaistītās Izpildītāja tehnikas GPS datiem.

- Prasības izpildītam darbam:

  - Brauktuves un nomales stāvoklim pēc darba izpildes jāatbilst attiecīgā autoceļa uzturēšanas klases prasībām.

  - Darba veicēja nokļūšana līdz objektam ietilpst cenā.

  - Līdz plkst. 6.00 jābūt iztīrītiem ceļiem, pa kuriem kursē sabiedriskais transports, mācību iestāžu teritorijām ar pieguļošajām ietvēm.

  - Darba izpildītāja pieejamība (maksimālais laiks nokļūšanai objektā pēc Pasūtītāja pieprasījuma - 30 minūšu laikā darba dienās darba laikā (tas ir no 8.00 – 17.00), 60 minūšu laikā brīvdienās, svētku dienās un ārpus darba laika (tas ir no plkst.17.00 - 8.00).

  - Slīdamības likvidēšanu - kaisīšanu ar pretslīdes materiāliem jāuzsāk 30 minūšu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma brīža saskaņā ar Ādažu novada ielu un ceļu kaisīšanas maršrutiem, ko izstrādā Pasūtītājs, – maršruts nr. 1 nr. 6.

  - Katram maršrutam ceļu tīrīšanai jāpiesaka atsevišķa tehnikas vienība. (derīga tehniskā apskate, ja nomā – nomas līgums).

  - Lauku ceļu tīrīšana uz viensētām jāveic pēc pieprasījuma.

  - Izpildāmā darba apjoma saskaņojums ar kontaktpersonu.

- Kvalitātes prasības:

  - Izpildītais pakalpojums kontrolējams visā ielas, ietves (posma) garumā un pašvaldības objektu teritorijā (m2), brauktuvei jāatbilst attiecīgai uzturēšanas klasei izvirzītajām prasībām. Neatbilstības gadījumā uzņēmējs veic pasākumus prasību nodrošināšanai.

  - Autoceļu krustojumos, vidusjoslā, nobrauktuvju pieslēgumos, uz tiltu un pārvadu brauktuvēm nav izveidoti sniega vaļņi un sniega kaudzes.

  - Kaisāmajam materiālam jābūt vienmērīgi izkaisītam pa visu braucamo daļu. Uz braucamās daļas nedrīkst palikt sasaluma gabali vai kaisāmā materiāla daļiņas lielākas par 6,3 mm diametrā, kā arī kaisāmā materiāla kaudzītes vai viļņi augstāki par 12 mm. Kaisāmajā materiālā vienmērīgi jāsajauc nātrija hlorīds ar minerālo materiālu. Sāls daudzumam gatavā maisījumā jābūt ne mazāk kā 160 kg/m3. Dažādu piemaisījumu daudzums nātrija hlorīda sālī nedrīkst pārsniegt 4%.

  - Minerālajam materiālam jābūt raupjam‚ ar graudu saturu ne lielāku par 6,3 mm. Optimālais kaisāmā materiāla izmērs 2 -3 mm. Mālu un putekļu daļiņu saturs (daļiņas mazākas par 0,063mm) nedrīkst pārsniegt 5%.

  - Autoceļa un ielas brauktuves līdzenums pastāvīgos laika apstākļos - virsma praktiski bez ledus grambām.

  - Svaiga sniega biezums uz autoceļa brauktuves mainīgos laika apstākļos – 6 cm.

  - Sniega sanesumu biezums uz autoceļa brauktuves atsevišķās vietās sniegputenī, ja vēja ātrums ir lielāks par 10 metriem sekundē – 12 cm.

  - Slapja sniega biezums vai ar sāli un smiltīm sajaukta sniega biezums uz autoceļa brauktuves mainīgos laika apstākļos – 3cm.

  - Autoceļa brauktuves līdzenums mainīgos laika apstākļos - ledus risas līdz 10 mm.

  - Uz brauktuves un nomalēm nedrīkst krāties ūdens.

  - Veicot autoceļa attīrīšanu no irdena sniega, sniega risa pieslēdzošajās ielās un iebrauktuvēs nedrīkst būt augstāka par 15 cm.

  - Veicot autoceļa attīrīšanu no irdena sniega, jāattīra arī autobusu pieturvietu paplašinājumi, krustojumi, pieslēgumi un braukšanas joslu atdalošās saliņas.

  - Attīrot autoceļu no irdena sniega un pārvietojot sniega vaļņus, darba joslas platumam jābūt vismaz 2,75m.

  - Pašvaldības ceļu un ielu ikdienas uzturēšana jāveic, ievērojot MK noteikumus Nr. 871 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”.

  - Pašvaldības ceļu un ielu ikdienas uzturēšana jāveic, ievērojot Valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas, kas apstiprinātas ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” 2006.gada 21. decembra rīkojumu Nr. 488 un ar izmaiņām, kas veiktas :

01.12.2008. ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” rīkojumu Nr.561

12.03.2010. ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” rīkojumu Nr.51;

24.10.2011. ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” rīkojumu Nr.354;

20.11.2012. ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” rīkojumu Nr.429;

21.06.2013. ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” rīkojumu Nr.254.

- Mērvienība: autoceļa atbrīvošana no irdena sniega, slīdamības likvidēšana ar smilts – sāls maisījumu, mitro sāli vai izveidojot rievas apledojumā jāuzmēra ceļa vai ielas, ietves kilometros (km) neatkarīgi no tehnikas darba pārgājienu skaita.

- Pašvaldību teritoriju attīrīšana stundās, slīdamības likvidēšana kvadrātmetros (m2).

Maršruts nr. 1 (C kategorijas maģistrālās ielas un ceļi) 7m

| Ādažu novada pašvaldības maģistrālo ielu un ceļu saraksts Ādažu novadā |
| --- |
| Autoceļa un ielas nosaukums | Nr. | km |
| Alderu iela (Alderu autobusa apgriešanās laukums) | 1.1 | 3,1 |
| Kanāla iela | 1.2 | 2,1 |
| Krastupes iela posmā no Podnieku līdz Krastupes ielas grants ceļam | 1.3 | 1,6 |
| Ūbeļu iela | 1.4 | 1,2 |
| Dadzīšu iela | 1.5 | 0,5 |
| Gaujas iela posmā no Rīgas gatves līdz Dadzīša ielai | 1.6 | 2,5 |
| Gaujas iela posmā no Gaujas ielas līdz Lauku ielai (iebrauktuve uz Ādažu vidusskolu) | 1.7 | 0,2 |
| Vējupes iela no Gaujas ielas līdz iebrauktuvei uz tenisa centru | 1.8 | 0,1 |
| Gaujas iela posmā no Gaujas ielas līdz Katlapu ceļam | 1.9 | 0,16 |
| Pirmā iela | 1.10 | 1,6 |
| Draudzības iela no Rīgas gatves līdz Podnieku ielai | 1.11 | 1,0 |
| Jaunkūlu iela posmā no Draudzības ielas līdz Rīgas gatvei | 1.12 | 1,6 |
| Kadagas ceļš (ieskaitot tiltu pār Gauju) posmā no Gaujas ielas līdz apdzīvotās vietas Kadagas beigām | 1.13 | 2,8 |
| Kadagas bērnudārza iebrauktuve un aplis no Kadagas ceļa | 1.14 | 0,3 |
| Kadagas autobusa galapunkts | 1.15 | 0,2 |
| Mežaparka ceļš | 1.16 | 3,7 |
| Iļķenes ceļš posmā no Mežaparka ceļa līdz A1 | 1.17 | 1,0 |
| Muižas iela posmā no Rīgas gatves līdz dambim (dambja pāreju ieskaitot) | 1.18 | 1,1 |
| Ataru ceļš posmā no A1 līdz Bukultu ceļam | 1.19 | 4,5 |
| Paralēlais ceļš posmā no Statoil apļa līdz Inču ielai | 1.20 | 1,0 |
| Baltezera iela | 1.21 | 2,2 |
| Bukultu iela | 1.22 | 0,8 |
| Kopā: |  | 33,26km |

Maršruts nr. 1 (C kategorijas ielas un ceļi) 7m

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Pakalpojuma nosaukums | Mērvienība | Piemērojamais koeficients | Vienības cena* (bez PVN), euro | Indikatīvā cena bez PVN (4.kolonna x 5.kolonna) |
| 1 | Brauktuves attīrīšana no irdenā sniega | 1 km | 0,2 |  |  |
| 2 | Slīdamības likvidēšana ar smilts - sāls maisījumu (840:160), izkaisot 0,5 m3 uz 1 km 7,0 m platu joslu | 1 km | 0,4 |  |  |
| 3 | Slīdamības likvidēšana ar mitro sāli 140 kg uz 1 km 7,0 m platu joslu | 1 km | 0,6 |  |  |
| 4 | Slīdamības likvidēšana ar mitro sāli 140 kg uz 1 km 7,0 m platu joslu, vienlaicīgi veicot braucamās daļas attīrīšanu no irdenā sniega | 1 km | 0,8 |  |  |
| 5 | Sniega vaļņu pārvietošana | 1 km | 0,1 |  |  |
| KOPĀ, euro (bez PVN): |  |
| PVN 21%, euro: |  |
| Kopā ar PVN, euro: |  |

Maršruts nr. 2 (D kategorijas ielas un ceļi) 4m

| Ādažu novada pašvaldības ielu un ceļu saraksts Ādažu apdzīvotā vietā |
| --- |
| Autoceļa un ielas nosaukums | Nr. | km |
| Nūrnieku iela | 2.1 | 0,9 |
| Krūkļu iela | 2.2 | 0,45 |
| Čiekuru iela | 2.3 | 0,3 |
| Gaujas ielas gala posms no grants (Dadzīša iela) | 2.4 | 0,25 |
| Zelmeņu iela | 2.5 | 0,3 |
| Zīļu iela | 2.6 | 0,6 |
| Krastupes ielas grants posms (Ūbeļu iela) | 2.7 | 0,25 |
| Ozolu iela | 2.8 | 0,5 |
| Priežu iela | 2.9 | 0,8 |
| Graudu iela | 2.10 | 0,2 |
| Druvas iela | 2.11 | 0,65 |
| Gaujmalas iela | 2.12 | 0,4 |
| Gaujas iela (grants ceļš pie Gaujas ielas 34A) | 2.13 | 0,2 |
| Lauku iela | 2.14 | 0,35 |
| Vējupes ceļi | 2.15 | 1,5 |
| Vējupes iela | 2.16 | 1,1 |
| Attekas iela | 2.17 | 0,8 |
| Katlapu ceļi | 2.18 | 1,0 |
| Jaunceriņu ceļš | 2.19 | 0,95 |
| Smilgas ceļi | 2.20 | 4,2 |
| Taču ceļš | 2.21 | 0,45 |
| Ceļš uz sūkņustaciju | 2.22 | 0,33 |
| Baldoņu ceļš | 2.23 | 0,4 |
| Ādažu novada pašvaldības ielu un ceļu saraksts Kadagas apdzīvotā vietā |
| Autoceļa un ielas nosaukums | Nr. | km |
| Upmalas ceļi | 2.24 | 2,8 |
| Virpnieku ceļš | 2.25 | 0,6 |
| Brūkleņu iela | 2.26 | 0,4 |
| Melleņu iela | 2.27 | 0,55 |
| Jāņogu iela | 2.28 | 1,15 |
| Bērzu gatve | 2.29 | 1,0 |
| Dzērveņu iela | 2.30 | 0,2 |
| Rododendru iela | 2.31 | 0,3 |
| Lāceņu iela | 2.32 | 0,5 |
| Kopā: | 24,38 km |

Maršruts nr. 2 (D kategorijas ielas un ceļi) 4m

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Pakalpojuma nosaukums | Mērvienība | Piemērojamais koeficients | Vienības cena* (bez PVN), euro | Indikatīvā cena bez PVN (4.kolonna x 5.kolonna) |
| 1 | Brauktuves attīrīšana no irdenā sniega | 1 km | 0,9 |  |  |
| 2 | Sniega vaļņu pārvietošana | 1 km | 0,1 |  |  |
| KOPĀ, euro (bez PVN): |  |
| PVN 21%, euro: |  |
| Kopā ar PVN, euro: |  |

Maršruts nr. 3 (D kategorijas ielas un ceļi) 4m

| Ādažu novada pašvaldības ielu un ceļu saraksts Ādažu apdzīvotā vietā |
| --- |
| Autoceļa un ielas nosaukums | Nr. | km |
| Skolas iela | 3.1 | 0,6 |
| Krāču ceļš | 3.2 | 0,05 |
| Teiku ceļš | 3.3 | 0,05 |
| Ziedu iela | 3.4 | 0,5 |
| Pļavu iela | 3.5 | 0,5 |
| Saules iela | 3.6 | 0,5 |
| Depo iela | 3.7 | 0,2 |
| Vārpu iela | 3.8 | 0,15 |
| Ķiršu iela | 3.9 | 0,8 |
| Bērzu iela | 3.10 | 0,3 |
| Liepavotu iela | 3.11 | 0,3 |
| Dārza iela | 3.12 | 0,7 |
| Draudzības iela (no Podnieku līdz gājēju tiltiņam) | 3.13 | 0,55 |
| Dzirnavu iela | 3.14 | 0,25 |
| Mālnieku iela | 3.15 | 0,25 |
| Jaunstūrīšu iela | 3.16 | 0,25 |
| Stūrīšu iela | 3.17 | 0,4 |
| Stūrīšu iela A | 3.18 | 0,2 |
| Nostūrīšu iela | 3.19 | 0,3 |
| Rasiņu iela | 3.20 | 0,15 |
| Veckūlu ceļš | 3.21 | 0,25 |
| Liegu ceļš | 3.22 | 0,4 |
| Plostnieku iela | 3.23 | 1,85 |

Ādažu novada pašvaldības ielu un ceļu saraksts Alderu apdzīvotajā vietā

| Autoceļa un ielas nosaukums | Nr. | km |
| --- | --- | --- |
| Pērles iela | 3.24 | 1,4 |
| Mežmalas iela | 3.25 | 0,3 |
| Kanāla iela (posms no lielās Kanāla ielas līdz Lejasdorēm) | 3.26 | 0,2 |
| Dores iela | 3.27 | 0,25 |
| Jāņkalnu ceļš | 3.28 | 0,9 |
| Kanāla ceļš (Alderi – Augšdores, no veikala līdz tiltiņam) | 3.29 | 0,6 |
| Iebrauktuve uz Alderi 20 | 3.30 | 0,15 |
| Mednieku ceļš | 3.31 | 0,1 |
| Irāju ceļš | 3.32 | 0,1 |

Ādažu novada pašvaldības ielu un ceļu saraksts Garkalnes un Āņu apdzīvotajās vietās

| Autoceļa un ielas nosaukums | Nr. | km |
| --- | --- | --- |
| Ledoņu ceļš | 3.33 | 0,4 |
| Slēju ceļš | 3.34 | 0,95 |
| Ošlauku ceļš | 3.35 | 1,2 |
| Vesterotes iela | 3.36 | 0,4 |
| Lazdas ceļi | 3.34 | 0,35 |
| Ozolu ceļš (Slejas – Ošlauki) | 3.35 | 0,3 |
| Lazdu iela | 3.36 | 0,4 |
| Ceriņu iela | 3.37 | 0,35 |
| Riekstu iela A | 3.38 | 0,1 |
| Riekstu iela | 3.39 | 0,1 |
| Kastaņu iela + autobusa galapunkts | 3.40 | 1,1 |
| Piparu ceļš | 3.41 | 0,6 |
| Āņu ceļš | 3.42 | 0,5 |
| Stempju ceļš (Āņi – Vecstempji) | 3.43 | 2,1 |
| Kopā: | 22,35 km |

Maršruts nr. 3 (D kategorijas ielas un ceļi) 4m

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Pakalpojuma nosaukums | Mērvienība | Piemērojamais koeficients | Vienības cena* (bez PVN), euro | Indikatīvā cena bez PVN (4.kolonna x 5.kolonna) |
| 1 | Brauktuves attīrīšana no irdenā sniega | 1 km | 0,9 |  |  |
| 2 | Sniega vaļņu pārvietošana | 1 km | 0,1 |  |  |
| KOPĀ, euro (bez PVN): |  |
| PVN 21%, euro: |  |
| Kopā ar PVN, euro: |  |

Maršruts nr. 4 (D kategorijas ielas un ceļi) 4m-6m

| Ādažu novada pašvaldības ielu un ceļu saraksts Baltezera apdzīvotā vietā |
| --- |
| Autoceļa un ielas nosaukums | Nr. | km |
| Cielaviņu ceļš | 4.1 | 0,08 |
| Niedru ceļš | 4.2 | 0,07 |
| Jaunspriešļu ceļš | 4.3 | 0,5 |
| Āķu iela | 4.4 | 0,3 |
| Lībiešu ceļš | 4.5 | 0,26 |
| Ezera iela | 4.6 | 0,44 |
| Meža iela | 4.7 | 0,32 |
| Ronīšu ceļš | 4.8 | 0,15 |
| Kauguru iela | 4.9 | 0,54 |

| Ādažu novada pašvaldības ielu un ceļu saraksts Ādažu apdzīvotā vietā |
| --- |
| Autoceļa un ielas nosaukums | Nr. | km |
| Ceļš A1-Baltais Rags | 4.10 | 0,45 |
| Kalnadores ceļš | 4.11 | 0,8 |
| Alderu ceļš (Alderi – Kalndores, uz gājēju tiltiņu) | 4.12 | 0,65 |
| Parka iela | 4.32 | 1,3 |
| Vectiltiņu ceļi | 4.33 | 0,6 |
| Katlapu ceļi | 4.34 | 0,8 |
| Pasta iela | 4.35 | 0,4 |

| Ādažu novada pašvaldības ielu un ceļu saraksts Stapriņu apdzīvotā vietā |
| --- |
| Autoceļa un ielas nosaukums | Nr. | km |
| Mežvairogu ceļš | 4.13 | 1,2 |
| Bākšas ceļš | 4.14 | 0,3 |
| Vaivariņu ceļš | 4.15 | 0,2 |
| Lielstapriņu iela | 4.16 | 0,8 |
| Mazstapriņu iela | 4.17 | 0,22 |
| Ziemeļbullas iela | 4.18 | 0,6 |
| Inču iela | 4.19 | 1,00 |

Ādažu novada pašvaldības ielu un ceļu saraksts pie Ataru ceļa

| Autoceļa un ielas nosaukums | Nr. | km |
| --- | --- | --- |
| Vārpiņu ceļš | 4.20 | 0,35 |
| Vārpu ceļš | 4.21 | 0,3 |
| Eimuru ceļš | 4.22 | 1,3 |
| Briljantu ceļi | 4.23 | 0,7 |
| Laveru ceļš | 4.24 | 2,8 |
| Garciema ceļš | 4.25 | 1,8 |
| Starpgabals | 4.26 | 0.35 |
| Bukultu ceļš | 4.27 | 0,8 |
| Indrānu iela | 4.28 | 0,14 |
| Birznieku iela | 4.29 | 0,75 |
| Strautnieku ceļš | 4.30 | 0,6 |
| Brīdagu ceļš | 4.31 | 0,25 |
| Kopā: | 21,77 km |

Maršruts nr. 4 (D kategorijas ielas un ceļi) 4m-6m

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Pakalpojuma nosaukums | Mērvienība | Piemērojamais koeficients | Vienības cena* (bez PVN), euro | Indikatīvā cena bez PVN (4.kolonna x 5.kolonna) |
| 1 | Brauktuves attīrīšana no irdenā sniega | 1 km | 0,9 |  |  |
| 2 | Sniega vaļņu pārvietošana | 1 km | 0,1 |  |  |
| KOPĀ, euro (bez PVN): |  |
| PVN 21%, euro: |  |
| Kopā ar PVN, euro: |  |

Maršruts nr. 5 (D kategorijas ielas un ceļi) 6m

Ādažu novada pašvaldības ielu un ceļu saraksts Kadagas un Divezera apdzīvotajās vietās

| Autoceļa un ielas nosaukums |  | km |
| --- | --- | --- |
| Austrumu iela | 5.1 | 2,8 |
| Priežmalas iela | 5.2 | 0,4 |
| Dvīņu iela | 5.3 | 0,4 |
| Kadagas ceļa posms no apdzīvotās vietas "Kadaga" beigām līdz Iļķenes ceļam | 5.4 | 1,0 |
| Nomales ceļš | 5.5 | 0,95 |
| Ceļš uz Kadagas katlumāju | 5.6 | 0,3 |
| Ceļš no Kadagas līdz Cīruļu ielai (Saulespļavas ceļš) | 5.7 | 0,6 |
| Ārputnu iela | 5.8 | 0,5 |
| Vecštāles ceļš | 5.9 | 12,7 |
| Intlapu ceļš | 5.10 | 1,15 |
| Utupurva ceļš | 5.11 | 2,2 |
| Boķu ceļš | 5.12 | 1,1 |
| Putraimkalna ceļš | 5.13 | 4,5 |
| Iļķenes ceļa posms no Mežaparka ceļa līdz Iļķenei (ieskaitot) | 5.14 | 9,5 |
| Puskas ceļš | 5.15 | 4,25 |
| Smilškalnu ceļš | 5.16 | 3,25 |
| Zaraines ceļš | 5.17 | 0,3 |
| Dūņezera iela | 5.18 | 1,4 |
| Vecvārnu ceļš | 5.19 | 4,15 |
| Cibuļu iela | 5.20 | 0,3 |
| Grunduļu iela A | 5.21 | 1,25 |
| Kopā: |  | 53,00 km |

Maršruts nr. 4 (D kategorijas ielas un ceļi) 6m

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Pakalpojuma nosaukums | Mērvienība | Piemērojamais koeficients | Vienības cena* (bez PVN), euro | Indikatīvā cena bez PVN (4.kolonna x 5.kolonna) |
| 1 | Brauktuves attīrīšana no irdenā sniega | 1 km | 0,9 |  |  |
| 2 | Sniega vaļņu pārvietošana | 1 km | 0,1 |  |  |
| KOPĀ, euro (bez PVN): |  |
| PVN 21%, euro: |  |
| Kopā ar PVN, euro: |  |

| Maršruts nr. 6 (ietves 1,5-2,0m) |  |
| --- | --- |
| Ādažu novada pašvaldības ietvju saraksts |
| Autoceļa un ielas nosaukums ietves 1,5-2,0m | km |
| Rīgas gatve – no Muižas ielas līdz A1-Baltais rags | 5,0 |
| Gar autoceļu A-1 Baltezerā posmā no pagrieziena uz Alderiem līdz ceļam A1-Baltais rags, visi atzari pie pieturvietām, kāpnes, pie gājēju tuneļa | 4,0 |
| Pirmā iela no Rīgas gatves līdz Vārpu ielai, Pirmā iela pie nama Nr.42 | 2,1 |
| Pasta iela | 0,5 |
| Gaujas ielas ietve no Rīgas gatves līdz iebrauktuvei Sporta centru | 2,6 |
| No Gaujas ielas līdz Pasta ielai (starp mājām) | 0,4 |
| Attekas iela no Gaujas ielai līdz Draudzības ielai | 1,0 |
| Gaujas ielas 33 iebrauktuves ietve | 0,4 |
| Kadagas ceļa ietves no Gaujas ielas (ieskaitot tiltu) līdz autobusa galapunktam Kadagā un ietves līdz Kadagas PII (3,1 km) | 3,1 |
| Rīgas gatve no Draudzības ielas līdz Jaunkūlu ielai Rīgas gatves ietve | 0,6 |
| Podnieku iela no Draudzības ielas līdz Podniekiem (autobusa pieturai) | 1,4 |
| Krastupes iela no Podnieku ielas līdz Ūbeļu ielai | 0,2 |
| Jaunkūlu iela | 0,8 |
| Draudzības iela no Rīgas gatves līdz Attekas ielai | 0,9 |
| Gar Draudzības ielas tiltu pār autoceļu A1 | 0,4 |

Kopā 23,40km

Maršruts nr. 6 (Ādažu novada pašvaldības ietves 1,5-2,0m)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Pakalpojuma nosaukums | Mērvienība | Piemērojamais koeficients | Vienības cena* (bez PVN), euro | Indikatīvā cena bez PVN (4.kolonna x 5.kolonna) |
| 1 | Ietves attīrīšana no irdena sniega | 1 km | 0,4 |  |  |
| 2 | Sniega vaļņu pārvietošana ietvē | 1 km | 0,1 |  |  |
| 3 | Slīdamības likvidēšana ar smilts - sāls maisījumu (840:160), izkaisot 0,3 m3 uz 1 km 1,5-2,0 m platu ietves joslu | 1 km | 0,3 |  |  |
| 4 | Slīdamības likvidēšana ar granīta šķembām (iekraušanas vieta Kadagas katlu māja), izkaisot 0,3 m3 uz 1 km 1,5-2,0 m platu ietves joslu | 1 km | 0,2 |  |  |
| KOPĀ, euro (bez PVN): |  |
| PVN 21%, euro: |  |
| Kopā ar PVN, euro: |  |

Maršruts nr. 7 (Ādažu novada pašvaldības teritorijas)

| Ādažu novada pašvaldības, laukumi, teritorijas un ietves | m2 |
| --- | --- |
| Ādažu vidusskola un sporta centrs | 7400 |
| Ādažu pirmsskolas izglītības iestāde | 2400 |
| Kadagas pirmsskolas izglītības iestāde "Mežavēji" teritorija un pieguļošās ietves, autostāvietas | 3000 |
| Ādažu novada pašvaldības policijas teritorija | 500 |
| Gaujas ielas 16 pagalms | 1200 |
| Gaujas ielas 33a stāvlaukums un ietves | 3800 |
| Gaujas ielas 25 pagalms starp mājām | 1800 |
| Gaujas ielas 33 iebrauktuves grants-šķembu stāvlaukums | 3000 |
| Līgo parka ietves | 2000 |
| Kadagas ciema pagalmu asfaltētā brauktuve, iebrauktuves un stāvvietas pie mājām (Nr. 5, 6, 7, 8, 10, 11) | 8000 |

Kopā 33100m2

Maršruts nr. 7 (Ādažu novada pašvaldības teritorijas)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Pakalpojuma nosaukums | Mērvienība | Piemērojamais koeficients | Vienības cena* (bez PVN), euro | Indikatīvā cena bez PVN (4.kolonna x 5.kolonna) |
| 1 | Teritorijas attīrīšana no irdenā sniega | 1 m2 | 0,4 |  |  |
| 2 | Slīdamības likvidēšana ar smilts - sāls maisījumu (840:160), izkaisot 30 grami uz 1 m2 | 1 m2 | 0,4 |  |  |
| 3 | Slīdamības likvidēšana ar granīta šķembām (iekraušanas vieta Kadagas katlu māja Pasūtītājs), izkaisot 40 grami uz 1 m2 pašvaldības piederošās teritorijās | 1 m2 | 0,2 |  |  |
| KOPĀ, euro (bez PVN): |  |
| PVN 21%, euro: |  |
| Kopā ar PVN, euro: |  |

Pielikums Nr.3

Iepirkuma Id. Nr. ĀND 2016/181

VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS

PAR ĀDAŽU NOVADA IELU UN CEĻU ATTĪRĪŠANU NO SNIEGA

LĪGUMS Nr. JUR _________________

Ādažu novads			                   		2016.gada___________

Ādažu novada dome (turpmāk – Pasūtītājs, reģ.Nr.90000048472, adrese: Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164, ko uz likuma „Par pašvaldībām” un Ādažu novada pašvaldības nolikuma pamata pārstāv izpilddirektors Guntis Porietis, no vienas puses, un šādas personas:

Uzņēmums (turpmāk - Izpildītājs Nr.1), reģ. nr.________, adrese:___________________, tās pārstāvja _______________ personā, un

Uzņēmums (turpmāk - Izpildītājs Nr.2), reģ. nr._______, adrese: _______________, tās pārstāvja _______________ personā, un

Uzņēmums (turpmāk - Izpildītājs Nr.3), reģ. nr._______, adrese: _________________, tās pārstāvja _______________ personā (atkarībā no iepirkuma daļas par ko tiks slēgts līgums),

visi trīs kopā turpmāk saukti –“Izpildītāji” un atsevišķi arī “Izpildītājs”, no otras puses,

visi kopā turpmāk saukti “Puses”, pamatojoties uz Izpildītāja iesniegto piedāvājumu atklātā konkursā „Sniega tīrīšanas pakalpojumi 2016. un 2017.gadā” (iepirkuma identifikācijas Nr. ĀND 2016/__) __.daļā „(daļas nosaukums)” (turpmāk – Iepirkums) un Iepirkumu komisijas 2016.gada xx.xx lēmumu (protokols Nr.05-30-2016/__-x) par tiesību piešķiršanu slēgt vispārīgo vienošanos, noslēdz šādu vispārīgo vienošanos (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets

  - Pasūtītājs uzdod un Izpildītāji apņemas veikt Ādažu novada administratīvajā teritorijā esošo objektu attīrīšanu no sniega, kaisīšanu ar smilts/sāls maisījumu vai granīta šķembu maisījumu, kā arī sniega vaļņu pārvietošanu (turpmāk – Darbi) Līguma 3.nodaļā noteiktajā kārtībā saņemto pasūtījumu gadījumā, pienācīgā termiņā un kvalitātē, ar savu tehniku, materiāliem, darbarīkiem, ierīcēm un darbaspēku, saskaņā ar Iepirkuma tehniskās specifikācijas prasībām (pielikums Nr.1), Izpildītāju piedāvājumu Iepirkumā (pielikums Nr.2., Nr.3. un Nr.4), Pasūtītāja norādījumiem un pieprasījumiem, kā arī Līguma un saistošo normatīvo aktu noteikumiem.

  - Objektu saraksts norādīts Iepirkuma tehniskajā specifikācijā.

  - Izpildītāji Nr.1, Nr.2 un Nr.3 Darbus veic ar tehniku ________________ (reģ. nr.____________) vai līdzvērtīgu traktortehniku.

- Līgumcena un norēķinu kārtība

  - Kopējā Darbu maksimālā līgumcena (turpmāk – līgumcena) ir EUR xxxx (xxxx eiro) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN). Līguma darbības laikā Pasūtītājs ir tiesīgs iegādāties Darbus, kuru kopējā līgumcena ir mazāka par līgumcenu.

  - Izpildītāji veic Darbus saskaņā ar Izpildītāju Iepirkumā piedāvātajām Darbu vienību cenām (pielikums Nr.2., Nr.3. un Nr.4.).

  - Līgumcena un Darbu vienību cenas nevar tikt paaugstinātas.

  - Darbu vienības cenas sevī ietver visas izmaksas, kas saistītas ar pilnīgu un kvalitatīvu Darbu izpildi, t.sk., bet ne tikai, darbaspēka izmaksas, visi un jebkādi nodokļi un nodevas, transporta izmaksas, Darbu organizācijas izmaksas, inflācija un sadārdzinājumi (t.sk., par nakts darbu, virsstundām un Darbu brīvdienās un svētku dienās, utml.), kā arī jebkuras citas Izpildītāja izmaksas, izņemot PVN.

  - Līgumā noteiktajiem maksājumiem tiek piemērota rēķina izrakstīšanas brīdī spēkā esošā PVN likme.

  - Pasūtītājs veic samaksu par veiktajiem Darbiem vienu reizi mēnesī, 15 darba dienu laikā pēc mēneša Darbu pieņemšanas–nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķinu saņemšanas no Izpildītāja, pārskaitot  samaksu uz Izpildītāja norādīto bankas norēķinu kontu.

  - Par kārtējā mēnesī veiktajiem Darbiem Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam mēneša Darbu pieņemšanas–nodošanas aktu un rēķinu līdz nākošā mēneša 5. datumam. Rēķinā norāda atsauci uz Līgumu (Nr., datums).

  - Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs pārskaitījis uz Izpildītāja bankas kontiem Darbu izpildes summu (cenu), ko apliecina attiecīgs maksājuma uzdevums.

- Darbu izpildes vispārīgie noteikumi

  - Pasūtītājs ir tiesīgs pieteikt Darbus Izpildītājiem jebkurā diennakts laikā uz 8.5.punktā norādītajiem tālruņa numuriem.

  - Darbu veikšanas nepieciešamības gadījumā katrā atsevišķā situācijā Pasūtītāja pilnvarotā persona pasūta Darbus tam Izpildītājam, kura piedāvātā konkrēto Darbu vienību cena ir lētāka. Ja attiecīgais Izpildītājs atsakās veikt Darbus, Pasūtītāja pilnvarotā persona telefoniski pasūta Darbu izpildi nākamajam Izpildītājam.

  - Telefoniskās aptaujas laikā Pasūtītāja pilnvarotā persona sniedz Izpildītājiem informāciju par Darbu veikšanas laiku, apjomu, maršrutu, maršruta daļu un citas būtiskas ziņas, kas raksturo konkrēto Darbu izpildi.

  - Ja Izpildītājs, kura piedāvātā konkrēto Darbu vienību cena ir lētākā, atsakās veikt pasūtītos Darbus, tas maksā Pasūtītajam līgumsodu EUR 200 apmērā par katru šādu gadījumu.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs pasūtīt Darbus vienlaikus visiem Izpildītājiem, ievērojot nepieciešamo Darbu apjomu un specifiku.

  - Veicot Darbus Izpildītājiem  jāievēro secība, kādu noteicis Pasūtītāja pārstāvis.

  - Izpildītāji ir tiesīgi izdarīt jebkādas atkāpes no Darbu izpildes kārtības, termiņiem un apjoma tikai ar iepriekšēju Pasūtītāja piekrišanu.

  - Katrs Izpildītājs sagatavo pieņemšanas-nodošanas aktu par kārtējā mēnesī veikto Darbu izpildi, kurā detalizēti norāda Darbu izpildes datumus, laiku, vietu (objektu), Darbu kopējo apjomu un izpildes kvalitāti. Aktu paraksta abu Pušu pilnvarotie pārstāvji. Ja, pieņemot Darbus, tā izpildē ir konstatēta neatbilstība Līguma noteikumiem, par ko ir ticis sastādīts defekta akts, kurā norādītās nepilnības vai neatbilstības ir novērstas, tad pieņemšanas–nodošanas akts tiek parakstīts, taču Pasūtītājs tajā norāda atsauci uz defekta aktu un aprēķināto līgumsodu, ja tāds tika aprēķināts.

  - Pasūtītājs izskata un paraksta Darbu pieņemšanas–nodošanas aktu 5 darba dienu laikā no tā saņemšanas, ja nav pretenziju. Pretējā gadījumā Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam argumentētu parakstīšanas atteikumui.

  - Par Tehniskajā specifikācijā neparedzētu Darbu veikšanu vai materiālu izvēli, kā arī, ja Izpildītājiem Darbu izpildes gaitā rodas šaubas vai izpildes grūtības, kas to ieskatā prasa atkāpes no specifikācijā uzstādītājiem noteikumiem, Izpildītājiem par to nekavējoties jāpaziņo Pasūtītājam un, primāri jāvadās no Pasūtītāja norādījumiem.

  - Izpildītāji nav tiesīgi veikt Līgumā neparedzētus  papilddarbus bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas. Ja Izpildītāji papilddarbus veic pēc savas iniciatīvas, tad Pasūtītājam nav pienākums par tiem maksāt.

- Pušu tiesības, pienākumi un atbildība

  - Izpildītāja pienākumi:

    - Darbus veikt atbilstoši Iepirkuma dokumentācijai, Izpildītāja piedāvājumam Iepirkumā, ievērojot Pasūtītāja norādījumus, Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, kas regulē Darbu veikšanu;

    - Darbus izpildīt pienācīgā kvalitātē un termiņā, atbilstoši Līguma noteikumiem;

    - norīkot un nodrošināt kvalificētu personālu Darbu veikšanai;

    - savlaicīgi pieprasīt no Pasūtītāja visu nepieciešamo informāciju Darbu pienācīgai izpildei;

    - nodrošināt, ka līdz plkst. 6.00 ir iztīrītas ielas un ceļi, pa kuriem kursē sabiedriskais transports;

    - nodrošināt, ka Darbu izpilde objektā tiek uzsākta ne vēlāk kā 30 minūšu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas - darba dienās, darba laikā (pl. 8.00 – 17.00), un 60 minūšu laikā - brīvdienās un svētku dienās, kā arī darba dienās ārpus darba laika (pl. 17.00 – 08.00);

    - nodrošināt, ka kaisīšana ar pretslīdes materiāliem objektā tiek uzsākta 30 minūšu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas (maršrutiem Nr. 1 un Nr.6);

    - pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt tam informāciju par Darbu izpildes gaitu, apstākļiem, kas traucē vai varētu traucēt Darbu izpildi;

    - nekavējoties informēt Pasūtītāju par atklātajiem trūkumiem un šķēršļiem, kuru novēršanu nebūtu ieteicams atstāt uz vēlāku laiku, un kuru dēļ Pasūtītājam var tikt nodarīti zaudējumi;

    - atbildēt par tehnikas tehnisko stāvokli, darba drošības, ugunsdrošības noteikumu un saistošo normatīvo aktu ievērošanu Darbu izpildes laikā.

  - Izpildītājs ir tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē, izņemot 4.3. un 4.5.punktā minēto gadījumu.

  - Pēc Līguma noslēgšanas, tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu un ievērojot 4.4.punkta nosacījumus, Izpildītājs drīkst nomainīt personālu, par kuru Pasūtītājam tika sniegta informāciju un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā Izpildītāji balstījās, apliecinot savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par Līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām,.

  - Nav atļauta 4.3.punktā minētā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

    - piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst tam noteiktajām prasībām, kas noteiktas attiecībā uz Izpildītāja personālu vai apakšuzņēmējiem paziņojumā par Līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos;

    - piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Izpildītājs atsaucās, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām;

    - piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā minētajiem kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumiem. Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta ceturtajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņu tika iesniegts Pasūtītājam.

  - Izpildītāji drīkst veikt to apakšuzņēmēju nomaiņu, kuru veiktā Darbu vērtība ir 20 procenti no līgumcenas vai lielāka, uz kuriem neattiecas 4.3.punkta noteikumi, kā arī minētajiem kritērijiem atbilstošu apakšuzņēmēju vēlāku iesaistīšanu Līguma izpildē, ja Izpildītājs par to paziņoja Pasūtītājam un saņēma Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi, ko Pasūtītājs pārbauda, ievērojot 4.4.3.apakšpunkta noteikumus.

  - Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 68. panta un Līguma  noteikumiem.

  - Ja Izpildītājs paredz veikt 4.3. vai 4.5.punktā minētā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu, tas vismaz trīs darba dienas pirms plānotās nomaiņas vai papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanas, rakstveidā informē par to Pasūtītāju. Ja Darbu izpildes laikā ir radušies objektīvi apstākļi, kuru dēļ nav iespējams ievērot šajā punktā noteikto termiņu, Izpildītājs par to nekavējoties rakstveidā informē Pasūtītāju uz e-pastu dome@adazi.lv.

  - Izpildītājs atbild par to, lai noteikumus par Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju maiņu un papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu ievērotu arī tā nolīgtie apakšuzņēmēji.

  - Ja Pasūtītājs konstatē, ka Izpildītājs (vai tā iesaistītais apakšuzņēmējs) ir pārkāpis Publisko iepirkumu likuma, atklāta konkursa nolikuma un/vai Līguma noteikumus par Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju maiņu vai arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Izpildītājam līgumsodu 500 euro apmērā par katru konstatēto gadījumu, kā arī izbeigt Līgumu.

  - Ja Pasūtītājs uzskata, ka Izpildītāja apakšuzņēmēja vai personāla darbība vai Darbu kvalitāte neatbilst Līguma noteikumiem, Pasūtītājs iesniedz Izpildītājiem rakstisku pieprasījumu attiecīgā apakšuzņēmēja vai personāla aizstāšanai ar citu atbilstošu apakšuzņēmēju vai personālu, norādot iemeslus, savukārt Izpildītājs pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 10 kalendāro dienu laikā izpilda šādu Pasūtītāja pieprasījumu. Izpildītājiem nav tiesību pieprasīt no Pasūtītāja papildu samaksu par apakšuzņēmēju vai personāla aizstāšanu.

  - Pasūtītājs apņemas:

    - veikt Līgumā paredzētos maksājumus;

    - pēc Izpildītāja pieprasījumiem sniegt tam visu nepieciešamo informāciju Darbu izpildei;

    - nodrošināt brīvu piekļuvi objektiem Darbu izpildei.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs jebkurā brīdī sniegt Izpildītājam saistošus norādījumus par līgumsaistību izpildi, kas var ietvert izmaiņas ielu un ceļu attīrīšanas secību, laiku un apjomu.

  - Pasūtītājs pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs pārbaudīt Darbu izpildi jebkurā tā brīdī. Ja Pasūtītājs konstatē trūkumus, tad tā pārstāvis telefoniski paziņo par to Izpildītājam un norāda vietu un laiku, kad Izpildītājam jāierodas uz defekta akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais laiks nedrīkst būt mazāks par 1 stundu, bet Puses var vienoties par citu termiņu. Ārkārtas gadījumā Izpildītājam jāierodas ne vēlāk kā 30 minūšu laikā. Uzreiz pēc Pasūtītāja noteiktā laika (vai ātrāk, ja Izpildītājs ir ieradies) tiek sastādīts defektu akts. Gadījumā, ja Izpildītājs nav ieradies, Pasūtītājs sastāda defektu aktu vienpusēji un tas ir saistošs Izpildītājam. Šajā gadījumā akts tiek nosūtīts Izpildītājam, norādot akta sastādīšanas vietu, laiku, kā arī laiku un veidu, kā Izpildītājs tika uzaicināts uz akta sastādīšanu. Defektā aktā norādītie trūkumi Izpildītājam ir jānovērš uz sava rēķina, ne vēlāk kā 2 stundu laikā.

  - Puses ir atbildīgas par Līguma nepildīšanu vai nepienācīgu tā pildīšanu. Izpildītājs ir atbildīgs par zaudējumiem, kas nodarīti Pasūtītājam un trešajām personām sakarā ar Līguma noteikumu pārkāpšanu, ja Izpildītājs tajos ir vainojams.

  - Par nesavlaicīgu Darbu izpildes uzsākšanu Izpildītāji maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 100 par katru nokavēto stundu. Pārkāpums tiek noformēts ar aktu, ko sastāda Pasūtītāja pilnvarotā persona un kas, kopā ar pretenziju, nekavējoties tiek nosūtīts Izpildītājam. Līgumsods tiek ieturēts no 2.5.punktā paredzētā maksājuma.

  - Ja Darbi nav veikti pilnā apjomā, ir nekvalitatīvi vai to veikšanā izmantoti materiāli neatbilst Iepirkumā noteiktajām prasībām, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 200 par katru reizi, kad tas konstatēts, kā arī nekvalitatīvi veiktie Darbi netiek apmaksāti. Pārkāpums tiek noformēts 4.13.punktā noteiktajā kārtībā un, kopā ar pretenziju, nekavējoties tiek nosūtīts Izpildītājam. Līgumsods tiek ieturēts no 2.5.punktā paredzētā maksājuma.

  - Par Līgumā noteikto maksājuma termiņu neievērošanu Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,2% apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu.

  - Līgumsoda nomaksa neatbrīvo Puses no līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas pienākuma. Zaudējuma atlīdzināšana neatbrīvo no līgumsaistību izpildes. Līgumsoda samaksa netiek ieskaitīta zaudējuma apmērā.

- Līguma darbības termiņš un līguma laušana

  - Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un ir spēkā 6 mēnešus vai līdz brīdim, kad iztērēta visa līgumcena, ja šāds nosacījums iestājas ātrāk.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji lauzt Līgumu ar kādu no Izpildītājiem, 10 dienas iepriekš par to rakstveidā brīdinot Izpildītāju, šādos gadījumos:

    - ja veicot 3.2.punktā noteikto aptauju vai Darbu izpildes laikā Izpildītāji vairākkārtēji (vismaz 3 reizes) atteicās veikt Darbus;

    - ja objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams turpināt līgumiskās attiecības. Par objektīvu iemeslu var būt:

      - situācija, kad Izpildītājs būtiski pārkāpj Līguma noteikumus un nav novērsis pārkāpumu arī pēc rakstiska brīdinājuma saņemšanas;

      - situācija, kad par Izpildītāju ir saņemtas vismaz 2 pamatotas pretenzijas par būtiskiem Darbu veikšanas trūkumiem;

      - ja Izpildītāja prettiesiskas darbības (bezdarbības) rezultātā Pasūtītājam ir nodarīti materiālie zaudējumi.

  - Līgums tiek uzskatīts par spēku zaudējušu 11. dienā pēc 5.2.punktā minētā brīdinājuma nosūtīšanas datuma.

  - Līguma izbeigšana no Pasūtītāja puses neatbrīvo Izpildītājus no līgumsoda samaksas, ja tāds tika piemērots.

  - Izpildītāji ir tiesīgi vienpusēji lauzt Līgumu, par to rakstveidā 1 mēnesi iepriekš brīdinot Pasūtītāju, ja Pasūtītājs kavē rēķina apmaksu vairāk par 2 mēnešiem. Līguma laušana neatbrīvo Pasūtītāju no pienākumu veikt samaksu.

- Nepārvarama vara

  - Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas (Force Majeure) ietekmē, kuras darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus Puses nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Ar nepārvaramu varu saprotamas jebkāda veida dabas katastrofas, karš, ugunsgrēks, militāras akcijas, blokāde, streiks un citi apstākļi, kas Pusēm nav kontrolējami. Par šādu apstākļu iestāšanos 3 darba dienu laikā tiek paziņots otrai Pusei, pievienojot kompetentas valsts institūcijas izziņu, kas apliecina šo faktu.

  - Jebkurai no Pusēm ir tiesības vienpersoniski pārtraukt Līgumu, ja Force Majeure apstākļu ietekmes izbeigšanās nav paredzama vai ja tie nepārtraukti turpinās ilgāk, kā četrus mēnešus.

- Strīdu izskatīšanas kārtība

  - Visus strīdus un domstarpības, kas rodas Līguma izpildes laikā, Puses cenšas atrisināt savstarpēji vienojoties, bet, ja vienošanās nav iespējama, Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā - tiesā.

  - Puses ir atbildīgas par Līguma saistību neizpildi atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

8. Citi noteikumi

  - Visi Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie ir noformēti rakstveidā un tos ir parakstījuši Pušu pilnvaroti pārstāvji.

  - Ja kāds no Līguma nosacījumiem zaudē savu juridisko spēku, tas neietekmē pārējo Līguma nosacījumu spēkā esamību.

  - Atbildīgā persona no Pasūtītāja puses, kas organizēs Pasūtītājam noteikto pienākumu izpildi, veiks Līguma izpildes kontroli, dokumentu izvērtēšanu un parakstīs Darbu pieņemšanas–nodošanas aktu, ir Saimniecības un infrastruktūras daļas Ceļu ekspluatācijas inženieris Pēteris Sabļins (t.__________, e-pasts peteris.sablins@)adazi.lv.) vai viņa prombūtnes laikā cita persona, par kuru Pasūtītājs informē Izpildītājus atsevišķi. Atbildīgajai personai jāpilda pienākumi, kas noteikti Ādažu novada domes iekšējo noteikumu „Dokumentu aprites kārtība Ādažu novada pašvaldībā” 107.punktā, t.sk., nekavējoties jāziņo Pasūtītājam par Izpildītājam pielīgto saistību nepienācīgu izpildi un tai nav tiesību pieņemt lēmumus vai dot Izpildītājam norādījumus par Līgumā noteikto termiņu, līgumsummas, cenas vai citu nosacījumu izmaiņām.

  - Izpildītāji no savas puses ar Līguma izpildi saistīto jautājumu risināšanai pilnvaro:

8.4.1. Izpildītājs Nr.1 -

8.4.2. Izpildītājs Nr.2 -

8.4.3. Izpildītājs Nr.3 -

8.5.	3.1.punktā minētās telefoniskās aptaujas laikā Pasūtītāja pārstāvis zvana uz šādiem tālruņa numuriem:

8.5.1.Izpildītājam Nr. 1 -

8.5.2.Izpildītājam Nr.2 -

8.5.3. Izpildītājam Nr.3

8.6.	Visi Līguma pielikumi ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

8.7.	Visas pretenzijas, kas saistītas ar Līguma izpildi, ir iesniedzamas otrai Pusei elektroniski, ar drošu elektronisko parakstu, uz Pušu oficiālajām e-pasta adresēm un uzskatāms, ka Puse paziņojumu ir saņēmusi nākamā darba dienā pēc nosūtīšanas.

8.8.	Līgums sastādīts uz 6 lappusēm 4 eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja un pa vienam pie katra no Izpildītājiem. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. Bottom of Form

8.9.	Līgumam ir 3 pielikumi:

8.9.1. Iepirkuma tehniskā specifikācija, uz  ___ lp.;

8.9.2. Izpildītāja Nr.1. Nr.2. un Nr.3 piedāvājums iepirkumā, uz _____lp.;

8.9.3. objektu saraksts.

9. Pušu rekvizīti

PASŪTĪTĀJS:

Ādažu novada dome reģ. Nr. 90000048472 Adrese: Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 Banka: Valsts kase kods: TRELLV22 n/k: LV43TREL9802419010000 ___________________________________ Izpilddirektors Guntis Porietis

IZPILDĪTĀJI:

# Footnotes

Nepieciešamības gadījumā, atkarībā no Tehniskajā specifikācijā paredzētajiem darbiem.